## Slide 1: Les effets du courant sur la corps humain
Notes: Choisir les AT en fonction des stagiaires.

## Slide 2
Qui a déjà pris « une châtaigne »?
Le courant alternatif est-il
plus, ou moins dangereux
que le courant continu ?
Quel effet cela fait-il ?
Notes: Faire discuter les participants à partir de ces 3 questions.

## Slide 3: Combien de temps va-t-il tenir ?

## Slide 4
Électrisation….
ou Électrocution ?

## Slide 5
Dans les accidents d’origine électrique,
il faut distinguer :
1°) ÉLECTRISATION : C’est la mise sous tension d’une partie du corps ou de son ensemble.
2°) ÉLECTROCUTION : C’est une électrisation qui a débouché sur une issue fatale.

## Slide 6: Électrocuté par la baladeuse
Intervention d’entretien sur une baignoire

## Slide 7: Électrisé par le pont roulant
Le courant est passé
de sa main gauche
à l’échafaudage
par sa main droite

## Slide 8: Électrocuté en remplaçant une ampoule

## Slide 9: Brûlé par un court-circuit lors de travaux de terrassement

## Slide 10: Les risques présentés par l’électricité
Chocs électriques
Courts-circuits
Autres risques
électrisation
électrocution
brûlures internes et superficielles
brûlures par projection de matière en fusion
rayonnement ultraviolet intense
dégagement de gaz toxiques
démarrage intempestif
Incendie, explosion
risques mécaniques
chute de l’opérateur

## Slide 11
La nature des lésions
Notes: Les commotions sont liés au choc qui projette la victime, parfois à plusieurs mètres.
« Autres », - les dégradations irréversibles de la cornée par arc électrique.
- chutes dues au choc électrique
- les victimes à lésions multiples = brûlures internes et externes + commotions + …

## Slide 12
Le siège des lésions
Notes: Localisation multiples = le courant traverse le corps en général suivant le trajet : Main – pieds (sol) avec en plus, parfois, les conséquences d’une chute.

## Slide 13: FACTEURS INTERVENANTS SUR LA GRAVITE
L’Intensité du courant électrique traversant l’individu et qui dépendra de la tension U et de la résistance R du corps humain (loi d’Ohm: U=RI)
Le trajet du courant dans le corps humain
La durée du contact avec le courant électrique
Le corps humain réagit comme un récepteur électrique
Notes: Terme « Récepteur » = appareil

## Slide 14
C’est l’intensité qui traverse le corps qui est dangereuse
U
U
U
Notes: C’est l’intensité qui traverse le corps qui est dangereuse.

## Slide 15: Les effets du courant électrique alternatif traversant le corps humain
seuil de la perception, sans danger,
le contact peut être maintenu.
1 à 3 mA
8 mA
effet de choc, danger de réactions réflexes
(chute, par ex.)
contractions (tétanisation) des muscles de la main et des
bras s'opposant au lâcher des pièces sous tension saisies
(risques de brûlures superficielles et profondes)
10 mA
2 minutes
110 millisecondes
3 secondes
25 millisecondes
début de la
fibrillation du
cœur
20 mA
15 mA
100 mA
tétanisation des
muscles de la
cage thoracique
(risque
d'asphyxie)
2 A : inhibition des centres nerveux
60 secondes
35 secondes
1 A
500 mA
30 mA
16 A
Notes: TETANISATION: Contractures musculaires invincibles
FIBRILLATION CARDIAQUE: Succession de contractions très rapides et désordonnées des fibres musculaires cardiaques.

## Slide 16: Influence du corps humain
Résistance électrique d’une personne en fonction de l’état de sa peau et de la tension de contact
Tension de contact (V) | Peau sèche (Ω) | Peau humide (Ω) | Peau mouillée (Ω) | Peau immergée (Ω)
25 | 5 000 | 2 500 | 1 000 | 500
50 | 4 000 | 2 000 | 875 | 440
250 | 1 500 | 1 000 | 650 | 325
> 250 | 1 000 | 1 000 | 650 | 325
L’intensité qui traverse le corps dépend de la résistance
Notes: La résistance du corps humain varie en fonction de la tension supportée et de l'état d'humidité.
Cependant, au fur et à mesure que la tension s'élève, le pouvoir protecteur de la peau diminue.
Au-delà de 50 volts, la peau peut être percée et la résistance de l'organisme sera réduite à celle du milieu interne : de 300 à 700 .

## Slide 17
La résistance de la peau varie pour chaque individu, en fonction essentiellement des paramètres suivants :
- La tension de contact,
- La surface et la pression de contact,
- L’état d’humidité et de sudation de la peau,
- Le temps de passage du courant,
- Le trajet du courant dans le corps humain,
- L’état physiologique de la personne,
- La morphologie de l’individu.
Notes: L’ordre des paramètres n’est pas hièrarchisé.

## Slide 18
* excepté en cas de
succès dans la
réanimation
Asphyxie avec
cyanose *
Coupure
rapide
du
courant
La respiration normale
reprend spontanément
ou après quelques
manœuvres de
ventilation artificielle
Perte de
connaissance
syncope bleue
Mort*
OUI
NON
Si le trajet du courant intéresse les muscles respiratoires
Notes: *CYANOSE: Teinte bleue, parfois noirâtre de la peau due à un trouble de l’oxygénation de l’hémoglobine qui transporte du monoxyde de carbone et non de l’oxygène. Ce trouble peut entraîner une syncope

## Slide 19
Brûlures électrothermiques
Les brûlures électrothermiques sont provoquées par l’énergie dissipée par l’effet Joule tout le long du trajet du courant dans le corps.
Ces brûlures aboutissent à des nécroses internes
situées plus particulièrement au niveau des muscles.
Les effets thermiques
Brûlures par arc et rayonnement lumineux
Ce sont des brûlures thermiques, avec projection
de particules métalliques en fusion,
au cours de la production de l’arc électrique.
La force de la lumière émise brûle les cellules oculaires
Notes: Sur la photo de soudure électrique par point, l’opérateur est à mains nues avec une alliance. A ne pas faire !

## Slide 20
CONJONCTIVITE: Inflammation de la conjonctive
CATARACTE: opacité du cristallin
De l’effet lumineux et
calorifique (arc électrique)
Du passage du courant dans
l’organisme
conjonctivite
Brûlures
cornéennes
Qui intéresse
la tête
Qui intéresse
l’oreille interne
Opacité
cristallinienne
Vertiges
Diminution
de l’acuité
auditive
Cataracte
Séquelles sensorielles provenant
La conjonctive
Nerf optique
La cornée
Le cristallin
La rétine

## Slide 21
Dans ces 2 cas, les causes sont-elles identiques ?
Notes: Dans les 2 cas les effets et les conséquences sont les mêmes.
Après l’accident, on saura si c’est électrocution ou électrisation !