## Slide 1
Question 1A : Après un appel effectué par un utilisateur sur le panneau de commande d'un étage
préciser sur votre copie comment cette information va être transmise à la carte centrale;
donner le nom du composant principal de la carte centrale qui assure la fonction "traiter"
préciser les types de signaux véhiculant les ordres de la carte centrale à destination du variateur.
L’information va être transmise à la carte centrale Par un bus CAN de terrain
Une carte électronique de commande à microprocesseur (ou « carte centrale » assure la fonction « traiter »
Les types de signaux véhiculant les ordres de la carte centrale à destination du variateur sont Logiques ou numériques

## Slide 2
Question 1B : Sur votre copie, définir le type des énergies aux points (2) et (3) précisés figure 2 ci‑dessous.
Point 2: Energie mécanique en rotation
Point 3: Energie mécanique en translation

## Slide 3
Question 1C: A partir de la présentation de l'ascenseur (paragraphe 1.3.1), proposer sur votre copie un schéma cinématique intégrant la gaine et ses rails de guidage, la cabine, un contrepoids, une poulie et un câble.
Cabine
Contrepoids
Poulies motrices
Câbles
Rails

## Slide 4
Question 1D: Afin de caractériser l'énergie sortant du variateur au point (1)
déduire alors la fréquence de l'alimentation électrique du moteur dont le comportement est défini paragraphe 1.3.1
préciser l'évolution de la fréquence de l'alimentation électrique lors du déplacement de la cabine d'un étage à l'autre ;
conclure quant au rôle du variateur.
calculer la fréquence de rotation du moteur lorsque V = Vn ;
4,55 Hz
f
t
Le variateur est un « modulateur de fréquence »

## Slide 5
Question 2A : A partir de l'analyse des chronogrammes de la figure 4, compléter sur votre copie, l'algorithme ci‑après du programme de la carte centrale destiné à la commande du variateur
Retour
Programme principal
Début
M = 1 ; GV= 1
Répéter Jusqu'à (ISD = 0)
M = 1 ; GV = 1
Répéter Jusqu'à (ISD = 1)
M = 1 ; GV = 1
Répéter Jusqu'à (ISD = 0)
M = 1 ; GV = 1
Répéter Jusqu'à (ISD = 1)
M = 1 ; GV = 1
Répéter Jusqu'à (ISD = 0)
M = 1 ; GV = 1
Répéter Jusqu'à (ISD = 1)
M = 1 ; PV = 1
Faire
M = 0 ; GV = 0

## Slide 6
Question 2B :Afin de déterminer la position de l'écran de ralentissement:
caractériser la nature des mouvements dans les phases 1, 2, 3 et 4 :
déterminer à l'aide de cet oscillogramme la valeur de l'accélération lors de la phase 3
calculer la distance Zr entre l'écran de ralentissement et l'écran d'arrêt (voir figure 3).
Phase 1 : MRUA
Phase 2 : MRU
Phase 3 : MRUR
Phase 4 : MRUR
z0 = 0 v0 = 0 t0 = 0
z1 = zr v1 = 0,057m/s t1 = 2,2s
Phase 3

## Slide 7
75
vérifier la cohérence de votre résultat avec le relevé (figure 5).
- en déduire la valeur de l'accélération (on rappelle que V=0.05 m/s au début de la phase 4);
Question 2C: Afin de déterminer l'accélération finale
- à partir de la figure 3, calculer la distance restant à parcourir entre la détection de l'écran d'arrêt par le capteur ISD et l'arrêt effectif;
57,5
dz
dz = 75 - 57,5
dz = 17,5 mm
z0 = 0 v0 = 0,05m/s t0 = 0
z1 = 17,5 mm v1 = 0 t1 = ?
Phase 4
OK diagr.

## Slide 8
Question 2D : Sur votre copie, expliquer l'influence d'un mauvais positionnement de l’écran de ralentissement sur la précision d'arrêt de la cabine ?
Question 2E : Sur votre copie, expliquer l'avantage apporté par ce profil de vitesse pour les personnes transportées.
Les accélérations ne sont pas « discrètes » mais à variation continue, il s’ensuit un plus grand confort pour les utilisateurs.
La position prévue pour le ralentissement est dépassée.
Le paramétrage du variateur étant fixé, la vitesse en début de phase 4 sera trop importante et l’arrêt plus brutal (ou le point d’arrêt dépassé ?)

## Slide 9
Question 2F.:
Préciser et justifier, la charge étant donnée, à quel niveau se trouve la cabine lorsque l'allongement du câble est maximal.
A partir de cette configuration, afin de déterminer l'écart de position possible de la cabine, calculer la variation d'allongement des câbles. Veiller à bien préciser les deux situations de chargement considérées. On suppose une répartition égale des efforts entre les huit câbles.
cabine
cabine
Cons tante
À vide : M = 740 kg En charge : M = 740 kg + 630 kg
Roue codeuse
Niveau inférieur l0 maxi = 26 m
l0 maxi = 26 m
ΔM = 630 kg

## Slide 10
Question 2G : Calculer l'incertitude (en mm) sur la position de la cabine due au codeur ?
Question 2H: Conclure au regard de la contrainte C1.
Déplacement cabine pour 1 tour de roue =>  . Dp
Incertitude cabine pour 1 résolution codeur =>  . Dp / n
C1 : précision d'arrêt de la cabine ± 10 mm
L’incertitude totale est la somme des incertitudes :
La contrainte C1 est donc validée

## Slide 11
Question 21: Afin de caractériser les trames sur le bus CAN:
lors de la demande d'appel venant de l'étage 2 dans le but d'atteindre un niveau supérieur quelles sont les valeurs (en hexadécimal) de l'identificateur et du premier mot de données de la trame générée par la carte palière ?
quelles sont alors les valeurs (en hexadécimal) de l'identificateur et du premier mot de données de la trame générée par la carte centrale à destination du variateur ?
Identificateur :
Donnée :
2 1 2 h
0 0 0 1 h
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0
8
E
2
Identificateur :
Donnée :
1 8 2 h
0 8 E 2 h
08F2h ?

## Slide 12
Question 3A : Dans ce cas, tracer sur le document réponse DR1 la trajectoire du point A. Justifier.
T4
T1
T3
T2
Le décollement plus rapide de la roulette (à partir de T2) n’est plus suffisamment compensé par l’action du ressort de rappel.
L’arête du crochet heurte le profil (T3)
Le crochet du levier s’engage sur l’encoche du moyeu (T3 – T4)
Le moyeu, et donc la poulie, est bloqué.

## Slide 13
Question 3B: Effectuer le bilan des actions mécaniques. Montrer l'état d'équilibre de l'ensemble isolé par rapport à son point d'articulation (repéré A sur le DR1).
C brin inf
C brin inf
F brin inf
; F brin inf
D brin sup
D brin sup
E brin sup
; E brin sup
A (Fext) = A C + A F + A D + A E + A A
A (Fext) = T0 x100 - T0 x395 - T0 x100 + T0 x395 + 0 = 0
Théorème du moment statique écrit au point A
Le bras est donc « en équilibre ». Il ne pivote pas autour de A au cours du mouvement de descente de la cabine.
Bilan des actions extérieures
A c/bras
A c/bras
Passe par A car liaison pivot parfaite en A

## Slide 14
Question 3C: L'équilibre statique est‑il conservé ? Justifier votre réponse. Quelle conséquence cela aura‑t‑il sur le mécanisme de commande ?
A (Fext) = A C + A F + A D + A E + A A
A (Fext) = t x100 - t x395 - T x100 + T x395 + 0 = - 295 t + 295 T = 295 (T – t )
Théorème du moment statique écrit au point A
Le bras n’est plus « en équilibre ». Il pivote autour de A dans le sens trigonométrique.
A (Fext) > 0
Le dispositif de galets bloqueurs est engagé
A c/bras
D brin sup
E brin sup
C brin inf
F brin inf

## Slide 15
Question 3D .‑ La cabine étant arrêtée, on isole le galet « coincé » soumis alors aux deux seules actions de contact avec frottement du rail et du boîtier. Tracer et justifier sur le document DR2 la direction des actions. Sur le document DR2 où sont représentés les cônes de frottement au niveau des contacts rail/galet et boîtier/galet, justifier que la cabine reste à l'équilibre indépendamment de son poids.
Le galet est donc soumis à deux actions :
B rail / galet
A boitier / galet
B
A
Le poids du galet est très petit devant les actions de contact.
Ces deux actions doivent être de même support AB, égales et opposées pour que le galet soit en équilibre.
Les deux actions sont incluses dans les « cônes de frottement », il n’y a donc pas mouvement quelle que soit leur l’intensité. Il y a « arc-boutement »

## Slide 16
Question 3E : En analysant le circuit de sécurité du document technique DT 1 (Schéma électrique), expliquer les conséquences de cette information sur l'alimentation des pré‑actionneurs du moteur. Préciser à cet effet les éléments mis enjeu, sachant que SCM, SF et KS sont fermés en fonctionnement « normal »

## Slide 17
«0»
«0»
«0»
La boucle de détection est fermée.
Les contacteurs SP1, SP2 et FR sont alimentés.
Le moteur triphasé est alimenté et le frein à « manque de courant » est alimenté, donc « desserré ».
la cabine est donc en mouvement.
On notera que les entrées ES1, ES2 et ES3 de la carte centrale sont à l’état « 0 » (Cf. Q.3F).
Il n’y a pas de « défaut ».
Fonctionnement normal:
Pas de « survitesse »

## Slide 18
«1»
«1»
«1»
La boucle de détection est ouverte.
Les contacteurs SP1, SP2 et FR ne sont plus alimentés.
Le moteur triphasé est hors tension et le frein à « manque de courant » aussi, donc « serré ».
la cabine est donc arrêtée et bloquée.
On notera que les entrées ES1, ES2 et ES3 de la carte centrale sont à l’état « 1 » (Cf. Q.3F).
Il y a « défaut majeur ».
Fonctionnement défaillant:
Il y a « survitesse » de la cabine.

## Slide 19
Question 3F: Afin d'analyser les signaux du circuit de sécurité :
compléter le document réponse DR2 "Chronogrammes interface d'entrée";
préciser les états de ES1, ES2 et ES3 lorsque la survitesse est détectée.
ES1, ES2 et ES3 sont à 24V (état 1) lorsque la survitesse est détectée
Retard 10 ms

## Slide 20
Question 4 : Rédiger en quelques lignes:
les avantages de chacune des deux solutions technologiques de positionnement étudiées lors de la partie 2 ;
l'intérêt de transmettre à la carte centrale trois informations de la chaîne de sécurité, étudiées lors de la partie 3, au lieu d'une seule.
Solution 1 :
La détection est reportée sur la cabine, la fiabilité est donc meilleure.
La programmation des « rampes » du variateur est fixe, donc simplifiée.
l'intérêt de transmettre à la carte centrale trois informations de la chaîne de sécurité est de permettre une gestion « plus fine » des informations pour la télémaintenance.
Solution 2 :
Plus de confort pour l’utilisateur grâce aux rampes d’accélération continues
Pas d’écrans de ralentissement mais au minimum un capteur de position de cabine (étage du bas le plus appelé) pour réinitialiser la roue codeuse (glissements mécaniques, dérives de fonctionnement, …)
Le variateur connaît la position de la cabine « en temps réel ».
 | ES1 | ES2 | ES3
Fonctionnement normal | 0 | 0 | 0
Défaut porte palière | 0 | 0 | 1
Défaut porte cabine | 0 | 1 | 1
Panne majeure | 1 | 1 | 1