## Slide 1
1° Partie : Étude du fonctionnement de la filière
FT31 : Inverser et augmenter la vitesse de rotation de la tête de filière
Question 1.1 :
A l’aide du document DT4 et DT7, décrire la solution technologique pour réaliser la liaison entre la pièce (12) et l’axe (16).
Au moyen de cannelures.
Question 1.2 :
Préciser le nom de la liaison entre ces deux pièces.
Liaison glissière (voir DT4)
Question 1.3 :
Colorier les surfaces en contact entre 13 et 12 en phase d’usinage.

## Slide 2
Question 1.4 :
Préciser quelle liaison on obtient entre l’axe (16) et la roue (11) lorsque (12) est en position haute.
Liaison complète ou encastrement (voir DT4)
Question 1.5 :
Compléter les schémas cinématiques, avec un code de couleur, du sous-ensemble d’inversion en phase d’usinage et retour.
Phase retour
Phase usinage
13
16
11
16
16
13
11
16
13
11
12
Nota : les réponses à cette question sont données dans DR2

## Slide 3
Question 1.6 :
Compléter le schéma cinématique en phase d’usinage en coloriant et en indiquant le sens de rotation des roues et des pignons dentés qui participent à la transmission du mouvement.
34
18a
17a
17b
17c
11
13
33a
33b
16
6
2
M
PHASE : USINAGE
18b
O
2 tourne dans le sens trigonométrique : de x vers y
Question 1.7 :
Réaliser la chaîne de transmission de puissance entre 34 et 2 en phase d’usinage.
34
18a
18b
17a
17c
33a
33b
13
16
6
2

## Slide 4
Question 1.8 :
Compléter le schéma cinématique en phase retour en coloriant et en indiquant le sens de rotation des roues et des pignons dentés qui participent à la transmission du mouvement.
PHASE : RETOUR
2 tourne dans le sens anti-trigonométrique : de y vers x
34
18a
17a
17b
17c
11
13
33a
33b
16
6
2
M
18b
O
Question 1.9 :
Réaliser la chaîne de transmission de puissance entre 34 et 2 en phase retour.
34
18a
18b
17a
17b
11
16
6
2

## Slide 5
2° Partie : Vérification de la puissance du moteur
FT2112 : Adapter l’énergie mécanique de rotation
Question 2.A.1 :
Écrire la relation littérale du rapport de réduction ru (N2/N34u) en fonction du nombre de dents des roues et pignons dentés. Faire l’application numérique.
Question 2.A.2 :
Connaissant la vitesse de rotation de la tête de filière, déterminer la vitesse de rotation du moteur N34u. Conclure.
La vitesse de rotation correspond bien aux données fournies par le constructeur.
2-A : Phase d’usinage
Vérification de la vitesse de rotation

## Slide 6
Vérification de la puissance
Question 2.A.3 :
A partir des courbes du document DT8 expliquer les différentes phases de la courbe en phase d’usinage puis déterminer le couple maxi nécessaire Cnécéssaire usinage = Cnu.
Les peignes sont hors de la matière
Les peignes commencent à rentrer
dans la matière
L’intégralité
de la longueur
des peignes
est rentré
dans la matière

## Slide 7
Vérification de la puissance
Question 2.A.3 :
A partir des courbes du document DT8 expliquer les différentes phases de la courbe en phase d’usinage puis déterminer le couple maxi nécessaire Cnécéssaire usinage = Cnu.
Cnu = 150 N.m

## Slide 8
Vérification de la puissance
Question 2.A.4 :
En déduire la puissance nécessaire au niveau de la tête de filière Pnu.
Question 2.A.5 :
A l’aide de la chaîne de transmission de puissance ci-dessous, déterminer le rendement global gu.
Moteur
Engrenage conique1
Engrenage droit 1
Engrenage droit 2
Tête de filière
Engrenage droit 3
Engrenage droit 4
Engrenage droit 5
Rendement : engrenage droit 0,95 – engrenage conique 0,9
0,95
0,9
0,95
0,95
0,95
0,95
Question 2.A.6 :
Déterminer la puissance du moteur nécessaire Pmot usinage.

## Slide 9
2-B : Phase retour
Question 2.B.1 :
Écrire la relation littérale du rapport de réduction rr (N2/N34) en fonction du nombre de dents des roues et pignons dentés. Faire l’application numérique.
Question 2.B.2 :
Connaissant la vitesse de rotation de la tête de filière, déterminer la vitesse de rotation du moteur N34r. Conclure.
La vitesse est quasiment équivalente au données constructeurs.

## Slide 10
Question 2.B.3 :
A partir des courbes du document DT8 expliquer les différentes phases de la courbe en phase retour puis déterminer le couple maxi nécessaire Cnécessaire retour = Cnr.
Les peignes sont dans la matière
Les peignes commencent à sortir
dans la matière
L’intégralité
de la longueur
des peignes
est sorti
de la matière

## Slide 11
Question 2.B.4 :
En déduire la puissance nécessaire au niveau de la tête de filière Pnr.
Question 2.B.5 :
A l’aide de la chaîne de transmission (page 2), déterminer le rendement global gr.
Moteur
Engrenage conique1
Engrenage droit 1
Tête de filière
Engrenage droit 4
Engrenage droit 2
Engrenage droit 5
0,9
0,95
0,95
0,95
0,95

## Slide 12
Question 2.B.6 :
Déterminer la puissance du moteur nécessaire Pmot retour.
Question 2.C.1 :
Le moteur choisi est il suffisant ?
Rappel : puissance moteur = 750 W ; vitesse = 33000 tr/min.
En phase d’usinage le moteur fournit une puissance de 560 W pour une vitesse de 32895 tr/min, on respecte le cahier des charges.
En phase retour le moteur fournit une puissance de 771,5 W pour une vitesse de 33066 tr/min. Le cahier des charges n’est plus respecté, cependant dans la pratique cela fonctionne.
Conséquence : le moteur ne fournit qu’une puissance de 750 W ce qui va se traduire par une vitesse en phase retour au niveau de la tête de la filière inférieure à 60 tr/min.

## Slide 13
3° Partie : Dimensionnement de l’axe du support (30)
FT 31 : S’opposer au couple résistant
A – Détermination des forces radiales s’exerçant sur l’axe 30
Question 3.A.1 :
Modéliser les actions mécaniques transmissibles par la liaison pivot en A entre 30 et S.
Le problème est plan, dans le repère (O,x,y) ce qui fait que la liaison peut-être assimilée à une articulation d’axe z.
Question 3.A.2 :
Modéliser l’action de la pesanteur sur l’ensemble S.

## Slide 14
Bilan des actions mécaniques extérieures :
O
A
G
87
140


S
tube
O
M
/

## Slide 15
Question 3.A.3 :
Écrire le principe fondamental de la statique.
Théorème de la résultante :
Théorème du moment :

## Slide 16
Autre façon de calculer les moments :
Le produit vectoriel ne fait qu’exprimer le fait que le bras de levier est mesuré perpendiculairement au support de l’action mécanique avant de les multiplier entre eux.
Le moment en O est déjà connu, il faut trouver les moments générés par le poids et par la liaison pivot en A.
O
A
G
LOGx = 87
LOAx = 227
Le support de XA passe par le point O, il n’y a pas de bras de levier
P
A
Y
A
X

## Slide 17
Question 3.A.4 :
Écrire les équations d’équilibre.
En projection sur x :
  0 + XA + 0 = 0
En projection sur y :
  YO + YA – 60 = 0
En projection sur z :
  190 – 5,22 + 0,227.YA = 0
XA = 0 N
YO = 874 N
Question 3.A.5 :
Résoudre les équations puis déterminer װA30Sװ.

## Slide 18
O
Question 3.A.6 :
Tracer . On le placera à l’extrémité de l’axe 30. (Echelle des forces : 10N => 10 mm)
Question 3.A.7 :
Préciser à quel type de sollicitation l’axe 30 est soumis.
81,4 mm
De la flexion

## Slide 19
B – Dimensionnement du diamètre de l’axe support (30)
Question 3.B.1 :
Représenter en position le tube ( 16 mm de diamètre extérieur et 12 mm de diamètre intérieur) sur le support de filière. Indiquer son centre par O’.
Question 3.B.2 :
Mesurer l’entraxe entre le centre du tube (point O’) et l’origine de la filière (point A). Conclure.
229 mm
Question 3.B.3 :
En déduire le jeu nécessaire entre l’alésage de la filière et l’axe du support 30.
2 mm
Question 3.B.4 :
Déterminer le diamètre maximum de l’axe du support (30).
18 mm
O’

## Slide 20
Question 3.B.5 :
Tracer en vert l’axe du support.
1,42 mm
1,41 mm
2 mm

## Slide 21
4°Partie : Assemblage du support de filière
FT 11 : Positionner et maintenir la filière par rapport au tube
Question 4.1 :
Repérer chaque surface par une flèche et un repère (par exemple : S1, S2, etc.) et colorier d’une même couleur les couples de surfaces concernées par une contrainte d’assemblage.
Question 4.2 :
Dans le cadre d’un assemblage au sein d’une maquette numérique, indiquer les contraintes d’assemblage (coïncident, coaxial, tangent ….) associant ces couples de surfaces.
S5
S6
S7
S8
Coaxialité : S5 - S6
Coïncidence : S7 - S8

## Slide 22
4°Partie : Assemblage du support de filière
FT 11 : Positionner et maintenir la filière par rapport au tube
Question 4.1 :
Repérer chaque surface par une flèche et un repère (par exemple : S1, S2, etc.) et colorier d’une même couleur les couples de surfaces concernées par une contrainte d’assemblage.
Question 4.2 :
Dans le cadre d’un assemblage au sein d’une maquette numérique, indiquer les contraintes d’assemblage (coïncident, coaxial, tangent ….) associant ces couples de surfaces.
S9
S10
Coaxialité : S9 - S10
Coïncidence : origine des pièces

## Slide 23
4°Partie : Assemblage du support de filière
FT 11 : Positionner et maintenir la filière par rapport au tube
Question 4.1 :
Repérer chaque surface par une flèche et un repère (par exemple : S1, S2, etc.) et colorier d’une même couleur les couples de surfaces concernées par une contrainte d’assemblage.
Question 4.2 :
Dans le cadre d’un assemblage au sein d’une maquette numérique, indiquer les contraintes d’assemblage (coïncident, coaxial, tangent ….) associant ces couples de surfaces.
S11
S12
S13
S14
Coaxialité : S11 - S12
A distance (inclus un parallélisme) : S13 - S14

## Slide 24
5° Partie : Conception d’un adaptateur
FT 12: Positionner la filière par rapport à un établi
Fixation de l’adaptateur sur le support :
Mise en position : appui plan,
Maintien en position : par vis à tête cylindrique à six pans creux
Fixation de l’adaptateur sur le trépied :
Mise en position : Centrage long (surface cylindrique prépondérante) et appui plan
(surface secondaire plane) entre l’extrémité du trépied et l’adaptateur,
Maintien en position : par une vis de blocage striée acier M8 x 25 (voir DR6).

## Slide 25
Vues extérieurs et en coupe de la pièce à concevoir.
Question 5.2 :
Représenter l’adaptateur en perspective en précisant le nom des usinages réalisés.
Taraudage
Lamage
Perçage
Chanfrein