## Slide 1
Driv'up
Baccalauréat Professionnel E.D.P.I.

## Slide 2: Avant propos
Une partie de l’activité de la société MECANROC est la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de chariots de manutention de kartings, les chariots Driv’up.
Le chariot lève-kart Driv’up est donc un chariot escamotable, qui permet de transporter des karts de compétition et de jouer le rôle d’ ‘’établi’’.

## Slide 3: A quoi sert-il
Il doit permettre à une personne seule, d’installer le kart sur le chariot. Chose difficilement réalisable sans aide : un kart pèse jusqu'à 130 kg.
Il doit garder le kart en position stable, à une hauteur d’environ 1m. Hauteur idéale pour travailler sur le kart dans de bonnes conditions.
Il doit permettre à l’utilisateur de déplacer facilement le kart, n’importe où sur-le-champ de course.
Il doit faciliter le chargement du kart sur une remorque ( moyen le plus utilisé ) et d’avoir un encombrement minimum pour le ranger facilement.

## Slide 4: Problématique
Le modèle actuellement commercialisé est manuel, on l’actionne en tirant sur une lanière fixée sur le bras arrière du chariot. Il est destiné aux karts les plus légers, comme les karts à moteurs 2 temps de 100cc et de 125cc. Ceux-ci peuvent peser de 60 à 100kg.
La société MECANROC souhaite développer un modèle électrique , qui serait destiné aux modèles de karts plus lourds, comme :
- Les karts de location 4T et électriques.
- Les karts de 125cc lestés.
- Les superkart de 250cc.
Ceux-ci peuvent peser jusqu’à 130kg.

## Slide 5: Vue du Driv’up manuel
Chariot Driv’up manuel en position basse
Chariot Driv’up manuel en position haute

## Slide 6: Etude à réaliser
La société MECANROC à développer une maquette virtuelle de Driv’up électrique et souhaite vous faire réaliser les calculs de vérification qui permettront de dimensionner le vérin électrique, choisir les ressort à gaz et de contrôler la cinématique de l’ensemble. La cinématique du châssis a été légèrement modifié pour diminuer le nombre de manipulation.

## Slide 7: Travail attendu
Le but de l’étude sera de choisir, dans un extrait de catalogue, les ressorts à gaz et le vérin électrique.
Pour cela, le candidat devra déterminer :
- La course du vérin
La vitesse de translation de la tige ( avoir un temps acceptable de mise en position du karting )
L’effort que doit fournir le vérin.
- Un calcul de RDM sera effectué sur l’articulation du vérin avec le chassis pour vérifier sa résistance (Chassis tubulaire)

## Slide 8: Prototype réalisé