## Slide 1: EPREUVE U-33: Définition de produit industriel
PINCE 3 DOIGTS A SERRAGE //
Proposition: Yves BOUVIER
Lycée Charles Stoessel Mulhouse

## Slide 2: Dossier Technique: PINCE 3 DOIGTS A SERRAGE //
La Société AVM Manutention (Raedersheim – 68) conçoit, fabrique et propose sur le marché de la manutention une gamme de produits, à savoir :
 des manipulateurs pneumatiques
-  des manipulateurs électriques
-  des pinces de préhension
-  des vérins guides compacts
-  des unités de guidage

## Slide 3
Le piston - à commande pneumatique double effet -transmet l’ouverture ou la fermeture de la pince par l’intermédiaire du système chape en étoile – biellettes – moignons.
L’utilisateur peut adapter différents types de doigts.
Détails: voir documents ressource.
Piston
Moignon (3x)
Biellette (3x)
Chape
L’étude proposée porte sur le développement d’une pince de préhension 3 doigts à serrage parallèle – de type 232-236

## Slide 4
PROBLEMATIQUE ?
L’utilisation de cette pince – type 231-235 – a amené les constats suivants:
  Compte tenu de l’inertie des pièces à déplacer et des grandes vitesses utilisées sur certains manipulateurs, la masse de la pince est trop importante.
  piston Parker acheté trop onéreux.
  transmission entre piston et doigts par chape en étoile et biellettes trop encombrante.
  détection par détecteurs inductifs et butées encombrante.
  sécurité par ressort en cas de coupure d’air: augmente la longueur du cylindre.

## Slide 5
PROPOSITION
Le Bureau d’Études propose une nouvelle version de pince 3 doigts à serrage // – type 242-246 – avec les améliorations suivantes:
  pour un effort de serrage comparable de 60 N et une course sensiblement égale de 4.5 au lieu de 5 mm, un gain de poids important (0.160 kg au lieu de 0.360 kg).
  piston entièrement usiné avec aimant pour détecteurs magnétiques.
  adjonction d’un clapet anti retour pour assurer la sécurité.
  conception d’une chape cylindrique pour assurer la transmission et réduire l’encombrement.

## Slide 6
FONCTIONNEMENT nouvelle pince Type 242-246
  Vue en coupe de l’ensemble.
Pince fermée
Pince ouverte
  Pour visionner le fonctionnement, cliquez sur: ensemble pince.avi

## Slide 7
PINCE 3 DOIGTS A SERRAGE //
CORPS à définir

## Slide 8
PINCE 3 DOIGTS A SERRAGE //
NOMENCLATURE

## Slide 9
DEFINITION DE PRODUIT
L’étude proposée porte sur la réalisation de la cotation fonctionnelle du Corps de la pince 242 en vue de sa fabrication en petite série

## Slide 10: DOSSIER TRAVAIL: PINCE 3 DOIGTS A SERRAGE //
Instructions de travail au candidat : à réaliser …

## Slide 11: DOSSIER RESSOURCES: PINCE 3 DOIGTS A SERRAGE //

## Slide 12
Ressources
Ancienne pince

## Slide 13
Ressources
Nouvelle pince
Notes: Type 242

## Slide 14
CHAPE
Ancienne version
CHAPE
nouvelle version