## Slide 1: BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES Représentation Informatisée de Produits Industriels Épreuve EP2 - Unité : UP 2 - Modification du modèle numérique d'un produit
TABLE DE MONTAGE POUR TRAVERSE PYROMAX V2
PRESENTATION DE L’ETUDE
La société SKYDÔME est située à Sons et Ronchères dans le département de l’Aisne.
SKYDÔME développe principalement une gamme de produit pour :
      L’éclairage naturel
      L’accès en toiture
      L’aération
      Le désenfumage

## Slide 2: BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES Représentation Informatisée de Produits Industriels Épreuve EP2 - Unité : UP 2 - Modification du modèle numérique d'un produit
L’étude consiste à améliorer l’ergonomie d’un poste de travail destiné au montage complet du sous –ensemble traverse de Pyromax Version 2.
TABLE DE MONTAGE POUR TRAVERSE PYROMAX V2
Cliquer sur le document constructeur pour le visualiser
TRAVERSE PYROMAX

## Slide 3: BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES Représentation Informatisée de Produits Industriels Épreuve EP2 - Unité : UP 2 - Modification du modèle numérique d'un produit
TABLE DE MONTAGE POUR TRAVERSE PYROMAX V2
PROBLEMATIQUE
Problèmes techniques rapportés par le service d’assemblage :
- Espace de travail encombré par les riveteuses
- Problèmes de sécurité lié à leur alimentation en air comprimé.
- Espace de rangement des différents composants à assembler trop réduit.
Poste de travail initial prévu pour deux opérateurs:
Riveteuse pneumatique
Un gabarit fixé sur la table permet de positionner la traverse avant l’assemblage des différents composants
GABARIT
Espace de rangement trop restreint

## Slide 4: BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES Représentation Informatisée de Produits Industriels Épreuve EP2 - Unité : UP 2 - Modification du modèle numérique d'un produit
TABLE DE MONTAGE POUR TRAVERSE PYROMAX V2
Solutions proposées par le bureau d’étude :
  Prévoir un système permettant de suspendre les riveteuses avec une alimentation au dessus de la table
  Augmenter l’espace de rangement des différents composants à assembler
TRAVAIL A EFFECTUER
Concevoir une potence permettant de suspendre les riveteuses avec ajout d’un plateau central et deux bacs de rangement.
Pour ce faire, suivez les étapes d’élaboration du projet détaillées dans votre dossier « TRAVAIL A EFFECTUER »
Portique avec potences articulées et système de fixation des riveteuses
Plateau central et bacs de rangement :

## Slide 5: BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES Représentation Informatisée de Produits Industriels Épreuve EP2 - Unité : UP 2 - Modification du modèle numérique d'un produit
TABLE DE MONTAGE POUR TRAVERSE PYROMAX V2
POSTE DE TRAVAIL AVEC AMELIORATIONS
Portique avec potences articulées et système de fixation des riveteuses
Plateau central et bacs de rangement
Poste de travail initial