## Slide 1: TRACTIS Architecture générale de l’enjambeur
Cabine avant enlevée
Roues arrières motrices
( écartement réglable ) avec différentiel hydraulique
Roue avant
motrice et
directrice
Marche sans braquage
Zone d’étude
Aucun outillage à l’arrière
Remarque :
Vous pouvez voir le fonctionnement des 3 roues motrices en situation de braquage sur le film proposé, ainsi que le modèle ci-contre en 3D sur le fichier edrawing.
<number>
Notes: <number>

## Slide 2: TRACTIS Roue avant de l’enjambeur
Vérins de direction avant
Bras basculeur
Capteur de position de braquage
Désignation des différentes parties
CHASSIS
Vérin amortisseur simple effet 2 à l’avant et 2 à l’arrière
Zone d’étude
Pneu et sa jante avant fixé au moteur hydraulique
Remarque :
Vous pouvez voir le modèle 3D de ces différents éléments en ouvrant le fichier « ROUE AVANT.sldasm » de SolidWorks. (la partie arrière du châssis est tronquée)
<number>
Bielle de direction

## Slide 3: TRACTIS Roue avant de l’enjambeur
Vérins de direction avant enlevés
Bras basculeur
Bielle de direction
CHASSIS
2 Vérins
simples effet
à l’avant et à l’arrière
Roue avant
motrice et
directrice
Jante de roue enlevée
Moteur hydraulique
Fonctionnement
Zone d’étude
Système d’amortissement
par 4 vérins simples effet entre Bras amortisseur et Châssis
FT1 : Orienter la Roue avant
FT2 : Motoriser la Roue avant
<number>

## Slide 4
Solution mécano soudée à redéfinir
Relations avec l’environnement
Jambe avant
Objet de l’étude
TRACTIS Jambe Avant
Liaison Pivot
Entre la Jambe avant et le Bras basculeur
par Roulements à rouleaux coniques
Liaison complète
entre la Jambe avant et la Bielle de direction
Entraînement par cannelures
<number>
Bras basculeur
Liaison complète
Entre la Jambe avant et le Moteur Hydraulique
Par vissage et boulonnage
Bielle de direction

## Slide 5: Jambe avant Définition de produit fini
Les pièces Plat 1 , Plat 2 , Plat 3 et Axe 10 sont soudées après avoir été usinées et positionnées.
Les 3 Plats sont positionnés entre eux grâce à des pions.
Fonctions techniques
Solution mécano soudée
à redéfinir.
Plat 1
Plat 2
Plat 3
Axe 10
Remarque :
Vous pouvez voir le modèle 3D du produit fini en ouvrant le fichier « JAMBE AVANT . sldasm » de SolidWorks.
<number>
FT2 : Motoriser la Roue avant
FT1 : Orienter la Roue avant