## Slide 1
Support : Pompe à détartrer, désembouer et désoxyder,
Baccalauréat Professionnel
Etude et Définition
de Produits Industriels
EPREUVE U 34
Durée de l’épreuve 10h
dont 2h de présentation
Parcourir ce diaporama jusqu’à la fin afin de prendre connaissance de toutes les modifications à apporter à cette pompe

## Slide 2
U 34 BAC PRO EDPI
Support: Pompe à détartrer

## Slide 3
Domaines d’activité
Entretien du feu
Entretien de l’eau et des réseaux
Entretien de l’air
Centrale de ramonage
Pompe de détartrage et de désembouage
Machine de brossage électrique
U 34 BAC PRO EDPI

## Slide 4
Présentation du support
Support: Pompe à détartrer
La pompe assure le détartrage, le désembouage, la désoxydation et le rinçage d’installations de pavillon, d’appartement et de semi-collectif.
U 34 BAC PRO EDPI

## Slide 5
Schéma de principe de la connexion de la pompe à la chaudière
Support: Pompe à détartrer
U 34 BAC PRO EDPI
Zone d’étude
Raccords démontables
Raccords démontables
Mélange de solution acide
CHAUDIERE

## Slide 6
Problématique industrielle
Support: Pompe à détartrer
La société PROGALVA souhaite faire évoluer sa gamme de pompe par un modèle plus volumineux et plus puissant.
Le bureau d’étude vous propose différentes pistes pour réaliser cette modification :
- Augmentation de la capacité de la cuve.
Remplacement du moteur par un modèle plus puissant.
Modification de la liaison pivot en partie basse.
Etanchéité en partie haute afin de supprimer les remontées acides qui endommagent le moteur.
Renfort du corps de pompe du à l’augmentation de sa longueur
Modification du chariot de transport suite à la modification de la cuve
U 34 BAC PRO EDPI

## Slide 7
MODIFICATION N° 1
Support: Pompe à détartrer
Augmentation de la capacité de la cuve
La capacité de la cuve actuelle est de 60 litres, on vous demande de l’augmenter pour passer à un volume utile de 80 litres en ne modifiant que sa hauteur.
Hauteur à modifier
U 34 BAC PRO EDPI

## Slide 8
Support: Pompe à détartrer
Augmentation de puissance
Remplacement du moteur actuel (0.75 kw) par un modèle plus puissant (1kw)
Revoir la fixation de ce nouveau moteur sur sa plaque support
Cela impliquera la modification de la liaison le l’arbre moteur avec l’arbre turbine.
U 34 BAC PRO EDPI
MODIFICATION N° 2

## Slide 9
Support: Pompe à détartrer
Modification de la liaison pivot en partie basse
Actuellement, ce guidage en rotation en partie basse est assuré par deux bagues en céramiques .
En effet l’utilisation de roulements usuels en acier est impossible car le milieu très acide les détériorait très rapidement
U 34 BAC PRO EDPI
MODIFICATION N° 3
Zone d’étude

## Slide 10
Support: Pompe à détartrer
Guidage actuel
Bagues de guidage
Arbre moteur
Turbine
Zone d’étude
U 34 BAC PRO EDPI
MODIFICATION N° 3

## Slide 11
Support: Pompe à détartrer
La société NSK commercialise depuis peu un roulement à billes en céramique résistant au milieu acide
Le bureau d’étude souhaite modifier le guidage en remplaçant les 2 bagues par ce roulement.
Vous devez réaliser cette modification
U 34 BAC PRO EDPI
MODIFICATION N° 3

## Slide 12
Support: Pompe à détartrer
U 34 BAC PRO EDPI
MODIFICATION N° 3
Le bureau d’étude vous propose ce schéma de principe de montage du Roulement Aqua Bearings , 30x62x16 type 6206

## Slide 13
Support: Pompe à détartrer
MODIFICATION N°4
Etanchéité en partie haute
Pour la protection du moteur et, afin d’éviter un grippage de l’arbre moteur par les remontées acides, on vous demande d’insérer en partie haute un joint en feutre qui sera noyé dans de la graisse.
Prévoir également un graisseur pour faire régulièrement l’appoint de graisse neuve
U 34 BAC PRO EDPI

## Slide 14
Support: Pompe à détartrer
Renforcement du corps de pompe
L’augmentation de la longueur de ce corps de pompe risque de le fragiliser.
On vous demande de le renforcer dans ses parties haute et basse par 4 goussets soudés
Tube de liaison
Bride tube de liaison
Couvercle corps de pompe
Goussets à prévoir
U 34 BAC PRO EDPI
MODIFICATION N° 5

## Slide 15
Support: Pompe à détartrer
U 34 BAC PRO EDPI
DESSIN D’ENSEMBLE
Ajouter autant des vues de détail qui mettront en évidences toutes les modifications demandées

## Slide 16
Support: Pompe à détartrer
MODIFICATION N°6
Modification du chariot de transport
La hauteur de la cuve étant modifiée (modification n°1), on vous demande d’augmenter également la hauteur de ce chariot de la même valeur (100 mm)
Zones à modifier
U 34 BAC PRO EDPI