## Slide 1
A la recherche du schéma disparu de la ruche connectée
L’apiculteur voudrait relier entre eux les différents éléments de sa ruche connectée qu’il a placée en bordure de son terrain. Malheureusement, il a perdu le document, un plan de câblage, décrivant les opérations à réaliser. Pour aider l’apiculteur, Il faut collecter des informations afin de reconstituer le plan de câblage.
Pour naviguer, utiliser les touches directionnelles (flèches sur le clavier) ou utiliser la souris en maintenant le bouton gauche enfoncé pour vous déplacer dans la direction souhaitée.
La touche ctrl permet de prendre de la hauteur et la touche shift de changer l’angle de votre regard en jouant également sur les flèches de direction.
Cliquer sur les objets pour les faire apparaître des informations.
Cliquer sur le bouton SORTIR pour quitter les informations. Bonne investigation !

## Slide 2
Ruches verticales modulaires à cadres
Les ruches permettent aux abeilles de produire la cire et le miel. L’ensemble des abeilles forme une colonie appelée aussi un essaim.
Les ruches portent souvent le nom de leur inventeur. Les ruches verticales modulaires à cadres les plus courantes en France sont les ruches Dadant, Langstroth (en).
On dit qu'une ruche est divisible quand tous les modules qui la composent sont de mêmes dimensions. C'est le cas de la Langstroth et de la Warré.
La ruche Dadant est un exemple très répandu de ruches modernes. La Dadant 10 cadres est certainement la plus utilisée en Europe.

## Slide 3
Qu’est-ce qu’une batterie ?
Une batterie est un dispositif permettant de stocker de l’énergie électrique sous une forme chimique, puis de la libérer sous forme de courant continu de manière contrôlée.
Il existe différentes sortes de batteries. Leurs caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Une batterie chargée est un générateur capable d’alimenter des récepteurs électriques. Les batteries assurent le stockage de l’énergie et font partie de la fonction alimentation.
 | Plomb | Nickel-Cadnium | Nickel-Métalhydrure | Lithium-ion | Lithium-Polymère
Nombres de cycles (charge et décharge) | 400 à 600 | 800-1500 | 300-500 | 110-160 | 130-200
Temps de charge | 6 à 12h | 1h | 2 à 4h | 2 à 4h | 2 à 4h
Température de fonctionnement | -20°C à +60°C | -40°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | 0°C à +60°C
Prix moyen par kWh en € | 110 | 600 | 610 | 1200 | 1600
Rendement (charge/décharge) | 75% | 70%-90% | 70% | 99% | 99%
Recyclage | Oui | Non | Oui | Oui | Oui
Batterie au Plomb
Batterie Lithium-ion pour appareils mobiles

## Slide 4
Les cellules photovoltaïques se présentent généralement sous forme de fines plaques d’une dizaine de centimètres de côté.
Une cellule
d’un panneau photovoltaïque
Il permet de convertir l’énergie lumineuse du soleil directement en énergie électrique.
Le panneau photovoltaïque peut être associé à une batterie et un régulateur de charge.
Les panneaux solaires photovoltaïques regroupent des cellules photovoltaïques reliées entre elles en série et en parallèle.
Le silicium poly cristallin (pc Si) est le principal composant des cellules photo électriques ou photovoltaïques.
En associant plusieurs panneaux solaires sur des toitures comme à Hanovre en Allemagne, nous pouvons obtenir, quand l’ensoleillement le permet, une puissance électrique de 1 M(Méga) soit 1 000 000 W (Watts) !
Le panneau photovoltaïque est un générateur électrique donc une source d’énergie électrique. Sa fonction est d’alimenter des récepteurs électriques. Dans la chaîne d’énergie d’un système, il fait partie de la fonction alimentation.
Le panneau photovoltaïque

## Slide 5
L’éolienne permet de convertir l’énergie fournie par le vent en électricité. Le petit éolien ou éolien domestique désigne les éoliennes dont la puissance fournie est inférieure à 100 kilos Watts.
Les éoliennes sont soit raccordées au réseau électrique, soit elles sont autonomes dans des sites isolés.
L’éolienne est souvent accompagnée de panneaux photovoltaïques et d’un parc de batteries.
L’éolienne comprend un alternateur électrique capable de transformer l’énergie du mouvement des pales en énergie électrique. Elle est considérée comme une source d’énergie électrique qui fait partie de la fonction alimentation.
L’éolienne

## Slide 6
Nous pouvons la considérer comme un mini ordinateur. Son micro processeur exécute un programme préalablement téléchargé. La carte programmable réalise la fonction de traitement des informations.
Le logiciel mBlock permet de programmer cette carte au moyen d’un langage graphique.
Carte Arduino
Une fois que le programme est transmis au microcontrôleur, on dit aussi « télé versé », la carte est autonome et le programme s’exécute tout seul. Plus besoin alors du logiciel Mblock et d’un ordinateur portable.
La carte programmable

## Slide 7
Comparatif des réseaux |  | 
Réseaux | Avantages | Inconvénients
Sigfox | Consommation réduite, longue portée | Réseau nouveau
GSM | Consommation moyenne, longue portée | Coût élevé
Ethernet | Fiabilité du transfert, faible coût | Filaire
Zigbee | Consommation réduite, Faible coût | Petite portée
Wifi | Pas d’abonnement | Coût élevé, petite portée, modem
Bluetooth | Faible coût | Très petite portée
La carte Modem permet de se connecter sur le réseau Sigfox créé par une société française basée vers Toulouse. Cette connexion se fait au moyen d’ondes radio, on dit qu’elle est Hertzienne.
Cette connexion à bas débit entre les objets connectés est donc possible grâce à sa technologie radio (UNB). Peu énergivore, elle utilise des bandes de fréquence libres de droits disponibles pour le monde entier, comme les bandes ISM (Bande industrielle, scientifique et médicale). Le réseau SigFox affiche des performances similaires dans toutes les villes où il est implanté.
La carte Modem se comporte comme un téléphone portable. Les données recueillies sont transmises sur un réseau spécifique qui couvre tout notre territoire. La carte modem est un élément de la fonction communiquer.
La carte de communication

## Slide 8
Capteur de luminosité
Extérieure
A0
Capteur de température/hygrométrie extérieure
D2
Capteur de masse
HX711 + adaptation
A3/A4
Capteur de température intérieure D3
(DS18B20 étanche Grove)
Capteur
de pluie
D7
Câble 50cm
Câble 50cm
Câble 50cm
Câble 50cm
X 4
Bouton de tare balance
(logiciel Arduino)
D6
Câble 20cm
Les jauges de contraintes
Ce sont des capteurs sensibles à la masse de la ruche. Plus les abeilles produisent de miel, plus la masse de la ruche augmente. Le microcontrôleur traite les informations reçues par les différents capteurs de la ruche connectée pour les communiquer jusqu’au téléphone portable de l’apiculteur. Les quatre capteurs sont montés dans les pieds de la ruche.
Des supports réalisés à l’imprimante 3D permettent le maintien des jauges de contraintes.
Les jauges de contraintes ainsi que les autres capteurs font partie de la fonction acquérir de la chaîne d’information

## Slide 9
Téléphone portable de l’apiculteur
L’apiculteur consulte régulièrement les données transmises par sa ruche témoin sur le terrain au moyen d’une application installée sur son téléphone portable. Il connait la masse de la ruche témoin et si elle a augmenté, il peut se déplacer jusqu’à ses ruches pour récolter leur miel.
Cette application se présente sous forme d’un panneau de commande graphique appelé aussi « dashboard ». Il présente tous les paramètres des différents capteurs reliés à la ruche.
Le téléphone de l’apiculteur fait partie de la fonction communication.
Objet connecté
Réseau des objets connectés
Portail des objets connectés
Ondes radio
Internet
« Cloud »
Équipement mobile (téléphone portable)
Ordinateur
Sur le terrain
A la maison ou ailleurs

## Slide 10
Le régulateur de charge
Les régulateurs de charge sont donc indispensables pour assurer :
une durée de vie plus longue à la batterie
de bonnes performances de la batterie
une protection du système de production en évitant les décharges
Ce dispositif électronique :
permet de contrôler et piloter le processus de charge
est situé entre le système de production d'électricité et la batterie
protège les batteries de surcharges
Ce composant permet de gérer la charge de la batterie. Il existe des régulateurs de charge pour les panneaux photovoltaïques et pour les éoliennes.
Ce contrôleur de charge rend disponible l’énergie de la batterie quand celle-ci est correctement chargée. Il permet la gestion de l’énergie, il fait partie de la fonction alimentation.

## Slide 11
Sources d’énergie électriques
Éolienne
Panneau solaire
Gestion de l’énergie
Stockage de l’énergie
Batterie
Régulateur de charge
Acquisition
Capteur de masse de la ruche
Traitement
Microcontrôleur
Carte Modem et communication
Téléphone portable de l’apiculteur
Ruche
Serveur de stockage distant
Application
Communication
Alimentation
En vert :
Les éléments de la chaîne d’information
En rouge :
Élément de la chaîne d’énergie
Le plan complet recherché par l’apiculteur

## Slide 12
Sources d’énergie électriques
Gestion de l’énergie
Stockage de l’énergie
Acquisition
Traitement
Serveur de stockage distant
Application
Communication
Alimentation
Le plan complet recherché par l’apiculteur
Votre mission est d’explorer le terrain ou l’apiculteur a déployé ses ruches et de trouver des indices pour compléter le schéma de fonctionnement de la ruche connectée.

## Slide 13
Le plan de l’apiculteur retrouvé sur le terrain

## Slide 14
Le plan de l’apiculteur détrempé retrouvé sur le terrain