## Slide 1: Les liaisons encastrements
Principe
Solutions
Exemples

## Slide 2: Les liaisons encastrements
Concrètement, une bonne liaison doit assurer les points suivants :
Réaliser une liaison encastrement consiste à immobiliser deux (ou plusieurs) pièces l’une par rapport à l’autre.
A - Réaliser la mise en position
B - Maintenir en position
C - Assurer la fiabilité
E - Assurer l’étanchéité
D - Transmettre la puissance

## Slide 3: Les liaisons encastrements
A - Réaliser la mise en position :
Souvent appelée : MIP
- Le contact plan prépondérant
- Contact cylindrique prépondérant
Il existe deux grandes familles de solutions :
Cela consiste à mettre en contact une ou plusieurs surfaces dans le but de supprimer des degrés de libertés

## Slide 4: Les liaisons encastrements
A - Réaliser la mise en position :
Le contact entre les 2 pièces à assembler se fait majoritairement sur un plan.
- Le contact plan prépondérant :
Il reste 3 ddl à annuler.
Sur cet exemple, le contact supprime Tz,Rx et Ry

## Slide 5: Les liaisons encastrements
A - Réaliser la mise en position :
- Le contact plan prépondérant :
Il reste 3 ddl à annuler.
Solution 1: utilisation de petits cylindres de centrage : pions et bagues
Cette solution annule les translations mais laisse subsister la possibilité de rotation. On est obligé de rajouter un second pion de centrage. La mise en place est précise mais hyperstatique de degré 1.

## Slide 6: Les liaisons encastrements
A - Réaliser la mise en position :
- Le contact plan prépondérant :
Il reste 3 ddl à annuler.
Solution 2: appui plan + centrage court
Le centrage court est obtenu par UN contact cylindrique de diamètre important mais de faible longueur. il subsiste une rotation autour de l'axe des pièces. Celle-ci sera éliminée tout simplement par le serrage des éléments d'assemblage.

## Slide 7: Les liaisons encastrements
A - Réaliser la mise en position :
- Le contact cylindrique prépondérant :
Ce type de MIP est très courante. Ce contact ne laisse plus subsister qu'une rotation et une translation suivant l'axe de la pièce.
Il reste 2 ddl à annuler

## Slide 8: Les liaisons encastrements
A - Réaliser la mise en position :
- Le contact cylindrique prépondérant :
L'arrêt en translation sera réalisé par un appui plan de faible largeur « assimilable » à un contact ponctuel. On l’appelle « épaulement »
Il reste 2 ddl à annuler : une translation et une rotation sur le même axe
L'arrêt en rotation, lui, sera réalisé par clavette, cannelures, dentelures, … suivant la puissance à transmettre.

## Slide 9: Les liaisons encastrements
B - Réaliser le mainten en position :
Souvent appelé : MAP
Cela consiste à utiliser une solution technologique évitant le démontage spontané des éléments mis en place précédemment
Ces solutions sont nombreuses et il est possible de les classer par familles :

## Slide 10: Les liaisons encastrements
B - Réaliser le mainten en position :
Souvent appelé : MAP
1/ les solutions démontables :
Définition : Il est possible de séparer les composants sans les détruire ou les abîmer.
Exemples :
1 Par éléments filetés

## Slide 11: Les liaisons encastrements
B - Réaliser le mainten en position :
Souvent appelé : MAP
1/ les solutions démontables :
Définition : Il est possible de séparer les composants sans les détruire ou les abîmer.
Exemples :
1 Par éléments filetés
2 Par adhérence

## Slide 12: Les liaisons encastrements
B - Réaliser le mainten en position :
Souvent appelé : MAP
1/ les solutions démontables :
Définition : Il est possible de séparer les composants sans les détruire ou les abîmer.
Exemples :
1 Par éléments filetés
2 Par adhérence
3 Par dentelures

## Slide 13: Les liaisons encastrements
B - Réaliser le mainten en position :
Souvent appelé : MAP
1/ les solutions démontables :
Définition : Il est possible de séparer les composants sans les détruire ou les abîmer.
Exemples :
1 Par éléments filetés
2 Par adhérence
3 Par dentelures
4 Par goupilles

## Slide 14: Les liaisons encastrements
B - Réaliser le mainten en position :
Souvent appelé : MAP
1/ les solutions démontables :
Définition : Il est possible de séparer les composants sans les détruire ou les abîmer.
Exemples :
1 Par éléments filetés
2 Par adhérence
3 Par dentelures
4 Par goupilles
5 Par clavetage

## Slide 15: Les liaisons encastrements
B - Réaliser le mainten en position :
Souvent appelé : MAP
1/ les solutions démontables :
Définition : Il est possible de séparer les composants sans les détruire ou les abîmer.
Exemples :
1 Par éléments filetés
2 Par adhérence
3 Par dentelures
4 Par goupilles
5 Par clavetage
6 Par anneau élastique

## Slide 16: Les liaisons encastrements
B - Réaliser le mainten en position :
Souvent appelé : MAP
2/ les solutions non démontables :
Définition : Pour séparer les composants il faut en détruire un ou les abîmer.
Exemples :
1 Par soudage

## Slide 17: Les liaisons encastrements
B - Réaliser le mainten en position :
Souvent appelé : MAP
2/ les solutions non démontables :
Définition : Pour séparer les composants il faut en détruire un ou les abîmer.
Exemples :
1 Par soudage
2 Par rivetage

## Slide 18: Les liaisons encastrements
B - Réaliser le mainten en position :
Souvent appelé : MAP
2/ les solutions non démontables :
Définition : Pour séparer les composants il faut en détruire un ou les abîmer.
Exemples :
1 Par soudage
2 Par rivetage
3 Par collage

## Slide 19: Les liaisons encastrements
B - Réaliser le mainten en position :
Souvent appelé : MAP
2/ les solutions non démontables :
Définition : Pour séparer les composants il faut en détruire un ou les abîmer.
Exemples :
1 Par rivetage
2 Par soudage
3 Par collage
4 Par emmanchement

## Slide 20: Les liaisons encastrements
B - Réaliser le mainten en position :
Souvent appelé : MAP
2/ les solutions non démontables :
Définition : Pour séparer les composants il faut en détruire un ou les abîmer.
Exemples :
1 Par rivetage
2 Par soudage
3 Par collage
4 Par emmanchement
5 Par sertissage

## Slide 21: Les liaisons encastrements
C - Assurer la fiabilité
1 - Solutions utilisant l’adhérence
2 - Solutions formant obstacle
Problème : Lorsqu’un assemblage vissé est soumis aux chocs ou à des vibrations, il y a risques de desserrage du fait du jeu existant entre la vis et l’écrou.
Il faut donc s’opposer au desserrage des vis et des écrous.
Cela consiste à s’assurer que le MAP ne se désserrera pas = sécurité
Il y a deux familles de solutions face à ce problème :

## Slide 22: Les liaisons encastrements
C - Assurer la fiabilité
1 - Solutions utilisant l’adhérence
Contre-écrou
Rondelle à dents (frein)
Ecrou autofreiné Nylstop
Rondelle Grower
Rondelle élastique ( Belleville)
Ecrou haute température

## Slide 23: Les liaisons encastrements
C - Assurer la fiabilité
2 - Solutions formant obstacle
Plaquette arrêtoir
Goupille V + écrou percé
Rondelle frein + écrou à encoches

## Slide 24: Les liaisons encastrements
C - Assurer la fiabilité
3 – Autre solution :
Freinage par collage (frein-filet)
Consiste à déposer une colle sur les filets de la vis. Elle fait effet lors du serrage.