## Slide 1
Projet collaboratif BIM
Projet d'étude impliquant plusieurs filières de BTS en collaboration dans une démarche BIM
Groupe de travail
Académie
d’Aix-Marseille
Bâtiment
Fluides
Energie
Domotique
Géomètre
Topographe
Etude
Economie
Construction
Travaux
Publics
Enveloppe
Bâtiment
Construction
Métallique
- BTS Bâtiment
- BTS TP
- BTS MGTMN
- BTS EBCR
- BTS CM
- BTS EEC
- BTS FED
Notes: De la même façon que le BIM concerne tous les acteurs d'une opération de construction, ce projet fait intervenir plusieurs formations de Techniciens Supérieurs

## Slide 2
4. Activités pédagogiques
- Mise en place du protocole BIM
- Etudes « métiers »
- Collaboration en démarche BIM
2. Présentation du projet
- Objectifs pédagogiques
- Processus BIM du projet
- Support du projet
- Organisation pédagogique
- Préparation
- Charte BIM
3. Organisation et préparation
Présentation - Sommaire
5. Retour d’expérience
Lire les commentaires en complément …
1. Contexte
- Problématique de l’expérimentation
- Rappel des objectifs
- Méthodologie proposée
Notes: Sommaire de la présentation …

## Slide 3
Problématique de l’expérimentation
Le BIM induit une modification du paradigme constructif.
Le processus séquentiel devient un processus concourant, la maquette numérique est un objet qui facilite la démarche et évolue dans le temps.
Comment assurer :
L’interopérabilité ?
Les échanges ?
La synthèse et la coordination ?
Quel modèle de flux de travail (workflow) peut-on envisager afin de permettre une collaboration efficace ?
Quel niveau de développement viser ?
Notes: La maquette numérique n’est pas la démarche ! Elle n’est ni nécessaire, ni suffisante à la démarche BIM.

## Slide 4
Rappel des objectifs
Notes: Notre expérimentation (partielle) porte sur le process de ND2 à ND4. Les séquences pédagogiques proposées sont donc à situer dans ce contexte.

## Slide 5
Méthodologie proposée
Notes: Il semble préférable de dissocier les maquettes (≠ maquettes métiers) plutôt que d’avoir une maquette de coordination unique. La maquette de coordination concatène les maquettes spécialisées.
diminution du poids des fichiers
simplification de l’analyse des conflits

## Slide 6
Objectifs pédagogiques
démarche
Open BIM
importance des protocoles d’échanges
pas seulement une utilisation de logiciels
Découvrir et pratiquer …
… les aspects collaboratifs d'un projet BIM
Comprendre …
… l’utilité des données attachées à la maquette numérique
Acquérir des compétences …
… utilisation d’outils numériques liées à la spécialité du BTS
Notes: Les mutations des pratiques numériques dans le secteur industriel de la construction sont rapides et importantes. Il est indispensable, non seulement de former nos étudiants à ces nouvelles pratiques, mais aussi de les préparer aux évolutions à venir.
C'est dans cet état d'esprit que nous proposons un ensemble d'activités pédagogiques s'intégrant dans un projet mené en collaboration dans une démarche BIM.
On privilégiera l'"open BIM" dans cette démarche, de façon à ne pas limiter l'activité des étudiants à une utilisation de logiciels, et pour intégrer l'importance des protocoles d'échanges.

## Slide 7
Processus BIM du projet
ifc
Notes: Le processus BIM peut être décomposé en plusieurs étapes :
La mise en place du protocole BIM est une étape essentielle, notamment par la mise en place des règles commune dans la charte, et par la vérification de la cohérence des différentes maquettes (localisation, format d'export, …)
Les études « métiers » dépendent de chaque spécialité, et conduisent à l’export des modèles 3D en format IFC2x3.
Les « boucles » de collaboration BIM permettent le traitement des « questions BIM » , puis la mise à jour, si nécessaire, des modèles.
Chacun peut ensuite produire les documents propres à sa spécialité.

## Slide 8
Support du projet
Structure béton armé
Charpente bois
Charpente métallique
Mur rideau
Toitures terrasses
RdC - commerces
RdC - parking
Étages - logements
Terrasses végétalisées
Bâtiment - Le Luberon
Dossier :
CCTP
Plan VRD Autocad
Maquette « architecte » Revit
Notes: Le projet concerne la construction d'un bâtiment d'habitation avec commerces en rez-de-chaussée :
l'immeuble "Le Luberon"
Le bâtiment est de structure béton armé, avec deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. Il est constitué de 5 parties séparées par des joints de dilatations. Une partie de la couverture est en tuiles de terre cuites, sur une charpente bois ; une autre partie en couverture métallique sur charpente métallique. Des parkings se trouvent au niveau du rez-de-chaussée, avec des toitures terrasses végétalisées.

## Slide 9
Organisation pédagogique
Seule l’activité « réunion de chantier » est gérée en cours simultanés
Eviter de trop étaler dans le temps l’ensemble du déroulé du projet
Planification des activités selon le processus BIM, mais aussi selon la progression pédagogique de la formation
Formations :

Planification :

Activités de collaboration possibles à partir des fichiers « corrigés » des activités « métiers »
Possibilité de «shunter» certaines activités
Activités du BIM Manager peuvent être effectuées par n’importe quelle formation, ou par un groupe d’élève de la formation
Activités :

Collaboration :

Utilisation d’une plateforme de travail collaboratif
Groupes d’étudiants des différentes formations en relation 2 à 2
 Projet possible
- Avec seulement quelques unes des formations indiquées
- Avec d’autres formations (ex : SCBH)
- Avec des formations situées dans différents lycées

## Slide 10
Processus BIM pédagogique | Activités pédagogiques proposées | Classes concernées
Mise en place protocole BIM | Maquette de coordination | BTS EEC
 | Vérification de la localisation des maquettes test | BIM Manager
Etudes "métiers" | Etude du terrassement et du réseau E.P. | BTS TP
 | Etude de la structure B.A. | BTS bât
 | Etude de la charpente métallique | BTS CM
 | Etude du mur rideau | BTS EBCR
 | Etude d'un réseau de VMC | BTS FED
 | Avant-métré du lot cloison-doublage | BTS EEC
Collaboration en démarche BIM | Détection des interfaces et collisions | BIM Manager
 | Réunion de chantier à distance et gestion de l'interface | deux BTS + BIM Manager
Activités pédagogiques
Notes: Les séquences pédagogiques proposées selon le processus BIM …
Toutes les filières peuvent effectuer les séquences marquées « BIM Manager ».

## Slide 11
Organisation pédagogique
Maquette
Architecte
Maquette
Coordination
Maquette
Métier -Test
Maquette
IFC - Test
Maquette
Métier
Format natif
Maquette
Métier
IFC
Fichier de collaboration
Activité
Maquette coordination
Activité
Vérification
localisation
Activité
« Métier »
Maquette
Métier
Format natif
Maquette
Métier
IFC
Activité
« Métier »
Activité
Détection
interfaces
Activité
Réunion
chantier
BTS bât
BTS TP
BTS FED
BTS EBCR
BTS CM
REVIT
MENSURA
REVIT MEP
TEKLA structure
IFC 2X3
NAVISWORKS
Notes: Afin d’exploiter convenablement la maquette numérique : chacun doit en extraire les informations qui seront à la base de sa modélisation métier.
En aucun cas il ne s’agit de finaliser les modèles, ils vont justement être amenés à évoluer. Il suffit de conserver dans le fichier IFC uniquement les informations utiles à son métier.
Les fichiers IFC générés permettront la coordination grâce à Navisworks ou TeklaBIMsight, et les rapports seront gérés avec BIMTrack.

## Slide 12
Choix d’une plate forme d’échange :
Taille des fichiers accueillis
Souplesse d’utilisation
Gestion des fichiers
Traçabilité

Préparation
Etapes déterminantes en amont du projet
Choix du support :
Corps d’états correspondant aux différentes spécialités
Niveau de détail de la maquette

A définir dès le début :
Les objectifs BIM du projet
Les contributions attendues de chaque spécialité (étudiants)
Les contributions attendues de chaque acteur (enseignants)
Les exigences exprimées par chaque spécialité

Collaboration enseignants
Projet BIM étudiants
(enseignants)
Notes: Le choix du support est déterminant :
Un volume trop important et une trop grande complexité de la maquette alourdissent le travail de préparation, les activités « métiers », et conduisent finalement à freiner les échanges collaboratifs.
Les objectifs BIM du projet doivent être définis dès le début du projet, de façon à préciser les différents items de la charte BIM.
La plateforme A360 d’Autodesk a été idéale une période, puis des modifications des conditions d’utilisations de version gratuites ont rendu son usage moins fiable.

## Slide 13
Préparation
A préparer de façon rigoureuse :
(enseignants)
Rédaction charte BIM :
En collaboration entre enseignants
Prendre en compte les exigences des différents acteurs
Bonne compréhension des contraintes des autres spécialités

Création gabarit :
Axes
Niveaux
Point de référence (concret et relié à la topographie existante)

Interopérabilité :
Tester la compatibilité des formats d’imports/exports des différents logiciels

Point de référence :
Tester le référencement lors des imports/exports

Notes: Préparation du projet en BIM est une étape essentielle - en amont du projet :
- la charte BIM doit être étudiée en collaboration (enseignants) ; il est utile que tous prennent connaissance des contraintes et exigences de chacun.
- un travail sur la charte (au niveau des étudiants) permet d’en intégrer les règles
- le gabarit a été préparé par les enseignants ; il peut faire aussi l’objet d’activités des élèves.

## Slide 14
Garantir la communication des données
Assurer la cohérence des livrables
Charte BIM

## Slide 15
Classes concernées | BTS EEC (ou autre BTS)
Objectifs pédagogiques | Utilisation du logiciel Revit dans une démarche BIM
Compétences et savoir associés | C 2.2 - Décomposer un ouvrage C 3.2 - Décrire
Situation dans la progression pédagogique | 1ère année - 1er semestre ou 2ème semestre (selon les familles étudiées)
Prérequis | - initiation à l'utilisation du logiciel - connaissances technologiques des éléments étudiés
Mise en place protocole BIM - Maquette de coordination
Allègement de la maquette architecte
de tous les éléments inutiles pour le projet
Création de champs de données «CCTP »
 Création des familles en correspondance avec le CCTP
Adaptation des caractéristiques des matériaux aux données du projet
Notes: Dans le processus BIM du projet, les différentes études "métiers" sont menées à partir d'une maquette de coordination, plus légère que la maquette d'architecte, et adaptée aux besoins définis dans la charte BIM …
La maquette de coordination, est créée à partir de la maquette d'architecte, et peut être réalisée par les BTS EEC.
La création des familles avec la définition de la constitution des ouvrages et des matériaux, s’appuie sur les descriptions du CCTP ou une analyse technique ; il s’agit donc d’une activité concrète en correspondant avec les compétences C2.2 - Décomposer et C3.2 - Décrire
La création de nouveau champ de données d’identification permet une plus grande efficacité pour les autres activités du projet BIM

## Slide 16
Classes concernées | Etudiants jouant le rôle de BIM manager
Objectifs pédagogiques | Export d'une maquette "métier" en format ifc Utilisation d'un logiciel de gestion de projet (ex Naviswork)
Compétences et savoir associés | BTS EBCR : S10 – gestion numérique d'une opération de construction : - Principaux formats interopérables (format IFC) - Notion d’interopérabilité entre des logiciels de maquettes numériques, imports et exports de maquettes entre logiciels;
Situation dans la progression pédagogique | 1ère année - 1er semestre
Prérequis | utilisation du logiciel de maquette numérique ; fonctions de localisations
Export de la maquette «test», format IFC 2x3

Dans Navisworks :
Vérification de la localisation des maquettes

Mise en place protocole BIM - Vérification de la localisation
Le propriétaire de la maquette
corrige la localisation, si nécessaire

Notes: La vérification de la localisation des maquettes constitue une étape essentielle du processus ; elle permet de valider la méthodologie de localisation de chaque étude « métier » ou d’identifier les éventuels problèmes en amont de l’étude « métier » elle-même.
Les référentiels pédagogiques de différentes formations mentionnent juste la démarche BIM ; on pourra s’appuyer sur les indications précise du BTS EBCR.

## Slide 17
Etudes « métiers »
 Modélisation du terrassement avec le logiciel Mensura
Etude et modélisation du réseau d'eaux pluviales avec le logiciel Mensura
BTS TP : Etude du terrassement et du réseau d’eaux pluviales
Documents des différentes activités disponibles dans chacun des dossiers joints
BTS Bâtiment : Etude de la structure béton armé
BTS CM : Etude de la charpente métallique
Etude et dimensionnement de la charpente métallique (avec EB CR)
Création d’une maquette structure avec le logiciel Revit
Descente de charges avec le logiciel Arche ossature de Graitec
Dimensionnement des éléments de structure avec le logiciel Bim designer de Graitec
Réalisation des plans de coffrage avec le logiciel REVIT
Réalisation de plans de ferraillage avec le logiciel Bim designer de Graitec
Notes: Les différentes études métiers sont ici juste présentées. Les documents des différentes études sont disponibles dans chacun des dossiers correspondants.

## Slide 18
Etudes « métiers »
BTS EBCR : Etude du mur rideau
Documents des différentes activités disponibles dans chacun des dossiers joints
BTS FED : Etude d’un réseau de V.M.C.
BTS EEC : Avant-métré du lot Cloisons - Doublages
Réalisation d’un avant-métré des cloisons et doublages à partir des nomenclatures de la maquette Revit
Création d’une maquette MEP
Etude et dimensionnement du réseau de VMC
Nota : Cette étude ne produit pas de maquette métier ; et donc, ne conduit pas à une collaboration en démarche BIM
Choix des menuiseries F et PF dans un catalogue fournisseur
Etude et dimensionnement du mur rideau
Etude de la couverture sur zone charpente métallique
Notes: Les différentes études métiers sont ici juste présentées. Les documents des différentes études sont disponibles dans chacun des dossiers correspondants.

## Slide 19
Classes concernées | Etudiants jouant le rôle du BIM manager
Objectifs pédagogiques | Effectuer une recherche pertinente des interfaces et des "collisions" à l'aide d'un outil de synthèse BIM.
Compétences et savoir associés | BTS EBCR : S10 gestion numérique d'une opération de construction : recherche des incohérences sur le modèle (détection de collisions…)
Situation dans la progression pédagogique | 1ère année ou 2ème année (selon projet)
Prérequis | - utilisation de la maquette numérique : filtres, gestion affichages … - connaissances technologiques des éléments étudiés
Choix pertinent des éléments de maquettes à tester
Détection des interfaces et interprétation des résultats
Avec Navisworks :


Exemple : Collision entre
le réseau VRD et les fondations
Collaboration BIM – Détection interfaces et collisions
- Gros-Œuvre / réseau EP
- Gros-Œuvre / réseau VMC
- Gros-Œuvre / charpente métallique
- Gros-Œuvre / mur rideau
Concerne :
Notes: La séquence « détection des interfaces et collisions » se situe dans la phase de collaboration BIM.
Le choix éléments et de la zone des maquettes à tester doit être effectué de façon judicieuse de façon à éviter les parfois très nombreuses collisions sans intérêt technologique.
Cette recherche doit être menée à différents stades d’évolution du projet.

## Slide 20
Classes concernées | 2 BTS + Etudiant BIM Manager
Objectifs pédagogiques | Effectuer démarche collaborative de gestion des interfaces
Compétences et savoir associés | BTS bât : C18. Assurer la coordination avec les intervenants du chantier BTS FED : C10-2 Organiser et conduire une réunion C13 Écouter, dialoguer argumenter
Situation dans la progression pédagogique | 1ère année ou 2ème année (selon projet)
Prérequis | - utilisation de la plate forme de travail collaboratif A 360 - connaissances technologiques des éléments étudiés
Exemple : Gros-Œuvre / réseau de ventilation
Situation :
A partir des fichiers IFC Gros-Œuvre et VMC, le BIM Manager a créé un fichier de collaboration sur Navisworks
Le BIM Manager envoie les conflits à étudier : fichier HTML ou dossier d’images
Collaboration BIM – Réunion de chantier à distance
Notes: La séquence de « réunion de chantier à distance » est une Collaboration en direct.
Elle concerne 3 classes simultanément (c’est finalement la seule séquence demandant une simultanéité de travail)
Les référentiels pédagogiques de tous les BTS mentionnent les compétences liées à la coordination, à l’organisation de réunion et à la communication ; la démarche BIM et ce projet impliquant plusieurs filières permet de développer ces compétences,
Mise en situation en amont de la séquence  rôle de chacun ; prise de responsabilité
Déroulement : BIM manager envoie fichier …

## Slide 21
En concertation :
Analyse de la situation

Proposition de solutions de remédiation ou de gestion de l'interface

Modification des documents techniques
Puis :
Gestion du traitement des "questions" par le BIM manager


 Validation et choix d'une solution
Le caisson de VMC
devra être descendu
pour que le GO réalise
une dallette support
- Gros-Œuvre / réseau EP
- Gros-Œuvre / réseau VMC
- Gros-Œuvre / charpente métallique
- Gros-Œuvre / mur rideau
Concerne :
Collaboration BIM – Réunion de chantier à distance
Notes: En concertation …