## Slide 1
L’apport d’énergie électrique nécessaire à la traction des trains peut être d’origine thermique (locomotives diesels) ou électrique. Cette dernière technique coûte moins cher en exploitation et en entretien. Elle pollue moins et permet la réalisation de machines plus puissantes. La « traction électrique » nécessite toutefois une infrastructure complexe pour amener l’énergie électrique aux moteurs électriques des machines.
- Le courant est apporté par une ligne suspendue appelée la caténaire
- Le courant est capté à l’aide d’un archet porté par le pantographe, qui appuie et glisse sur le fil de contact.
Comment est alimenté un TGV en électricité ?

## Slide 2: La caténaire
Une caténaire est l’ensemble de câbles situés au dessus des voies, qui permettent d’alimenter les trains en électricité.
Câbles porteurs
Poteau
Câbles conducteurs
Une caténaire est composée de câbles porteurs en bronze ou en aluminium et de câbles conducteurs en cuivre.

## Slide 3
La tension de la caténaire peut varier en fonction de la température extérieure (le câble conducteur se dilate à haute température et se rétracte à basse température).
Dans l’électrification des lignes de chemin de fer, l’élément primordial pour tendre la caténaire et son porteur est le système de poulie auquel on attache un poids. Cet ensemble (poulie et poids) constitue l’appareil tendeur dit automatique. Le système de contre poids permet donc de maintenir une tension constante sur la caténaire.

## Slide 4: Le pantographe
La caténaire donne l’impression d’une ligne droite suspendue au dessus des voies…mais en l’observant plus attentivement , elle forme un zigzag entre les poteaux pour éviter l’usure prématurée des pantographes !
Archet
Pantographe
Le pantographe vient frotter la caténaire grâce à son archet pour capter l’électricité.