## Slide 1
Séance 1 :
Recharger et se déplacer
en vélo électrique dans les villes
Seq …. : comment fonctionne une station de location de vélos électriques ?

## Slide 2
Principe de fonctionnement d’une station de location de vélos
Visionner les deux vidéos qui vont suivre, pendant les vidéos, prendre des notes (très brèves).
https://www.youtube.com/watch?v=i8zV7gKe_tU
https://www.youtube.com/watch?v=M8DRy6pyANU

## Slide 3
Principe de fonctionnement du système de verrouillage :
Le connecteur est fixé sur le vélo, il est relié par des câbles à la batterie du vélo.
Le module de connexion : c’est un élément fixé sur la poutre dans la station, dans laquelle vient s’accrocher le connecteur.

## Slide 4
Verrouillage : le verrouillage s'effectue grâce à un gâche électrique : la présentation de la tête du connecteur dans le système de connexion actionne automatiquement un électroaimant qui déplace en translation le doigt qui vient se loger dans le connecteur, immobilisant celui-ci.
Module de connexion
connecteur
Principe de fonctionnement de la gâche électrique
Doigt mobile en
translation qui vient
se loger dans le
connecteur
Corps de
l’électroaimant, fixé sur le module de connexion

## Slide 5
Recharge de la batterie du vélo électrique : la présence du connecteur dans le module de connexion met en charge automatiquement la batterie du vélo électrique.
Déverrouillage : il s'effectue à partir du lecteur de la borne, basé sur le principe de présentation d'un badge RFID, d'une carte bancaire ou d'un QR code.

## Slide 6
Principe de fonctionnement d’une station de location de vélos
L'usager présente soit un badge RFID, soit une carte bancaire, soit un QR code affiché sur l'écran de son smartphone devant le lecteur de la borne. L'écran tactile affiche les vélos électriques disponibles, l'usager choisit un vélo à partir de l'écran. Le connecteur, fixé sur le vélo, est déverrouillé du module de connexion et l'usager à 30 secondes pour retirer le vélo qu'il veut utiliser.