## Slide 1
Séance 3 :
Recharger et se déplacer
en vélo électrique dans les villes
Seq …. : Comment fonctionne une station de location de vélos électriques?

## Slide 2
Algorithme de fonctionnement de la borne de recharge des vélos électriques
Situation A: Fonctionnement pour la récupération d’un vélo
Dans un premier temps l’utilisateur doit badger pour avoir accès à l’écran tactile de la borne. A partir des instructions, il devra choisir son vélo en le sélectionnant sur l’écran.
Si le choix du vélo est fait, le connecteur se déverrouille et l’utilisateur dispose de 30 secondes pour le retirer.
Si le vélo n’est pas retiré, alors le connecteur se verrouille.
Si le vélo est retiré, le connecteur reste déverrouillé pour en accueillir un autre.
Situation B: Fonctionnement pour la restitution d’un vélo
Lorsque l’utilisateur désire restituer le vélo, il doit simplement le positionner sur un connecteur libre.
Lorsque le vélo est positionné sur le connecteur, celui-ci se verrouille et la borne recharge automatiquement la batterie

## Slide 3
Travail 1: Compléter l’algorigramme de fonctionnement de la situation A
Détection badge RFID, carte bancaire ou Smartphone
Début
Déverrouiller connecteur du vélo choisi
Choix du vélo par l’utilisateur ?
Oui
Non
Oui
Non
Non
Vélo récupéré ?
Oui
Oui
Non

## Slide 4
Travail 2: Compléter l’algorigramme de fonctionnement de la situation B
Vélo restitué? (Contact connecteur)
Début
Connecteur verrouillé?
Oui
Non
Oui
Non

## Slide 5
Travail 3: A l’aide de l’algorigramme de la situation A, compléter la modélisation du programme de fonctionnement