## Slide 1
Tuto échange Mensura Génius - Revit
Lycée D. Diderot
Page 1
Modéliser une plateforme dans Mensura Génius et l’importer dans Revit

## Slide 2
Lycée D. Diderot
Page 2
Avant d’effectuer la modélisation de la plateforme dans Mensura Génius, il est nécessaire, d’avoir effectué au préalable la modélisation de l’OA 450 dans Revit , afin de pouvoir lier le fichier plateforme dans Revit.
Intégrer la démarche BIM page 3
Nommer et enregistrer le fichier : « plate-forme OA 450 » page 4
Importer le fichier dwg : « plan topographique du terrain » page 6
Modéliser le terrain en 3D page 8
Créer la plate-forme de l’OA 450 page 13
Importer la plate-forme dans Revit page 27
Sommaire :
Modéliser une plateforme dans Mensura Génius et l’importer dans Revit
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 3
Lycée D. Diderot
Page 3
Afin d’intégrer la démarche BIM (Building Information Modeling), une maquette numérique sera réalisée en tenant compte des logiciels métiers de chacun des intervenants intégrés au projet déviation de Gimont :
Le géomètre : fournira le relevé du terrain naturel et de l’état des lieux (fichier en dwg),
L’entreprise de travaux publics : fournira la maquette numérique de réalisation de l’ouvrage OA 450 (fichier Revit),
L’entreprise de terrassement : fournira la maquette numérique de la plate-forme de terrassement pour la réalisation de l’OA 450 (fichier Mensura Génius).
1. Intégrer la démarche BIM
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 4
Lycée D. Diderot
Page 4
Avant la création de la plate-forme de terrassement, il est important d’enregistrer le fichier dans lequel vous allez travailler.
1
2. Nommer et enregistrer le fichier : « plate-forme OA 450 »
2
4
Dans l’onglet Fichier :
Cliquer sur Enregistrer.
3
Ouvrir le logiciel Mensura Genius.
Dans Nom du fichier :
Nommer le fichier Plate-forme OA 450.
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 5
Lycée D. Diderot
Page 5
Votre fichier est désormais nommé.
Mensura Genius s’ouvre automatiquement dans le Module DAO.
2. Nommer et enregistrer le fichier : « plate-forme OA 450 »
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 6
Lycée D. Diderot
Page 6
Vous allez importer un fichier dwg dans Mensura Genius.
1
3. Importer le fichier dwg : « plan topographique du terrain"
2
Dans l’onglet Fichier :
Cliquer sur Importer
Cliquer sur Fichier Dxf/Dwg/Dwf/Dgn
Charger le fichier dwg : « plan topographique du terrain ».
3
Dans la fenêtre Import du fichier :
Garder les propriétés par défaut
Cliquer Ok.
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 7
Lycée D. Diderot
Page 7
Le Plan Topographique du terrain s’affiche dans le module DAO.
3. Importer le fichier dwg : « plan topographique du terrain"
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 8
Lycée D. Diderot
Page 8
Après avoir importé le plan topographique du terrain, vous allez désormais modéliser le terrain en 3D.
1
4. Modéliser le terrain en 3D
2
Ouvrir le module Terrain (MNT) :
Cliquer sur l’onglet Module, puis sur Terrain (MNT).
Le Module Terrain (MNT) est maintenant ouvert.
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 9
Lycée D. Diderot
Page 9
Revenir dans le Module DAO :
Zoomer sur un point d’altitude
Cliquer droit avec la souris sur le point d’altitude, puis cliquer sur Envoyer calque vers module.
3
Dans la fenêtre Envoyer calque vers module :
Cocher Terrain (MNT), puis Terrain
Cliquer Ok.
4
4. Modéliser le terrain en 3D
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 10
Lycée D. Diderot
Page 10
Dans le module Terrain (MNT), l’ensemble des points topographiques (coordonnés en X, Y et Z) ont été importés. Il suffit maintenant de modéliser (trianguler) le terrain.
4. Modéliser le terrain en 3D
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 11
Lycée D. Diderot
Page 11
Tuto Revit – Réaliser un coffrage vertical avec Revit
La fenêtre Modéliser Terrain s’ouvre à nouveau :
Cliquer Ok
7
Le terrain apparait à nouveau :
Cliquer droit avec la souris, puis cliquer Tout
Cliquer droit avec la souris, puis cliquer Terminer. Le terrain est modélisé.
8
4. Modéliser le terrain en 3D
5
6

## Slide 12
Lycée D. Diderot
Page 12
Dans module :
Cliquer dans Rendu 3D – Paysage.
9
Dans le module visu 3D – Terrain, le terrain apparaît en 3D
4. Modéliser le terrain en 3D
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 13
Lycée D. Diderot
Page 13
Le terrain relevé par le géomètre topographe étant modélisé, nous allons maintenant créer la plate-forme pour la réalisation de l’OA 450, puis l’importer dans Revit.
1
2
Plate-forme de l’OA 450 à réaliser.
5. Créer la plate-forme de l’OA 450
Dans module :
Cliquer sur Projet Plates-formes.
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 14
Lycée D. Diderot
Page 14
Le terrain s’affiche désormais dans le module plate-forme. Il faut maintenant importer les claques nécessaires à la création de la plate-forme de l’OA 450.
Calques à importer :
Limite plate-forme
Altitude fond de fouille
OA 450.
5. Créer la plate-forme de l’OA 450
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 15
Lycée D. Diderot
Page 15
3
Dans module DAO :
Cliquer droit sur les calques à importer
Envoyer calque vers module.
Dans la fenêtre Envoyer calque vers module :
Cocher Projet plates-formes et Projet PTF
Cliquer Ok.
4
5. Créer la plate-forme de l’OA 450
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 16
Lycée D. Diderot
Page 16
Les calques sont maintenant importés dans le module plate-forme.
La plate-forme peut désormais être crée.
5. Créer la plate-forme de l’OA 450
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 17
Lycée D. Diderot
Page 17
Dans le module Plate-forme :
Cliquer dans l’onglet Projet plates-formes, puis dans Plate-forme
Cliquer ensuite sur Saisir.
5
5. Créer la plate-forme de l’OA 450
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 18
Lycée D. Diderot
Page 18
Cliquer sur un point de limite de plate-forme.
Dans la boîte de dialogue :
Indiquer l’altitude en Z du fond de fouille
Taper entrer.
6
7
5. Créer la plate-forme de l’OA 450
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 19
Lycée D. Diderot
Page 19
Le fond de fouille est fixé à 148.90 pour l ’ensemble de la plate-forme. Par conséquent, il suffit de cliquer sur chaque point du contour, de cliquer droit avec la souris et de cliquer sur Z précédent.
8
A l’avant dernier point, clique droit avec la souris, puis clore.
9
5. Créer la plate-forme de l’OA 450
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 20
Lycée D. Diderot
Page 20
La plate-forme est ainsi modélisée, il faut désormais renseigner ses propriétés.
10
Dans la fenêtre Propriétés plates-formes :
Indiquer le nom de la plate-forme dans Numéro « plate-forme OA 450 »
Cliquer ensuite sur Code.
5. Créer de la plate-forme de l’OA 450
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 21
Lycée D. Diderot
Page 21
11
Dans la fenêtre Codes plates-formes :
Sélectionner Déblais, puis Ok.
5. Créer la plate-forme de l’OA 450
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 22
Lycée D. Diderot
Page 22
12
Dans Projet plates-formes :
Cliquer sur Talus, puis saisir pentes.
5. Créer la plate-forme de l’OA 450
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 23
Lycée D. Diderot
Page 23
13
Dans la fenêtre Pentes et talus :
Cliquer Ok.
Cliquer sur tout le contour de limite de plate-forme
Taper entrer.
14
5. Créer la plate-forme de l’OA 450
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 24
Lycée D. Diderot
Page 24
Dans Projet plates-formes :
Cliquer sur Calculer PTF et talus.
15
5. Créer la plate-forme de l’OA 450
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 25
Lycée D. Diderot
Page 25
Dans module Visu 3D – Projet PTF :
Cliquer sur l’onglet Rendu 3D
Cliquer sur Gérer les phases.
16
Dans la fenêtre Surfaces :
Cocher Projet PTF, puis OK.
17
5. Créer la plate-forme de l’OA 450
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 26
Lycée D. Diderot
Page 26
La plate-forme de l’OA 450 est visible en 3D.
5. Créer la plate-forme de l’OA 450
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 27
Lycée D. Diderot
Page 27
6. Importer la plate-forme dans Revit
Dans Fichier :
Cliquer sur Exporter
Puis Fichier Dxf/Dwg
2
Pour obtenir une plate-forme dans Revit avec un graphisme acceptable, il est préférable d’exporter le fichier plateforme OA 450 en fichier Dxf.
1
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 28
Lycée D. Diderot
Page 28
2
6. Importer la plate-forme dans Revit
Avant d’importer le Fichier plate-forme OA 450 en Dxf dans Revit, il est nécessaire de préparer la maquette numérique dans Revit.
1
Ouvrir le Fichier OA 450.
Dans Vue 3D :
Positionner la vue en position Haut
Sélectionner l’ensemble de OA 450
Cliquer sur l’outil rotation, puis effectuer une rotation de l’ouvrage de 90°.
3
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 29
Lycée D. Diderot
Page 29
Dans Plan de Masse :
Vérifier que l’ouvrage ’est bien mis en rotation.
4
6. Importer la plate-forme dans Revit
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 30
Lycée D. Diderot
Page 30
Dans Vue 3D :
Cliquer sur l’onglet Insérer
Cliquer sur Lier CAO.
5
6. Importer la plate-forme dans Revit
Dans la fenêtre lier les formats CAO :
Dans Fichier de type : Sélectionner DXF
Charger le fichier Plateforme OA 450
Sélectionner Positionnement : Origine à origine
Cliquer Ouvrir.
6
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 31
Lycée D. Diderot
Page 31
Dans Propriétés :
Niveau de base : Sélectionner niveau bas Radier inférieur ou niveau bas traverse inférieure
Décalage inférieur : Noter -148.90
Cliquer sur Appliquer
8
Cliquer sur la punaise pour déverrouiller la plate-forme.
7
La plate-forme apparaît. Il faut suffit maintenant de paramétrer sa position par apport à l’ouvrage OA 450.
6. Importer la plate-forme dans Revit
Tuto échange Mensura Génius - Revit

## Slide 32
Lycée D. Diderot
Page 32
L’ouvrage est désormais correctement positionné sur la plate-forme.
6. Importer la plate-forme dans Revit
Tuto échange Mensura Génius - Revit