## Slide 1
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit
Lycée D. Diderot
Page 1
Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 2
Lycée D. Diderot
Page 2
Avant d’effectuer la modélisation d’un étaiement avec Revit, il est nécessaire, d’avoir effectué au préalable son dimensionnement et son calepinage sur feuille.
Limite de l’étude page 3
Préparer la vue 3D page 4
Mise en place des Mills Pano gousset page 5
Mise en place de la peau coffrante page 20
Mise en place des Mills Pano page 38
Mise en place des TOURECHAF page 45
Mise en place des camarteaux page 53
Réglage des vérins de pied reposant sur la plate-forme page 62
Réglage des vérins de pied reposant sur la plate-forme et la semelle des murs en aile page 66
Réglage des vérins de tête page 72
Coupes transversale et longitudinale page 84
Protections collectives et circulation verticale page 86
Sommaire :
Réaliser un étaiement sur tour avec Revit
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 3
Lycée D. Diderot
Page 3
L’étude se portera sur l’étaiement de la traverse supérieure de l’OA 450. La traverse étant divisée en deux par un joint de dilatation, nous allons donc réaliser la modélisation de l’étaiement sur une partie.
Les matériels utilisés pour la réalisation de l’étaiement seront des TOURECHAF de chez Mills et des Mills Pano.
Pour ailleurs, le coffrage de la traverse supérieure (Joues, abouts, chevalet,…) ne fera pas partie de l’étude, seule la face coffrante, le matériel de prévention collective et la circulation verticale seront associées à l’étaiement.
1. Limite de l’étude
Catalogue Mills Pano
Catalogue TOURECHAF
Catalogue ESCALIB Mills MDS
Matériels utilisés :
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 4
Lycée D. Diderot
Page 4
L’étaiement sera étudié afin de réaliser la traverse supérieure côté Giratoire Sud.
Vous devez dans un premier temps, dupliquer une vue 3D et afficher seulement les éléments d’ouvrage nécessaires à l’étaiement.
1
2. Préparer la vue 3D
Traverse supérieure à réaliser
Vide à étayer
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 5
Lycée D. Diderot
Page 5
La traverse supérieure présente une pente de 1,66 % dans le sens transversal et 2,5 % dans le sens longitudinal. De plus, elle est constituée de gousset.
Il sera donc préférable de démarrer la modélisation de l’étaiement par la mise en place des Mills Pano gousset.
1
2
Dans vue 3D :
Masquer la traverse supérieure
Garder que les goussets béton
Mills Pano gousset
3. Mise en place des Mills Pano gousset
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 6
Lycée D. Diderot
Page 6
3
Dans matériels d’étaiement :
Charger les Mills Pano gousset.
3. Mise en place des Mills Pano gousset
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 7
Lycée D. Diderot
Page 7
A partir d’une vue en Elévation, vous pouvez régler la position du panneau de façon précise, selon votre calepinage.
1
6
Les outils pour régler le panneau sont similaires à ceux d’ Autocad.
4
Dans la fenêtre Spécifier les types :
Sélectionner les Pano gousset 4.00x1.25m
3. Mise en place des Mills Pano gousset
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 8
Lycée D. Diderot
Page 8
3. Mise en place des Mills Pano gousset
Le Mills Pano gousset, fait partie de la famille Equipement spécialisé.
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 9
Lycée D. Diderot
Page 9
3. Mise en place des Mills Pano gousset
5
Dans Equipement spécialisé:
Cliquer sur Pano gousset et faites glisser la souris vers le gousset béton
Lâcher le clic de la souris
Cliquer sur Placer sur la face (face bleue)
Orienter le Mills Pano gousset avec la touche espace du clavier
Cliquer à nouveau sur la souris pour placer le Mills Pano gousset.
Face bleue
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 10
Lycée D. Diderot
Page 10
Le Mills Pano gousset est maintenant affecté à la face, avec les mêmes pentes que le gousset béton.
3. Mise en place des Mills Pano gousset
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 11
Lycée D. Diderot
Page 11
Dans la vue 3D :
Masquer le gousset béton
Effectuer un premier réglage du Mills Pano gousset.
6
3. Mise en place des Mills Pano gousset
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 12
Lycée D. Diderot
Page 12
Dans élévation Nord :
Effectuer un décalage de -0.021m, correspondant à l’épaisseur de la peau coffrante (contre plaqué de 21mm qui sera disposé sur les Mills Pano)
Zoomer et vérifier le décalage.
7
3. Mise en place des Mills Pano gousset
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 13
Lycée D. Diderot
Page 13
3. Mise en place des Mills Pano gousset
Vous pouvez visualiser le décalage de 0.021m dans la vue 3D après avoir réaffiché le gousset béton.
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 14
Lycée D. Diderot
Page 14
Dans élévation Ouest :
Régler le Mills Pano gousset pour la plateforme de travail qui sera nécessaire à la réalisation du coffrage vertical (arrêts de bétonnage).
8
3. Mise en place des Mills Pano gousset
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 15
Lycée D. Diderot
Page 15
Dans vue 3D :
Calepiner (copier/coller) les Mills Pano gousset sur toute la longueur du gousset béton + les plateformes de travail.
3. Mise en place des Mills Pano gousset
9
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 16
Lycée D. Diderot
Page 16
3. Mise en place des Mills Pano gousset
4 Mills Pano gousset de 4.00x1.25m.
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 17
Lycée D. Diderot
Page 17
3. Mise en place des Mills Pano gousset
La partie de gauche est maintenant terminé.
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 18
Lycée D. Diderot
Page 18
Extrait Catalogue PERI Maximo page 58
En utilisant la même démarche :
Placer les Mills Pano gousset sur la partie de droite.
10
3. Mise en place des Mills Pano gousset
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 19
Lycée D. Diderot
Page 19
3. Mise en place des Mills Pano gousset
La partie de droite est maintenant terminé.
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 20
Lycée D. Diderot
Page 20
Après la mise en place des Mills Pano gousset, l’étape suivante consiste à mettre en place la peau coffrante sur la partie inclinée des Mills Pano gousset.
La peau coffrante sera de type CTBX, avec pour dimensions : 2.50x1.25x0,021m.
1
4. Mise en place de la peau coffrante
Comme pour la mise en place des Mills Pano gousset :
Positionner la peau coffrante sur la partie inclinée des Mills Pano gousset.
3
Dans modèles génériques coffrage, ferraillage, sécurité :
Charger la peau coffrante.
2
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 21
Lycée D. Diderot
Page 21
Dans la fenêtre propriété :
Indiquer les cotes suivantes.
4
4. Mise en place de la peau coffrante
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 22
Lycée D. Diderot
Page 22
4. Mise en place de la peau coffrante
Dans vue 3D :
Positionner la peau coffrante sur la partie de gauche.
5
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 23
Lycée D. Diderot
Page 23
Contrôler la position de la peau coffrante :
Afficher le gousset béton
Zoomer et vérifier la position de la peau coffrante.
6
4. Mise en place de la peau coffrante
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 24
Lycée D. Diderot
Page 24
En utilisant la même démarche :
Placer la peau coffrante sur la partie de droite.
7
4. Mise en place de la peau coffrante
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 25
Lycée D. Diderot
Page 25
4. Mise en place de la peau coffrante
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 26
Lycée D. Diderot
Page 26
4. Mise en place de la peau coffrante
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 27
Lycée D. Diderot
Page 27
Contrôler la position de la peau coffrante :
Afficher le gousset béton
Zoomer et vérifier la position de la peau coffrante.
8
4. Mise en place de la peau coffrante
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 28
Lycée D. Diderot
Page 28
4. Mise en place de la peau coffrante
Dans vue 3D :
Afficher la traverse supérieure.
9
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 29
Lycée D. Diderot
Page 29
4. Mise en place de la peau coffrante
Dans vue 3D :
Positionner la maquette pour rendre visible la sous face de la traverse supérieure
Cliquer sur Placer sur la face
Affecter la peau coffrante à la sous face de la traverse supérieure.
Cela permet d’affecter à la peau coffrante les mêmes pentes que la traverse supérieure.
10
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 30
Lycée D. Diderot
Page 30
Positionner correctement la peau coffrante :
Masquer la traverse supérieure
Orienter la peau coffrante dans le sens perpendiculaire au Mills Pano gousset.
La peau coffrante est maintenant affecté à la face, avec les mêmes propriétés de pente que la traverse supérieure.
4. Mise en place de la peau coffrante
11
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 31
Lycée D. Diderot
Page 31
Dans vue 3D (vue de haut) :
Positionner la première peau coffrante sur une extrémité.
4. Mise en place de la peau coffrante
12
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 32
Lycée D. Diderot
Page 32
13
Contrôler la position de la peau coffrante :
Afficher la traverse supérieure
Zoomer et vérifier la position de la peau coffrante.
4. Mise en place de la peau coffrante
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 33
Lycée D. Diderot
Page 33
14
Calepiner la première rangée :
Masquer la traverse supérieure
Copier /coller la première peau coffrante et calepiner la première rangée.
4. Mise en place de la peau coffrante
Dans la fenêtre propriété :
Modifier les cotes de la peau coffrante en fonction des coupes à réaliser.
15
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 34
Lycée D. Diderot
Page 34
16
Vérifier la position de la peau coffrante :
Afficher la traverse supérieure
Zoomer et vérifier la position de la peau coffrante.
4. Mise en place de la peau coffrante
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 35
Lycée D. Diderot
Page 35
17
Calepinage de toute la surface à étayer :
Copier/coller chaque panneau pour calepiner la surface à étayer.
4. Mise en place de la peau coffrante
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 36
Lycée D. Diderot
Page 36
18
Dans vue 3D :
Zoomer et vérifier la position de la peau coffrante.
4. Mise en place de la peau coffrante
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 37
Lycée D. Diderot
Page 37
4. Mise en place de la peau coffrante
19
Toujours dans vue 3D :
Afficher la traverse supérieure.
Zoomer et vérifier la position de la peau coffrante.
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 38
Lycée D. Diderot
Page 38
5. Mise en place des Mills Pano
Dans matériels d’étaiement :
Charger un Mills Pano
Affecter un Mills Pano sur la peau coffrante.
Les Mills Pano auront pour dimension : 4.00x1.25m et seront affectés sur la peau coffrante, afin de leur donner les mêmes pentes que la traverse supérieure.
Ils seront descendus par la suite afin de respecter leur emplacement définitif.
Les Mills Pano seront positionnés perpendiculairement à la peau coffrante.
1
2
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 39
Lycée D. Diderot
Page 39
Calepiner la première rangée :
Copier/coller le premier Mills Pano
Positionner le second
Contrôler l’espacement entre Pano.
5. Mise en place des Mills Pano
3
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 40
Lycée D. Diderot
Page 40
5. Mise en place des Mills Pano
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 41
Lycée D. Diderot
Page 41
Calepinage des Mills Pano
Positionner l’ensemble des Mills Pano sur la peau coffrante.
4
5. Mise en place des Mills Pano
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 42
Lycée D. Diderot
Page 42
Positionner les Mills Pano dans leur emplacement définitif :
Zoomer, et sélectionner toute une rangée de Mills Pano
Décaler les Mills Pano sous la peau coffrante.
5. Mise en place des Mills Pano
5
Outil Décaler
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 43
Lycée D. Diderot
Page 43
6
5. Mise en place des Mills Pano
Vérification :
Zoomer et vérifier la position des Mills Pano.
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 44
Lycée D. Diderot
Page 44
5. Mise en place des Mills Pano
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 45
Lycée D. Diderot
Page 45
6. Mise en place des tours d’étaiement
Les tours d’étaiement utilisées sont des TOURECHAF.
Trois modèles de tour peuvent être utilisés : module de 1.00x1.00m ; 1.00x1.50m et 1.50x1.50m.
Pour notre projet, nous utiliseront le module de 1.00x1.50m.
La TOURECHAF est :
Réglage en Hauteur
Ajustable pour chaque vérin de pied de 30 à 79cm
Ajustable pour chaque vérin de tête de 6 à 67 cm.
1
Les tours d’étaiement utilisées sont des TOURECHAF.
Trois modèles de tour peuvent être utilisés : module de 1.00x1.00m ; 1.00x1.50m et 1.50x1.50m.
Pour notre projet, nous utiliserons le module de 1.00x1.50m.
La TOURECHAF est :
Réglable en Hauteur
Ajustable pour chaque vérin de pied de 30 à 79cm
Ajustable pour chaque vérin de tête de 7 à 67 cm.
1
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 46
Lycée D. Diderot
Page 46
6. Mise en place des tours d’étaiement
Les réglages de la TOURECHAF se feront dans la fenêtre Propriétés, puis dans Cotes.
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 47
Lycée D. Diderot
Page 47
6. Mise en place des tours d’étaiement
Dans Niveau bas traverse supérieure :
Choisissez un mode d’affichage Image Filaire.
2
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 48
Lycée D. Diderot
Page 48
Dans matériels d’étaiement :
Charger la TOURECHAF (module 1.00x1.50m)
Sélectionner dans la fenêtre Propriétés le niveau : Niveau bas traverse inférieure
Positionner deux TOURECHAF par Mills Pano
Respecter la position entre axes Longerons/vérins de tête.
3
6. Mise en place des tours d’étaiement
Axe Longeron/vérins de tête
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 49
Lycée D. Diderot
Page 49
Dans vue 3D :
Vérifier l’espacement entre Tourechaf
Effectuer un décalage de 0,10m qui permettra la mise en place des camarteaux.
4
6. Mise en place des tours d’étaiement
Décalage de 0,10m
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 50
Lycée D. Diderot
Page 50
Dans la fenêtre Propriétés :
Mettez une hauteur par défaut de 7.00m
Vérifiez la position de chacun des axes Longerons/ Vérins de tête.
6. Mise en place des tours d’étaiement
5
Axe Longeron/ Vérin de tête
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 51
Lycée D. Diderot
Page 51
Réglage des tours sur la partie gousset de gauche :
Sélectionner chacune des tours
Cocher adjust-mode-feet-ext…, puis entrer les cotes inscrites dans la fenêtre Propriétés.
Attention à bien repérer les vérins de pied f1, f2, f3 et f4 sur la maquette numérique.
6
6. Mise en place des tours d’étaiement
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 52
Lycée D. Diderot
Page 52
Réglage des tours sur la partie gousset de droite :
Effectuer la même opération pour la partie de droite.
6. Mise en place des tours d’étaiement
7
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 53
Lycée D. Diderot
Page 53
Mise en place des camarteaux :
Sélectionner : le niveau bas traverse supérieure.
7. Mise en place des camarteaux
2
Les camarteaux sont des pièces de bois (bastaings). Ils ont placés sous les vérins de pied, afin de garantir la stabilité de l’étaiement.
1
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 54
Lycée D. Diderot
Page 54
Dans modèles génériques coffrage, ferraillage, sécurité :
Charger Bastaings
3
7. Mise en place des camarteaux
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 55
Lycée D. Diderot
Page 55
Positionner les camarteaux :
Remplacer les cotes initiales du bastaing par les cotes inscrites dans la fenêtre Propriétés
Sélectionner dans la fenêtre Propriétés le Niveau : Niveau bas traverse inférieure
Positionner les camarteaux (Bastaings) à l’axe de chaque poteau de tour.
Mettez un Décalage de 0.50m pour les camarteaux placés sous les tours situés au centre de l’ouvrage et un décalage de 1.00m pour les camarteaux placés sous les tours situés sur la partie gousset.
4
Cotes à inscrire
Positionnement camarteau
Niveau bas traverse
inférieure
Décalage 0.50 et 1.00m
7. Mise en place des camarteaux
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 56
Lycée D. Diderot
Page 56
Toujours dans Niveau bas traverse supérieure :
Positionner l’ensemble des camarteaux.
5
Décalage 0.50
Décalage 1.00m
7. Mise en place des camarteaux
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 57
Lycée D. Diderot
Page 57
6
Dans vue 3D :
Zoomer et vérifier la position des camarteaux.
Décalage 1.00m
Décalage 0.50
7. Mise en place des camarteaux
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 58
Lycée D. Diderot
Page 58
7
Vérification des camarteaux sur la partie des goussets inférieure :
Masquer les piédroits.
7. Mise en place des camarteaux
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 59
Lycée D. Diderot
Page 59
8
Vérification des camarteaux sur la partie des goussets inférieure :
Régler chaque camarteau poteau par poteau.
7. Mise en place des camarteaux
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 60
Lycée D. Diderot
Page 60
7. Mise en place des camarteaux
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 61
Lycée D. Diderot
Page 61
Effectuer la même opération pour l’autre côté.
7. Mise en place des camarteaux
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 62
Lycée D. Diderot
Page 62
8. Réglage des vérins de pied reposant sur la plate-forme en partie centrale
La deuxième file d’étaiement se trouve à cheval entre la traverse inférieure (radier) et la plate-forme. Il faut donc, descendre les vérins de pied et les camarteaux au niveau de la plate-forme.
La première file d’étaiement repose entièrement sur la plate-forme
1
Deuxième file d’étaiement
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 63
Lycée D. Diderot
Page 63
2
Descendre les camarteaux :
Masquer la première file d’étaiement
Sélectionner les camarteaux reposant sur la plate-forme
Mettez un Décalage de 0.000.
8. Réglage des vérins de pied reposant sur la plate-forme en partie centrale
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 64
Lycée D. Diderot
Page 64
3
Descendre les vérins de pied :
Sélectionner chacune des TOURECHAF
Cocher adjust-mode-feet-ext…, puis entrer les cotes inscrites dans la fenêtre Propriétés
Attention à bien repérer les vérins de pied f1, f2, f3 et f4 sur la maquette numérique.
8. Réglage des vérins de pied reposant sur la plate-forme en partie centrale
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 65
Lycée D. Diderot
Page 65
8. Réglage des vérins de pied reposant sur la plate-forme en partie centrale
4
Descendre les vérins de pied de la première file d’étaiement :
Afficher la première file d’étaiement
Sélectionner les camarteaux reposant sur la plate-forme
Mettez un Décalage de 0.000.
Sélectionner chacune des TOURECHAF
Cocher adjust-mode-feet-ext…, puis ajuster les vérins de pied
Attention à bien repérer les vérins de pied f1, f2, f3 et f4 sur la maquette numérique.
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 66
Lycée D. Diderot
Page 66
9. Réglage des vérins de pied sur gousset reposant sur la plate-forme et la semelle des murs en aile
Les tours d’extrémité sont à cheval sur la traverse inférieure (radier), la plate-forme et la semelle des murs en aile.
1
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 67
Lycée D. Diderot
Page 67
2
Réglage des vérins de pied de la deuxième file d’étaiement : (partie de gauche)
Masquer la semelle
Sélectionner la TOURECHAF
Cocher adjust-mode-feet-ext…, puis entrer les cotes inscrites dans la fenêtre Propriétés
Attention à bien repérer les vérins de pied f1, f2, f3 et f4 sur la maquette numérique.
9. Réglage des vérins de pied sur gousset reposant sur la plate-forme et la semelle des murs en aile
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 68
Lycée D. Diderot
Page 68
3
Réglage des vérins de pied de la première file d ’étaiement : (partie de gauche)
Sélectionner la TOURECHAF
Cocher adjust-mode-feet-ext…, puis entrer les cotes inscrites dans la fenêtre Propriétés
Attention à bien repérer les vérins de pied f1, f2, f3 et f4 sur la maquette numérique.
9. Réglage des vérins de pied sur gousset reposant sur la plate-forme et la semelle des murs en aile
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 69
Lycée D. Diderot
Page 69
4
Vérification de la partie gauche :
Afficher la semelle
Régler les camarteaux sur la partie semelle du mur en aile.
9. Réglage des vérins de pied sur gousset reposant sur la plate-forme et la semelle des murs en aile
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 70
Lycée D. Diderot
Page 70
5
Réglage des vérins de pied de la deuxième tour : (partie de droite)
Sélectionner la TOURECHAF
Cocher adjust-mode-feet-ext…, puis entrer les cotes inscrites dans la fenêtre Propriétés
Attention à bien repérer les vérins de pied f1, f2, f3 et f4 sur la maquette numérique.
9. Réglage des vérins de pied sur gousset reposant sur la plate-forme et la semelle des murs en aile
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 71
Lycée D. Diderot
Page 71
6
Réglage des vérins de pied de la première tour : (partie de droite)
Sélectionner la TOURECHAF
Cocher adjust-mode-feet-ext…, puis entrer les cotes inscrites dans la fenêtre Propriétés
Attention à bien repérer les vérins de pied f1, f2, f3 et f4 sur la maquette numérique.
9. Réglage des vérins de pied sur gousset reposant sur la plate-forme et la semelle des murs en aile
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 72
Lycée D. Diderot
Page 72
10. Réglage des vérins de tête
Le réglage des vérins de tête doit permettre de reposer chaque Mills Pano sur les vérins de tête par l’intermédiaire des longerons.
Le réglage s’effectuera par file d’étaiement dans le sens transversal.
1
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 73
Lycée D. Diderot
Page 73
Dans vue 3D :
Positionner la maquette en vue de haut
Repérer la position et le nombre de file d’étaiement dans le sens transversal.
2
8 files d’étaiement
1
2
3
4
5
6
7
10. Réglage des vérins de tête
8
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 74
Lycée D. Diderot
Page 74
Dans la fenêtre Propriétés :
Cocher zone de coupe.
3
10. Réglage des vérins de tête
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 75
Lycée D. Diderot
Page 75
4
Dans vue de haut :
Rendez visible uniquement la première file d’étaiement.
10. Réglage des vérins de tête
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 76
Lycée D. Diderot
Page 76
10. Réglage des vérins de tête
Première file d’étaiement
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 77
Lycée D. Diderot
Page 77
5
Repérage des vérins de tête :
Cliquer sur la deuxième tour (après la tour sur gousset)
Repérer les vérins de tête h1, h2, h3 et h4.
10. Réglage des vérins de tête
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 78
Lycée D. Diderot
Page 78
6
Réglage des vérins de tête :
Zoomer pour rendre visible les longerons et les 4 vérins de têtes
Cocher adjust-mode-fork-ext…
Ajuster les vérins h1, h2, h3 et h4 de manière à les positionner correctement.
10. Réglage des vérins de tête
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 79
Lycée D. Diderot
Page 79
La tour est maintenant correctement modélisée.
10. Réglage des vérins de tête
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 80
Lycée D. Diderot
Page 80
Pour les tours positionnées sur gousset, le réglage doit se faire en trouvant le bon ajustement pour les vérins de pied et les vérins de têtes.
Ainsi, des allers/retours peuvent être effectués pour trouver le bon réglage de la tour.
10. Réglage des vérins de tête
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 81
Lycée D. Diderot
Page 81
7
Réglage des tours de la première file d’étaiement :
Zoomer pour rendre visible les longerons et les 4 vérins de tête de chacune des tours
Cocher adjust-mode-fork-ext…
Ajuster les vérins h1, h2, h3 et h4 de manière à positionner chacune des tours
Régler les tours sur gousset.
10. Réglage des vérins de tête
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 82
Lycée D. Diderot
Page 82
8
Réglage de l’ensemble des tours d’étaiement :
Rendre visible chaque file d’étaiement les une après les autres
Régler chaque tour de chaque file d’étaiement.
File d’étaiement
2
10. Réglage des vérins de tête
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 83
Lycée D. Diderot
Page 83
Les TOURECHAF sont ainsi réglées.
10. Réglage des vérins de tête
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 84
Lycée D. Diderot
Page 84
Dans Niveau bas traverse supérieure :
Sélectionner Vue dans le ruban du haut, puis Coupe
Tracer deux coupes 1 dans le sens transversal et 1 dans le sens longitudinal
Les coupes doivent être entre deux tours d’étaiement.
11. Coupes transversale et longitudinale
Coupe 1
Coupe 2
2
Visualiser un plan d’étaiement en coupes transversale et longitudinale est essentiel car cela permet d’obtenir les cotes nécessaires pour la mise en œuvre sur chantier : espacement entre tours, altitudes vérins de tête, altitudes vérins de pied,…
1
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 85
Lycée D. Diderot
Page 85
7. Coupes transversale et longitudinale
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit

## Slide 86
Lycée D. Diderot
Page 86
12. Protection collective et circulation verticale
Pour garantir la sécurité des compagnons durant la phase de mise en œuvre, des protections collectives de sécurité sont obligatoires (garde-corps, plinthe, lisse, sous-lisse).
Pour permettre aux ouvriers de se rendre sur la plate-forme de travail, afin de mettre en place la peau coffrante, le ferraillage, le coffrage et mettre en œuvre le béton, une circulation verticale est nécessaire.
1
Dans vue 3D :
Charger l’ensemble du matériel
Mettez en place le matériel sur la maquette numérique.
2
Garde-corps, plinthe, lisse, sous-lisse
Circulation verticale
ESCALIB –Mills-MDS
Tuto Revit – Réaliser un étaiement sur tour avec Revit
Console pignon
PTE – M2 - SATECO