## Slide 1
Utilisation des filtres de phase pour :
Une maquette unique en E5
Illustrer C9
- Aborder les QI

## Slide 2
C9 : Pourquoi ne pas utiliser des filtres graphiques ?
Démarrer dans un cycle lancé (ici J13 du R+1) comme demandé en C9
Avec un contexte en minimisant les réglages préalables du gabarit

## Slide 3
Maquette de départ
Assemblage et Quantification = voir présentation précédentes
 on peut toujours importer des paramètres, filtres et gabarits d’une maquette vers une autre via transférer les normes de projet

## Slide 4
Précycle : démarche identique
Vue 2d mode éléments pour la conception du cycle
et filtres graphiques

## Slide 5
Vues 3D : via filtres graphiques
Ce principe de travail est identique aux vues de synthèse
« entreprise » produites sur ACAD
Précycle : démarche identique

## Slide 6
Vues 3D : via filtres graphiques
Certains restent en modèle original = ils « découpent » les murs
Précycle : démarche identique
Les éléments permettent eux, les découpages verticaux
= préfa ou mur BBM
Sans modifier altérer le modèle original
modèle original ou éléments??

## Slide 7
Création de paramètres de projet dédiés à E5
que l’on peut créer et classifier comme on le souhaite
Précycle : ajout de paramètres

## Slide 8
Nom |  | nomenclature | étiquette | filtre
Paramètre de projet | Type / occurrence | Oui | Non | Oui
Paramètre partagé |  | Oui | Oui | Non
C’est pratique, mais les paramètres de projet ne permettent pas d’étiqueter !
 créer un paramètre partagé en lien avec le paramètre de projet
= on retrouve alors toutes les fonctionnalités
Précycle : ajout de paramètres

## Slide 9
C9 via des filtres de phase
Méthode qui dispense de la création des paramètres
et des filtres graphiques via VV

## Slide 10
C9 via des filtres de phase
Définition des phases dans le projet = écriture d’un scénario
Pour le cycle en C5
Pour un mode
opératoire une QI
chronologie

## Slide 11
filtres de phase :
comment ça marche?
Définition des remplacements graphiques dans les vues (2d, 3d,…)
Pas de distinction des occurrences =
un mur, des éléments, une fondation, un modèle générique …..
Seront pris en charge et auront le même aspect
 Faire un choix de couleur et le réserver aux filtres de phase= facilite les « dépannages »

## Slide 12
Définition des filtres et condition de remplacement dans les vues
= autant de filtres que de besoins (2 dans mon gabarit)
filtres de phase :
comment ça marche?

## Slide 13
Tout ce qui est nouveau dans la phase et donc affecté par le filtre
Paramétrage de cette vue
Paramétrage des occurrences
filtres de phase :
comment ça marche?

## Slide 14
Paramétrage des vues
Les vues sur ces feuilles sont des vues de la phase = J16 et filtrées pour afficher nouveaux et existants

## Slide 15
Vues 2D pour impression
 mes vues 2D sont des vues 3D avec une vue du haut
+ un gabarit de vue particulier pour les ouvrages exécutés

## Slide 16
filtres de phase pour
les nomenclatures
La notion de phase s’applique aussi pour les nomenclatures
= c’est un critère de filtre par défaut

## Slide 17
Épurer l’arborescence via les phases
Quelque soit la méthode, l’arborescence en E5 devient vite illisible …..
REVIt propose en 2 clics de ne voir
que les vues phasées

## Slide 18
Utilisation des filtres de phase pour une maquette unique en E5

## Slide 19
BILAN : pour C5
Filtres de vue
Filtres de phase
avantages
inconvénients
Il faut bidouiller si un ouvrage dure sur plusieurs phases = ex dalle
Gabarit à adapter en cycle lancé si on ne démarre pas le J1 = on récupère des familles non filtrées
Mise en relief (couleur) des éléments déjà coulés ou à couler
La logique de phase est adaptable pour traiter les QI avec un seul et même gabarit sur une seule maquette
Filtre tout (modèle générique, équipement technique….) sans modification
S’adapte au calendrier, phases… (démarrage à JXX sans modif)
S’applique à toutes les vues
Gabarit à « adapter/reprendre » pour les QI
Notions (filtres) déjà abordées lors de la mise en place des modes constructifs
Notion présentées dans TD existants (RNR, APMBTP…)

## Slide 20
Un gabarit unique pour C9
et les QI
On insert un nouveau scénario dans les phases
Exemple travaux étudiants QI 2019

## Slide 21
Un gabarit pour C9 et les QI
On retrouve cette même logique pour les phases de terrassement
Exemple travaux étudiants QI 2019

## Slide 22
BILAN personnel sur le
passage au BIM pour E5
C’est chronophage et impose des TD dédoublés
= quid d’une promo ayant moins de 24 étudiants
Faire le prototype virtuel d’un coffrage, permet de se poser les bonnes questions au bon moment
Les -
Les +
Le fait d’aller plus loin en E5, apporte une réelle aisance en E42
Nécessite de revoir / recaler son avancement fonction des compétences REVIT acquises
On travaille avec les familles existantes = limite les choix pour le matériel
Ouvre des portes dans le domaine du BIM pour les poursuites d’études (1/4 de la promo 2019 en alternance en service méthodes)