## Slide 1
ANALYSES DE SITUATIONS DE TRAVAIL A PARTIR DES DANGERS
BTS MS
Prévention des risques professionnels

## Slide 2
OBSERVEZ ET
DECOUVREZ
LES RISQUES
BTS MS
Prévention des risques professionnels

## Slide 3
Les dessins qui suivent, mettent en scène des personnages qui ne respectent pas les règles élémentaires de prévention et de sécurité.

## Slide 4
Observez les situations et notez à côté de chaque dessin :

## Slide 5
Les risques auxquels ils s’exposent
Les dommages qu’ils peuvent subir.

## Slide 6
Les moyens de prévention pour éviter ces situations dangereuses.

## Slide 7
SITUATIONS DE TRAVAIL
BTS MS
Prévention des risques professionnels

## Slide 8
MESURES DE PREVENTION A PRENDRE
INFORMATIONS A METTRE EN PLACES
PAR DES PICTOGRAMMES
INFORMATIONS A METTRE EN PLACES
PAR DES PICTOGRAMMES
SITUATION DE TRAVAIL
RISQUES
DOMMAGES

## Slide 9
Les significations des différents pictogrammes sont données dans cette brochure.
Les pictogrammes à utiliser dans les situations ci-après sont disponibles dans le dossier « Pictogrammes 2015 »

## Slide 10
Risques : Explosion, incendie
Dommages : Brûlures, intoxication
MESURES DE PREVENTION
- Respecter les interdictions de fumer
- Stocker les produits dangereux dans un local sécurisé
Exemple

## Slide 11
Risque : inhalation de vapeurs nocives
Dommage : Intoxication, asphyxie, brûlures chimiques
Utiliser des protections efficaces et réglementaires (Gants + vêtement de protection + visière)
Etudier la fiche de sécurité des produits chimiques
- Mettre à terre les bidons pendant la manipulation (utilisation d’une pompe manuelle par exemple)

## Slide 12
Risque : Explosion, incendie
Dommage : Brûlures
Respecter et faire respecter les interdictions de fumer
Installer des détecteurs de fumées + sprinklers

## Slide 13
Risque : Chute de hauteur
Dommage : Contusions, Fractures
- Utiliser les outils de mise en rayon appropriés

## Slide 14
Risque : chute de plain-pied
Dommage : contusions, fractures
Utiliser des chaussures de protection
Mettre un produit absorbant (sciure par exemple)
- Rechercher l’origine de la fuite et y remédier

## Slide 15
- Ne pas utiliser de bouteilles banalisées (soda, …) mais des récipients adaptés
Etiqueter les produits chimiques (bouchons sécurisés)
Etudier la fiche de sécurité
Risque : chimique
Dommage : intoxication

## Slide 16
Risque : Chute de hauteur
Dommage : fractures
Utiliser un harnais de sécurité
Utiliser un filet de sécurité
Utiliser une plateforme mobile élévatrice

## Slide 17
Risque : Electrisation,
Dommage : électrocution, brûlures électriques
Fermer à clé les armoires électriques,
- Attention à la manutention d’objets longs.

## Slide 18
Utiliser les équipements de protection appropriés
(Combinaison,lunettes ou masque, gants, casque anti-bruit,…)
Equiper la meuleuse d’un carter de protection
Risque : projections de particules thermiques
Dommage : lésions occulaires

## Slide 19
Risque : Intoxication produit chimique
Dommage : Asphyxie, malaise
Utiliser les équipements appropriés (ligne de vie, masque respiratoire), ne pas travailler seul
- Appliquer les procédures réglementaires

## Slide 20
Risque : lié à la circulation
Dommage : Ecrasement, fractures, …
Ne pas guider un camion par l’arrière
Mettre en place une zone réservée pour le « guideur »
Mettre en place des miroirs de guidage
Signaler le mouvement des véhicules par des alertes visuelles (gyrophare) et sonores

## Slide 21
Risque : liés aux mauvaises postures
Dommage : Lésions importantes au niveau du dos, lumbagos, sciatique,
Réaliser les gestes de manutention appropriés
Faire suivre une formation PRAP
Utiliser des outils d’aide à la manutention

## Slide 22
Equipements de secours inutilisables
Ne pas encombrer les équipements de secours
Prévoir des zones de stockage

## Slide 23
Risque : mécanique (happement)
Dommage : Arrachement d’un membre
Remettre les carters de protection en place, avec un dispositif de verrouillage protégé par un capteur de sécurité
- Pas de vêtements flottants

## Slide 24
Risque : Chute de hauteur,
Dommage : fractures diverses
Utiliser les équipements appropriés pour descendre
Former le conducteur sur les risques encourus

## Slide 25
Risque : chute d’objets
Dommage : Ecrasement, fracture
Ne jamais stationner sous une charge en mouvement
Différencier les zones piétonnes des zones de circulation

## Slide 26
Risque : rayonnements
Dommage :lésions aux yeux, brûlures
Utiliser les équipements de protection appropriés
(Combinaison,lunettes, gants, rideaux de protection,…)
Isoler la zone de soudage de l’environnement (rideaux)

## Slide 27
Risque : lié au bruit
Dommage : lésions aux oreilles, surdité
Utiliser les équipements de protection appropriés
(Protection d’oreilles, casque anti-bruit,…)
- Réduire le bruit par isolement des zones dangereuses

## Slide 28
Risque : Chute de plain-pied
Dommage : fractures diverses
Nettoyer les ateliers régulièrement
Prévoir des espaces de rangement

## Slide 29
Risque : Projections particules thermiques
Dommage : lésions aux yeux, brûlures
Utiliser les équipements de protection appropriés
(Combinaison,lunettes, gants, casque anti-bruit,…)
Baliser la zone de travail afin d’y empêcher l’accès par une tierce personne
Installer des paravents de protection

## Slide 30
Risque : mécanique (happement)
Dommage : Projections, lésions aux yeux, coupures, brûlures
Utiliser les équipements de protection appropriés
(Combinaison,lunettes, gants, outils,…)
Cartériser la partie tournante de la perceuse

## Slide 31
Risque : mécanique (énergie cinétique)
Dommage : Projections, lésions aux yeux, coupures, amputation
Utiliser équipements et carter de protection appropriés
(Combinaison,lunettes, gants, casque anti-bruit,…)
Augmenter la sécurité machine en mettant des capteurs de sécurité sur le carter de la lame

## Slide 32
Risque :incendie, explosion,
Dommage : brûlures
Protéger les produits inflammables (bâches ignifugées)
Ne pas travailler seul, prévoir extincteur
Rédiger un permis de feu

## Slide 33
Risque : lié à la circulation
Dommage : Ecrasement, fractures diverses
Utiliser les portes piétons
- Respecter le marquage de l’atelier entre les zones piétonnes et les zones de circulation des engins

## Slide 34
Risque : liés à des parties saillantes et coupantes
Dommage : Coupures importantes, lésions occulaires
Utiliser les équipements de protection appropriés
(Combinaison, lunettes, gants de protection, …)

## Slide 35
BTS MS
Prévention des risques professionnels