## Slide 1: ANALYSE A PRIORI DES RISQUES
APPLICATIONS DE SITUATION DE TRAVAIL
PALETTIC
PALETTISEUR ERM

## Slide 2: Démarche

## Slide 3: processus d'apparition d'un dommage
l’événement déclencheur est caractérisé par sa probabilité d’apparition
décès
blessure superficielle sans arrêt
blessure avec séquelle
blessure grave avec arrêt de travail
le dommage est caractérisé par sa gravité
Personne
Danger ou phénomène dangereux
situation dangereuse
événement
déclencheur
dommage

## Slide 4: Estimation du risque
Estimation de la gravité :
  Faible : accident de travail (AT) ou maladie professionnelle (MP) sans arrêt de travail.
  Moyen : AT ou MP avec arrêt de travail.
  Grave : AT ou MP entrainant une incapacité permanente partielle (IPP).
  Très grave : AT ou MP mortel.
Estimation de la probabilité d’apparition du dommage :

## Slide 5: LES NIVEAUX DE PREVENTION
Pour éviter ou supprimer les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, il existe des mesures de prévention utilisées en entreprise. Ces mesures sont classées par niveau :
Niveau 1, prévention intrinsèque. Il correspond à la suppression et/ou la réduction du risque (ex : automatisation d’un système, remplacement d’un produit dangereux par un produit qui ne l’est pas, etc.).
Niveau 2 : protection collective et individuelle. Il correspond aux moyens de protection collective (rideaux de soudure, ventilations, etc.) et aux moyens de protection individuelle (ex : masque de soudure, chaussures de sécurité, harnais de sécurité, etc.).
Niveau 3 : formation et information de l’opérateur. Il correspond à la formation (ex : formation à la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP)) et à l’information (ex : affiches sur les méfaits du bruit, panneaux de signalisation, fiches de poste, etc.).

## Slide 6: TRAVAIL DEMANDE (pour une des 3 machines)
Identifier des situations de travail à risque pour l’opérateur
Etablir pour chaque risque le processus d’apparition d’un dommage
Evaluer et estimer le risque
Proposer des mesures de prévention

## Slide 7: Une situation de travail dangereuse
Insérer la photo ici

## Slide 8: Identification du risque

## Slide 9: Estimation et évaluation du risque

## Slide 10: Une solution de prévention
Prévention
intrinsèque
Photo
Et / ou
Description

## Slide 11: Une solution de prévention
Protection
collective
Photo
Et / ou
Description

## Slide 12: Une solution de prévention
Protection
individuelle
Photo
Et / ou
Description

## Slide 13: Une solution de prévention
Instructions
Photo
Et / ou
Description