## Slide 1
Initiation Revit
---
Modéliser un ouvrage

## Slide 2
Initiation Revit
---
Modéliser un ouvrage
0. Présentation diapo 3
1. Création du projet diapo 5
2. Paramétrage des niveaux diapo 9
3. Axes et quadrillages de repérage diapo 14
4. Géoréférencement diapo 24
5. Radier : Eléments de la famille « Sols » diapo 42
6. Piédroits : Eléments de la famille « Murs » diapo 51
7. Entonnements : Modification du profil du mur diapo 60
8. Traverses diapo 68
9. Murs en retour et bèches diapo 71
10. Béton de propreté diapo 80
11. Murets sur traverses : Adaptation de la géométrie diapo 88
12. Joints « Waterstop » : Composant d’une famille générique diapo 101
Sommaire :

## Slide 3
0. Présentation
Conseil :
Pour chaque étape (petit numéro à l’intérieur d’un chapitre) :
Parcourir rapidement l’ensemble des diapos de l’étape pour avoir un aperçu global de la démarche ;
Revenir au début de l’étape, et réaliser les différentes actions, en suivant pas à pas les consignes sur chaque diapo.
Prérequis :
- Connaissance de l’interface du logiciel Revit
- Manipulations de base de navigation dans le logiciel
Présentation :
  Ce didacticiel permet l’initiation à la modélisation par la création de la maquette numérique d’un ouvrage hydraulique de formes simples.
  Dans un premier temps, on mettra en place des éléments de repérage et de géoréférencement de la maquette.
  Dans un deuxième temps, pour la modélisation, on utilisera essentiellement des composants des familles prédéfinies par Revit ; on n’utilisera pas de composants créés in situ ; la modélisation avec des composants in situ est présentée dans un autre didacticiel.
Nota :
Les étiquettes bleues ne nécessitent pas d’action, ce sont des remarques pour aider à comprendre la démarche.

## Slide 4
Nota : Par simplification, lors de la modélisation de l’ensemble de ce tutoriel, on ne tiendra pas compte de la pente longitudinale de l’ouvrage ; les altitudes seront prises au milieu de l’ouvrage, au joint de dilatation entre les deux cadres.
0. Présentation
Pour la compréhension du projet et la lecture de cotes :
Ouvrir les plans 2D de l’ouvrage (Plan ouvrage hydraulique.pdf ou Plan ouvrage hydraulique.dwg)
1
2

## Slide 5
1. Création du projet
La première étape est la création du projet avec le choix du gabarit.
On va aussi préciser dès le début quelques paramètres du projet.
Projet à la fin de l’étape 1

## Slide 6
1.1. Création du projet - Création du projet et choix du gabarit
Pour créer un nouveau projet :
Dans la rubrique Projet (ou Modèle), Cliquer Nouveau
1
Choisir le gabarit « Gabarit architectural »
Valider avec Ok
2
Le gabarit définit l’environnement d’utilisation du logiciel.
On peut utiliser un gabarit prédéfini par Revit, ou choisir un gabarit personnel avec Parcourir …
3

## Slide 7
1.2. Création du projet - Enregistrements
Enregistrer le projet :
Onglet Fichier, commande Enregistrer sous, puis Projet
1
Choisir le chemin d’accès (dossier indiqué par le professeur)
Saisir le nom du fichier
Cliquer Enregistrer
2
Ne pas oublier d’enregistrer fréquemment le projet
3

## Slide 8
1.3. Création du projet – Choix des unités
Onglet Gérer, commande Unités
2
Cliquer sur le format du champ « Angle »
3
On souhaite exprimer les angles du projet en grades
1
Choisir l’unité « Grades »
4
Valider chaque fenêtre avec OK
6
Choisir l’arrondi à 3 décimales
5
Enregistrer le projet

## Slide 9
2. Paramétrage des niveaux
Les niveaux d’un projet permettent le positionnement vertical des différents éléments du projet.
Souvent, on choisit les niveaux des faces supérieures des dalles, et d’autres niveaux caractéristiques (fond de fouille, etc …)
Pour l’ouvrage hydraulique, on choisit de placer le niveau 0,00 au niveau de la face supérieure du radier.
Le positionnement en altitude NGF sera vue dans le chapitre 4. Géoréférencement.
Projet à la fin de l’étape 2
Extrait des plans 2D

## Slide 10
2.1. Paramétrage des niveaux – Plans d’étages
Développer une branche :
Cliquer sur « + » devant Plans d’étages
Cliquer sur « + » devant Plans de plafond
1
Les Niveau 0, Niveau 1 et Niveau 2 sont prédéfinis dans le gabarit.
Les Plans d’étage correspondant à ces niveaux sont les coupes horizontales du projet.
Le nom de la vue active s’affiche en gras.
2
On n’utilisera pas les plans de plafond ;
on peut les supprimer pour éviter de les ouvrir par erreur.
3
Supprimer une vue :
Cliquer sur le nom de la vue
Clic droit puis commande Supprimer
4

## Slide 11
2.2. Paramétrage des niveaux – Visualisation des niveaux dans une vue en élévation
Ouvrir une vue en élévation :
Cliquer sur « + » devant Elévations
Double-cliquer sur le nom de la vue
1
La vue en élévation affiche les niveau ;
Les plans d’étages correspondent à ces niveaux ;
2
Si nécessaire, pour créer des niveaux supplémentaires, on utilise la commande Niveau
(pas nécessaire pour l’ouvrage hydraulique)

## Slide 12
2.3. Paramétrage des niveaux – Modification du nom et de la valeur des niveaux
Sélectionner le niveau :
Cliquer sur la ligne du niveau
1
La confirmation du renommage du niveau est importante pour garder la correspondance entre les niveaux et les plans d’étage
4
Modifier le nom :
Cliquer sur le nom
Saisir le nouveau nom
Taper Entrée
2
Confirmer le renommage du niveau :
Cliquer Oui
3

## Slide 13
2.3. Paramétrage des niveaux – Modification du nom et de la valeur des niveaux
Une lettre ou un chiffre au début du nom permet d’avoir la liste des plan d’étages dans l’ordre des niveaux
5
Modifier la valeur des niveaux (lire la valeur sur les coupe 2D) :
Sélectionner le niveau
Cliquer sur le nombre
Saisir la nouvelle valeur
Taper Entrée
7
Renommer les autres niveaux (comme ci-dessous)
6
Les niveaux se replacent selon la nouvelle valeur
8
Enregistrer le projet

## Slide 14
3. Axes et quadrillages de repérage
La création de quadrillages permet une implantation facile et précise des différents éléments constituant la maquette.
Pour la maquette de l’ouvrage hydraulique, on va placer les axes du projet (axe longitudinal, axes du joint de dilatation médian, et axe de l’autoroute).
On va aussi placer des quadrillages matérialisant les parements verticaux des éléments (bords des cadres et des entonnements).
Projet à la fin de l’étape 3

## Slide 15
3.1. Axes et quadrillages de repérage – Création des quadrillages
Afficher le « Plan de Masse » :
Double-cliquer sur le nom de la vue
2
Créer un quadrillage « horizontal » :
Cliquer pour placer chacune des extrémités
Renommer les quadrillages :
Sélectionner le quadrillage
Cliquer sur le nom
Saisir le nouveau nom et taper Entrée
4
Onglet Architecture ou Structure, commande Quadrillage
3
7
On souhaite créer 2 quadrillages pour l’axe longitudinal de l’ouvrage ( « Axe L »), et pour l’axe du joint de dilatation médian (« Joint M »).
1
Créer un quadrillage « vertical » :
Même démarche
5
Taper Echap , puis encore Echap pour quitter la commande
6

## Slide 16
3.2. Axes et quadrillages de repérage – Placement sur le Point de base du projet
Sélectionner les deux quadrillages (utiliser la touche CTRL au clavier)
2
Définir le premier point du déplacement :
Cliquer sur l’intersection
Définir le deuxième point du déplacement :
Cliquer sur le Point de base du projet
4
On souhaite placer l’intersection de ces quadrillages exactement sur le Point de base du projet
Onglet Modifier … , commande Déplacer
3
Le placement est correct lorsque le symbole du Point de base du projet s’affiche en rose avec la mention « Point »
5
1
Nota : Un déplacement par simple « cliquer-glisser », sans utiliser la commande Déplacer ne permet pas une accroche correcte sur le Point de base du projet.
7
Taper Echap pour quitter la commande
6

## Slide 17
3.3. Axes et quadrillages de repérage -
Création de quadrillages avec placement par rapport aux quadrillages existants
On souhaite créer un quadrillage pour matérialiser le point de coordonnées connues (X=854901,496 ; Y=155873,647)
1
Onglet Architecture ou Structure, commande Quadrillage
2
Créer un quadrillage à côté du quadrillage « vertical »
3
Dans certains cas, on peut placer directement le nouveau quadrillage au bon endroit.
6
Cliquer sur la valeur de la distance par rapport au quadrillage existant
Saisir la nouvelle valeur (2,40 m)
Taper Echap
4
Renommer le quadrillage avec un numéro
5

## Slide 18
3.4. Axes et quadrillages de repérage – Création d’un axe en oblique
On souhaite créer l’axe de l’autoroute (Axe A) passant par le Point de base du projet, et avec un angle de 65 grades par rapport à l’axe longitudinal.
1
Créer un quadrillage placé en oblique (peu importe l’angle par rapport à l’horizontale pour l’instant)
2
Cliquer sur la valeur de l’angle par rapport à l’horizontale
Saisir la valeur souhaitée
Taper Echap
3
Renommer l’axe
4
Placer l’axe A sur l’intersection quadrillage 1/Axe L :
Sélectionner l’axe A
Commande Déplacer
Cliquer l’origine et l’extrémité du déplacement
5

## Slide 19
3.5. Axes et quadrillages de repérage – Différents types de quadrillage
On souhaite distinguer par leur graphisme les axes du projet (Axe longitudinal, axe du joint médian, axe de l’autoroute) des quadrillages servant seulement de traits de construction (bords des cadres et des entonnements, … )
1
Sélectionner les quadrillages Axe L, Joint M et Axe A (utiliser la touche CTRL)
2
Cliquer Modifier le type
3
Cliquer Dupliquer
Saisir le nom du nouveau type
4
Choisir la couleur rouge
5
Valider en cliquant OK
6
Ouverture fenêtre

## Slide 20
3.6. Axes et quadrillages de repérage – Ensemble des quadrillages
On va placer les quadrillages matérialisant les bords longitudinaux des cadres
1
Créer 2 quadrillages « horizontaux »
Les placer à 2,45 m de l’axe L (4,90/2 = 2,45)
Renommer ces quadrillages avec un numéro
2
Vérifier que le type choisi est bien « Ligne avec cercle » ;
Sinon :
Choisir le type « Ligne avec cercle »
3

## Slide 21
3.6. Axes et quadrillages de repérage – Ensemble des quadrillages
On va placer les quadrillages matérialisant le bord du cadre et de l’entonnement, côté Nord (à gauche de l’écran).
4
Quadrillage limite entre cadre et entonnement :
Créer un quadrillage « vertical »
Le placer à 22,00 m de l’axe Joint M
5
Quadrillage du bord de l’entonnement :
Sélectionner le quadrillage précédemment créé (ci-dessus quadrillage 4)
Commande Copier
Cliquer l’origine et l’extrémité de façon à placer le nouveau quadrillage à 3,50 m du précédent
6

## Slide 22
3.6. Axes et quadrillages de repérage – Ensemble des quadrillages
Sélectionner les quadrillages nouvellement créés côté Nord (quadrillages 4 et 5)
Commande Symétrie
Désigner l’axe de symétrie (l’axe « Joint M »)
8
Vérifier la position des axes et quadrillages créés :
Lire les cotes sur le plan 2D
Placer des cotes provisoires entre les quadrillages ou utiliser la commande Mesurer
On va placer les quadrillages matérialisant le bord du cadre et de l’entonnement, côté Sud (à droite de l’écran).
7
10
Les nouveaux quadrillages se placent de façon symétrique
9

## Slide 23
3.6. Axes et quadrillages de repérage – Ensemble des quadrillages
Rallonger les quadrillages :
Sélectionner le quadrillage
Faire glisser les cercles d’extrémité
11
Même démarche pour tous les quadrillages
13
Les extrémités des quadrillages alignées se déplacent ensemble
12
Enregistrer le projet

## Slide 24
4. Géoréférencement
Le géoréférencement de la maquette numérique du projet est indispensable dans une démarche BIM.
Il est préférable d’effectuer le géoréférencement de la maquette au début de sa construction.
Il s’agit de repérer la position de la maquette :
- en (x,y),
- en altitude,
- en orientation
Pour cela, on paramètre sur la maquette Revit deux points caractéristiques :
  - le Point de base du projet :
  - il constitue l’origine du projet ;
  - le repère qui y est associé est un repère local.
  - le Point de topographie
  - il représente un point caractéristique de position connue ;
  - le repère qui y est associé permet de positionner le projet dans son environnement.
Pour l’ouvrage hydraulique, on peut lire les indications de repérage sur les plans 2D.

## Slide 25
Rappel : Pour la maquette de l’ouvrage hydraulique, on a placé le niveau 0,00 au niveau de la face supérieure du radier.
1
4.1. Géoréférencement – Calage du projet en altitude
Lecture de plan : au droit du joint médian, le niveau de la face supérieure du radier est à l’altitude 190,172
2

## Slide 26
Pour caler le projet en altitude, il faut afficher dans une vue en élévation le Point de base du projet et le Point de topographie.
3
Pour la catégorie Site :
Développer la branche
Cocher « Point de base du projet » et « Point de topographie »
Valider avec OK
6
Pour le champ Remplacement Visibilité …
 Cliquer Modifier
5


Ouvrir une vue en élévation :
Double-cliquer sur le nom de la vue
4
4.1. Géoréférencement – Calage du projet en altitude
Ouverture fenêtre

## Slide 27
4.1. Géoréférencement – Calage du projet en altitude
Garder le trombone verrouillé (= non barré)
Cliquer sur le champ Elévation
Saisir la cote d’altitude correspondant au niveau 0,00 du projet
Taper Entrée au clavier
9
Sélectionner le Point de base du projet :
Survoler le Point de base du projet avec la souris
Si nécessaire, taper la touche TAB au clavier
Cliquer lorsque le Point de base du projet est présélectionné
8
Au départ, le Point de base du projet et le Point de topographie sont confondus, et placés sur le niveau d’altitude 0,00.
7

## Slide 28
4.1. Géoréférencement – Calage du projet en altitude
Afficher de nouveau les niveaux du projet :
Clic-droit sur la zone de dessin
Commande Zoom tout
11
On ne voit plus que le Point de topographie.
10
L’élévation du Point de base du projet a été prise en compte ; l’ensemble du projet et le Point de base du projet ont été placés à la nouvelle altitude.
12
Le Point de topographie est resté à l’altitude 0,00.
13
Enregistrer le projet

## Slide 29
4.2. Géoréférencement – Altitude du Point de topographie
Le Point de topographie constitue une référence de l’environnement du projet pour positionner le projet.
Si on connait l’altitude de ce point de référence, on peut préciser l’altitude du Point de topographie.
1
Attention ! Pour l’ouvrage hydraulique, on ne fait pas cette manipulation, et on laisse le Point de topographie à l’altitude 0,00
2
Pour modifier l’altitude du Point de topographie (sans modifier le reste du projet) :
Sélectionner le point de topographie
Déverrouiller le Point de topographie (trombone barré)
Saisir la nouvelle altitude (Elèv.)
Reverrouiller le Point de topographie (trombone non barré)
Vérifier que l’altitude du Point de base du projet n’a pas été modifiée
3

## Slide 30
4.3. Géoréférencement – Affichage des niveaux de type NGF
Cliquer Modifier le type
3
Dupliquer le type (pour ne pas écraser le type existant) :
Cliquer Dupliquer
Saisir le nouveau nom du type « Ligne de niveau NGF »
4
Sélectionner les trois niveaux
2
Choisir la base de l’élévation :
Choisir « Point de topographie »
Valider avec OK
5
Les niveaux prédéfinis ont pour base de référence le Point de base du projet ; Il est possible d’afficher les niveaux avec les altitudes NGF
1
Ouverture fenêtre
Enregistrer le projet

## Slide 31
4.4. Géoréférencement – Orientation du projet
Nord Lambert
gisement 383,083 gr
Lecture de plan : Le gisement de l’axe de l’ouvrage est de 383,083 grades (dans le sens de l’amont vers l’aval, donc ici du sud vers le nord)
2
Rappel définition : Du point de vue topographique, le gisement d’une direction est la mesure de l’angle (compté dans le sens horaire) formé entre le Nord Lambert et cette direction ;
1
Avec Revit :
Le logiciel Revit utilise une référence appelée « Nord géographique » ;
On admettra que le Nord géographique de Revit correspond au Nord Lambert du topographe.
3

## Slide 32
4.4. Géoréférencement – Orientation du projet
Dans Revit : Le Nord du projet est indiqué par le repère attaché au Point de base du projet.
Avec l’affichage « Nord du projet », le Nord du projet est toujours vers le haut de la zone de dessin ;
4
Dans Revit : L’orientation du projet est définie par l’ « Angle par rapport au nord géographique », correspondant au gisement de la direction Nord du projet
5

## Slide 33
4.4. Géoréférencement – Orientation du projet
Pour l’ouvrage hydraulique : Nous avons placé l’axe de l’ouvrage perpendiculairement au Nord du projet ;
L’orientation du projet par rapport au Nord géographique sera donc : Gisement de l’axe de l’ouvrage + 100 grades
= 383,083 + 100
= 483,083 grades
= 83,083 grades
6
Nord géo
gisement 383,083 gr
Axe ouvrage
direction Axe ouvrage
Nord
du projet
100 gr

## Slide 34
4.4. Géoréférencement – Orientation du projet
On doit effectuer l’orientation du projet AVANT le positionnement du Point de base du projet en x et y.
7
Ouvrir le « Plan de masse » :
Double-cliquer sur le nom de la vue
8
Garder le trombone verrouillé (=non barré)
Cliquer sur le champ « Angle … »
Saisir l’angle calculé précédemment
Taper Entrée au clavier
Sélectionner le Point de base du projet :
Survoler le Point de base du projet avec la souris
Si nécessaire, taper la touche TAB au clavier
Cliquer lorsque le Point de base du projet est présélectionné
9
10

## Slide 35
4.4. Géoréférencement – Orientation du projet
Observons les repères attachés au Point de base du projet et au Point de topographie.
11
Le Point de base du projet est sélectionné
12
Nord
du projet
Le repère du Point de base du projet indique le Nord du projet
13
Sélectionner le Point de topographie :
Survoler le Point de topographie avec la souris
Taper la touche TAB au clavier
Cliquer lorsque le Point de topographie est présélectionné
14
Le repère du Point de topographie indique le Nord géographique
15
Nord
Géographique

## Slide 36
4.5. Géoréférencement – Annotation flèche de Nord
Pour le champ « Orientation », choisir Nord géographique
Cliquer Appliquer
2
Pour vérifier que l’orientation a bien été prise en compte, on va orienter le projet selon le Nord géographique.
1

## Slide 37
4.5. Géoréférencement – Annotation flèche de Nord
Menu Annoter, commande Symbole
4
Placer maintenant un symbole indiquant le Nord géographique permettra de continuer de visualiser cette direction en travaillant de nouveau en mode « Nord du projet ».
3
Répondre « Oui »
Ou bien (si la fenêtre n’apparait pas)
Menu Modifier,
commande Charger la famille
5
Sélectionner le chemin d’accès
France - Annotations - Flèches du Nord
Choisir un des symbole
Cliquer Ouvrir
5
Cliquer pour placer le symbole sur la zone de dessin
Taper Echap, pour quitter la commande
7

## Slide 38
4.5. Géoréférencement – Annotation flèche de Nord
Choisir de nouveau l’orientation de la vue en mode « Nord du projet »
8
La flèche de Nord placée précédemment indique toujours la direction du Nord géographique
9
Enregistrer le projet

## Slide 39
4.6. Géoréférencement – Positionnement en x et y
Garder le trombone actif (non barré)
Faire glisser le Point de topographie pour le placer à l’intersection des axes « Axe L » et « Axe A »
3
Sélectionner le Point de topographie :
Survoler le Point de topographie avec la souris
Taper la touche TAB au clavier
Cliquer lorsque le Point de topographie est présélectionné
2
Rappel : Pour l’ouvrage hydraulique, nous avons choisi de placer le Point de base du projet à l’intersection de l’axe longitudinal du projet et de l’axe joint Médian.
Pour assurer le géoréférencement, nous allons placer le Point de topographie sur un point connu en X et Y (X=854901,496 ; Y=155873,647 au point d’intersection des axes « Axe L » et « Axe A »).
1
Remarque : on ne cherche pas à donner au point de topographie les coordonnées Lambert (X=854901,496 ; Y=155873,647) ; en effet, l’espace de travail de Revit n’est pas assez grand pour cela ;
Pour le géoréférencement, il suffit que le point connu en coordonnées Lambert soit correctement repéré sur Revit.
4

## Slide 40
4.6. Géoréférencement – Positionnement en x et y
Au départ, pour le Point de base du projet, les coordonnées en x et y étaient :
N/S (=y) = 0,00
E/O (=x) = 0,00
Les coordonnées du Point de base du projet ont été adaptées ; elles sont définies par rapport au Point de topographie.
Sélectionner le Point de base du projet
5
Observons maintenant le Point de base du projet :
4
6
Enregistrer le projet

## Slide 41
4.7. Géoréférencement – Nom des vues en élévations
Survoler le repère de vue en élévation
1
On constate que les noms donnés par défaut par Revit ne sont pas adaptés à l’orientation de ce projet ;
On va donc renommer les vues en élévations :
- Elévation Ouest  Elévation N
- Elévation Sud  Elévation O
- Elévation Est  Elévation S
- Elévation Nord  Elévation E
2
Cliquer sur le nom de la vue « Elévation Ouest »
Clic-droit, commande Renommer …
Remplacer « Ouest » par « N »
Taper Entrée au clavier
3
Même démarche pour renommer les trois autres vues
4
Enregistrer le projet

## Slide 42
5. Radier : Eléments de la famille « Sols »
Le radier est composé de deux éléments, de part et d’autre du joint de dilatation médian.
Nota : chaque radier concerne un entonnement et un cadre.
Le radier peut être modélisé par l’implantation d’éléments de la famille Revit « sols ».
Même si ils sont réalisés avant le radier, les bêches et le béton de propreté seront modélisés plus tard.
Projet à la fin de l’étape 5
Radiers

## Slide 43
5.1. Radier : Eléments de la famille « Sols » – Choix du niveau d’implantation
Ouvrir la vue b- face sup radier :
dans « Plans d’étage »
Double-cliquer sur « b- face sup radier »
3
Les éléments de la famille « Sols » ont leur face supérieur au niveau choisi pour leur implantation (plan d’étage).
1
Pour l’ouvrage hydraulique, le radier doit être implanté dans le niveau « b- face sup radier ».
2

## Slide 44
5.2. Radier : Eléments de la famille « Sols » – Commande Sol
Onglet Structure ou Architecture, Commande Sol, puis Plancher
1
Nota : On peut aussi utiliser la commander Radier ; cependant, les objets de cette famille disposent de moins de possibilité de réglage …
2

## Slide 45
5.3. Radier : Eléments de la famille « Sols » – Paramétrage du type de sol
Cliquer Modifier le type
2
Cliquer Dupliquer
(pour ne pas « écraser » le type existant)
3
Entrer le nom du nouveau type
Valider avec OK
4
Le niveau d’implantation est bien le niveau « b- face sup radier ».
Le type de sol par défaut ne correspond pas aux caractéristiques du radier de l’ouvrage hydraulique ;
Il faut donc définir les caractéristiques du type de sol correspondant au radier du projet.
1
Ouverture fenêtre

## Slide 46
Cliquer Modifier…
5
Entrer la valeur de l’épaisseur du radier (à lire sur les plans 2D)
6
Valider successivement toutes les fenêtres avec OK
9
Cliquer … pour adapter le matériau
7
Choisir dans la liste le matériau « Béton coulé en place »
8
5.3. Radier : Eléments de la famille « Sols » – Paramétrage du type de sol

## Slide 47
5.4. Radier : Eléments de la famille « Sols » – Esquisse
Tracer l’esquisse du radier de la partie Nord (entonnement + cadre) en s’accrochant sur les intersections des quadrillages
Taper Echap au clavier, puis encore Echap pour quitter la commande
Choisir l’outil d’esquisse Ligne de contour
4
Le nouveau type de Sol est bien sélectionné
1
5
Les éléments de la famille Sol ont leur face supérieure au niveau choisi ;
Dans notre projet, le décalage par rapport au niveau b-face sup radier doit donc être 0,00
2
On va maintenant tracer l’esquisse du contour du radier
3

## Slide 48
Valider l’esquisse
10
Taper Echap pour terminer la commande
11
Il faut modifier le contour de l’esquisse pour laisser la place du joint de dilatation (2 cm répartis des deux côtés le l’axe « Joint M »).
6
Sélectionner le segment d’esquisse à déplacer
Faire glisser le segment sur le côté (sans se préoccuper de la distance par rapport à l’axe Joint M)
7
La ligne d’attache de la cote permettant le réglage de la position du segment s’est placé sur l’axe « Joint M » .
8
Saisir la valeur de décalage du segment par rapport à l’axe « Joint M »
9
5.4. Radier : Eléments de la famille « Sols » – Esquisse

## Slide 49
5.5. Radier : Eléments de la famille « Sols » – Ensemble des radiers
Onglet Modifier, Commande Symétrie
Cocher Copier
Sélectionner le radier déjà créé
2
On va créer le radier Sud par symétrie par rapport à l’axe « Joint M » .
1
3
Désigner l’axe de symétrie « Joint M »
4
Taper Echap pour terminer la commande
5

## Slide 50
Vue b- face sup radier
Joint de dilatation
Vérifier la création :
Dans la vue « b-face sup radier » Zoomer sur le joint de dilatation
Dans une vue 3D
6
5.5. Radier : Eléments de la famille « Sols » – Ensemble des radiers
Enregistrer le projet

## Slide 51
6. Piédroits : Eléments de la famille « Murs »
Les piédroits des cadres peuvent être modélisés par l’implantation d’éléments de la famille Revit « Murs ».
Projet à la fin de l’étape 6
Piédroits

## Slide 52
6.1. Piédroits : Eléments de la famille « Murs » – Choix du niveau d’implantation
Ouvrir la vue « b- face sup radier »
3
Les éléments de la famille « Murs » ont leur base (= contrainte inférieure) au niveau choisi pour leur implantation (plan d’étage).
1
Pour l’ouvrage hydraulique, les murs doivent être implantés dans le niveau « b- face sup radier ».
2

## Slide 53
6.2. Piédroits : Eléments de la famille « Murs » – Commande Mur
Onglet Structure ou Architecture, Commande Mur, puis Mur porteur
1

## Slide 54
6.3. Piédroits : Eléments de la famille « Murs » – Paramétrage du type de mur
Cliquer Modifier le type
2
Cliquer Dupliquer
Entrer le nom du nouveau type « Voile béton 450 mm »
3
Il faut adapter le type de mur par défaut aux caractéristiques du projet
1
Ouverture fenêtre
Cliquer Modifier…
4
Entrer la nouvelle valeur de l’épaisseur du voile
Choisir le matériau « Béton coulé en place »
5
Valider successivement toutes les fenêtres avec OK
6

## Slide 55
6.4. Piédroits : Eléments de la famille « Murs » – Caractéristiques d’implantation
Choisir « Hauteur »
2
La définition des caractéristiques d’implantation du voile est une étape très importantes ;
On les définit en commençant par la ligne d’option (en vert sous le ruban).
2
Le voile sera construit au-dessus du niveau d’implantation
(b- face sup radier)
3
Choisir « a- face sup traverse »
5
Choisir « Nu porteur extérieur »
7
Contrainte supérieure :
(= niveau auquel est rattaché le haut du voile)
Ligne de justification :
définit la position du mur
par rapport à la ligne d’esquisse
4
6
Le nouveau type de mur est bien sélectionné
1

## Slide 56
Choisir d’interdire le joint
13
Cocher l’option « Chaîner »
9
Pour le tracé des piédroits, garder le décalage 0,00
11
Etat de la jonction : Lorsque le voile à son extrémité très proche d’un autre voile,
les deux voiles seront automatiquement joint l’un à l’autre si on autorise la jonction, ce qui est souvent difficile à gérer par la suite ;
les voiles resteront disjoints si on interdit la jonction.
12
Avec l’option Décalage, la ligne de justification (voir diapo précédente) sera décalée par rapport au tracé de la ligne d’esquisse.
10
Avec l’option Chaîner, le tracé de l’esquisse s’effectue de façon continue ;
c’est-à-dire que l’origine d’un segment se trouve automatiquement à l’extrémité du précédent.
8
6.4. Piédroits : Eléments de la famille « Murs » – Caractéristiques d’implantation

## Slide 57
Saisir les valeurs du Décalage inférieur et du Décalage supérieur
Les caractéristiques d’implantation du voile déjà définies sont visible dans la fenêtre Propriétés ;
On complète ces caractéristiques avec les décalages inférieurs et supérieurs.
14
16
6.4. Piédroits : Eléments de la famille « Murs » – Caractéristiques d’implantation
Lecture de plans : On recherche sur les plans 2D les valeurs des décalages :
- La base des piédroits est bien exactement au niveau supérieur du radier  Décalage inférieur = 0,00
- Le haut des piédroit correspond à la sous-face de la traverse  Décalage supérieur = - 0,450
15

## Slide 58
6.5. Piédroits : Eléments de la famille « Murs » – Implantation des piédroits
Placer un piédroit :
Cliquer une extrémité à l’intersection des quadrillages
Cliquer l’autre extrémité à l’angle du radier de façon à respecter le joint de dilatation (zoomer)
Pour l’implantation du mur, on va tracer une ligne.
Le mur se positionnera avec le nu porteur extérieur (c’est ce qu’on a choisi) sur cette ligne.
1
3
Taper Echap au clavier pour terminer un voile
4
Si le voile se place du mauvais côté :
Sélectionner le voile
Cliquer sur les flèches pour inverser son placement
6
Choisir l’outil Ligne droite
2
Même démarche pour placer les autres voiles
5

## Slide 59
6.5. Piédroits : Eléments de la famille « Murs » – Implantation des piédroits
Vérifier l’implantation des piédroits
8
Ouvrir la vue 3D
7
Zoomer au niveau du joint de dilatation
9
Les murs sont disjoints : Ok
La face extérieure est alignée sur le bord du radier : Ok
Enregistrer le projet

## Slide 60
7. Entonnements : Modification du profil du mur
Projet à la fin de l’étape 7
Voiles d’entonnements
Les voiles des entonnements peuvent aussi être modélisés par l’implantation d’éléments de la famille Revit « murs ».
La modification du profil du mur permettra de créer le rampant de l’arase.

## Slide 61
7.1. Entonnements : Modification du profil du mur - Lecture de plan
Rechercher dans les plans 2D :
L’épaisseur des voiles d’entonnements
Le niveau d’implantation des voiles d’entonnement (niveau de leur base)
Le décalage par rapport au niveau d’implantation (positif ou négatif)
La hauteur totale des voiles d’entonnement
La position et la longueur des voiles d’entonnement
La forme des voiles d’entonnement et les différentes cotes
1

## Slide 62
7.2. Entonnements : Modification du profil du mur
Implantation d’un voile d’entonnement
Les caractéristiques choisies précédemment restent sélectionnées.
5
Menu Structure ou Architecture commande Mur, puis Mur porteur
3
Dans un premier temps, on va implanter un seul des voiles d’entonnement.
1
Ouvrir la vue « b- face sup radier »
2
Modifier la Contrainte supérieure :
Choisir « Sans contrainte »
Saisir la Hauteur non contrainte : 3,250 (voir lecture de plan 2,050 + 1,200 = 3,250)
6
Tracer le voile
8
Vérifier que « Interdire le joint » est bien sélectionné
7
Le type de mur choisi précédemment reste sélectionné.
4

## Slide 63
Pour créer l’arase rampante des voiles d’entonnement, on doit modifier le profil du mur.
1
Sélectionner le voile d’entonnement
3
Ouvrir la vue « Elévation O »
2
7.3. Entonnements : Modification du profil du mur – Modification du profil
Commande Modifier le profil
4

## Slide 64
L’esquisse du profil s’affiche en rose
5
Piédroit
Sélectionner la ligne d’esquisse
7
Rechercher dans les plans 2D :
La forme du profil du mur d’entonnement
Les cotes de ce profil
6
Faire glisser le point bleu d’extrémité vers le bas
8
Saisir la cote souhaitée
9
Supprimer la ligne d’esquisse
10
7.3. Entonnements : Modification du profil du mur – Modification du profil

## Slide 65
Compléter l’esquisse jusqu’à l’extrémité du segment vertical
13
Valider l’esquisse avec la coche verte
14
Choisir l’outil Ligne
11
Tracer un segment horizontal de 0,40
12
7.3. Entonnements : Modification du profil du mur – Modification du profil

## Slide 66
Ouvrir la vue « b- face sup radier »
2
On va créer les autres voiles d’entonnement par symétrie à partir du premier.
1
Menu Modifier, Commande Symétrie
Désigner l’axe de symétrie (Axe L)
4
7.4. Entonnements : Modification du profil du mur
Ensemble des voiles d’entonnement
Sélectionner le voile d’entonnement créé
3
Même démarche pour les deux autres voiles d’entonnement
5

## Slide 67
Vérifier la création dans la vue 3D et dans la vue en élévation O
6
7.4. Entonnements : Modification du profil du mur
Ensemble des voiles d’entonnement
Enregistrer le projet

## Slide 68
Les traverses peuvent être créés par l’implantation d’éléments de la famille Revit « sols ».
La démarche est globalement la même que pour la création du radier.
Projet à la fin de l’étape 8
Traverses
8. Traverses

## Slide 69
8. Traverses – Création des traverses
Commande Sol
Choix du type : Dalle en béton – 450 mm
Préciser le décalage par rapport au niveau d’implantation
Tracer l’esquisse (penser au joint de dilatation)
Valider l’esquisse
4
Rappel : Les éléments de la famille des sols sont placés avec leur face supérieure au niveau d’implantation (+ ou - le décalage)
3
Ouvrir la vue correspondant au niveau d’implantation
2
On va créer une première traverse. L’autre sera créée par symétrie.
1
À la question « Souhaitez-vous que les murs qui atteignent cet étage soient attachés à sa base ? » :
Répondre « Non »
5
Créer l’autre traverse en utilisant la commande Symétrie
6

## Slide 70
8. Traverses – Création des traverses
Vérifier la création dans les vues en élévation, la vue 3D, et en créant une vue en coupe
7
Enregistrer le projet

## Slide 71
Les murs en retours et les bèches peuvent être créés par l’implantation d’éléments de la famille Revit « murs ».
La démarche est globalement la même que pour la création des piédroits.
Projet à la fin de l’étape 9
Murs en retour
Bèches
9. Murs en retour et bèches

## Slide 72
9.1. Murs en retour et bèches – Murs en retour – lecture de plan
Rechercher dans les plans 2D :
L’épaisseur des murs en retours
Le niveau d’implantation des murs en retour (niveau de leur base)
Le décalage par rapport au niveau d’implantation (positif ou négatif)
La hauteur des murs en retour
La position et la longueur des murs en retours
1
a- face sup traverse
b- face sup radier
c- base des fondations

## Slide 73
9.2. Murs en retour et bèches – Murs en retour
Commande Mur
Modifier le type
Dupliquer pour créer un nouveau type adapté
Modifier la structure :
- adapter l’épaisseur
- matériau = béton coulé en place
Définir les paramètres d’implantation :
- pas de Contrainte supérieure
- on définit la Hauteur non contrainte
3
Ouvrir la vue correspondant au niveau d’implantation
2
Tracer les 4 murs en retour
4
On va maintenant créer les murs en retour.
1

## Slide 74
9.2. Murs en retour et bèches – Murs en retour
Vérifier la création dans les vues en élévation et la vue 3D
5
Base des murs en retour = niveau inf. du radier : OK
Arase des murs en retour = partie basse de l’arase des voiles d’entonnement : OK
Enregistrer le projet

## Slide 75
9.3. Murs en retour et bèches – Bèches – lecture de plan
Rechercher dans les plans 2D :
L’épaisseur des bèches
Le niveau d’implantation des bèches et le décalage inférieur
Le niveau supérieur des bèches et le décalage supérieur
La position et la longueur des bèches
1
a- face sup traverse
b- face sup radier
c- base des fondations
On considère que la bèche est centrée sur le mur en retour ;
la face de la bèche est donc décalée de 10 cm par rapport à la face du mur en retour.
2

## Slide 76
9.4. Murs en retour et bèches - Bèches
Ouvrir la vue correspondant au niveau d’implantation (c- base des fondations)
2
Vérifier les réglages du niveau en fond de plan et de la plage de la vue
3
Les contours des murs en retour et du radier sont affichés.
4
On va maintenant créer les bèches.
1

## Slide 77
9.4. Murs en retour et bèches - Bèches
Tracer la bèche (en plaçant le nu extérieur sur le quadrillage)
6
Commande Mur
Modifier le type
Dupliquer pour créer un nouveau type adapté
Modifier la structure :
- adapter l’épaisseur
- matériau = béton coulé en place
Définir les paramètres d’implantation
5

## Slide 78
Cliquer le premier point du déplacement (peu importe où)
Amorcer le déplacement en déplaçant la souris horizontalement
Saisir la valeur du déplacement et taper Entrée au clavier
9
Créer l’autre bèche par symétrie
10
9.4. Murs en retour et bèches - Bèches
Sélectionner la bèche
7
Onglet Modifier, Commande Déplacer
8

## Slide 79
Vérifier la création en ouvrant différentes vues (pas obligé d’afficher les vues en mosaïque)
13
La bèche est bien centrée sur le mur en retour : Déplacement OK
9.2. Murs en retour et bèches - Bèches
Alignement de la bèche sur les murs en retour : OK
Niveau sup. de la bèche = niveau inf. du radier : Ok
Enregistrer le projet

## Slide 80
Le béton de propreté peut être modélisé par l’implantation d’un élément de la famille Revit « sols ».
Un matériau caractéristique du béton de propreté va être créé.
Il est plus facile de créer le béton de propreté une fois que les bèches et le radier sont créés.
Projet à la fin de l’étape 10
Béton de propreté
10. Béton de propreté

## Slide 81
Observer : dans le sens de la longueur, le béton de propreté ne déborde pas par rapport au radier, il est limité par la bèche.
2
Rechercher dans les plans 2D :
- Quelle est l’épaisseur du béton de propreté ?
- Quelle est la valeur du décalage de la face supérieure du béton de propreté par rapport au niveau b- face sup radier ?
- De quelle largeur le béton de propreté déborde-t-il par rapport au radier ?
1
10.1. Béton de propreté – Lecture de plan

## Slide 82
Cliquer Modifier…
3
Entrer la valeur de l’épaisseur du béton de propreté
4
Dupliquer le matériau
Entrer le nouveau nom « béton de propreté »
Cliquer … pour adapter le matériau
5
6
Cliquer pour modifier la couleur d’ombrage
7
Choisir une nouvelle couleur
8
Valider successivement toutes les fenêtres avec OK
9
10.2. Béton de propreté – Commande Sol et paramétrage du type de sol
Ouvrir la vue « b- face sup radier »
Commande Sol, puis Plancher
1
Modifier le type pour créer un nouveau type
Dupliquer …
Nouveau nom : « Béton de propreté 100 mm »
2
Ouverture fenêtre

## Slide 83
Choisir l’outil d’esquisse Ligne de contour
Tracer l’esquisse de façon approximative
5
Terminer le tracé provisoire en tapant deux fois ECHAP au clavier
On va maintenant paramétrer le « sol » créé pour modéliser le béton de propreté, et tracer l’esquisse du contour.
1
6
Entrer la valeur du décalage par rapport au niveau
4
10.3. Béton de propreté – Paramétrage et esquisse
On est bien situé dans vue en plan b- face sup radier
2
Le type de sol béton de propreté 100 mm est bien sélectionné
3

## Slide 84
Onglet Modifier, commande Aligner
Désigner la référence :
Cliquer sur le bord de la bèche
2
3
Désigner le bord à aligner :
Cliquer sur le segment de l’esquisse
4
Même chose de l’autre côté
5
On va maintenant aligner le bord du béton de propreté sur la bèche et sur le bord du radier (provisoirement).
1
10.4. Béton de propreté – Modification de l’esquisse
Même démarche pour aligner le segment de l’esquisse sur le radier
6

## Slide 85
Onglet Modifier Commande Décaler
8
Même démarche de l’autre côté
11
On va maintenant décaler le bord du béton de propreté du bord du radier.
7
10.4. Béton de propreté – Modification de l’esquisse
Décocher Copier
Saisir la valeur du décalage
9
Survoler le segment de l’esquisse
Cliquer lorsque le trait pointillé bleu est du bon côté
10
Valider l’esquisse
12

## Slide 86
Onglet Vu, commande Coupe
ou bien
Barre d’outil d’accès rapide, Commande Coupe
3
On va créer une coupe transversale pour vérifier la modélisation du béton de propreté.
1
10.5. Béton de propreté – Vérification
Cliquer deux points pour tracer le plan de coupe
4
On est bien dans une vue en plan
2
Régler la profondeur du plan de coupe de façon à ne pas voir les murs en retour
5

## Slide 87
10.5. Béton de propreté – Vérification
Vérifier la création en ouvrant différentes vues (pas obligé d’afficher les vues en mosaïque)
6
Enregistrer le projet

## Slide 88
Les murets sur les traverses ont des formes complexes ; en effet, l’un des muret est construit en oblique, et comporte une partie située en dessous du niveau de la face supérieure de la traverse.
Les murets peuvent être modélisés avec des éléments de la famille Revit « murs », mais leur géométrie devra ensuite être adaptée ; la position oblique ne permet pas d’utiliser la fonction de modification du profil du mur.
Projet à la fin de l’étape 11
Murets sur traverse
11. Murets sur traverses :
Adaptation de la géométrie

## Slide 89
11.1. Murets sur traverses : Adaptation de la géométrie –
Méthodologie et lecture de plan
On va dans un premier temps créer un ensemble de 2 murets (un droit et un oblique) positionnés sur l’axe A et à proximité.
L’ensemble sera ensuite copié et placé aux extrémités de l’ouvrage hydraulique.
1
Dans un premier temps
Positions finales
Muret droit
Muret oblique

## Slide 90
11.1. Murets sur traverses : Adaptation de la géométrie –
Méthodologie et lecture de plan
Rechercher dans les plans 2D : Concernant le muret droit :
- Quelle est l’épaisseur du muret droit ?
- Quelle est la valeur du décalage de la base du muret droit par rapport au niveau a- face sup traverse ?
- Quelle est la hauteur du muret droit ?
2
a- face sup traverse
Rechercher dans les plans 2D : Concernant le muret oblique :
- Quelle est l’épaisseur du muret oblique ?
- Quelle est la valeur du décalage de la base du muret droit par rapport au niveau a- face sup traverse ?
- Quelle est la hauteur du muret droit ?
- Quelles sont les valeurs des longueur dépassant de part et d’autre de la traverse ?
3

## Slide 91
Onglet Structure, Commande Ligne de modèle
3
Ouvrir la vue « a- face sup traverse »
2
On va d’abord créer des repères de construction.
1
Placer deux traits perpendiculaire à l’axe A, aux intersections avec les bords de la traverse
4
11.2. Murets sur traverses : Adaptation de la géométrie –
Traits de constructions

## Slide 92
Cocher « Copier »
Régler la valeur de décalage
Cliquer pour placer le trait correspondant à l’extrémité du muret
6
11.2. Murets sur traverses : Adaptation de la géométrie –
Traits de constructions
Onglet Modifier, Commande Décaler
5
Même démarche pour placer le trait correspondant à l’autre extrémité du muret (décalage = 0,700)
7

## Slide 93
Onglet Structure, Commande Mur, puis Mur porteur
2
On va modéliser le muret oblique avec un élément de la famille « mur »
On est toujours dans la vue « a- face sup traverse »
1
Choisir le type de mur déjà créé précédemment « Voile béton – 400 mm »
3
Régler les paramètres d’implantation (selon la lecture des plans 2D)
Choisir d’interdire le joint
4
11.3. Murets sur traverses : Adaptation de la géométrie –
Création et placement des murets
Tracer le muret en cliquant les intersections des traits de construction avec l’axe A
Taper Echap pour terminer la commande
5

## Slide 94
Onglet Structure, Commande Mur, puis Mur porteur
7
On va maintenant modéliser le muret droit
6
Choisir le type de mur « Voile béton – 400 mm »
8
Régler les paramètres d’implantation (selon la lecture des plans 2D)
Choisir d’interdire le joint
9
11.3. Murets sur traverses : Adaptation de la géométrie –
Création et placement des murets
Tracer le muret en cliquant l’intersection du muret oblique avec le bord de la traverse, puis le bord de l’autre côté de la traverse
Taper Echap pour terminer la commande
10
Sélectionner le muret droit
Inverser son orientation
11

## Slide 95
Utiliser les commandes Déplacer, Copier, Rotation et Symétrie pour placer les murets aux endroits corrects.
13
On va maintenant placer les murets aux endroits corrects.
12
On peut maintenant supprimer les lignes de modèles ayant servi de traits de construction (traits verts)
14
11.3. Murets sur traverses : Adaptation de la géométrie –
Création et placement des murets
Enregistrer le projet

## Slide 96
Ouvrir la vue 3D
1
La fenêtre « Propriétés » nous renseigne sur son volume.
5
Toutes les arêtes du muret s’affichent en surbrillance ;
On observe qu’une partie du muret oblique est « dans » la traverse.
3
Survoler un des murets obliques avec la souris
2
Cliquer sur le muret oblique pour le sélectionner
4
11.4. Murets sur traverses : Adaptation de la géométrie –
Observation des murets
On peut vérifier qu’il s’agit bien du volume complet du parallélépipède :
V = 7,392 x 0,400 x 0,750
V = 2,218 m3
6
Taper Echap pour quitter la sélection
7

## Slide 97
La fenêtre « Propriétés » nous renseigne sur son volume.
11
On observe qu’une partie du muret droit est « dans » le muret oblique.
9
Survoler le muret droit avec la souris
8
Cliquer sur le muret droit pour le sélectionner
10
11.4. Murets sur traverses : Adaptation de la géométrie –
Observation des murets
On peut vérifier qu’il s’agit bien du volume complet du parallélépipède :
V = 4,900 x 0,400 x 0,300
V = 0,588 m3
12
Taper Echap pour quitter la sélection
13

## Slide 98
Sélectionner le muret oblique
3
Onglet Modifier … , commande Attacher, puis Attacher la géométrie
4
11.5. Murets sur traverses : Adaptation de la géométrie –
Commande Attacher la géométrie
On va modifier la géométrie du muret oblique en utilisant la géométrie de la traverse.
1
On est toujours dans la vue 3D
2
Cliquer sur le muret oblique, puis sur la traverse
5
Taper Echap pour quitter la commande
6
On peut vérifier que le nouveau volume du muret oblique est beaucoup plus petit que le volume initial ;
La partie en commun avec la traverse a bien été supprimée.
(1)
(2)
7

## Slide 99
Sélectionner le muret droit
9
Onglet Modifier … , commande Attacher, puis Attacher la géométrie
10
11.5. Murets sur traverses : Adaptation de la géométrie –
Commande Attacher la géométrie
On va modifier la géométrie du muret droit en utilisant la géométrie du muret oblique.
8
Cliquer sur le muret droit, puis sur le muret oblique
11
Taper Echap pour quitter la commande
12
Vérifier les volumes des deux murets
13
(1)
(2)
On constate que les volume du muret droit n’a pas été modifié ; c’est le muret oblique qui a été modifié ; ce n’est pas ce que nous souhaitions (voir page suivante pour remédier à cela).
14

## Slide 100
Sélectionner le muret droit
15
Onglet Modifier … ,
commande Attacher,
puis Basculer l’ordre des jonctions
16
11.5. Murets sur traverses : Adaptation de la géométrie –
Commande Attacher la géométrie
Cliquer sur le muret droit, puis sur le muret oblique
17
Taper Echap pour quitter la commande
18
(1)
(2)
Cette fois-ci, c’est bien le muret droit qui a été modifié.
19
Même démarche pour les autres murets
20
Enregistrer le projet

## Slide 101
Des joints « Waterstop » sont placés :
- tout autour du cadre au droit du joint de dilatation
- verticalement seulement entre les piédroits et les voiles d’entonnement
Une famille générique paramétrable de joint « Waterstop » a été précédemment créée ;
Les composants sont implantés dans le projet avec le réglage des différents paramètres.
Projet à la fin de l’étape 12
Joints Waterstop
12. Joints « Waterstop » :
Composant d’une famille générique

## Slide 102
12.1. Joints « waterstop » : Composant d’une famille générique –
Le modèle générique
Le modèle générique Joint Waterstop a été créé par un utilisateur de Revit, et peut être implanté dans différentes maquettes numériques d’ouvrages.
Le Joint Waterstop est un composant d’un modèle générique selon une ligne. Cette ligne correspond à l’axe du joint.
Cette ligne doit être droite, ou composée de plusieurs segments, et comprise dans un plan : le plan de référence qui sera aussi le plan de placement. Le plan de référence est perpendiculaire aux ailes du Joint Waterstop.
Le modèle générique du Joint Waterstop :
Axe du Joint Waterstop
Ailes du Joint Waterstop
Plan de référence
= plan de placement

## Slide 103
Onglet Structure, commande Composant, puis Placer un composant
3
Ouvrir la « vue 3D »
2
On va placer un composant d’une famille générique créée préalablement.
1
12.2. Joints « waterstop » : Composant d’une famille générique –
Commande placer un composant et choix de la famille

## Slide 104
Il faut choisir un autre composant …
Commande Charger la famille
5
Choisir le chemin d’accès (demander au professeur de préciser le chemin d’accès)
Choisir le fichier du modèle générique « Joint waterstop selon une ligne plane »
Cliquer Ouvrir
6
4
Si la famille est déjà chargée, on peut choisir le composant directement dans la liste déroulante.
7
12.2. Joints « waterstop » : Composant d’une famille générique –
Commande placer un composant et choix de la famille

## Slide 105
Choisir Placer sur le plan de construction
3
Orienter la vue 3D de façon parallèle au plan de placement
6
Pour « voir en transparence » :
Choisir Image filaire
5
Choisir le Plan de placement « Quadrillage Joint M »
4
12.3. Joints « waterstop » : Composant d’une famille générique –
Plan de placement
Le composant joint water stop a bien été chargé.
1
Il est indispensable de choisir le plan de référence pour le placement du composant.
2

## Slide 106
Saisir la valeur de décalage correspondant à la moitié de l’épaisseur de la traverse, des piédroits et du radier
Cocher « Chainer »
2
Choisir l’outil de dessin
3
Pour tracer le joint waterstop :
Cliquer successivement les angles intérieurs du cadre
4
On souhaite placer le joint à la moitié de l’épaisseur de la traverse, des piédroits et du radier.
1
Joint Waterstop déjà tracé
Joint Waterstop en cours de tracé
Taper Echap pour quitter la commande
5
Le raccordement entre les segments de joint waterstop se fait automatiquement avec l’option « Chainer ».
Le côté du décalage du tracé dépend : du signe du décalage, du sens du tracé, et de l’orientation de la maquette.
Si le décalage ne s’effectue pas du bon côté, recommencer en changeant le sens du tracé.
6
12.4. Joints « waterstop » : Composant d’une famille générique –
Tracé du joint waterstop du joint médian
Enregistrer le projet

## Slide 107
Lors de la recopie, les composants restent dans le même plan de placement ;
Pour placer les joints waterstop entre les entonnements et les piédroits il sera donc nécessaire après la recopie de choisir un nouveau plan de placement.
3
12.5. Joints « waterstop » : Composant d’une famille générique –
Méthodologie pour la création des joints waterstop des entonnements
Ouvrir la vue « b- face sup radier »
2
Ces nouveaux plans de placement seront :
- Le quadrillage 4, entre l’entonnements et les piédroits côté Nord
- Le quadrillage 6, entre l’entonnements et les piédroits côté Sud
4
Les joints waterstop entre les entonnements et les piédroits seront créés par recopie à partir des joints waterstop du joint de dilatation médian.
1

## Slide 108
12.5. Joints « waterstop » : Composant d’une famille générique –
Méthodologie pour la création des joints waterstop des entonnements
Cliquer d’abord sur la référence pour l’alignement (le quadrillage 4)
Cliquer ensuite sur la coupe transversale (déjà créée précédemment) que l’on souhaite aligner
8
On va commencer par le côté Nord
5
On aura besoin d’une coupe transversale placée exactement sur le quadrillage 4
6
Onglet Modifier … , Commande Aligner
7

## Slide 109
Onglet Modifier … Commande Copier
3
Sélectionner les 2 joints waterstop verticaux :
Survoler un des JWS vertical ; taper TAB (plusieurs fois si nécessaire) ; lorsque le JWS est présélectionné --> cliquer
Survoler l’autre JWS vertical ; taper TAB (plusieurs fois si nécessaire) ; lorsque le JWS est présélectionné --> tenir enfoncée la touche CTRL et cliquer
2
12.6. Joints « waterstop » : Composant d’une famille générique –
Création des joints waterstop des entonnements par recopie
Les nouveaux JWS sont toujours sélectionnés ;
Ils ont pour plan de construction le quadrillage Joint M
5
Ouvrir la vue 3D
1
Cliquer les deux points du déplacement (décaler les nouveaux JWS des JWS initiaux pour les repérer facilement)
4

## Slide 110
Les nouveaux JWS sont toujours sélectionnés
1
Onglet Modifier … , commande Choisir un nouveau plan de construction
2
12.7. Joints « waterstop » : Composant d’une famille générique –
Plan de placement des joints waterstop des entonnements
Choisir dans la liste le quadrillage correspondant à la jonction entre l’entonnement et le cadre côté Nord (ici, le quadrillage 4)
3
Positionner à peu près les JWS en cliquant à proximité de l’entonnement Nord
4

## Slide 111
Les nouveaux JWS sont bien placés dans le quadrillage 4
7
Modifier l’orientation de la vue 3D pour bien visualiser les nouveaux JWS
5
12.7. Joints « waterstop » : Composant d’une famille générique –
Plan de placement des joints waterstop des entonnements
Les nouveaux JWS sont bien placés dans le plan entre l’entonnement et les piédroits
6

## Slide 112
Ouvrir la coupe transversale « Coupe 1 »
3
Les nouveaux JWS sont toujours sélectionnés ;
4
12.8. Joints « waterstop » : Composant d’une famille générique –
Positionnement des joints waterstop des entonnements
Rappel : On a placé le plan de coupe exactement sur le quadrillage 4
2
On va maintenant repositionner les nouveaux JWS dans leur plan de placement (quadrillage 4)
1
Sinon :
Sélectionner les deux JWS (utiliser la touche CTRL)
5

## Slide 113
Définir le déplacement :
Cliquer le 1er point à l’extrémité de l’axe du JWS
Cliquer le 2ème point à l’extrémité de l’axe central du voile
8
12.8. Joints « waterstop » : Composant d’une famille générique –
Positionnement des joints waterstop des entonnements
Onglet Modifier… Commande Déplacer
7
On va placer les nouveaux JWS à l’axe des voiles
6
Joints Waterstop
Voile
déplacement

## Slide 114
Définir le déplacement :
Cliquer le 1er point à l’extrémité de l’axe du JWS
Créer un déplacement vertical
Préciser au clavier la valeur du déplacement
11
12.8. Joints « waterstop » : Composant d’une famille générique –
Positionnement des joints waterstop des entonnements
Onglet Modifier… Commande Déplacer
10
On va placer précisément les JWS en hauteur
9

## Slide 115
Ouvrir la vue 3D
Vérifier le bon positionnement des JWS côté Nord
1
Même démarche pour les JWS côté sud (12.5. à 12.8.)
2
12.9. Joints « waterstop » : Composant d’une famille générique –
Joints waterstop des entonnements côté Sud
Enregistrer le projet