## Slide 1: Effet de la température sur un long pan

## Slide 2: Partie A

## Slide 3
Etude manuelle préalable
Long pan file A

## Slide 4
Etude manuelle préalable
Différence de température
T0 = 0°C T = +40°C T = +40°C
Point fixe : en tête de poteau de la file 2, bloquée par le CVT
Allongements de la ligne des sablières depuis ce point fixe
A gauche : L0 = 56000 L =  L0  T = 1210-6 5600040
L = 26.9 mm
A droite : L0 = 4010
L = 1.9 mm

## Slide 5
Etude manuelle préalable
Allongements de la ligne des sablières depuis ce point fixe
56000 | 48000 | 40000 | 32000 | 24000 | 16000 | 8000 | 0 | -4010
26,88 | 23,04 | 19,20 | 15,36 | 11,52 | 7,68 | 3,84 | 0,00 | -1,92

## Slide 6
Modèle de calcul initial avec Robot ou Scia
Mise au point du modèle de calcul initial
Modifications à apporter :
Créer les relâchements à chaque extrémité des sablières/butons ainsi qu’aux extrémités de la bielle de contreventement
Paramètres de calcul

## Slide 7
Modèle de calcul initial avec Robot ou Scia
Mise au point du modèle de calcul initial
Cas | Type de charge | Liste |  | 
1:En été | thermique | 10A17 | TX=40 | TZ=0,0
1:En été | thermique | 1A9 20 | TX=18 | TZ=0,0
Résultats du calcul
Modèle enregistré sous : « 21_DELTA_T_modele_ELS_V04.RTD »

## Slide 8
L’allongement de la ligne de sablières est libre : étude ELS
Allongement par effet de la température
Déplacements selon X des nœuds
Le graphe des déplacements UX des têtes des poteaux n’est pas directement accessible dans Robot ; les valeurs ci-dessous sont les valeurs combinées X et Z
Nœud | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
UX (mm) | -25,2 | 3,7 | -21,3 | -17,5 | -13,6 | -9,8 | -6,0 | -2,1 | 1,7

## Slide 9
L’allongement de la ligne de sablières est libre : étude ELS
Allongement par effet de la température
Déplacements comparés selon X des nœuds
Calcul manuel avec les hypothèses plus simples |  |  |  |  |  |  |  | 
56000 | 48000 | 40000 | 32000 | 24000 | 16000 | 8000 | 0 | -4010
26,88 | 23,04 | 19,20 | 15,36 | 11,52 | 7,68 | 3,84 | 0,00 | -1,92
Selon Robot (Scia donne les mêmes résultats) |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 4
-25,20 | -21,30 | -17,50 | -13,60 | -9,80 | -6,00 | -2,10 | 1,70 | 3,70
La prise en compte de l’élévation de température de la bielle décale les têtes de poteaux de 1,70 mm vers la droite.
Il semble que ce soit le paramètre principal des différences entre les 2 séries de valeurs.

## Slide 10
L’allongement de la ligne de sablières est libre : étude ELS
Critère ELS de l’EuroCode 3-1-1 - §7.2.2.
Critère ELS
Selon EC3-1-1 §7.2.2 déplacements horizontaux

## Slide 11
L’allongement de la ligne de sablières est libre : étude ELS
Critère ELS de l’EuroCode 3-1-1 - §7.2.2.
Comparaison ELS
Valeur calculée = 26,7 ≤ valeur autorisée = 6944/150 = 46.2
Donc le critère ELS est respecté SI ON NE CONSIDERE QUE l’effet de la température. Attention au vent concomitant !
Remarque : la hauteur totale du poteau file 9 est de 7000 (maquettes)

## Slide 12
L’allongement de la ligne de sablières est libre : étude ELS
Efforts normaux
La structure est libre de se déplacer ; les efforts normaux dans toutes les barres sont nuls en l’absence d’actions extérieures.
Un calcul Robot nous le montre :

## Slide 13: Partie B
Nous supposons maintenant que le long pan est malencontreusement bloqué contre le bâtiment en béton lors du montage.
Cela peut résulter d’un défaut dans la cotation relative entre les deux ouvrages : celui en béton et celui en acier.

## Slide 14
Modèle de calcul modifié
Combinaison | Nom | Type d'analyse | Type de la combinaison | Nature du cas | Définition
100 (C) | 1,5*En été | Combinaison linéaire | EFF | température | 1*1.50
Modèle enregistré sous : « 22_DELTA_T_modele_ELU_V04.RTD »

## Slide 15
L’allongement de la ligne de sablières est bloqué : étude ELU
Efforts normaux
barre | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20
effort normal en KN | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 0 | -295
 | compression | compression | compression | compression | compression | compression | compression |  | traction

## Slide 16
L’allongement de la ligne de sablières est bloqué : étude ELU
Vérification des sablières avec Robot
222 kN

## Slide 17
L’allongement de la ligne de sablières est bloqué : étude ELU
Vérification des sablières avec Robot

## Slide 18
L’allongement de la ligne de sablières est bloqué : étude ELU
Vérification des sablières avec l’application « EC3 Steel member calculator »

## Slide 19
L’allongement de la ligne de sablières est bloqué : étude ELU
Cisaillement des boulons attachant la bielle
295 kN
Les boulons sont définis dans les maquettes (Tekla ou IFC)

## Slide 20
L’allongement de la ligne de sablières est bloqué : étude ELU
Cisaillement des boulons attachant la bielle
Résistance au cisaillement par plan selon EC3-1-8 : 60288 N
Sollicitation par plan = 295 kN/4 = 73.75 kN
d | classe |  |  |  |  |  | 
16 | 8,8 |  |  |  |  |  | 
 | diamètre du trou normal | d0= | 18 | mm |  |  | 
 | diamètre du trou modifié | d0= | 18 | mm |  |  | 
 | aire de la section résistante | As= | 157 | mm² |  |  | 
 | facteur de cisaillement | αv= | 0,6 |  |  |  | 
 | résistance ultime du boulon | fub= | 800 | Mpa |  |  | 
 | résistance par plan | Fv,RD= | 60 288 | N |  |  | 
 |  |  |  | résistance au cisaillement d'un boulon | FRD= | 60 288 | N
Fv,Ed = 74 kN > Fv,Rd = 60 kN donc la résistance n’est pas vérifiée

## Slide 21
L’allongement de la ligne de sablières est bloqué : étude ELU
Conclusion
Sur les deux points vérifiés la résistance de la solution proposée est insuffisante si l’ouvrage en acier est bloqué contre l’ouvrage en béton. Au montage par exemple.

## Slide 22: Partie C
On impose que le bâtiment en acier ne vienne pas au contact du bâtiment en béton, même lors des déplacements à l’ELU.
On désire donc revenir au modèle initial, sans appui simple file 9.
Il faut donc prévoir un jeu suffisant au montage. Jeu qui est à prescrire en phase EXE.

## Slide 23
Détermination de la cote minimale entre acier et béton
Le déplacement ELU dû à la température est donné par le modèle de calcul si on enlève l’appui simple.
La valeur qui nous intéresse est le déplacement selon X du nœud 2 ; il vaut 37,7 mm
Nœud | 2 | 6
UX (mm) | -37.7 | -32.0
UZ (mm) | 2.2 | 2.2
Modèle enregistré sous : « 23_DELTA_T_modele_ELU-LIBRE_V04.RTD »
Déplacements ELU

## Slide 24
Détermination de la cote minimale entre acier et béton
La tolérance en classe 1 sur le positionnement des pieds de poteaux est de 10mm

## Slide 25
Détermination de la cote minimale entre acier et béton
La tolérance en classe 1 sur l’inclinaison des poteaux est de H/300.
Le poteau de la file 9 est fondé au niveau +-0000 ; sa hauteur totale est à chercher dans les maquettes numériques. Elle vaut 7000 avec la platine de pré-scellement.
7000/300=23.4

## Slide 26
Prescription
Au cumul des tolérances, du déplacement ELU de 37.7 il faut ajouter la demi-hauteur du profil IPE 180 (qui lui aussi a une tolérance dont on pourrait tenir compte)
Au total 180/2 + 10 + 23.4 + 37.7 = 161.1 mm
Prescription 170 mm ; à adapter si nécessaire – vers la hausse – en fonction des détails d’exécution.
170 mm