## Slide 1: Accueil
Accueil Général | 
1 | Poser points de repères
2 | Tracer axes de la doublure
3 | Tracer lignes de la doublure
4 | Créer marges de piquage
5 | Poser les points de repères montage
6 | Créer marges de montage doublure
7 | Créer pince de l’antiglissoir
8 | Symétriser claque DBL
9 | Symétriser antiglissoir
10 | Extraire pièces doublure
11 | Ajouter repères pièces
ÉTUDE N° 3 - Patron Plan
GUIDE de conception des pièces de la DOUBLURE d’un décolleté.
Cette ressource interactive, vous indiquera la marche à suivre pour développer un décolleté en conception numérique CAO 2D ; développé sur les versions 10 et 12 du logiciel RCS 2D
Ce guide développement est lié à des démonstrations numériques disponibles sur Moodle ou en lien direct.
Cliquer sur ce lien pour lancer une démonstration vidéo
Cliquer sur cette icône pour ouvrir un document
Cliquer sur cette icône pour ouvrir un complément d’informations.
Signification des icônes

## Slide 2: Poser les points de construction
Poser les points de repère de la doublure
Ces points permettent de construire les lignes :
De rafraichissage
De l’antiglissoir
De l’axe avant
ÉTUDE N° 3 - Patron Plan - Construction du Décolleté
Construction de la DOUBLURE
Travail sur la couche
Points de repère DBL
Menu DESSIN – Points par distance
tuto de poser les points de repère DBL
40
E
D’
D
B
F
A
8
15
Points de repères du rafraîchi
60
Points du glissoir
Point à 33% de EF
TRAVAIL A FAIRE :
Tracer les points de repère avec la commande point
3
5 ou 6
2
Départ de l’axe de 2 à 3 mm
Départ de l’axe de zéro à 1,5.
Accueil Général | 
1 | Poser points de repères
2 | Tracer axes de la doublure
3 | Tracer lignes de la doublure
4 | Créer marges de piquage
5 | Poser les points de repères montage
6 | Créer marges de montage doublure
7 | Créer pince de l’antiglissoir
8 | Symétriser claque DBL
9 | Symétriser antiglissoir
10 | Extraire pièces doublure
11 | Ajouter repères pièces

## Slide 3: Les axes doublure
Pourquoi l’axe de doublure est en retrait par rapport à l’axe dessus?
Il permet le passage matière du bout souple (renfort avant permettant de donner la forme et de renforcer le bout de la tige).
TRAVAIL A FAIRE :
Tracer les points de repère avec la commande point
Tracer les axes avec la commande segment
tuto du traçage de l’axe de la claque doublure
ÉTUDE N° 3 - Patron Plan - Construction du Décolleté
Construction de la DOUBLURE
Travail sur la couche
Axes DOUBLURE
E
D’
D
B
F
A
Axe de symétrie de la claque doublure
Axe de symétrie de l’antiglissoir
Menu DESSIN – Point et segment
Accueil Général | 
1 | Poser points de repères
2 | Tracer axes de la doublure
3 | Tracer lignes de la doublure
4 | Créer marges de piquage
5 | Poser les points de repères montage
6 | Créer marges de montage doublure
7 | Créer pince de l’antiglissoir
8 | Symétriser claque DBL
9 | Symétriser antiglissoir
10 | Extraire pièces doublure
11 | Ajouter repères pièces

## Slide 4: Les lignes de la doublure
C’est quoi la prise de rafraîchissage
Elle permet d'asseoir le décolleté au moment du montage. Ce débordant évite que le décolleté trop ouvert ou bas en ligne de style de descendre sur l’avant du pied au montage.
Le modèle est maintenu.
ÉTUDE N° 3 - Patron Plan - Construction du Décolleté
Construction de la DOUBLURE
Travail sur la couche
Ligne de base EXT DBL
E
D’
D
B
F
A
Zone de rafraîchissage
5 ou 6 mm
Marge de 5 mm
Courbe
tuto du traçage des lignes doublure
Menu PATRONNAGE– Courbe et marge
TRAVAIL A FAIRE :
Tracer la ligne du rafraîchi et de l’antiglissoir avec la commande courbe
Tracer la ligne de la pince avec la commande marge
Accueil Général | 
1 | Poser points de repères
2 | Tracer axes de la doublure
3 | Tracer lignes de la doublure
4 | Créer marges de piquage
5 | Poser les points de repères montage
6 | Créer marges de montage doublure
7 | Créer pince de l’antiglissoir
8 | Symétriser claque DBL
9 | Symétriser antiglissoir
10 | Extraire pièces doublure
11 | Ajouter repères pièces

## Slide 5: Les marges de piquage
E
D’
D
B
F
A
Ligne de base de la claque doublure
Marge de la prise de piquage
Ligne de base de la pince
Ligne de base de la claque doublure
Ligne de base de l’antiglissoir
C’est quoi la prise de piquage ou d’assemblage à plat
Elle permet d’assembler deux pièces, l’une recouvrant l’autre sur une largeur appelé prise de piquage.
La ou les piqûres d’assemblage traverse les pièces de part en part.
BE : Prévoir un supplément matière correspondant à la largeur de la prise. Cette largeur peut varier en fonction des épaisseurs matières.
ÉTUDE N° 3 - Patron Plan - Construction du Décolleté
Construction de la DOUBLURE
Travail sur la couche
Marge DOUBLURE
Menu PATRONNAGE– Marge
TRAVAIL A FAIRE:
Tracer la prise de piquage avec la commande marge
Accueil Général | 
1 | Poser points de repères
2 | Tracer axes de la doublure
3 | Tracer lignes de la doublure
4 | Créer marges de piquage
5 | Poser les points de repères montage
6 | Créer marges de montage doublure
7 | Créer pince de l’antiglissoir
8 | Symétriser claque DBL
9 | Symétriser antiglissoir
10 | Extraire pièces doublure
11 | Ajouter repères pièces

## Slide 6: Poser le points de repères montage
Poser les points de repère de la doublure
Ces points permettent de construire les lignes :
Les prises de montage DBL
ÉTUDE N° 3 - Patron Plan - Construction du Décolleté
Construction de la DOUBLURE
Travail sur la couche
Points de repère DBL
Menu PATRONAGE – Perpendiculaire
tuto de poser les perpendiculaires contraintes
E
D’
D
B
F
A
Lignes perpendiculaires contraintes
15
15
TRAVAIL A FAIRE :
Tracer les points de repère avec la commande patronage / perpendiculaire
Accueil Général | 
1 | Poser points de repères
2 | Tracer axes de la doublure
3 | Tracer lignes de la doublure
4 | Créer marges de piquage
5 | Poser les points de repères montage
6 | Créer marges de montage doublure
7 | Créer pince de l’antiglissoir
8 | Symétriser claque DBL
9 | Symétriser antiglissoir
10 | Extraire pièces doublure
11 | Ajouter repères pièces

## Slide 7: Les marges de montage
E
D’
D
B
F
A
Pourquoi un retrait doublure sur la partie montage?
Il permet d’éviter les surépaisseurs matières.
Dans cet exemple, nous effectuerons un retrait de 4 mm par rapport au ligne de montage externe et interne
tuto des marges de retrait de la doublure
TRAVAIL A FAIRE: Tracer le retrait doublure avec la commande marge et avec des points contraints
ÉTUDE N° 3 - Patron Plan - Construction du Décolleté
Construction de la DOUBLURE
Travail sur la couche
Marge de montage DOUBLURE
Marge de montage doublure
Dernier Point contraint
Premier Point contraint
Menu PATRONNAGE– Marge
Accueil Général | 
1 | Poser points de repères
2 | Tracer axes de la doublure
3 | Tracer lignes de la doublure
4 | Créer marges de piquage
5 | Poser les points de repères montage
6 | Créer marges de montage doublure
7 | Créer pince de l’antiglissoir
8 | Symétriser claque DBL
9 | Symétriser antiglissoir
10 | Extraire pièces doublure
11 | Ajouter repères pièces

## Slide 8: Construction de la pince
C’ est quoi une pince?
C’est un assemblage par jointage que nous pouvons trouver sur une construction des pièces du dessus (exemple talonnette) ou doublure (antiglissoir)
tuto création de la marge de la pince
Menu PATRONNAGE– Marge
TRAVAIL A FAIRE
Tracer la prise de piquage de la pince de l’antiglissoir avec la commande marge
ÉTUDE N° 3 - Patron Plan - Construction du Décolleté
Construction de la DOUBLURE
Marge pince 1,5 mm
Travail sur la couche
Marge DOUBLURE
Accueil Général | 
1 | Poser points de repères
2 | Tracer axes de la doublure
3 | Tracer lignes de la doublure
4 | Créer marges de piquage
5 | Poser les points de repères montage
6 | Créer marges de montage doublure
7 | Créer pince de l’antiglissoir
8 | Symétriser claque DBL
9 | Symétriser antiglissoir
10 | Extraire pièces doublure
11 | Ajouter repères pièces

## Slide 9: La symétrie de la claque DBL
E
D’
D
B
F
A
Pourquoi symétrisons les lignes?
La symétrie permet par la suite d’extraire nos différentes pièces du modèle du patron plan
tuto symétrie claque
Menu PATRONNAGE– Symétrie
TRAVAIL A FAIRE :
Symétriser les lignes internes de la claque DBL (doublure) (Les lignes roses) par rapport à l’axe doublure
ÉTUDE N° 3 - Patron Plan - Construction du Décolleté
Construction de la DOUBLURE
Travail sur la couche
Symétrie DOUBLURE
Accueil Général | 
1 | Poser points de repères
2 | Tracer axes de la doublure
3 | Tracer lignes de la doublure
4 | Créer marges de piquage
5 | Poser les points de repères montage
6 | Créer marges de montage doublure
7 | Créer pince de l’antiglissoir
8 | Symétriser claque DBL
9 | Symétriser antiglissoir
10 | Extraire pièces doublure
11 | Ajouter repères pièces

## Slide 10: La symétrie de l’antiglissoir
Pourquoi symétrisons les lignes?
La symétrie permet par la suite d’extraire nos différentes pièces du modèle du patron plan
tuto symétrie simple-antiglissoir
tuto symétrie partielle-antiglissoir
Menu PATRONNAGE– Symétrie
TRAVAIL A FAIRE:
Symétriser l’ antiglissoir (doublure)
ÉTUDE N° 3 - Patron Plan - Construction du Décolleté
Construction de la DOUBLURE
Travail sur la couche
Symétrie DOUBLURE
Lignes INTERNE symétrie partielle
Lignes INTERNE à symétriser
Accueil Général | 
1 | Poser points de repères
2 | Tracer axes de la doublure
3 | Tracer lignes de la doublure
4 | Créer marges de piquage
5 | Poser les points de repères montage
6 | Créer marges de montage doublure
7 | Créer pince de l’antiglissoir
8 | Symétriser claque DBL
9 | Symétriser antiglissoir
10 | Extraire pièces doublure
11 | Ajouter repères pièces

## Slide 11: L'extraction
L’extraction de pièce, c’est quoi?
L’extraction permet d’obtenir les différentes pièces du modèle.
En utilisant des choix de jonction suivant le résultant désiré.
TRAVAIL A FAIRE:
Extraire la pièce CLAQUE DOUBLURE avec la commande CONTOUR
Extraire la pièce ANTIGLISSOIR avec la commande CONTOUR
ÉTUDE N° 3 - Patron Plan - Construction du Décolleté
Construction de la DOUBLURE
Menu PATRONNAGE – Contour
Congés de 2 ou 3 mm
Accueil Général | 
1 | Poser points de repères
2 | Tracer axes de la doublure
3 | Tracer lignes de la doublure
4 | Créer marges de piquage
5 | Poser les points de repères montage
6 | Créer marges de montage doublure
7 | Créer pince de l’antiglissoir
8 | Symétriser claque DBL
9 | Symétriser antiglissoir
10 | Extraire pièces doublure
11 | Ajouter repères pièces

## Slide 12: Les repères de coupe, piquage, montage
Les repères
Nous devons maintenant ajouter les repères sur chaque pièces lier à la coupe, piquage et montage pour une meilleur compréhension de fabrication;
Utiliser la commande Patronnage - Cran - Vague et Coche.
tuto de la création d’un motif d’axe
tuto de la création d’un coche
ÉTUDE N° 3 - Patron Plan - Construction du Décolleté
Construction de la DOUBLURE
Vague Interne L10-P8
Coche centrale L5-P5
Activer le tableau des couches pour poser les repères
Menu : Patronnage – Tableau des couches
Activer les lignes de constructions des pièces
La vague INTERNE permet d’identifier le côté intérieur.
Cette vague se pose sur un bord de la pièce qui ne se voit pas: prise de montage, prise de piquage,…)
La coche CENTRALE de la claque doublure et antiglissoir permet au monteur de centrer son modèle sur la forme lors de l’étape du montage.
Les coches prise de piquage, d’assemblage, sur l’antiglissoir
Coche L2-P3
Coche centrale L10-P7
Accueil Général | 
1 | Poser points de repères
2 | Tracer axes de la doublure
3 | Tracer lignes de la doublure
4 | Créer marges de piquage
5 | Poser les points de repères montage
6 | Créer marges de montage doublure
7 | Créer pince de l’antiglissoir
8 | Symétriser claque DBL
9 | Symétriser antiglissoir
10 | Extraire pièces doublure
11 | Ajouter repères pièces
tuto ligne à tracer

## Slide 13: C’est quoi une pince?
La pince est une construction de l’antiglissoir, pratiqué dans la chaussure de luxe. Cette pince est piquée de tout son long pour fermer l’arrière de l’antiglissoir.
Il existe des variant plus économique, plus rapide à exécuter (cliquer sur le PDF)
Jointage/assemblage de la pince
-0-0-
-0-: endroit de la peau, côté fleur du cuir
-0-0-: envers de la peau, côté chair du cuir
-0-

## Slide 14: C’est quoi le rafraîchissage ?
Elle permet d'asseoir le décolleté au moment du montage.
Ce supplément permet de maintenir les lignes du décolleté en place lors de l’opération de montage.
Zone de rafraichissage
Ses chaussures sur-mesure ! Les chaussures sont placées sur une forme sur laquelle elle restera jusqu'à la fin Une première de montage est faite, c'est-à-dire - Puretrend
Source des photos
Agrafes de maintient pour le montage
Tracés de positionnement pour la mise sur doublure du modèle

## Slide 15: C’est quoi la prise de piquage ou d’assemblage à plat ?
La prise de piquage désigne le supplément matière située sous la partie assemblée (partie rouge sur le schéma).
Il permet de réaliser l’assemblage par piquage ou collage, il est paré afin d’éviter les surépaisseurs.
Cette prise est marquée par des tracés au crayon mine d’argent, des pointés ou des coches sur la peau.
BE: Le supplément nécessaire à la prise de piquage peut-être variable en fonction des épaisseurs matières, des types d’article, de la largeur des piqûres d’assemblage et ornementales (les dimensions usuelles tant vers 8, 10, 12 mm).
Section d’un assemblage
Pièce A
Pièce B
Prise de piquage
Piqûre d’assemblage
Piqûre d’assemblage
-0-: endroit de la peau, côté fleur du cuir
-0-0-: envers de la peau, côté chair du cuir
-0-
-0-
Claque doublure (pièce A)
Antiglissoir (pièce B)