## Slide 1
Maquette structure sous REVIT

## Slide 2
Maquette structure sous REVIT
Présentation :
Lors de ce premier tutoriel vous allez réaliser une maquette structure de votre projet qui vous permettra de réaliser l’ensemble des tâches liées à votre projet (calcul de descente de charge, avant métré, etc…)
Pré requis :
- Maîtrise de l’interface doigts clavier et doigts souris

## Slide 3
Sommaire :
Avant-métré d’un ouvrage
avec Revit
Conseil : Pour chaque étape (repérée par un numéro à 2 chiffres à l’intérieur d’un chapitre) :
  Parcourir rapidement l’ensemble des diapos de l’étape pour avoir un aperçu global de la démarche,
  Revenir au début de l’étape et réaliser les différentes actions en suivant pas à pas les consignes sur chaque diapo.
  Les étiquettes jaunes sont les tâches à effectuer.
Nota : Les étiquettes bleues sont des remarques pour aider à comprendre la démarche, mais ne nécessitent pas d’action.
1. Prise en main du logiciel diapo 4​
2. Base de la maquette diapo 15​
3. Renseignements des vues diapo 69
4. Mise en forme des plans et impression diapo 78

## Slide 4
1. Prise en main du logiciel
1.1. Ouverture du logiciel
Ouvrir le dossier « Logiciels » sur le bureau
Ouvrir le répertoire « Bâtiment »
1
Ouvrir le répertoire « Autodesk »
Ouvrir « REVIT »
2

## Slide 5
1. Prise en main du logiciel
1.1. Ouverture d’un projet
Sur les 3 fenêtres qui s’ouvrent, sélectionner « Ne pas charger »
3
sélectionner « Nouveau »
Cliquer sur « Parcourir » dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre
4

## Slide 6
1. Prise en main du logiciel
1.1. Ouverture d’un projet
sélectionner le répertoire Gabarit qui se trouve dans :
  DosSup/BATIMENT/Modèle_commun/21_famille pour REVIT
5
sélectionner le gabarit « GABARIT BAT Diderot v2 »
Cliquer sur « Ouvrir »
6
sélectionner « OK »
7
Sur la nouvelle fenêtre sélectionner « Continuer de travailler avec le fichier »
8

## Slide 7
1. Prise en main du logiciel
1.2. Prise en main de l’interface REVIT
Le bandeau supérieur regroupe le raccourci habituel comme ouvrir/enregistrer un fichier, ouvrir le menu impression
1
Vous retrouvez l’ensemble des commandes disponibles avec les différents menus qui les regroupent dans le bandeau suivant
2
L’ensemble des vues ouvertes dans votre projet s’affiche ici
3
La vue principale affiche la vue active
4
Les deux fenêtres latérales affichent les propriétés de la vue ou de l’objet pour la partie haute et l’ensemble des vues de votre projet pour la partie basse
5

## Slide 8
1. Prise en main du logiciel
1.2. Prise en main de l’interface REVIT
Pour déplacer une des fenêtres sélectionner la barre de titre avec le bouton gauche de la souris et rester appuyer pour déplacer la fenêtre
6
8
Décaler votre souris sur la limite gauche de l’écran un cadre bleu vous indique un emplacement possible
Relâcher le bouton gauche de la souris
7

## Slide 9
1. Prise en main du logiciel
1.2. Prise en main de l’interface REVIT
Pour ouvrir une nouvelle vue double cliquer dessus
Elle va venir se rajouter dans le bandeau en haut
8

## Slide 10
1. Prise en main du logiciel
1.2. Prise en main de l’interface REVIT
ouvrir le menu « Vue »
Sélectionner la commande « Vues en mosaïque »
9
Votre vue principale va ainsi se découper pour faire apparaître toutes les vues actives
10

## Slide 11
1. Prise en main du logiciel
1.2. Prise en main de l’interface REVIT
Pour fermer une vue cliquer
11
Cliquer avec le bouton gauche et rester appuyer sur le titre de la vue
Déplacer votre souris sur le deuxième écran et relâcher le bouton gauche
12
La vue 3D est maintenant sur votre deuxième écran ce qui vous permettra de voir en direct vos modifications au fur et à mesure de la construction de votre maquette
13
Pour fermer une vue cliquer sur la croix à gauche du titre de la vue
14

## Slide 12
1. Prise en main du logiciel
1.2. Prise en main de l’interface REVIT
Si vous avez fermé la fenêtre de propriété ou l’arborescence par erreur :
Cliquer avec le bouton droit de la souris n’importe où sur la fenêtre et sélectionner Propriétés ou Arborescence pour faire réapparaître les fenêtres
15

## Slide 13
1. Prise en main du logiciel
1.3. Sauvegarde du projet
Pour sauvegarder votre projet Cliquer sur « Fichier »
Puis sélectionner « Enreg. sous »
Puis cliquer sur « Projet » attention à ne pas sauvegarder votre maquette en gabarit
1
Dans la nouvelle fenêtre sélectionner ou créer votre répertoire projet
Changer le nom de votre fichier
Valider avec « Enregistrer »
2

## Slide 14
ouvrir le menu Vue
Sélectionner la commande « Vues en mosaïque »
1
Votre vue principale va ainsi se découper pour faire apparaître toutes les vues actives
2
1. Prise en main du logiciel
1.4. Utilisation des différentes vues
Vous pouvez aussi faire glisser une vue sur votre second écran comme les onglets sur un navigateur internet. Il vous suffit de cliquer sur le titre de la vue et tout en restant appuyé sur le bouton gauche de la souris de déplacer la vue sur votre second écran
3

## Slide 15
 Ouvrir une des vues d’élévations
1
2. Base de la maquette
2.1. Réglage de la hauteur des différents niveaux
 Sélectionner un niveau en cliquant dessus
Vous faites apparaître ses paramètres et pouvez modifier sont élévation (hauteur par rapport au niveau zéro) et son nom. Voir page suivante
2

## Slide 16
2. Base de la maquette
2.1. Réglage de la hauteur des différents niveaux
Ouvrir le plan vue de coupe pour avoir l’ensemble des hauteurs utiles pour votre projet.
Les plans nous permettent de déterminer les différentes hauteurs.
3
Modifier les différents niveaux avec ces indications
Supprimer les niveaux superflus en sélectionnant le niveau puis faire un clic droit pour faire apparaître le menu avec la commande « Supprimer »
4
0-RDC Elévation 0.000
1- R+1 Elévation 2.800
2-Acrotère Elévation 3.200
-1-Vide sanitaire Elévation -0,75
-2-Fondation -1,05

## Slide 17
2. Base de la maquette
2.1. Réglage de la hauteur des différents niveaux
Pour une plus grande clarté sur les vues d’élévation vous pouvez décaler les intitulés de niveaux
5
Sélectionner le niveau,
Cliquer sur le petit symbole en forme de z,
Cliquer sur le rond et déplacer le vers le haut pour le décaler.
6

## Slide 18
ouvrir le plan (ARCHI) 0-RDC
Sélectionner le menu « Structure »
Sélectionner la commande « Quadrillage »
2
L’étape suivante va consister à réaliser le quadrillage à l’axe des murs.
Pour vous déplacer latéralement dans une vue 2D maintenez la molette appuyée et déplacez-vous dans la direction souhaitée. Utilisez la molette pour faire un zoom avant/arrière.
1
2. Base de la maquette
2.2. Quadrillage

## Slide 19
Nous allons commencer l’implantation par le coin en haut à droite
Implanter le premier point dans cette zone
Tracer un trait horizontal jusqu'à celle-ci
3
2. Base de la maquette
2.2. Quadrillage
Recommencer l’opération pour le premier trait vertical (angle de 90°)
4
Ouvrez maintenant le plan de niveau des logements Cassis nord pour avoir les cotes
5

## Slide 20
Nous allons utiliser les mêmes intitulés que le quadrillage du plan de l’architecte pour plus de facilité.
Cliquer sur l’axe vertical
Sélectionner le paramètre « Nom »
Remplacer le nom par « 1a »
Refaire cette opération pour l’axe horizontal « A »
6
2. Base de la maquette
2.2. Quadrillage

## Slide 21
Implanter un nouvel axe vertical de même longueur que le précédent (les pointillés s’affichent quand vous êtes au même niveau)
Sélectionner ensuite la cote entre les axes et entrer la même valeur que sur le plan « 4,13m »
Changer le nom de l’axe comme lors de la diapo précédente
7
2. Base de la maquette
2.2. Quadrillage
Refaire l’opération pour l’ensemble des axes horizontaux et verticaux restants
8

## Slide 22
Sélectionner un des axes horizontaux
En cliquant sur le rond à coté du nom et en restant appuyé vous pouvez redimensionner les axes.
Refaire l’opération pour les axes verticaux pour obtenir le quadrillage suivant
9
2. Base de la maquette
2.2. Quadrillage

## Slide 23
Vous allez maintenant coter votre quadrillage
Sélectionner le menu Annoter
Sélectionner la commande « Cote alignée »
10
2. Base de la maquette
2.2. Quadrillage
 Clic gauche sur le premier axe à gauche
 Puis cliquer sur chaque axe suivant
 Enfin ajuster l’emplacement de votre trait de cote au dessus des axes et valider en cliquant une dernière fois
 Refaire l’opération pour les axes horizontaux
11

## Slide 24
Vous allez maintenant implanter vos premier murs
Sélectionner le menu Structure
Sélectionner la commande « Mur porteur »
Ouvrir le menu des différents types de murs
1
2. Base de la maquette
2.3. Implantation des murs
Vous retrouvez ainsi tous les types de murs disponibles dans votre projet
2
Nous allons commencer par les murs de façade
Sélectionner Mur BA 20 façade (largeur indiquée sur votre plan de niveau)
3

## Slide 25
Réglons les paramètres du mur
Sélectionner « Hauteur » dans le premier menu
Sélectionner ensuite la contrainte supérieure du mur ici R+1
Sélectionner ensuite la ligne de justification du mur pour « Axe du porteur »
4
2. Base de la maquette
2.3. Implantation des murs

## Slide 26
Maintenant vous pouvez implanter vos murs
Cliquer sur le point de départ
Cliquer sur le point d’arrivée du mur
REVIT automatique vous propose d’implanter un nouveau mur en repartant de l’arrivée précédente
5
2. Base de la maquette
2.3. Implantation des murs
Continuer à implanter vos murs sur la partie gauche jusqu’à ce résultat
Attention à bien mettre les murs au niveau de l’axe
6

## Slide 27
Sélectionner le menu « Vue »
Sélectionner la commande « Vue 3D »
Vous pouvez ainsi vérifier la cohérence de votre travail
7
2. Base de la maquette
2.3. Implantation des murs
Pour faire tourner la vue 3D maintenez Shift appuyé et déplacer votre souris.
Vous pouvez aussi sélectionner un objet et faire pareil pour tourner autour de cet objet
8

## Slide 28
1
2. Base de la maquette
2.4. Création des ouvertures
Si aucune fenêtre ne correspond vous pouvez en créer une sur une base existante
Cliquer sur « Modifier le type »
Rentrer les mesures qui vous intéressent par exemple pour une porte fenêtre
  Largeur 1m hauteur d’appui 0,09m hauteur 2,2m
Cliquer sur dupliquer
Changer le nom comme indiqué puis valider avec OK et encore OK
2
Sélectionner le menu « Architecture »
Sélectionner la commande « Fenêtre »
Là encore vous pouvez afficher le menu déroulant avec tous les types de fenêtres de votre projet
1

## Slide 29
Sélectionner la fenêtre que vous venez de créer
Implanter la fenêtre approximativement sur le plan en cliquant sur le bouton gauche
3
2. Base de la maquette
2.4. Création des ouvertures
La cote est réglée au nu intérieur, cliquer sur la bulle pour modifier le réglage (nu extérieur, axe du mur ou nu intérieur) dans notre cas au nu extérieur
Sélectionner la cote qui vous intéresse pour régler la position de la fenêtre (ici 0,700)
En vous aidant des plans de façade rentrer la bonne cote
4

## Slide 30
Vous allez maintenant implanter la baie de 260 x 220
Sélectionner une ouverture correspondante dans le menu ou créer la
Implanter l’ouverture sur le mur correspondant
5
2. Base de la maquette
2.4. Création des ouvertures

## Slide 31
Sélectionner la commande « Déplacer »
Coller votre ouverture au mur de droite
7
2. Base de la maquette
2.4. Création des ouvertures
Quand vous sélectionnez un objet le menu modifier apparaît automatiquement dans la partie supérieure
6
Implanter toutes les ouvertures manquantes
8
Pour sortir d’une commande utiliser la touche « échap »
9

## Slide 32
2. Base de la maquette
2.4. Création des ouvertures
Le cube de navigation vous permet d’afficher directement la vue 3D sous l’angle sélectionné
10

## Slide 33
Sélectionner le menu « Structure » puis la commande « Poteau »
Régler la contrainte sur Hauteur et 1 – R+1 (limite haute)
Implanter le poteau sur l’axe (les traits bleus foncés apparaissent)
Sélectionner la cote et indiquer la bonne valeur (nu intérieur- axe du poteau 3,65m)
2
2. Base de la maquette
2.5. Création des poteaux et poutres
La création des poteaux et poutres est similaire à la création des murs ou des ouvertures, ces éléments seront dimensionnés par la suite lors de l’étude de structure. Vous prendrez donc dans un premier temps des sections usuelles.
1

## Slide 34
Sélectionner le menu « structure » puis la commande « Poutre »
Implanter la poutre en partant de l’intersection du haut
Implanter l’autre extrémité de la poutre sur l’intersection du bas
3
2. Base de la maquette
2.5. Création des poteaux et poutres
Un message vous indique que la poutre a bien été implantée mais n’est pas visible dans cette vue (la poutre est au plafond alors que les plans de niveau représente le mur à une hauteur de 1m-1,2m en général
4

## Slide 35
2. Base de la maquette
2.5. Création des poteaux et poutres
Passez sur la vue 3D couleur pour vérifier l’implantation
5

## Slide 36
Sélectionner l’ensemble de votre construction (clic gauche dans un angle puis relâcher dans l’autre angle). Attention à ne pas sélectionner le mur de droite qu’on ne veut pas dupliquer.
Sélectionner dans le menu contextuel Filtre
2
2. Base de la maquette
2.6. Création par symétrie
Dans le menu qui s’ouvre sélectionner les objets que l’on souhaite dupliquer (ici tout sauf les quadrillages)
Valider avec OK
3
Utiliser la vue Plancher haut RDC qui possède des réglages de vue différents et qui permet de voir les poutres
1

## Slide 37
Sélectionner la commande symétrie
Sélectionner l’axe de symétrie qui dans ce cas, correspond à l’axe du mur
4
2. Base de la maquette
2.6. Création par symétrie

## Slide 38
Sélectionner le mur du milieu pour le référencer comme mur de refend ce qui vous sera pratique par la suite pour vos avant-métrés
5
2. Base de la maquette
2.6. Création par symétrie mur de refend

## Slide 39
2. Base de la maquette
2.7. Création des planchers
Reprendre votre plan archi RDC
1
Sélectionner dans le menu « Structure » la commande « Plancher »
2
Sélectionner une épaisseur de dalle qui correspond ou la créer
Pour dessiner la dalle sélectionner la commande Ligne
3

## Slide 40
2. Base de la maquette
2.7. Création des planchers
Il est aussi possible de faire un plancher en utilisant les murs comme limite il suffit juste de ne pas sélectionner la commande ligne de contour et de cliquer directement sur les murs
5
Sélectionner l’angle de dalle puis l’autre angle, valider et comme pour les murs faire le tour de la construction
4
Une fois le contour de votre dalle fini, changer le niveau pour le RDC
Puis valider avec la coche verte
6

## Slide 41
2. Base de la maquette
2.7. Création des planchers
Sélectionner votre dalle puis la commande « Copier »
Dans le menu « Coller » choisir la commande « Aligné sur les niveaux sélectionnés »
8
Dans la fenêtre qui s’ouvre choisir le niveau R+1
9
Afficher votre vue 3D
7

## Slide 42
2. Base de la maquette
2.7. Création des planchers

## Slide 43
2. Base de la maquette
2.8. Création vide sanitaire
Ouvrir une vue d’élévation
1
Sélectionner comme pour la symétrie l’ensemble de votre maquette
Utiliser la commande « Filtre »
Cocher uniquement les murs puis valider
2

## Slide 44
2. Base de la maquette
2.8. Création vide sanitaire
Sélectionner la commande « Copier » puis « Coller » « Aligné sur les niveaux sélectionnés »
Sélectionner le niveau -1b vide sanitaire puis valider avec OK
3
Vous pouvez vous apercevoir que malgré votre sélection les fenêtres ont aussi étés copiées. Il s’agit d’un bug du logiciel assez simple à corriger.
4

## Slide 45
2. Base de la maquette
2.8. Création vide sanitaire
Sélectionner uniquement la partie du bas pour déjà supprimer les portes fenêtres.
5
Sélectionner la commande « Filtre »
Cocher uniquement les fenêtres
Valider avec OK
Appuyer sur supprimer
6

## Slide 46
2. Base de la maquette
2.8. Création vide sanitaire
Sélectionner dans la vue 3D les éléments que vous souhaitez supprimer
Appuyer sur la touche supprimer
Astuce vous pouvez appuyer sur la touche « CTRL » pour ajouter plusieurs objets et les supprimer en même temps
Pour vos prochaines maquettes, deux cas se présenteront à vous :
Dupliquer un étage courant pour un étage similaire avec des fenêtres auquel cas cette technique conviendra.
Dupliquer un étage courant RCH par exemple pour un sous sol sans ouverture auquel cas il sera plus facile de copier l’étage avant de poser les ouvertures.
8
7

## Slide 47
2. Base de la maquette
2.8. Création vide sanitaire
Sélectionner l’ensemble des murs sur vide sanitaire
Sélectionner la commande « Filtre » et ne sélectionner que les murs
Modifier les paramètres des murs :
  Remettre le décalage des murs à 0,000
  Mettre la contrainte supérieure des murs au 0-RDC
9

## Slide 48
2. Base de la maquette
2.8. Création vide sanitaire
Sélectionner votre plan « -1b Vide sanitaire »
Modifier le gabarit de vue préréglé par « Aucun »
10
La plage de vue permet de régler ce qui est visible sur votre plan si on le définit comme dans cette fenêtre vous verrez tous les éléments entre le niveau -1b-Vide sanitaire et 0-RDC. Le plan de coupe représente la hauteur à laquelle on « coupe » les objets. Si vous avez une fenêtre dont l’appui est à 1m de hauteur et que vous prenez un plan de coupe à 80cm vous ne la verrez pas sur le plan.
Mettre les réglages suivants pour faire apparaître uniquement les murs du vide sanitaire
11

## Slide 49
2. Base de la maquette
2.8. Création vide sanitaire
Sélectionner un mur pour faire apparaître les commandes Modifier/Murs
Sélectionner la commande Ajuster/Prolonger un angle
Cliquer sur ces deux murs pour que REVIT prolonge l’angle
Refaire la manipulation de l’autre coté
12
13

## Slide 50
2. Base de la maquette
2.8. Création vide sanitaire
Repasser sur la vue 0-RDC
Sélectionner les deux poteaux (pour rappel touche Ctrl pour sélectionner plusieurs éléments)
Sélectionner la commande « Copier » puis « Coller/aligné » sur les niveaux sélectionnés
Sélectionner le niveau -1b – Vide sanitaire
 Comme pour les murs changer les paramètres pour les contraintes supérieures et le décalage
14
15

## Slide 51
2. Base de la maquette
2.8. Création vide sanitaire
Repasser sur le plan -1b Vide sanitaire
Sélectionner la commande « Mur porteur » dans le menu « Architecture »
Implanter les 4 murs manquants (attention à la contrainte supérieure qui est le RDC)
Attention à bien accrocher les murs à la limite des poteaux et non au milieu
16

## Slide 52
2. Base de la maquette
2.9. Création des terrasses
Passer sur la vue 3D
Sélectionner la dalle du RCH puis Double cliquer dessus pour la modifier
1
Sélectionner la vue Plancher bas (ARCHI)/0-RDC sur la vue 3D
2

## Slide 53
2. Base de la maquette
2.9. Création des terrasses
Solution 1 :
Supprimer la limite de droite
Déplacer la limite du horizontal pour l’aligner avec celle existante
3
Solution 2 :
Supprimer les deux limites et utiliser la commande « Ajuster/prolonger un angle » comme vu précédemment
Faire la modification pour les deux angles et valider avec la coche verte dans le menu comme précédemment
4

## Slide 54
2. Base de la maquette
2.9. Création des acrotères
Ouvrir le plan d’étage R + 1
Sélectionner Mur porteur
Déplacer la limite du horizontal pour l’aligner avec celle existante
1

## Slide 55
2. Base de la maquette
2.9. Création des acrotères
Sélectionner Le type de mur correspondant BA160
Vérifier vos réglages de contrainte et de ligne de justification
2
Implanter les murs sur le quadrillage (on rappelle que les murs sont à l’axe du quadrillage)
3

## Slide 56
2. Base de la maquette
2.9. Création des acrotères

## Slide 57
2. Base de la maquette
2.10. Fondation semelle isolée
Sélectionner le menu « Structure » et la commande « Fondation isolée »
Ouvrir le menu « Modifier le type »
Sélectionner dupliquer et indiquer le 120 x 100 x 30 (cote en cm)
Changer les dimensions pour les cotes précédentes (L x l x h)
Valider avec OK
1

## Slide 58
2. Base de la maquette
2.10. Fondation semelle isolée
Insérer la fondation au milieu de chaque poteau
(utiliser le zoom si besoin)
2

## Slide 59
2. Base de la maquette
2.10. Fondation semelle isolée
Afficher la vue 3D ; vous voyez que les fondations sont trop basses cela vient de nos réglages de départ sur les différents niveaux. En effet REVIT met automatiquement en négatif les fondations.
3

## Slide 60
2. Base de la maquette
2.10. Fondation semelle isolée
 Afficher une vue d’élévation
Modifier l’altimétrie du niveau fondation pour le mettre au même niveau que le vide sanitaire -0,75
Vous l’aurez compris il faut toujours mettre le niveau des fondations à la même altimétrie que le niveau le plus bas de la construction.
4

## Slide 61
2. Base de la maquette
2.10. Fondation semelle isolée
Retourner sur le plan des fondations
Sélectionner le menu « Structure » puis la commande « Mur »
Ouvrir la fenêtre de création « Modifier le type »
5

## Slide 62
2. Base de la maquette
2.10. Fondation semelle isolée
Retourner sur le plan des fondations
Sélectionner le menu « Structure » puis la commande « Mur »
Ouvrir la fenêtre de création « Modifier le type »
6
Dupliquer la fondation existante et changer le nom
Modifier les dimensions des fondations (qui seront vérifiées par la suite lors de l’étude béton) largeur 500 hauteur 250
Changer le réglage structure de « Soutènement » pour « Porteur »
7

## Slide 63
2. Base de la maquette
2.10. Fondation semelle isolée
Implanter les fondations en cliquant sur chaque mur (il se met en surbrillance quand vous passez au dessus).
8

## Slide 64
2. Base de la maquette
2.10. Fondation semelle isolée
Zoomer et sélectionner la fondation du milieu
Cliquer sur le rond et rester appuyer puis allonger la fondation au niveau des deux autres
9

## Slide 65
2. Base de la maquette
2.10. Fondation semelle isolée

## Slide 66
2. Base de la maquette
2.11. Poteau noyé dans un mur
Sélectionner le menu « Structure » et la commande « Poteau »
Créer un poteau de 200*200 comme pour les éléments précédents du projet
Implanter le poteau au bout de la poutre (ne pas oublier de bien régler sa hauteur sur 1-R+1)
1

## Slide 67
2. Base de la maquette
2.11. Poteau noyé dans un mur
Un message d’alerte s’affiche pour indiquer qu’il y a conflit entre le nouveau poteau et le mur existant (zone en orange)
Sélectionner dans la fenêtre d’alerte « Détacher les éléments »
2

## Slide 68
2. Base de la maquette
2.11. Poteau noyé dans un mur

## Slide 69
3. Renseignements des vues
3.1. Cotations
Ouvrir le plan de structure du RDC
Sélectionner le menu « Annoter » puis la commande « Alignée »
Comme pour le quadrillage positionner toutes les cotes utiles pour atteindre le résultat de la page 73.
1
- Pour rappel on part des cotes les plus grandes, le plus à l’extérieur puis au fur et à mesure on retrouve les cotes plus petites vers l’intérieur
- Quand vous positionnez vos lignes de cotes un pointillé bleu apparaît vous permettant d’avoir le même espacement entre toutes vos lignes de cotes
2

## Slide 70
3. Renseignements des vues
3.1. Cotations
Première solution : cliquer sur chaque limite d’une cote tout au long d’un mur
3
Deuxième solution : changer le paramètre « Références individuelles » par « Murs entiers »
Il vous suffit alors de cliquer sur un mur pour avoir toutes les cote d’un coup
4
Pour modifier vos cotes il suffit de cliquer dessus et chaque élément est modifiable pour la police de caractères, sa position. En cliquant sur la boule bleu vous pouvez comme d’habitude modifier (nu intérieur/axe/nu extérieur)
5

## Slide 71
3. Renseignements des vues
3.1. Cotations
Faire la cotation des autres niveaux de la même manière (fondation, vide sanitaire et acrotère)
6

## Slide 72
3. Renseignements des plans
3.2. Sens de portée des dalles
Sélectionner le symbole 1 sens de portée dans le menu d’arborescence
Rester appuyé sur le bouton gauche et déplacer votre souris à l’endroit voulu,
Positionner le symbole au milieu de la dalle et valider
Implanter le symbole adéquate sur chaque dalle
Refaire l’opération sur l’autre dalle
2
Pour savoir si une dalle porte sur un ou deux sens on calcul a :
Si a< 0,4 la dalle porte dans un seul sens la largeur si 0,4 ≤a ≤ 1 la dalle porte dans les deux sens.
1

## Slide 73
3. Renseignements des plans
3.3. Etiqueter la dalle
Sélectionner le menu « Annoter » puis la commande « Tout étiqueter »
Cocher « Etiquettes de sols »
Valider avec OK
1

## Slide 74
3. Renseignements des plans
3.3. Etiqueter la dalle
Déplacer l’étiquette que vous venez de créer (clic gauche et rester appuyer pour la rendre plus visible)
Sélectionner « Ligne de détail »
2

## Slide 75
3. Renseignements des plans
3.3. Etiqueter la dalle
Sélectionner l’angle du mur puis l’étiquette
Refaire l’opération entre l’étiquette et l’angle opposé
Refaire l’opération sur la seconde dalle
3

## Slide 76
3. Renseignements des plans
3.4. Numérotation avec le GRAITEC POWER PACK
Sélectionner le menu « Powerpack »
Dans la commande Annotation sélectionner la commande « Numbering »
2
SI vous n’avez pas chargé le Powerpack lors du chargement de REVIT vous allez devoir enregistrer votre travail, fermer REVIT et l’ouvrir de nouveau en acceptant le chargement du Powerpack.
1

## Slide 77
Sélectionner « Ossature »
Sélectionner « All from project »
Valider avec OK
Refaire l’opération avec cette fois « Poteaux porteurs »
Si vous regardez les différents éléments la case identifiant est maintenant remplie
3
3. Renseignements des plans
3.4. Numérotation avec le GRAITEC POWER PACK

## Slide 78
4. Mise en forme des plans et impressions
4.1. Cadrage des vues
Sélectionner la commande « Afficher la zone cadrée »
Double cliquer sur le cadre pour pouvoir le modifier
1

## Slide 79
4. Mise en forme des plans et impressions
4.1. Cadrage des vues
Sélectionner le cercle au milieu du trait
Rester appuyé et déplacer le cercle pour centrer la vue
Refaire l’opération avec les 3 autres cotés
Sélectionner la commande « Masquer la zone cadrée » pour faire disparaître le cadre
Pensez à faire cette opération à chaque fois que vous utilisez la vue pour une impression
2

## Slide 80
4. Mise en forme des plans et impressions
4.2. Création des vues de coupes
Sélectionner le menu « Vue » puis la commande « Coupe »
Implanter votre vue de coupe en sélectionnant le point de départ et le point d’arrivée
2
Les vues de coupes permettent de montrer les détails du projet qui ne sont pas visibles sur les plans de niveau,
notamment toutes les cotes d’altimétrie.
1

## Slide 81
4. Mise en forme des plans et impressions
4.2. Création des vues de coupes
Les pointillés délimitent la largeur et la profondeur de la vue de coupe
Double Cliquer sur la vue de coupe pour changer de vue (sinon vous la retrouvez dans l’arborescence des vues comme d’habitude)
3

## Slide 82
4. Mise en forme des plans et impressions
4.2. Création des vues de coupes
Comme pour les autres vues vous pouvez modifier le cadre de vue en déplaçant les cercles
4
Refaire la manipulation sur toutes les vues de coupes utiles (à chaque fois que vous avez des informations supplémentaires par exemple sur des ouvertures de tailles différentes)
6
Mettre toutes les cotes verticales utiles (menu « Annoter/cote alignée ou linéaire »)
Mettre les cotes d’altimétrie
5

## Slide 83
4. Mise en forme des plans et impressions
4.3. Création d’une feuille
Cliquer droit sur feuille
Sélectionner « Nouvelle feuille » dans le menu
Sélectionner comme taille A2 paysage puis valider avec OK
1

## Slide 84
4. Mise en forme des plans et impressions
4.3. Création d’une feuille
Sélectionner le menu « Gérer » puis la commande « Information sur le projet »
Compléter les champs utiles pour votre cartouche (auteur et numéro de projet)
Valider avec Ok
2
Changer le nom de la feuille en cliquant sur le nom puis clic droit
Sélectionner « Renommer », Nombre « 03 », Nom « RDC »
3

## Slide 85
4. Mise en forme des plans et impressions
4.4. Import d’un plan dans une feuille
Sélectionner la vue 0-RDC du plancher haut
Faire glisser la vue depuis le menu en cliquant gauche dessus et en restant appuyé
Positionner votre vue en haut à droite de votre feuille et cliquer gauche
1

## Slide 86
4. Mise en forme des plans et impressions
4.4. Import d’un plan dans une feuille
Refaire la manipulation avec les trois vues de coupe
 Faire les plans des autres niveaux de la même manière
2

## Slide 87
4. Mise en forme des plans et impressions
4.5. Génération du PDF final
Ouvrir le menu « Fichier »
Sélectionner « Exporter » puis «PDF »
1
Sélectionner « Vues/feuilles sélect.» puis le crayon
Cocher l’ensemble des vues que vous souhaitez faire apparaître dans votre fichier PDF
Valider avec « Sélectionner »
2

## Slide 88
4. Mise en forme des plans et impressions
4.5. Génération du PDF final
Changer le nom du fichier
Sélectionner le répertoire de sauvegarde de votre projet
Changer la taille de votre impression pour correspondre à vos feuilles
Changer l’orientation automatique
Valider avec Exporter
Le logiciel vous propose de sauvegarder votre configuration. Inutile de le faire, REVIT se remet à zéro à chacune de vos utilisations.
 Remettre votre fichier au format PDF sur Moodle pour correction
3