## Slide 1
Plan d’Installation de Chantier

## Slide 2
Présentation :
Ce tutoriel va vous permettre de réaliser un premier PIC grâce au logiciel REVIT, dans un souci de facilité pour ce premier tutoriel nous allons considérer que le terrain est plan et que les 6 maisons du secteur EST seront réalisées dans un second temps
Pré requis :
Maitriser les tutoriels suivant :
- Première maquette,
- Maquette de groupe.
Si besoin il convient d’aller regarder dans ces différents tutoriels
Plan d’Installation de Chantier

## Slide 3
Sommaire :
Conseil : Pour chaque étape (repérée par un numéro à 2 chiffres à l’intérieur d’un chapitre) :
  Parcourir rapidement l’ensemble des diapos de l’étape pour avoir un aperçu global de la démarche ;
  Revenir au début de l’étape, et réaliser les différentes actions, en suivant pas à pas les consignes sur chaque diapo.
  Les étiquettes jaunes sont les taches à effectuer.
Nota : Les étiquettes bleues sont des remarques pour aider à comprendre la démarche, mais ne nécessitent pas d’action.
Nota : On peut démarrer un chapitre avec la maquette correspondante (ex : Cassis Nord correction.rvt).
1. Préparation du plan diapo 4​
2. Implantation des clôtures diapo 5​
3. Implantation des éléments de chantier diapo 10
4. Mise en page pour impression diapo 29
Plan d’Installation de Chantier

## Slide 4
1. Préparation du plan
1.1. Importer le fichier PDF et mettre en place les bâtiments
Ouvrir un nouveau projet avec le gabarit habituel
Mettre le plan de masse sur votre niveau 0 et ajuster l’échelle
Ajuster l’échelle de vue pour 1/200ème
Implanter votre maquette cassis nord
Enlever les éléments que vous ne souhaitez pas afficher sur la maquette (axes notamment)
Implanter les autres bâtiments en créant des volumes (partie nord hauteur identique à votre maquette, et le logement collectif aura une hauteur de 9,4m)
1

## Slide 5
2. Implantation des clôtures
2.1. Mise en place des portails
Ouvrir l’onglet Structure
Sélectionner la commande composant
Chercher le composant portail 3m dans le répertoire habituel sur DOSSUP sous répertoire « PIC »
Sélectionner modifier le type puis le dupliquer pour « portail coulissant 4,5m »
Modifier la taille et l’écartement du portail pour une longueur de 4,5m puis valider sans tenir compte des messages d’erreur
1

## Slide 6
2. Implantation des clôtures
2.1. Mise en place des portails
Positionner Le portail au milieu de la future voie de circulation
Refaire l’opération pour le portail piéton
Reproduire l’ensemble pour un second portail sur le coté Est du projet
2

## Slide 7
Ouvrir l’onglet Structure
Sélectionner la commande composant « clôture HERAS M800 »
Sélectionner « placer sur le plan de construction »
1
2. Implantation des clôtures
2.2. Mise en place des clôtures

## Slide 8
2. Implantation des clôtures
2.2. Mise en place des clôtures
Cliquer au début de la limite foncière
Déplacer votre souris jusqu'à l’autre coté de la limite
2
Sur une grande longueur vous pouvez voir qu’on est difficilement aligné avec la clôture, le plus simple est alors de la découper en plusieurs morceaux
3

## Slide 9
2. Implantation des clôtures
2.2. Mise en place des clôtures
Faire le tour du chantier en implantant les clôtures sans recouvrir les portails
4

## Slide 10
3. Implantation des éléments de chantier
3.1. Mise en place de la grue
Sélectionner implanter un composant puis choisir la grue avec flèche de 55m
Régler les paramètres de votre grue (voir votre cours pour la formule) les hauteurs de mature sont par tranche de 5m
1

## Slide 11
3. Implantation des éléments de chantier
3.2. Zone d’interdiction de survol
Sélectionner le menu annoter puis la fonction zone de pochage
Faire le contour de la zone avec la fonction trait pour la partie basse
1
Utiliser la fonction arc de cercle pour faire la partie courbe
Cliquer sur le centre de la grue
Cliquer sur les extrémités de votre arc de cercle
2
Changer le type pour une zone pleine rouge
Valider avec la coche verte
Reproduire l’opération pour les deux autres zones
3
On rappelle que les grues ont interdiction de survol des zones en dehors de la propriété du chantier
0

## Slide 12
3. Implantation des éléments de chantier
3.3.Mise en place des voies de circulation
Vous allez maintenant dessiner les voies de circulation. Vous avez deux solutions :
Utiliser des zones de pochage qui ne se verront pas dans la vues 3D mais qui vont se superposer à la grue. Comme sur l’image si contre. La solution sera alors d’arrêter la zone de pochage de chaque coté de la grue pour être plus cohérent.
Utiliser des dalles architecturales d’une épaisseur de 1cm avec des matériaux de couleur unie qui auront l’avantage d’être sous la grue mais qui « chargeront » la vue 3D et la rendront moins lisible.
Dans ce tutoriel nous réaliserons les voies de circulation en zone de pochage et les zones de stationnement et de stockage en sol de couleur unie pour utiliser les deux techniques. Libres à vous par la suite d’utiliser la méthode de votre choix.
0

## Slide 13
3. Implantation des éléments de chantier
3.3.Mise en place des voies de circulation
Implanter les voies de circulation pour les camions (largeur 3m) gris foncé
Implanter la zone de livraison (largeur 4m) en gris clair (couleur béton)
Implanter les 10 places de stationnement des véhicules légers (place 5m*2,5m)
Implanter les voies de circulation des piétons (largeur 1m) marron clair
1
Changer le type pour une zone pleine rouge
Valider avec la coche verte
Reproduire l’opération pour les deux autres zones
3
On rappelle que des voies piétonnes doivent desservir chaque bâtiment
2

## Slide 14
3. Implantation des éléments de chantier
3.3.Mise en place des voies de circulation
Implanter les différents texte s format arial 5mm
Implanter les flèches pour le sens de circulation (utiliser la fonction texte avec flèches sans mettre de texte)
4
Prévoir une place pour la livraison des poids lourds et des places pour les véhicules légers suivant la place sur le chantier
5

## Slide 15
3. Implantation des éléments de chantier
3.4.Implantation des zones de stockages
Le chantier doit comporter les surfaces de stockage nécessaires suivant les techniques utilisées (banches, zone de préfabrication, zone préfabriqué, livraison de palette de briques ou autres etc).
Leurs tailles doivent correspondre aux matériels stockés.
Prévoir aussi un conteneur de stockage pour le petit matériel (voir bibliothèque REVIT « cantonnement).
Pour l’ensemble utiliser un matériau de couleur cuivre et mettre un texte sur chaque zone
Implanter la zone de stockage livraison pour les éléments préfabriqué et les palettes (taille environ 1 remorque) 3*13m)
Implanter la zone de stockage des treillis soudés et barre HA 10*4m
Implanter la zone de stockage pour les banches et la benne à béton 3*15m
Implanter un demi conteneur pour le petit matériel
1
0

## Slide 16
3. Implantation des éléments de chantier
3.5.Implantation des bennes à déchets
Le PIC doit au moins contenir les 3 bennes obligatoires (Dangereux – DIB - Déchets inertes) voir plus si le chantier procède à un tri plus spécifique des déchets (métal, bois, verre, élingues, etc).
Ne pas oublier que les bennes sont évacuées par des camions, il faut donc prévoir l’accès adéquat.
Pour l’ensemble utiliser un matériaux de couleur cuivre et mettre un texte sur chaque zone
Implanter 2 groupes de deux bennes
Annoter les différentes bennes comme ci dessous
1
0

## Slide 17
3. Implantation des éléments de chantier
3.6.Implantation zone de nettoyage
Le chantier doit comprendre une zone de nettoyage avec une arrivée d’eau et un bac de décantation pour le béton notamment
Utiliser une zone couleur eau
Implanter la zone dans le prolongement de la voie de circulation et mettre le nom dessus
1
0

## Slide 18
3. Implantation des éléments de chantier
3.7.Implantation Cantonnement
Voir votre cours pour le dimensionnement et les équipements minimum que doit contenir la base de vie de votre chantier
Les cantonnements que nous allons utiliser sont des projets qu’il faudra lier ce qui peut vous permettre si besoin de les modifier avant de les intégrer à votre projet (changer l’emplacement d’une porte ou d’une fenêtre par exemple)
Lier les éléments REVIT depuis le répertoires cantonnements
Implanter les 4 éléments de votre base de vie
1
0

## Slide 19
3. Implantation des éléments de chantier
3.8.Implantation énergie
Votre chantier doit avoir une alimentation en eau (avec des points d’eau réguliers) et en électricité (pour la grue, la base de vie et les travaux dans les différents bâtiments)
Dans un premier temps vous allez créer les lignes qui correspondront aux canalisations d’eau, d’électricité et d’évacuation des eaux usées
Sélectionner l’onglet « Gérer » puis « paramètre supplémentaires » et enfin « Styles de lignes »
1
Cliquer sur « nouvelle »
Inscrire Eau
Valider avec OK
Refaire l’opération avec Elec et EU
2
0

## Slide 20
3. Implantation des éléments de chantier
3.8.Implantation énergie
Sélectionner chacune des 3 couleurs pour la modifier
3
Valider avec OK
4

## Slide 21
3. Implantation des éléments de chantier
3.8.Implantation énergie
Sélectionner « Annoter » puis la commande « ligne de détail »
Sélectionner « Elec » dans le menu de gauche
Implanter la canalisation électrique « principale »
5
Voir page suivante pour d’autres détails…

## Slide 22
3. Implantation des éléments de chantier
3.8.Implantation énergie

## Slide 23
3. Implantation des éléments de chantier
3.8.Implantation énergie
Sélectionner l’ensemble de votre projet
Sélectionner « filtre » dans le menu de gauche
Cocher uniquement « Lignes Elec »
6

## Slide 24
3. Implantation des éléments de chantier
3.8.Implantation énergie
Faire un copier/coller et décaler la copie de 20cm et 45°
Cliquer sur la bonne position
Sélectionner « Modifier les éléments collés »
7
Changer le type pour eau
Valider avec la coche
Refaire l’opération pour les EU
8

## Slide 25
3. Implantation des éléments de chantier
3.8.Implantation énergie
Faire/Ajuster les différentes dérivations
9

## Slide 26
3. Implantation des éléments de chantier
3.9. Implantation véhicule
Charger et implanter le véhicule toupie
Charger et implanter un véhicule utilitaire
1
Votre PIC doit faire apparaitre votre source pour la production du béton (Toupie, centrale, fabrication sur place)
0

## Slide 27
3. Implantation des éléments de chantier
3.10. Implantation des autres éléments visuels
Charger et implanter une banche
Sélectionner « insérer » puis la commande « lier une image »
Charger et implanter l’image panneau de chantier du répertoire PIC
Changer l’échelle pour adapter votre image
Refaire l’opération pour la seconde entrée
1
Vous pouvez rajouter quelques éléments complémentaires pour habiller votre vue 3D
0

## Slide 28
3. Implantation des éléments de chantier
3.10. Implantation des autres éléments visuels
Charger et implanter l’image pour l’infirmerie
Changer l’échelle pour adapter votre image
Rajouter les indications pour les rues existantes
2
Suivant votre chantier vous pouvez ainsi rajouter d’autres éléments visuel qui vous permettrons d’illustrer votre PIC
3

## Slide 29
4. Mise en page pour impression
4.1 Création vue en plan
Créer une page avec un cartouche format A0
Changer le nom de la vue
Glisser votre plan de niveau (avec le plan de masse caché)
Remplir le Cartouche
Créer une légende pour les différents éléments sur le coté de votre plan (zone de pochage + texte)
1

## Slide 30
4. Mise en page pour impression
4.2 Création vue 3D et d’élévation
Ouvrir votre vue d’élévation nord
Enlever les éléments que vous souhaitez
Rajouter les cotes altimétriques
Indiquer la hauteur sous crochet
Copier/coller votre légende
1

## Slide 31
4. Mise en page pour impression
4.2 Création vue 3D et d’élévation
Ouvrir votre plan de niveau
Dupliquer la vue
Rajouter les cotes pour l’emplacement de la grue (attention à coter depuis des points qui sont visibles au début du chantier)
Epurer le plan pour le rendre plus lisible
2

## Slide 32
4. Mise en page pour impression
4.2 Création vue 3D et d’élévation
Créer une seconde page avec un cartouche format A0
Changer le nom de la vue
Dupliquer votre vue 3D
Glisser et orienter votre vue 3D
Glisser la vue d’élévation nord
Glisser votre plan de cotation de la grue
Rajouter des éléments pertinents comme le diagramme des charges de la grue
3
Générer votre fichier PDF pour présenter vos plans
4

## Slide 33
4. Mise en page pour impression
4.3 Complément
Chaque chantier est différent, celui-ci ne comportait pas de terrassements importants pour un sous sol par exemple. Sinon il aurait fallu indiquer autour des bâtiments les zone de talus (1m + le ratio de pente du talus).
Suivant la taille et la complexité du cantonnement ou le détail que vous avez pu mettre sur votre plan vous pouvez faire un plan de détail du cantonnement. (obligatoire si vous avec un cantonnement à étage)
1
2