## Slide 1
Maquette projet en groupe

## Slide 2
1. Insertion d’un PDF en fond diapo 3​
2. Importer les autres bâtiments diapo 10​
Sommaire :
Maquette projet en groupe
Conseil : Pour chaque étape (repérée par un numéro à 2 chiffres à l’intérieur d’un chapitre) :
  Parcourir rapidement l’ensemble des diapos de l’étape pour avoir un aperçu global de la démarche,
  Revenir au début de l’étape et réaliser les différentes actions en suivant pas à pas les consignes sur chaque diapo.
Nota : Les étiquettes bleues sont des remarques pour aider à comprendre la démarche mais ne nécessitent pas d’action.

## Slide 3
1. Insertion d’un PDF en fond
1.1. Insertion d’un pdf
Ouvrir le menu Insérer,
Cliquer sur Importer un pdf
Sélectionner le répertoire où se trouve votre plan de masse
Ouvrir un nouveau projet avec le gabarit habituel (disponible dans Moodle ou sur Dossup)
Ouvrir votre vue la plus basse (1a sous sol)
2
1

## Slide 4
1. Insertion d’un PDF en fond
1.1. Insertion d’un pdf
Sélectionner le Plan de masse
Cliquer sur Ouvrir
3
Sélectionner la bonne page du plan de masse
Modifier pour 600pp
Cliquer sur OK
4

## Slide 5
1. Insertion d’un PDF en fond
1.1. Insertion d’un pdf
Centrer la croix au milieu des repères de vues
5

## Slide 6
1. Insertion d’un PDF en fond
1.2. Rotation du pdf
Sélectionner rotation dans le menu
1
Sélectionner un premier point puis un deuxième pour faire tourner votre plan et le mettre orthogonalement
Cliquer une nouvelle fois pour valider votre rotation
Vérifier que vous êtes bien orthogonal (voir page suivante)
2

## Slide 7
1. Insertion d’un PDF en fond
1.2. Rotation du pdf
Insérer un mur pour vérifier qu’il s’aligne bien avec votre plan puis supprimer
3

## Slide 8
1. Insertion d’un PDF en fond
1.3. Mise à l’échelle du plan
Mettre l’échelle du plan dans les paramètres : pour celui-ci 1/250ème
1

## Slide 9
1. Insertion d’un PDF en fond
1.4. Finalisation
Sélectionner l’icone punaise pour bloquer l’image et ne plus pouvoir la modifier
1
Nota : Vous pouvez maintenant partager votre maquette dans votre groupe et modéliser vos bâtiments respectifs
2

## Slide 10
2. Importer les autres bâtiments
2.1. Lier un fichier REVIT
Ouvrir la vue de niveau avec plan de masse,
Sélectionner l’onglet « Insérer » puis la commande « Lier un fichier REVIT »
Chercher le projet REVIT de votre binôme puis cliquer sur Ouvrir
1
Vous avez deux solutions pour représenter les autres bâtiments :
- lier un fichier, ce qui va vous permettre d’insérer une autre maquette comme si c’était un objet, avec la même représentation,
- Créer un volume, ce qui permet de représenter rapidement une forme mais sans détails.
0

## Slide 11
2. Importer les autres bâtiments
2.1. Lier un fichier REVIT
Positionner ouvrage sur le plan de masse
Utiliser si besoin la rotation pour faire pivoter votre bâtiment
Reproduire l’opération pour le second bâtiment
2

## Slide 12
2. Importer les autres bâtiments
2.2. Nettoyer la maquette
Pour cacher les éléments inutiles sur votre maquette, sélectionner la maquette
Positionner votre souris au dessus de l’élément à masquer et appuyer sur la touche TAB (à gauche de la touche A du clavier)
Faire un clique droit puis les commandes « Masquer dans la vue » et « Tous les éléments »
1

## Slide 13
2. Importer les autres bâtiments
2.3. Créer un volume
Ouvrir la vue de niveau avec plan de masse,
Sélectionner l’onglet « Volume et site » puis la commande « Volume in situ »
Utiliser la fonction de création par ligne
1

## Slide 14
2. Importer les autres bâtiments
2.3. Créer un volume
Suivre les contours du bâtiment et dessiner le périmètre
Ouvrir la vue 3D
Sélectionner la commande « Créer une forme solide »
2

## Slide 15
2. Importer les autres bâtiments
2.3. Créer un volume
Ajuster la hauteur de votre volume : par exemple 7m
3
La création de volume permet par exemple de créer rapidement des constructions mitoyennes ou des bâtiments sans pour autant avoir à les modéliser
4