## Slide 1: Didacticiel bilan produit blocs de sécurité LEGRAND

## Slide 2
Etape:1
cliquer sur option
Etape:2
Choisir activer ce contenu
Etape:3
cliquer OK

## Slide 3
Etape:1
cliquer sur Méthodologie
Etape:2
cliquer sur Charger la BdD
Etape:3
Choisir Bilan Produit 2008 BDD
Etape:4
cliquer sur Ouvrir

## Slide 4
Etape:1
cliquer sur Nouveau Cas
Etape:2
Renseigner le champ Projet
Etape:3
Renseigner le champ Cas
Etape:4
Renseigner le champ Auteur
Etape:5
cliquer sur Unité Fonctionnelle

## Slide 5
Etape:1
Rentrer la valeur 1
Etape:2
cliquer sur Phase de Production

## Slide 6
Etape:3
Choisir la famille des Matériaux
Etape:5
Choisir ABS
Etape:4
Choisir la famille des thermoplastiques
Etape:2
Rentrer le nom de la première pièce
Etape:1
cliquer sur Insérer un composant
Etape:6
cliquer sur OK

## Slide 7
Etape:1
Rentrer la masse du composant ATTENTION C’EST EN KG et la données est en gramme
Etape:2
Recommencer la même opération pour toutes les pièces
Etape:3
cliquer sur Enregistrer

## Slide 8
Etape:1
cliquer sur Enregistrer
Etape:2
Rentrer evaluation environnementale ref 60825f « votre nom »
Ex: evaluation environnementale ref 60825f durand
ATTENTION N’ENREGISTRER JAMAIS VOTRE FICHIER AVEC LA TOUCHE EXCEL
Etape:3
cliquer sur Enregistrer

## Slide 9
Etape:1
cliquer sur Enregistrer
Etape:5
cliquer sur Enregistrer
Etape:3
cliquer sur Enregistrer
Etape:4
cliquer sur Enregistrer
Etape:2
cliquer sur Enregistrer
Etape:6
cliquer sur OK

## Slide 10
Etape:1
cliquer sur Enregistrer
Etape:3
cliquer sur Enregistrer
Etape:2
cliquer sur Enregistrer
Etape:4
cliquer sur Enregistrer

## Slide 11
Etape:1
Rentrer la valeur :
Masse ( attention en tonne)* nb de km parcouru
Etape:2
cliquer sur Enregistrer
Etape:3
Recommencer cette procédure pour le transport en camion

## Slide 12
Etape:1
cliquer sur Phase d’utilisation
Etape:4
Choisir électricité
Etape:3
Choisir Energie
Etape:2
Insérer un composant
Etape:5
Choisir électricité basse tension France
Etape:6
cliquer sur OK

## Slide 13
Etape:1
Rentrer la valeur :
Puissance * temps de fonctionnement
Etape:2
cliquer sur Enregistrer

## Slide 14
Etape:1
cliquer sur
Fin de vie
Etape:2
cliquer sur
Fin de vie
Etape:3
cliquer sur déchets ménagers
Etape:4
cliquer sur OK

## Slide 16
Etape:1
cliquer sur
Résultats
Etape:2
cliquer sur
Calcul des impacts

## Slide 17
Ici se trouve les résultats par impact sur tout le cycle de vie

## Slide 18
Etape:1
cliquer sur
impacts par phase de vie
Etape:2
cliquer sur
accueil
Puis copier
Etape:3
Copier le graphique dans le rapport d’activité comme image

## Slide 19
Etape:1
cliquer sur
comparer
Etape:2
Ajouter un
cas
Etape:3
cliquer sur
votre fichier
Etape:4
cliquer
Ajouter un cas
Etape:5
Choisir la référence 62525

## Slide 20: Fermeture du logiciel
Etape:1
Fermer le logiciel
Etape:2
Cliquer sur NON