## Slide 1
Lycée Rascol Albi
G. ESTADIEU
avec la collaboration de F. BLECUA ( Prof stagiaire IUFM)
Site internet :www.alinfodc.com / shimano / le modèle DX4000 est référencé AX4000
Shimano-corrigé.ppt

## Slide 2
Fil + appât / poisson
Sable , poussière,
eau, …
Analyse fonctionnelle
Limitée à la phase utilisation
Analyse fonctionnelle externe
FSP : modifier ( raccourcir / allonger ) la longueur et assurer la sécurité de la ligne de pêche
C1 : être « contrôlable » par le pêcheur
C3 : résister au milieu ambiant
Canne
Pêcheur
FSP
C1
C2
Poissons à l ’affût
C3
C2 : ne pas effrayer les poissons ( bruit )
Fonction de service :
Contraintes :

## Slide 3
Analyse fonctionnelle externe
Décomposition fonctionnelle
F1 : Recevoir une quantité de fil adapté au type de pêche pratiquée
F2 : Permettre le lancé ( allongement rapide )de la ligne de pêche
F3 : Raccourcir lentement et à vitesse sensiblement constante la ligne de pêche
F4 : Laisser la ligne s ’allonger librement sous l ’action d ’une prise
F5 : Limiter l ’effort de traction sur la ligne ( prise, accrochage )
FSP

## Slide 4
Analyse fonctionnelle interne
Fonction technique FT1
FT1 : Recevoir une quantité de fil adapté au type de pêche pratiquée
ST11 : stocker de façon ordonnée le fil adéquat sur une bobine
ST12 : assurer une liaison complète et démontable entre la bobine et l ’arbre central
Bobine
Arbre central
Anneau

## Slide 5
Analyse fonctionnelle interne
Analyse fonctionnelle interne
Analyse fonctionnelle interne
Fonction technique FT2
FT2 : Permettre le lancé (allongement rapide ) de la ligne de pêche
ANIMATION
ST21 : éclipser et maintenir en position la barrière
ST22 : laisser le fil se dévider librement
Barrière

## Slide 6
Analyse fonctionnelle interne
Fonction technique FT3
FT3 : Raccourcir lentement et à vitesse sensiblement constante la ligne de pêche
ANIMATION
ST31 : ramener et maintenir la barrière en position rabattue / corps
ST32 : faire tourner le rotor autour de son axe) / corps; en interdisant tout retour en arrière
ST33 : animer la bobine d ’un mouvement de translation alternatif suivant son axe / corps
Barrière
Rotor
Bobine
Bras

## Slide 7
Analyse fonctionnelle interne
Fonction technique FT4
FT4 : Laisser la ligne s ’allonger librement sous l ’action d ’une prise
ST41 : autoriser la réversibilité des mouvements du rotor et de la bobine / corps.
Cliquet anti-retour
ANIMATION

## Slide 8
Analyse fonctionnelle interne
Fonction technique FT5
FT5 : Limiter l ’effort de traction sur la ligne ( prise, accrochage )
ST51 : limiter le moment exercé par le fil sur la bobine en autorisant un mouvement de rotation sous charge de la bobine autour de son axe / corps
Limiteur de couple
DX1000
DX4000

## Slide 9
Synthèse de l ’analyse fonctionnelle
FT3 : Raccourcir lentement et à vitesse sensiblement
constante la ligne de pêche
FT1 : Recevoir une quantité de fil adapté au type de pêche pratiquée
FT2 : Autoriser un allongement rapide de la ligne de pêche
FT4 : Laisser la ligne s ’allonger librement
FT5 : Limiter l ’effort de traction sur la ligne
FSP : modifier ( raccourcir ou allonger ) la longueur de la ligne de pêche
ST11 : stocker de façon ordonnée le fil adéquat sur une bobine
ST12 : assurer une liaison complète et démontable entre la bobine et l ’arbre central
ST21 : éclipser et maintenir en position la barrière
ST22 : laisser le fil se dévider librement
ST31 : ramener et maintenir la barrière en position rabattue / corps
ST32 : faire tourner le rotor autour de son axe) / corps; en interdisant tout retour en arrière
ST33 : animer la bobine d ’un mouvement de translation alternatif suivant son axe / corps
ST41 : autoriser la réversibilité des mouvements du rotor et de la bobine / corps.
ST51 : limiter le moment exercé par le fil sur la bobine en autorisant un mouvement de rotation sous charge de la bobine autour de son axe / corps
Synthèse
Pourquoi ?
Comment ?
Quand ?

## Slide 10
Programme 1 et T STI Génie mécanique

## Slide 11
Lycée Rascol Albi