## Slide 1: Concevoir en mode «calque»
Méthode:
Si le mécanisme s’y prête (révolution, symétrie), le définir sur une esquisse générale;
Construire les pièces de l’assemblage en s’appuyant sur cette esquisse, les pièces s’assemblent simplement...
Vérifier le fonctionnement par animation…et éditer les documents techniques associés.

## Slide 2: Contraintes de conception
Esquisse de la conception dans un seul plan d’esquisse
Esquisse de conception
Travail dans un plan diamétral privilégié

## Slide 3: Conception du moyeu
Esquisse du tube dans le plan de référence 1 en le projetant à partir de l’esquisse générale.
Extrusion circulaire du tube
Création d’un des tubes du cadre
Moyeu en vue de face, coupe longitudinale
Arbre de construction associé

## Slide 4: Conception de l’arbre
Importation de l’esquisse de l ’arbre dans le plan de référence 1 par projection
Création des autres détails
Retour à l’assemblage

## Slide 5: Conception des roulements
Esquisse de conception
Extraction de l’esquisse de la bague extérieure
Roulement spécial assemblé
Création de la bague d’arrêt
Assemblage du roulement

## Slide 6: Montage des roulements
Insertion du roulement dans le fichier d’assemblage
Mise en position du roulement (alignement sur l’arbre et le chemin de roulement
Insertion de l ’autre roulement dans le fichier d’assemblage.
Contraintes d ’assemblage identiques.

## Slide 7: Conception des entretoises
Importation des éléments d’esquisse
Génération des volumes par rotation de l’esquisse

## Slide 8: Assemblage final
Coupe longitudinale du moyeu assemblé
Insertion de l ’entretoise gauche
Insertion de l ’entretoise droite
Vue extérieure du moyeu assemblé

## Slide 9: Utilisations
Démarche puissante mais limitée sans doute à des situations particulières
La gestion du paramétrage est globale, ce qui peut être bénéfique
Intéressante lorsque le mécanisme à concevoir est bien étudié et que les principes retenus sont définis
Point de vue technologique