## Slide 1: Étude du TP découpe
Ce TP met en avant les points suivants :
  La détermination des dimensions du flan de départ,
  Les problèmes liés à la mise en bande,
  Le calcul des chutes suivant le cas étudié,
  Les efforts de découpe,
  La position de l’outillage de découpe.

## Slide 2: Étude de la découpe du flan du coulisseau de la pince MOLLY

## Slide 3
DESSIN DE DEFINITION
1°) Création des géométries compatibles avec le procédé de fabrication

## Slide 4
Détermination des dimensions du flan de départ

## Slide 5: 2. Mise en bande
Pour minimiser la quantité de tôle consommée au découpage, il faut optimiser deux dimensions :
    la largeur de la bande ( l )
    le pas d’avancement ( p )
Afin de garantir un découpage correct, il faut laisser une chute d’une part entre les flans et d’autre part entre les flans et les bords de la tôle.
Généralement on prend une valeur égale à deux fois l’épaisseur de la pièce :
Dans notre cas 2 x épaisseur = 4 mm

## Slide 6
l = 64mm
p0 = 141.71 mm
P = 139.71 mm
Découpage d’un seul flan

## Slide 7
l = 124 mm
p0 = 141.71 mm
P = 139.71 mm
Découpage simultané de deux flans

## Slide 8: Calcul de la chute
Si l’ on se place dans le cadre de la production normale, c’est-à-dire, ni en début de bande ni en fin de bande, l’équation permettant d’évaluer la chute de la pièce est la suivante :
Cn = tôle fournie – tôle consommée
Cn = ((l x p)/i – S) x n
Cn : chute de matière
l : largeur de bande
p : pas d’avancement
S : surface consommée d’un flan
n : nombre de flans
i: nombre de flans découpés à chaque frappe (ici varie de 1 à 2 suivant le cas étudié)
  i=1 pour le découpage d’un seul flan
  i=2 pour le découpage simultané de deux flans

## Slide 9: Détermination de la surface consommée en CAO
S : surface consommée d’un flan : 6193.6 mm²

## Slide 10
Exemple cas 1: Découpe de 2 flans
Cas 1 : Par calcul Cn = ((64 * 139.71) – 6193.6) *2
= 5495.68 mm²
Par CAO = 5495.68 mm²
Calcul de la chute dans le cas 1

## Slide 11
Exemple cas 2 : Découpe simultanée de 2 flans
Cas 2 : Par calcul Cn = ((124*139.71)/2 – 6193.6)*2
= 4936.84 mm²
Par CAO = 4936.84 mm²
Calcul de la chute dans le cas 2

## Slide 12
le cas 2 où l’on découpe simultanément 2 pièces est le plus rentable dès la première découpe même si l’on tient compte du début de bande.
Cas 1 : Chute pour 2 pièces
= (64 * 141.71) – 6193.6) + (64 * 139.71) – 6193.6)
= 5623.68 mm²
Cas 2 : Découpe simultanée de 2 pièces
Chute pour 2 pièces
= ((124*141.71)/2 – 6193.6)*2
= 5184.84 mm²
Rentabilité du procédé

## Slide 13: 3. Efforts de découpage
Détermination du périmètre extérieur en cao L: 441 mm

## Slide 14
Rg : Résistance pratique au glissement
Rg : 270 MPa
3. Efforts de découpage

## Slide 15
Le flan a un périmètre de 441 mm
La section cisaillée est égale au périmètre que multiplie l’épaisseur
Sc = 441x2 = 882 mm²
Cas 1 : Fn > 882x270
> 238.140 kN
Cas 2 : Fn > 882x270x2
> 476.280 kN
Effort de découpage : Fn = n x Sc x Rg
n : nombre de flans
Sc : section cisaillée
Rg : résistance pratique au glissement
3. Efforts de découpage

## Slide 16: 4. Choix d’une presse
Il existe deux types de presses mécaniques :
  Presse en col de cygne, efforts < 1500 kN
  Presse à montants, efforts > 1500 kN
Dans le cas 1 Fn = 238.140 kN, donc on préférera une presse en col de cygne.
Dans le cas 2 Fn = 476.280 kN, donc on préférera une presse en col de cygne.

## Slide 17: 5. Position de l’outillage
Principe mécanique utilisé : Afin de ne pas perturber le fonctionnement correct de la presse, il faut que le torseur représentant les actions mécaniques soit un glisseur. Pour ceci, il faut que le barycentre des actions mécaniques par la pièce sur l’outillage soit situé dans l’axe de déplacement du coulisseau de la presse.

## Slide 18: Détermination à l’aide de CATIA V5R16
Dans le module surfacique, on extrude la ligne de contour du flan, en lui donnant une très faible épaisseur, puis, mesure de la position du centre de gravité
Centre de gravité
X=0
Y-25.9074 mm
Z=0
5. Position de l’outillage

## Slide 19: Barycentre des actions mécaniques cas numéro 1
Conclusion :
Le barycentre des actions mécaniques par la pièce sur l’outillage a pour coordonnées :
  X=0
  Y-25.9074 mm
  Z=0
Le coulisseau de la presse devra être aligné avec ce point.
5. Position de l’outillage

## Slide 20: Barycentre des actions mécaniques cas numéro 2
On découpe deux flans identiques, le point G, barycentre des actions mécaniques exercées par la pièce sur l’outillage sera le milieu de (M,N) où M et N sont les barycentres des actions mécaniques exercées par chaque flan sur l’outillage.
Position de l’axe du coulisseau de la presse
5. Position de l’outillage
N
M

## Slide 21
5. Position de l’outillage
Détermination à l’aide de CATIA V5R16 : cas n°2
Conclusion:
Le barycentre des actions mécaniques par la pièce sur l’outillage a pour coordonnées:
  X=0
  Y-55.9mm
  Z=0
Le coulisseau de la presse devra être aligné avec ce point