## Slide 1: PRESENTATION D’UN « ENTRAINEUR GYROSCOPIQUE »
jean-vital.peyronnet@ac-orleans-tours.fr
QUID ?

## Slide 2: Pourquoi cette contribution ? 1/2
L’arrivée dans les bureaux d’études et salles de classe de bases de données informatisées pousse à des évolutions de résolution de la problématique PRODUIT-PROCEDE-MATERIAU (PPM).
On peut exploiter désormais des outils associés à ces bases de données :
Tri sélectif à partir de critères
Edition de logigrammes binaires
Des travaux universitaires (Pr. Michael ASHBY) ont amené des méthodes d’optimisation de choix. Ces méthodes reposent sur l’identification formelle d’indices de performance. Un traitement singulier de logigrammes binaires permet une optimisation « visuelle » de ces indices.

## Slide 3: Pourquoi cette contribution ? 2/2
La présente contribution poursuit 2 objectifs :
1er OBJECTIF :
Proposer un support au traitement de la problématique PPM (fichier tableur).
Ce support est utilisé avec profit, en projet industriel de 2ème de BTS CPI depuis 3 ans.
2ème OBJECTIF :
Opérationnaliser la méthode d’optimisation par indices de performance .
Des tableaux rassemblent les indices de performance et les objectifs de conception associés. La consultation de ces tableaux simplifie l’édition du logigramme et de la droite d’inspection associés à un cas d’étude donné.

## Slide 4
L’ENTRAINEUR GYROSCOPIQUE
Ce produit, vendu 20 euros environ, est apparu au début des années 2000.
Il s’agit d’un objet de « FITNESS ».
Il permet un exercice physique des membres supérieurs (poignet, bras et épaule).
Par des mouvements et des efforts appropriés de l’avant-bras, l’utilisateur cherche à entretenir ou augmenter la fréquence de rotation d’un rotor enfermé dans une coque en plastique transparent .
La marque POWERBALL garantit
ses produits à vie !
L’entraineur gyroscopique
Notes: <number>

## Slide 5
L’entraineur gyroscopique
UN OBJET COMMUNAUTAIRE …
Des « démonstrations » en tout genre ont fleuri sur le net (you tube …).
On trouve de tout : vitesse maxi, démarrage d’une seule main, rotation jusqu’à la casse …
La société taïwanaise NSD (Nano Second Technology, détentrice des brevets) propose des versions lumineuses, sonores, à compteur intégré au rotor et même une version « métal »!
Citons des marques concurrentes : GYROTWISTER, DYNABEE

## Slide 6
UN OBJET « MECANICIEN » (1)
La fonction principale de cet objet, la « génération d’efforts », est basée sur un phénomène physique bien connu :
le couple gyroscopique
COUPLE GYROSCOPIQUE ?
Imaginez-vous tenir dans vos 2 mains, une roue tournant autour de l’axe B (appelé axe de « spin » ou axe de « rotation propre »).
Et bien si vous cherchez à imprimer à la roue, un mouvement de rotation autour de l’axe A (appelé axe de « précession »), vous allez ressentir un couple (« une volonté de tourner ») autour de l’axe C !
Ce phénomène surprend toujours !
1- Une fois le rotor
lancé, le simple fait
de faire changer
la position de la
POWERBALL
provoque l’apparition d’efforts «surprenants »
L’entraineur gyroscopique

## Slide 7
UN OBJET « MECANICIEN » (2)
2- Encore faut-il que le rotor tourne … c’est d’ailleurs là que ce petit gyroscope trouve sa fonction d’appareil de musculation : après avoir donné une fréquence de rotation initiale au rotor (axe de « spin ») à l’aide d’une ficelle ou directement avec la pulpe du pouce,
on arrive par des mouvements et des actions appropriés du poignet à augmenter et/ou à maintenir la fréquence de rotation propre du rotor … jusqu’à 16000 tr/mn pour les meilleurs !
L’entraineur gyroscopique

## Slide 8
UN OBJET « MECANICIEN » (3)
Le rotor se charge d’énergie « cinétique ».
Les effets sont d’autant plus intenses et durent d’autant plus longtemps que le niveau d ’énergie stockable est grand et que les pertes par frottement sont faibles.
Les grandes fréquences atteintes par le rotor imposent son « équilibrage ».
Ces perçages l’attestent.
Objectif ? Eviter les vibrations parasites.
La conception de l’objet (structure, dimensions, choix matériaux), la qualité de fabrication et d’assemblage ont placé le modèle observé parmi les plus réputés.
Adaptateur pour jambe !
Regardez bien ! Rotor cassé … flexion rotative ?
L’entraineur gyroscopique

## Slide 9
Supports mis à disposition pour la découverte du produit
Maquette numérique et plans : 1- Maquette numérique et plans
Supports mis à disposition pour des activités complémentaires
Recherche et analyse de brevets : ESPACENET et 2- Brevets
Fichiers TP TS CPI Analyse PPM (Produit Procédé Matériau), mise en œuvre de la méthode ASHBY, utilisation du logiciel CES (Cambridge Engineering Selector) :
3- TP CES 2h BTS CPI
D’autres s’y sont intéressé …
Conception d’un lanceur : Académie d'Amiens
Pour toute info complémentaire : jean-vital.peyronnet@ac-orleans-tours.fr
Cet objet peut être un support
pédagogique pertinent :
coût d’acquisition faible,
technologie « ludique » …