## Slide 1: 2-ETUDE DE l’étanchéité
Cette étude se limitera à l’étude de l’étanchéité de la partie actionneur
Sur le schéma complet du sécateur, identifiez par coloriage, les zones de basse pression et les zones de haute pression du fluide.
Indiquez les repères les élèments assurant l ’étanchéité entre ces zones.
Vous connaissez le nom de l’élément assurant l’étanchéité : consignez dans le compte rendu.
- suite
Vous ne connaissez pas le nom de l’élément assurant l’étanchéité.

## Slide 2: Fluide définition
On appelle fluide, tout élément qui prend la forme du récipient qui le contient.
3 états sont possibles:
Gazeux critère de valeur: pression.
Liquide critère de valeur: pression.
Solide critère de valeur: densité.

## Slide 3: étanchéité définition
Caractère de ce qui est étanche.
étanche définition
Qui ne laisse pas passer les fluides, ne fuit pas.
Sources : Le Robert

## Slide 4: 2-Élément d’étanchéité aide : élément d’étanchéité
Consignez le nom de l’élément assurant l’étanchéité dans le compte rendu. - suite
Pour des informations sur l ’élément d ’étanchéité,vous allez accéder à la présentation « le joint français » de Paulstra
2-N’oubliez pas de quitter
1-Informations recherchées
Allons-y
Fenêtre obtenue

## Slide 5: 2-Étanchéité principe du joint torique
Vous vous sentez capable d’expliquer :
consignez dans le compte rendu.
- suite
Expliquez le principe de fonctionnement de l ’étanchéité par joint torique
Vous avez besoin d’une aide

## Slide 6: 2-Élément d’étanchéité aide : principe du joint torique
Consignez dans le compte rendu le principe et l’implication sur la dimension de la gorge recevant le joint. - suite
Pour des informations sur le principe d ’étanchéité par joint torique ,vous allez accéder au catalogue technique « le joint français » de Paulstra
2-N’oubliez pas de quitter
1-Informations recherchées
Allons-y
Fenêtre obtenue

## Slide 7: 2-Étanchéité détermination de la référence des joints toriques
Indiquer pour chaque joint le type d ’étanchéité dont il s ’agit.
Cette étude à pour but de déterminer les références des joints de la cloison 6 et du piston 20.
Vous connaissez les différents types d’étanchéité : consignez dans le compte rendu.
- suite
Vous ne connaissez pas les différents types d’étanchéité :
puis consignez dans le compte rendu.

## Slide 8: ETUDE DE l’étanchéité Aide: cloison 6
Joints de la cloison 6
Joint extérieur
Joint intérieur

## Slide 9: ETUDE DE l’étanchéité Aide: piston 20
Joint du piston 20
Joint

## Slide 10: Étanchéité du point de vue mécanique
On parle d ’étanchéité statique entre deux piéces lorsqu ’elles n ’ont aucun mouvement relatif.
Étanchéité statique
Étanchéité dynamique
On parle d ’étanchéité dynamique entre deux piéces lorsqu ’elles ont un mouvement relatif.

## Slide 11
Consignez dans le compte les critères de selection d’un joint qu’il a fallut mentionner pour obtenir le bilan - suite
Pour obtenir les références des joints ,vous allez accéder au catalogue « le joint français » de Paulstra
2-N’oubliez pas de quitter après avoir imprimer le bilan proposé
1-Informations recherchées
Allons-y
Fenêtre obtenue
2-Étanchéité détermination de la référence des joints toriques

## Slide 12: Vous pouvez à présent passer à la partie 3 du tp