## Slide 1: SECATEUR PNEUMATIQUE FELCO Consignes générales :
suite
Vous avez à votre disposition :
- 1 sécateur pneumatique dont le démontage est autorisé.
- un plan d’ensemble et une nomenclature pour définir le repèrage des pièces.
- un compte rendu de TP que chacun de vous complétera.
Conseils :
- soyez précis dans la rédaction du compte rendu.
- des aides vous sont proposées au cours du TP, essayez cependant de ne les utiliser qu’après un minimum de reflexion sur les questions .

## Slide 2: SECATEUR PNEUMATIQUE FELCO Mise en situation :
De par sa puissance et la possibilité d ’intégrer un système de pulvérisation de produit cicatrisant,le sécateur pneumatique FELCO 70 permet de faciliter la taille en arboriculture,par rapport à un sécateur classique.
suite

## Slide 3: SECATEUR PNEUMATIQUE FELCO
CI : ETANCHEITE
Le TP se décompose en trois phases :
1- explication du fonctionnement.
2- utilisation d’un logiciel de choix de composant.
3- exploitation d’un site internet de choix de composant.
suite

## Slide 4: 1-EXPLICATION DU fonctionnement étape 0
Vous vous sentez prêts à expliquer le fonctionnement
- montrer au professeur
- suite
Vous pensez avoir besoin d’aide complémentaire :
- cliquer
Expliquez le fonctionnement du sécateur.
Pour ce travail vous pouvez démonter le sécateur et décoder le plan d’ensemble.

## Slide 5: 1-EXPLICATION DU fonctionnement Aide 1
Visualisez un fichier vidéo en cliquant
Proposez un ou plusieurs schémas annotés expliquant le fonctionnement du sécateur.
Vous vous sentez prêts à réaliser le schéma du fonctionnement :
- montrer le ou les schémas au professeur
- suite
Vous pensez avoir besoin d’aide complémentaire :
- cliquer

## Slide 6: 1-EXPLICATION DU fonctionnement Aide 2 : analyse structurelle
Le sécateur se décompose en trois principales parties.
Proposez un ou plusieurs schémas annotés expliquant le fonctionnement du sécateur.
DISTRIBUTEUR
ACTIONNEUR
EFFECTEUR
Pour une aide complémentaire cliquez sur la partie que vous souhaitez modéliser
- montrez le ou les schémas au professeur puis

## Slide 7: 1-EXPLICATION DU fonctionnement Aide 3 distributeur
Proposez un ou plusieurs schémas annotés expliquant le fonctionnement du distributeur.
Vous vous sentez prêts à réaliser le schéma du fonctionnement :
- montrer le schéma au professeur
- suite
Vous pensez avoir besoin d’aide complémentaire :

## Slide 8: 1-EXPLICATION DU fonctionnement Aide 3 actionneur
Proposez un ou plusieurs schémas annotés expliquant le fonctionnement de l ’actionneur.
Vous vous sentez prêts à réaliser le schéma du fonctionnement :
- montrer le ou les schémas au professeur
- suite
Vous pensez avoir besoin d’aide complémentaire :

## Slide 9: 1-EXPLICATION DU fonctionnement Aide 3 effecteur
Proposez un ou plusieurs schémas annotés expliquant le fonctionnement de l ’effecteur.
Vous vous sentez prêts à réaliser le schéma du fonctionnement :
- montrer le ou les schémas au professeur
- suite
Vous pensez avoir besoin d’aide complémentaire :

## Slide 10
Vous disposez à présent d ’un schéma complet du sécateur
Si votre explication de fonctionnement a été validée par le professeur, vous pouvez passer à l ’étude de l ’étanchéité.
Sinon retour

## Slide 11
Vous pouvez à présent passer à la partie 2 du tp

## Slide 12: Déjà de l’aide mais le TP n’est pas encore commencé. Essaie encore