## Slide 1: Découverte des Matériaux
BTS CPI – 1ère année

## Slide 2: Découverte des Matériaux
Seuls les principaux types de matériaux sont présentés ici
Définition :
Notes: Définition : Un matériau est une substance employée pour fabriquer quelque chose

## Slide 3: Principaux éléments
Notes: Principaux éléments utilisés en construction mécanique
Fer : 35% masse de la terre
6e élément le + abondant de l’univers
Sur terre : 50% O, 30% Si, 8% Al, 5% Fe, …

## Slide 4: Composites
Bois
Matrices polymères
Matrices métalliques
Matrices céramiques
Mousses
Béton
Carton
Matériau hétérogène composé d'au moins 2 matériaux non miscibles dont les propriétés se complètent.
Un matériau composite est composé :
Du …………………., qui constitue l'ossature de la pièce, et supporte l'essentiel des contraintes.
De la …………………………., qui assure la liaison de l'ensemble, répartit les efforts, et protège les renforts
Notes: Renfort, matrice

## Slide 5: Composites - Bois
Cellulose (fibres dans le sens de la croissance) et lignine (matrice)
Le bois fournit 9% de la consommation énergétique de l’humanité, soit 3x plus que le nucléaire
Abondant, renouvelable, biodégradable
Cout de production :
Densité :
Coût matière :
Facile à travailler
Comportement anisotrope
Module d’Young :
Notes: Production peu onéreuse
Faible densité : 400 - 1000kg/m3
Peu cher : ~1€/kg
Comportement anisotrope
E ~ 10 000 MPa

## Slide 6: Composites - Matrices polymères
Fibre de ……………………… (90% des composites)
Fibre de ………………………..
Fibre d’aramide (…………..) (casques, tuyaux, gilets pare balle)
Résistant aux ………………., traction, température
Fibres naturelles (Chanvre, Lin) (plages arrières voiture)
Matrice en ………………….
Notes: thermodurcissable ou thermoplastique (recyclable)
Verre, carbone
Kevlar, chocs

## Slide 7: Composites - Fibre de verre
Très léger, peu cher
Bonne résistance
90% des composites

## Slide 8: Composites - Fibre de carbone
Très résistant : E = 220 000 Mpa
Léger : …
Mais cher : 150€/kg
Excellent rapport Module d'élasticité / Densité
Excellente tenue en fatigue
Notes: 1600 kg/m3

## Slide 9: Composites - Mousses
Matrice dans laquelle on a injecté des sphères creuses
Légères et peu résistantes

## Slide 10: Composites - Béton
Béton :
Utilisation :
Cout :
Densité :
Résistance :
Mortier :
Notes: Eau + granulat (sable, gravier) + ciment
Architecture et construction
Peu cher : ~0,30€ /kg
Lourd : 2300 kg/m^3
Résiste très bien à la compression
Mortier = eau + sable + ciment

## Slide 11: Les Céramiques
Céramiques (techniques et non techniques)
Verres
Définition :
Propriétés : elles sont ………………. et ……………………..
Notes: Roches ou matériaux constitués de minéraux chauffés.
Dures , cassantes

## Slide 12: Céramiques Techniques
Principales céramiques techniques :
Diamant
Carbure de silicium
Carbure de tungstène
Coût :
Applications spécifiques
Propriétés mécaniques :
Notes: Cout élevé
Dures, résistantes à l’abrasion

## Slide 13: Céramiques Techniques - Diamant
Dureté :
Applications : outils de coupe, gravure
Notes: Matériau le plus dur (résistance à l’usure)

## Slide 14: Céramiques Techniques Carbure de silicium
Céramiques Techniques - Carbure de tungstène
.Application principale : Outils d’usinage
.Application principale : Ponçage

## Slide 15: Céramiques Non techniques
Ciment
Brique
Minéraux
Plâtre
Coût :
Applications :
Notes: Très peu chers
Matériaux de construction

## Slide 16: Céramiques Non techniques - Ciment
Céramiques Non techniques - Brique
Ciment : chaux (durcit avec l’eau), utilisé pour fabriquer du béton
Brique :
Notes: Argile séchée

## Slide 17: Minéraux – Granit – Marbre - Ardoise
Applications : Décoration, toiture, carrelage

## Slide 18: Minéraux - Verres
Propriété principale :
Coût :
Propriétés mécaniques :
Constituant :
Notes: Transparent
Peu cher
Cassant mais dur
Silice (sable) : SiO2

## Slide 19: Matériaux Organiques
Origine animale ou Origine végétale
Définition :
Peu utilisés en mécanique car faible résistance
Notes: Matériaux fabriqués par les êtres vivants

## Slide 20: Origine animale
Laine, cuir
Coton, caoutchouc, chanvre
Origine végétale

## Slide 21: Polymères
Plus communément appelés ………………………, les polymères sont des polymérisations d'hydrocarbures : composés contenant exclusivement des atomes de ……………………….. et …………………………..)
Densité :
Coût :
Résistance mécanique :
Notes: Plastiques, carbone, d’hydrogène
Très faible densité : 1000kg/m3
Peu cher : ~ 3€/kg
Faible résistance mécanique : E ~ 5000 MPa

## Slide 22: Thermoplastiques
PP (Polypropylène)
ABS
PA (Polyamide)
PVC
PS (Polystyrène)
PC (Polycarbonate)
PET
PEBD
PEHD
PMMA
Fondent sous l'effet de la chaleur et se solidifient en refroidissant
Fabrication : souvent injection plastique ou thermoformage
Les plus nombreux
Peu chers
Notes: recyclables

## Slide 23: Thermoplastiques - PP (Polypropylène)
Thermoplastique le plus répandu
Propriétés :
Notes: Jouets, mobilier, pare chocs
Facile à colorer, aspect brillant, résistance moyenne

## Slide 24: Thermoplastiques - ABS
Propriétés :
Notes: Bonne résistance aux chocs
Accepte bien la couleur

## Slide 25: Thermoplastiques - PA (Polyamide)
Exemple :
Très bonne tenue mécanique
(+ que l’ABS)
Résiste bien à l’usure
Notes: Nylon

## Slide 26: Thermoplastiques - PVC
Applications :
Notes: Batiment, génie civil, emballage alimentaire

## Slide 27: Thermoplastiques - PS (Polystyrène)
PS expansé :
Propriétés :
Applications :
Notes: PS expansé : PS + air
dur et cassant, peut être transparent
Pots de yaourt, boites

## Slide 28: Thermoplastiques - PC (Polycarbonate)
Transparent
Propriétés mécaniques :
Marque connue :
Inconvénient :
Notes: Dur et résistant
Makrolon
Jaunit aux UV

## Slide 29: Thermoplastiques - PMMA
Transparent, …
Marque connue :
Peu résistant aux chocs comparé au
Notes: Transparent, même sur grande épaisseur (30cm) à la différence du verre.
Plexiglass
Polycarbonate

## Slide 30: Thermoplastiques - PEBD
PEBD :
Résistance mécanique :
Notes: PolyEthylène Basse Densité
Très faible

## Slide 31: Thermoplastiques - PEHD
Pièces thermoformées
Résiste aux milieux agressifs ou chimiques
PEHD :
Notes: Polyéthilène Haute densité

## Slide 32: Thermodurcissables
Epoxy (colles)
Polyester (composites)
Type de matériaux : colles
Tenue mécanique : très bonne
Prennent leur forme définitive après réaction chimique irréversible (polymérisation)
Fin de vie :
Notes: Non recyclables

## Slide 33: Elastomères - Silicone
Propriété mécanique :
Notes: Souple

## Slide 34: Elastomères - Caoutchouc
Applications :
Marque connue :
Fin de vie :
Propriété mécanique :
Notes: Pneus, Elastiques, joints
Latex
Non recyclables
Élasticité, étanchéité, amortissement

## Slide 35: Elastomères - Néoprène
Type de caoutchouc : synthétique
Densité : léger
Propriété mécanique :
Propriété physique :
Notes: Élastique
thermorégulateur

## Slide 36: Matériaux Métalliques
Corps simples dont les atomes sont unis par liaisons métalliques, et alliages d'entre eux.
Ils sont le plus souvent ………………………,
………………………
……………………..,
………………………
bons conducteurs de la chaleur.
Notes: Opaques, brillants, lourds , résistants

## Slide 37: Métaux ferreux
Aciers
Composition :
Prix :
Fontes :
Composition :
Prix :
Propriétés :
Le fer représente 35 % de la masse de la terre, c’est le 4ème élément le plus abondant su terre (après O, Si, Al)
Notes: Fer + carbone (-de 2%)
Acier 0,5€ / kg
Fer + 2 à 5% de carbone
Fonte 0,3€ / kg
Métaux ferreux aimantables sauf certains inox

## Slide 38: Métaux ferreux - Aciers
Non alliés
Faiblement alliés
Fortement alliés
Très bonne tenue mécanique
Présence de Fer et de …………………..…. (entre 0,02% et 2%)
Bonne usinabilité
Caractéristiques :
E =
Densité :
Prix :
Aimantabilité :
T°fusion :
Notes: E = 210 000 Mpa
7800 kg/m3
0,5 – 3 €/kg
Magnétiques (sauf inox)
T° fusion ~1500°C
carbone

## Slide 39: Métaux ferreux – Aciers Non alliés
Aciers d’usage courant
Sensibles à la …………………….
Résistance mécanique :
Coût :
Exemples : S235, C40, E235
Notes: Sensibles à la corrosion
Médiocre
Faible cout (0,5€ / kg)

## Slide 40: Métaux ferreux – Aciers faiblement alliés
Eléments d'alliages :
Très bonne résistance mécanique
Aucun élément ne dépasse ……….en masse
Notes: Alliages : Mn, Mg, Ni, Cr, Si, C, Mo
Aucun élément ne dépasse 5% en masse

## Slide 41: Métaux ferreux - Fortement alliés
Résistants à la corrosion :
Au moins …….. pour un élément : C, V, Cr, W, Mo, Co, Si, Ni, Mn, Ti
Coût :
Usages :
Tenue mécanique :
Non magnétique si suffisamment de Ni et Cr
Notes: Inoxydables avec ajout de Ni + Cr
5%
Couts élevés : Inox 2€ / kg environ 4x plus cher que l’acier
Usages spécifiques
Haute tenue mécanique

## Slide 42: Métaux ferreux - Fontes
Peu cher :
Excellente coulabilité
Pièces complexes
Plus de carbone que dans ………………. (plus de 2%)
Très bonne usinabilité
Module d’Young :
Densité :
Notes: Acier 0,5€ / kg – Fonte 0,3€ / kg
E = 170 000 Mpa
Densité 7,2 (plus léger que l’acier)

## Slide 43: Métaux non ferreux
Aluminium :
Cuivre :
Argent :
Nickel :
Or :
Plomb :
Etain :
Tungstène :
Magnésium :
Zinc :
Calcium :
Potassium :
Manganèse :
Titane :
Sodium :
Notes: Mettre les symboles des principaux métaux non ferreux
Non aimantables (sauf Ni, Co)

## Slide 44: Aluminium
3x Plus léger que l'acier :
3x moins rigide que l’acier :
3x plus cher que l’acier :
Pour le différencier / acier :
Bonne coulabilité, Bonne usinabilité
Couleur plus claire que l'acier
Notes: Densité 2,7
E = 70 000 Mpa
1,5€/kg
Amagnétique et plus facile à rayer

## Slide 45: Cuivre
Excellent conducteur électrique et thermique
Alliages :
Coût :
Corrosion :
Notes: Alliages : Bronze (Cu + Sn), Laiton (Cu + Zn)
10x plus cher que l’acier (5€/kg)
Résistant à la corrosion

## Slide 46: Titane
Très bon rapport Limite élastique / Densité
Applications :
Utilisation en chirurgie :
Mauvaise usinabilité
Bonne résistance à la corrosion, à l’érosion et au feu
Module d’ Young :
Densité :
Prix :
Notes: Aéronautique, biomédical
Bio compatible (n’engendre pas de défense du système immunitaire)
E = 110 000 Mpa
Densité 4,5
Prix 30€/kg (TA6V) aluminium vanadium – Ti : 5€/kg

## Slide 47
Zinc
Galvanisation (couche de zinc) :
Laiton :
Alliages avec l’aluminium : ZAMAK
Utilisation : toitures (peu oxydable)
Notes: Traitement anticorrosion
Zn + Cu = laiton

## Slide 48: Magnésium
Densité : très léger
Alliages + alu : moulage sous pression
Utilisation : carrosserie, boitiers, pièces de vélo
Notes: Densité 1,7

## Slide 49: Etain
Tungstène
Brasure, alliages, objets d’art
Bronze :
Acier + couche d’étain : fer blanc (boites de conserve)
Filaments d’ampoules (point de fusion 3400°C)
Carbure de tungstène
Alliages
Notes: Sn+ Cu = Bronze

## Slide 50: Or
Plomb
Bonne conductivité électrique
Résistance : faible
Prix : 55 000 € / kg
Protections aux radiations, fusibles, plus utilisé en plomberie
Utilisation : Alliages
Propriété mécanique :ductile
Densité : 11

## Slide 51
Diagramme d’Ashby

## Slide 52
Diagramme d’Ashby