## Slide 1: Modélisation acausale Spintronics
Analyser : Comprendre la dualité électricité/mécanique
Expérimenter : Effectuer des montages élémentaires électroniques avec des éléments Spintronics.
Appuyer sur Ctrl-L pour mettre en plein écran.
Appuyer sur + tab pour basculer d’un document à un autre.
TP CPGE S1
Attention : Il n’y a aucun câblage électrique dans ce tp.
Nécessite du matériel spécifique.

## Slide 2: Objectifs
L’objectif est de comprendre le fonctionnement, à l’aide de montages mécaniques, des montages électroniques élémentaires qui seront étudiés en détail en 1ère et 2ème année.
Les systèmes qui évoluent au cours du temps sont, de manière simpliste, modélisés par des équations faisant intervenir des variables temporelles et leurs dérivées par rapport au temps (on parle d’équations différentielles / temps).
On rappelle qu’une vitesse linéaire v(t) (en m/s) est la dérivée / temps de la position x(t), ce qui se note :
En conséquence modéliser un montage électronique revient à écrire une ou des équations différentielles.
Equations que l’on peut obtenir aussi en mécanique ou en hydraulique.
L’électronique n’étant pas facile à appréhender (qui a déjà vu un électron se déplacer ?), Spintronics permet donc d’écrire les équations de l’électronique à l’aide de la mécanique et ainsi d’appréhender les lois élémentaires de l’électricité et de l’électronique.
Bien entendu les bases de temps électricité vs mécanique ne sont pas comparables, mais néanmoins cela permet de comprendre quels rôles jouent les différents composants dans un circuit.
Remarque générale : le matériel proposé est fragile. Merci de le respecter. Toute utilisation non conforme sera sanctionnée par une exclusion immédiate de la salle.

## Slide 3: Sommaire
Sujets | Eléments étudiés
Dualité électricité/mécanique | Résistance
Le pont diviseur de tension | Voltmètre (+ jonction Spintronics)
Le pont de Wheatstone | Simulateur Spintronics
Le pont de Graetz | Diode
La commande d’une bobine | Bobine
Le hacheur série | Transistor
Le filtrage | Condensateur
De manière arbitraire, dans ce sujet, les variables associées à l’électricité sont choisies en minuscules et bleues et celles associées à la mécanique du solide en MAJUSCULES et VERTES.

## Slide 4: Analyser
Comprendre la dualité électricité/mécanique

## Slide 5: Le premier montage initiatique
Bloc alimentation
3 Ficelle à tirer : inutile d’aller au bout à chaque test (ne pas tirer à vide !)
1 Mise en place d’une « résistance »
2 Mise en place d’une chaine : arrangez-vous pour que la chaine soit très légèrement tendue (mais pas trop sinon trop de frottement)
On conseille de la mettre au niveau 1 (le plus bas).
Faites tourner à la main l’élément « résistance » : son comportement est-il constant en fonction de la vitesse angulaire que vous appliquez ? Votre difficulté à faire tourner l’élément s’appelle un couple.
Effectuez le montage et tester-le avec plusieurs valeurs de résistance. Que remarquez-vous ?

## Slide 6: Le premier montage initiatique
Ce montage a un comportement dynamique équivalent à :
u(t)
r
i(t)
ou
u(t)
r
i(t)
Question 1 : Sur le système mécanique, à quoi peut bien correspondre la tension u(t) et l’intensité i(t) ?*
A retenir : u(t) est appelée variable d’effort, i(t) variable de flux
Symbole de masse 0V
* Ne pas rester bloqué à cette question demandant plutôt de l’intuition.
Notes: u(t) correspond à la force de tension de chaine
i(t) correspond à la vitesse de la chaine (et donc des pignons)
En réduisant la résistance, la chaine va plus vite

## Slide 7: Le premier montage initiatique donc première loi !
u(t)
r
i(t)
ou
u(t)
r
i(t)
La relation liant la tension u(t) et l’intensité i(t) aux bornes de la résistance r est la loi d’Ohm :
u(t) en volt [V]
i(t) en ampère [A]
r en ohm [Ω]
Donc l’élément Spintronics doit répondre à la même relation. En effet mécaniquement :
Avec V(t) vitesse linéaire de la chaine [m/s], W(t) vitesse angulaire du pignon [rad/s], C(t) couple chaine sur roue dentée en [N.m], F(t) force de traction dans la chaine [N], R le rayon du pignon [m] et µ coefficient de frottement visqueux angulaire [N.m.s].
Question 2 : Retrouvez l’équivalent de la loi d’Ohm en mécanique soit F(t) = feq V(t).
Symbole de masse 0V
Notes: F=(1/R).µ.(V/R)=(µ/R²).V
On n’entre pas dans le détail du PFS, en C(t) est négatif par ex. (effort résistant)

## Slide 8: Correspondance Electronique/Mécanique 1
 | Elément électrique | Elément mécanique de translation | relation mathématique
Variable de flux Vf | Intensité en ampère [A] |  | 
Variable d’effort Ve | Tension en volt [V] |  | 
 | r résistance en ohm [Ω] | feq frottement visqueux linéaire [N.s.m-1] | 
Question 3 : Remplissez le tableau. La relation mathématique demandée relie Vf avec Ve à l’aide d’une constante arbitrairement notée kr.
Prévoir de la place sous ce tableau qui va grossir au cours de la séance.
Les cases grisées ne sont pas à remplir.
Notes: Ve=krVf

## Slide 9: Les résistances en série
Effectuez le montage suivant. Testez et observez les vitesses des chaines (ou angulaires des pignons).
Question 4 : Que remarquez-vous à propos des intensités électriques traversant les résistances. Est-il aisé d’observer la tension à leurs bornes ?
u(t)
r1
r2
Chaines un peu tendues mais pas trop !
Chaine 1
Chaine 2
Pour observer la tension aux bornes des résistances (on parle aussi de dipôles), il faut placer un voltmètre en parallèle du circuit et donc créer une jonction électrique (ou nœud).
Remarque : ce montage peut se faire aussi avec une seule grande chaine.
Notes: Les vitesses sont identiques. I est constant dans le circuit.

## Slide 10: Les résistances en série
u(t)
r1
r2
La chaine par principe est reliée au pignon moteur (alimentation) par le brin « dur », celui qui tire, et le brin « mou ». On peut représenter le schéma électrique plutôt de la manière suivante :
u(t)
r1
r2
2 schémas électriques équivalents
Brin dur
Brin mou
Notes: Les vitesses sont identiques. I est constant dans le circuit.

## Slide 11: La jonction : loi des nœuds
Le loi des nœuds en électricité s’exprime comme suis (pour 3 branches) :
i1(t)=i2(t)+i3(t) ij l’intensité dans la branche j (fil j)
i1
i2
i3
Il faut donc trouver un système mécanique qui donnerait :
V1=V2+V3 avec Vj la vitesse de la chaine j.
Ceci est réalisé à l’aide d’un montage à roues dentées appelé train épicycloïdal nommé ici jonction.
Bloquez la grande roue (niveau 1) et faites tourner une des autres.
Question 5 : Est-ce cohérent avec la relation des vitesses précédentes ? Même question en bloquant le niveau 2 puis le 3.
Une étude cinématique permet de démontrer que :
W3+2.W2=3.W1 avec Wn la vitesse angulaire du niveau n / socle.
Le niveau 3 est celui du haut (petit roue).
Notes: Oui c’est cohérent. C’est l’occasion pour l’étudiant de manipuler son premier train épicycloïdal.

## Slide 12: La jonction : loi des nœuds
Question 6 : Ecrivez la relation entre les Vn, . Concluez par rapport à la loi des nœuds.
Une étude cinématique permet de démontrer que :
W3+2.W2=3.W1 avec Wn la vitesse angulaire du niveau n / socle.
On rappelle que Vn=Rn.Wn avec Rn le rayon de la roue de niveau n.
On remarque que R2=2.R3 et R1=3.R3. (R3 rayon petite roue du haut)
Notes: V1=V2+V3 la loi des nœuds est respectée. Il faudra faire attention aux branchements puisque l’on différencie le niveau 3 (petite roue) des deux autres.

## Slide 13: Les résistances en parallèle
Compte tenu du concept de transmission par chaines, la jonction doit être vue comme une création de divergence mécanique ou parallélisme électrique.
u(t)
r1
r2
u(t)
r1
r2
Schémas équivalents
Effectuez le montage et observez les vitesses des chaines.
Question 7 : La roue « résistance la plus faible » tourne t-elle plus vite que l’autre ?
Cette jonction n’est pas à monter.
Jonction à monter.
r1= 500 Ω
r2 =1000 Ω
Notes: La roue « résistance de 500 ohms » tourne deux fois plus vite car son courant est deux fois plus élevé que l’autre de 1000 ohms

## Slide 14: Le voltmètre
Le « voltmètre » Spintronics est le module avec une aiguille (on verra plus loin de quoi il est composé). Pour mesurer la tension aux bornes d’un récepteur (une résistance par exemple), il faut placer le voltmètre en parallèle.
u(t)
r1
V
Effectuez le montage en choisissant r1 à « 500 ou 1000 Ω » ; pivotez l’élément voltmètre et mettez les aiguilles à 0 ; alimentez votre montage et mesurez la « tension » aux bornes du dipôle.
Question 8 : Ce résultat est-il dépendant de r1 ? Ce résultat est-il constant au cours du temps ? Est-ce que la chaine liée au « voltmètre » tourne ? Quel courant le traverse alors ? Concluez sur la valeur de la résistance d’un voltmètre.
Notes: On mesure « 6 V » environ ce qui est la tension d’alimentation Spintronics supposée continue.
La roue du »voltmètre » ne pivote pas. Il n’y a pas de courant qui traverse le voltmètre car sa résistance est très grande (et heureusement sinon l’appareil de mesure influerait le comportement du circuit).
Le changement de r1 ne modifie pas cette tension imposée par la source de tension.

## Slide 15: Expérimenter 1
Effectuer des montages élémentaires électroniques avec des éléments Spintronics : le montage diviseur de tension

## Slide 16: Le montage diviseur de tension
Ce montage est utilisé en fonction acquérir en plaçant une résistance variable en série d’une autre, avec une alimentation en tension stabilisée. La mesure de la tension aux bornes de la résistance variable est proportionnelle à la valeur de la résistance et donc fournit une information.
Ex : potentiomètre linéaire ou angulaire : la résistance dépend de la position d’un curseur.
Potentiomètre angulaire
b
a
c

## Slide 17: Le montage diviseur de tension
Ce montage est utilisé en fonction acquérir en plaçant une résistance variable en série d’une autre, avec une alimentation en tension stabilisée. La mesure de la tension aux bornes de la résistance variable est proportionnelle à la valeur de la résistance et donc fournit une information.
Ex : potentiomètre linéaire ou angulaire : la résistance dépend de la position d’un curseur.
u(t)
1000
500
u
u2
Effectuez le montage correspondant.
Testez et relevez les valeurs des tensions. (quitte à tapoter un peu dessus).
Question 9 : Relevez u et u2.
Freinez légèrement avec vos doigts la résistance 500 et observez la tension à ces bornes.
b
a
c
Notes: U=6V
U2=2V

## Slide 18: Le montage diviseur de tension : loi des mailles
Nous allons vérifier la loi des mailles :
Question 10 : Sachant que le courant est constant (et non perturbé par la présence des voltmètres), en utilisant la loi d’Ohm aux bornes de chaque dipôle, exprimez u2(t) en fonction de r1, r2 et u(t).
Question 11 : Faites l’application numérique avec r1=1000 Ω et r2=500 Ω et vérifiez la conformité avec les mesures précédentes.
u(t)
r1
r2
u1(t)
u2(t)
Notes: u2(t)=(r2/(r1+r2))u(t).
AN : u2=(500/1500).6=2 V (u1=4)

## Slide 19: Expérimenter 2
Effectuer des montages élémentaires électroniques avec des éléments Spintronics : le pont de Wheatstone

## Slide 20: Le pont de Wheatstone (pont de résistances)
Ce montage est l’association de 4 résistances en série deux par deux sur deux branches parallèles. Un pont simple contient 3 résistances identiques et une 4ème modifiable. Un pont complet contient les 4 résistances variables. Il s’agit en général d’un élément dont la ou les résistance(s) varie(nt) en fonction d’un paramètre. (un effort ou une pression).
Exemple de montage en pont complet (les résistances sont variables)
Jauge d’extensométrie
Source : flintec.com

## Slide 21: Le pont de Wheatstone (pont de résistances)
Pour ce montage qui utilise plus de ressources, on utilisera avec profit le simulateur en ligne.
https://simulator.spintronics.com/
Ouvrez le fichier « Pont de Wheatstone.spin » préalablement copié sur votre espace disque.
ouvrir
1000Ω
1000Ω
Ualim
La flèche oblique signifie que cela est réglable (modifiable).
1000Ω
r

## Slide 22: Le pont de Wheatstone (pont de résistances)
Observez la tension UAB lorsque les 4 résistances sont identiques.
ouvrir
1000Ω
1000Ω
Ualim
1000Ω
r
A
B
uAB
Cliquez sur le bouton « Change part properties » puis sur la résistance r, et modifiez-là . Observez la variation de UAB.
A retenir : lorsque UAB = 0 alors le pont est dit équilibré.
Exemple à une seule résistance variable.

## Slide 23: Expérimenter 3
Effectuer des montages élémentaires électroniques avec des éléments Spintronics : le pont de Graetz

## Slide 24: Le pont de Graetz (pont de diodes)
Pont de diodes*
* Nommé aussi parfois pont redresseur
Le signal électrique transporté sur de longues distances est alternatif. Le signal sur vos prises de courant est de 230 V oscillant à 50 Hz. Il est parfois utile d’obtenir un signal quasi continu. Il faut donc redresser le signal d’origine. Un pont de diodes permet cela.
Signal alternatif 230 V, 50 Hz
Signal alternatif 230 V, 50 Hz redressé

## Slide 25: Le pont de Graetz (pont de diodes)
L’élément diode permet dans Spintronics d’imposer un sens de vitesse chaine (donc un sens de courant). En mécanique cela se nomme « roue libre ».
Saisissez l’élément « diode » fourni. (attention fragile)
Question 12 : Quel système mécanique avec transmission par chaine connaissez-vous, possède cet élément ?
Le symbole électrique est le suivant :
Le courant i ne peut circuler que dans le sens de la flèche. En réalité il y a plus de subtilités qui seront étudiées plus tard en cours.
+
-
Tension continue
Tension alternative
Schéma d’un pont de diodes
Notes: On pense à la roue libre sur le moyeu d’une roue arrière de vélo (on reconnait aussi le bruit d’une roue à cliquets).

## Slide 26: Le pont de Graetz (pont de diodes)
Toujours avec le simulateur, ouvrir le fichier « Pont de diodes.spin ».
Avec l’outil main, effectuez des petits mouvements de va-et-vient sur l’élément rouge simulant une tension alternative et observez le mouvement de la roue de sortie (résistance).
La roue de sortie tourne toujours dans le même sens. D’un point de vue électrique le courant de sortie reste positif quel que soit le signe du courant d’entrée.

## Slide 27: Expérimenter 4
Effectuer des montages élémentaires électroniques avec des éléments Spintronics : le hacheur série

## Slide 28: La bobine
Les électro-aimants, en particuliers ceux situés dans les moteurs à courant continu, sont constitués de bobines de fils ayant un comportement spécifique électriquement.
Le modèle électrique est :
Le symbole électrique est :
i(t)
u(t)
Il faut trouver une relation mécanique équivalente :
Question 13 : Que représente la variable ? Connaissez-vous une relation de la mécanique du solide qui conviendrait ? Que serait Q ?
L est l’inductance en henry [H].
Notes: dv(t)/dt est appelée accélération.. Relation vue en terminale PFD (équation des résultantes) : F=m aG (pour faire simple).
Donc Q serait homogène à une masse en déplacement.

## Slide 29: La bobine
Bien que ce soit le mouvement des chaines qui nous intéresse, les différents éléments Spintronics utilisés ont des mouvements de rotation.
Il existe une relation de la mécanique des solides issus du principe fondamental de la dynamique (voir cours de spé) qui relie le couple C(t) avec l’accélération angulaire.
Saisissez l’élément Spintronics qui modélise une bobine, faites-la tourner et observez son comportement temporel.
Avec C(t) le couple [N.m], W(t) la vitesse de rotation [rad/s], I le moment d’inertie / axe de rotation [kg.m²].

## Slide 30: La bobine
Question 14 : En exploitant les relations de la mécanique ci-dessus, exprimez Q en fonction de I et R. Q s’appelle une masse équivalente. Vérifiez la cohérence de vos unités.
Pour rappel :
Notes: Q=I/R²
Kg.m²/(m)²=

## Slide 31: Correspondance Electronique/Mécanique 2
 | Elément électrique | Elément mécanique de translation | Relation mathématique
Variable de flux Vf | Intensité en ampère [A] |  | 
Variable d’effort Ve | Tension en volt [V] |  | 
 | r résistance en ohm [Ω] | feq frottement visqueux linéaire [N.s] | 
 | Bobine d’inductance L en henry [H] |  | 
Question 15 : Complétez le tableau. La deuxième relation mathématique demandée relie Vf avec Ve à l’aide d’une constante arbitrairement notée kL et t.
Notes: Ve=KL (dVf/dt)

## Slide 32: Branchement d’un équivalent moteur CC
Un moteur électrique à courant continu a un schéma électrique équivalent à celui-ci (schéma électrique de l’induit).
200Ω
u(t)
interrupteur
L
Effectuez le montage en laissant off l’interrupteur. (bouton sorti)
Activez la tension u(t) en tirant la ficelle.
Appuyez sur le bouton (on) puis mettez sur off à nouveau.
Question 16 : Que constatez-vous ?
Question 17 : On rappelle que la tension aux bornes de la bobine s’écrit . Comment évolue i(t) lorsque l’on coupe le circuit ? Justifiez le comportement observé précédemment.
Remarque : le mouvement de rotation des boules modélisent le comportement d’une bobine.
La valeur de la vitesse de rotation observée n’a rien à voir avec la valeur de la vitesse de rotation du rotor d’un moteur, mais les deux sont proportionnelles à la tension.
Notes: Lorsque l’on coupe le circuit, la chaine se bloque (la vitesse v passe d’une constante à 0 brutalement) donc di(t)/dt devient infini donc uL aussi donc choc dans la chaine. (arc électrique dans un circuit)

## Slide 33: Branchement d’un équivalent moteur CC
Pour éviter la coupure brutale du circuit (i qui devient nul soit vitesse chaine pour nous), on va placer une diode en parallèle du moteur dite « diode de roue libre ».
200Ω
u(t)
L
Effectuez le montage en laissant off l’interrupteur. (bouton sorti). La bobine L » doit être liée avec le gros pignon (niveau 1) de la jonction, « la diode » sur le pignon 2.
Activez la tension u(t) en tirant la ficelle.
Appuyez sur le bouton puis mettez sur off à nouveau.
Question 18 : Que constatez-vous ?
Diode de roue libre
Jonction à placer ici
Attention : Lorsque vous tournez à la main l’élément bobine dans le sens horaire, en tenant le petit pignon de la jonction, la roue libre doit tourner.
Notes: La « diode » Spintronics impose un sens.
Pour régler le pb de sens de la diode on peut placer la diode à l’extérieure de la boucle chaine en // de l’inductance mais en ajoutant un pignon libre (interrupteur sur on), mais solution non conseillée.
On constate que la bobine continue un peu à tourner en entrainant la roue libre.

## Slide 34: Montage d’un hacheur série
Les moteurs électriques sont souvent commandés par des « interrupteurs » eux-mêmes commandés électriquement appelés transistors.
200Ω
u(t)
L
G
transistor
Montage équivalent en Spintronics. (voir diapo suivante)

## Slide 35: Montage d’un hacheur série
Les moteurs électriques sont souvent commandés par des « interrupteurs » eux-mêmes commandés électriquement appelés transistors.
200Ω
u(t)
L
G
transistor
Prenez l’élément « transistor » et essayez de tourner la roue de niveau 1 (celle du bas).
Recommencez en déplaçant la grande roue de commande (notée G : gate).
Question 19 : Que constatez-vous ?
Complétez le montage précédent à l’aide du schéma présenté. La grande roue du transistor n’est pas reliée.
Lancez l’alimentation et appuyer sur le bouton on.
Tournez la grande roue du transistor à la main.
Puis effectuer des mouvements rapides à la main d’ouverture/fermeture du transistor et observez la bobine. Elle a un mouvement quasi continu de rotation. Vous venez d’effectuer une commande moteur par hachage.

## Slide 36: Expérimenter 5
Effectuer des montages élémentaires électroniques avec des éléments Spintronics : le filtrage

## Slide 37: Le condensateur
Un condensateur est un composant électronique permettant de stocker de l’énergie.
Le modèle électrique est :
Le symbole électrique est :
Il faut trouver une relation mécanique équivalente :
Question 20 : Que représente la variable (primitive de V(t) / temps) ? Connaissez-vous une relation de la mécanique du solide qui conviendrait ? Que serait K ?
i(t)
u(t)
Ca est la capacité en farad [F]
est la primitive de i(t) / temps.
.
Notes: On va supposer u(0)=0. pas de tension électrique à l’instant initial.
La primitive de V(t) est le déplacement. La raideur d’un ressort linéaire pourrai être K car on a delta F=K.deltaX

## Slide 38: Le condensateur
La relation entre l’effort résistant et la déformation d’un ressort angulaire (ressort de torsion) est :
Question 21 : En exploitant les relations de la mécanique, exprimez K en fonction de K’ et R. K s’appelle la raideur équivalente.
Avec C le couple [N.m], l’angle de déformation imposé au ressort [rad] et raideur angulaire [N.m/rad]
avec
R
On suppose qu’à vide (C ou F nuls) la position est nulle.
On comprend que l’élément « condensateur » déforme un ressort de torsion en fonction du couple, d’ou son utilisation comme dynamomètre angulaire ou encore « voltmètre Spintronics ».
Notes: K=K’/R²

## Slide 39: Correspondance Electronique/Mécanique 3
 | Elément électrique | Elément mécanique de translation | Relation mathématique
Variable de flux Vf | Intensité en ampère [A] |  | 
Variable d’effort Ve | Tension en volt [V] |  | 
 | Résistance r en ohm [Ω] | feq frottement visqueux linéaire [N.s] | 
 | Bobine d’inductance L en henry [H] |  | 
 | Condensateur de capacité Ca en farad [F] |  | ou
 | Elément électrique | Elément mécanique de translation | Relation mathématique
Variable de flux Vf | Intensité en ampère [A] |  | 
Variable d’effort Ve | Tension en volt [V] |  | 
 | Résistance r en ohm [Ω] | feq frottement visqueux linéaire [N.s] | 
 | Bobine d’inductance L en henry [H] |  | 
 | Condensateur de capacité Ca en farad [F] |  | 
Question 22 : Compléter le tableau.
Notes: Ressort linéaire de raideur K

## Slide 40: Le filtre RC parallèle.
Attention dans ce montage, l’alimentation Spintronics n’est pas utilisée.
Pour simuler un courant alternatif, on remplace l’alimentation par le bouton que l’on fera osciller à la main.
Effectuez le montage si après.
500 Ω
Ca
Exercez des mouvements oscillants sur la roue motrice du bouton lentement et observez le mouvement de la roue de résistance. Observez le léger retard de rotation entre la roue de sortie et celle d’entrée.
Exercez des mouvements alternatifs plus rapides. Observez la roue de sortie.
Question 23 : Avez-vous monté un filtre qui laisse passer les basses ou les hautes fréquences ?
Notes: Seules les signaux de basses fréquences sont transmis à la sortie du montage. C’est un filtre passe bande. On remarque aussi un retard de la sortie sur l’entrée.

## Slide 41: Le filtre passe bande.
Attention dans ce montage, l’alimentation Spintronics n’est pas utilisée.
Pour simuler un courant alternatif, on remplace l’alimentation par un bouton que l’on fera osciller à la main.
Effectuez le montage si après.
Exercez des mouvements alternatifs à différentes fréquences. Observez la roue de sortie.
Question 24 : Testez différentes fréquences d’oscillations et concluez sur l’intérêt de ce montage.
200 Ω
Ca
Ca
L
Notes: Ce montage laisse passer un signal oscillant sur une plage de fréquences seulement. C’est un filtre pas bande.