## Slide 1: Initiation à micropython 1 : Commande feux tricolores
Concevoir : Modifier un programme et l’implanter dans un système cible
Expérimenter : Etre capable d’effectuer un montage électronique simple
Appuyer sur Ctrl-L pour mettre en plein écran.
Appuyer sur + tab pour basculer d’un document à un autre.
S. JUHEL
J. Ferry, Versailles
TP CPGE S2

## Slide 2: Diagramme d’états
L’objectif est de réaliser la commande d’un feu tricolore à l’aide d’une carte associée à un microcontrôleur en respectant ce diagramme d’états.
L’écriture du programme python suivra les règles explicitées dans ce sujet.
Lorsque le système est au repos (état1), tout est arrêté.
L’interprétation du diagramme est sur la page suivante.
Programme 1

## Slide 3: Cahier des charges
Le cahier des charges est le suivant :
  Une première impulsion sur le bouton usr et la led rouge s’allume ;
  Au bout de 4s, elle s’éteint et la led verte s’allume.
  Si usr est appuyé de nouveau alors la led verte s’éteint et la led orange s’allume pendant 2s, puis la rouge.
  Et ainsi de suite…
  Ce système qui réagi à l’apparition d’évènements (comme appuyer sur usr) est appelé Système à Evènements Discrets. (SED).
  On vous propose de programmer la Raspberry Pi Pico à l’aide du diagramme de ce diagramme (dit d’états).

## Slide 4: Pico microprocesseur RP2040
La carte Pico contient un microcontrôleur RP2040 (133 MHz) et propose :
26 entrées/sorties (ports) binaires (GPIO*) et pouvant fournir un signal modulé à largeur d’impulsion (PWM – Pulse Width Modulation) utilisées pour la commande du hacheur et la variation de vitesse d’un moteur à courant continu par exemple (voir TP ventilo). On choisit en début de programme si tel port est une entrée ou une sortie. La technologie utilisée est CMOS (3,3 V).
3 entrées analogiques converties sur 12 bits.
Des ports pouvant être configurés pour être des liaisons séries, bus I²C ou SPI non utilisés dans cette séance.
* GPIO : General Purpose Input Output

## Slide 5: Raspberry Pi Pico Wifi
Port micro USB : utile pour la communication et l’alimentation (5V)
Masse GrouND (GND)
3V3 (OUT) : sortie Alimentation 3,3 V pour alimenter des périphériques (technologie CMOS)
Quartz
Led verte test
Microcontrôleur RP2040
Bouton BOOTSEL pour mise à niveau. Ne pas toucher
26 Entrées/sorties binaires GPIO (General Purpose Input Output)
Pour en savoir plus sur les entrées/sorties fig. pico
Attention FRAGILE
Ne pas mettre ses doigts dessus
Jamais plus de 3,3 V en entrée
GP26, 27 et 28 sont équipées d’un convertisseur analogique/numérique 12 bits, 3,3 V max
Module WIFI en option

## Slide 6: Inventaire
Carte Pico et un câble micro USB
Plaque de prototypage rapide (breadboard)
3 leds de couleurs verte, orange (ou jaune) et rouge
3 résistances de 470 Ω environ
Des fils…
4 boutons poussoir (déjà placés sur une des plaques breadboard)

## Slide 7: Raspberry Pi Pico et micropython
Si débutant en micropython, lisez le début de l’aide micropython fournie et lisez (et effectuez) ses 3 premières fiches, pour prendre en main cette carte et Thonny. (Thonny.exe est disponible sur C:)
Si pb de connexion appeler le professeur.
N’oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre programme. Le prochain TP sera la suite de celui-ci.

## Slide 8
La plaquette permet de relier les composants sans soudure pour des tests.
Les composants à multiples entrées (comme le hacheur) doivent être placés à cheval sur la colonne centrale.
La colonne + (rouge) sera branchée au 3.3V de la carte, et la colonne – avec GND (ground).
Cliquer sur l’image pour comprendre les connections
Colonne centrale
Plaquette montage sans soudure

## Slide 9
Plaquette montage sans soudure
La plaquette permet de relier les composants sans soudure pour des tests.
Les composants à multiples entrées (comme le hacheur) doivent être placés à cheval sur la colonne centrale.
La colonne + (rouge) sera branchée au 3.3V de la carte, et la colonne – avec GND (ground).

## Slide 10: Câblage pour le programme 1
Le bouton fourni est normalement ouvert. Donc par défaut aucun courant ne passe.
Bien veiller à placer le bouton à cheval sur la colonne centrale qui sépare électriquement la plaque (breadboard) en 2.
Comme on place un fil relié au 3,3V de la carte sur un des connecteurs du bouton, cela signifie que lorsque vous appuierez dessus, le signal électrique 3,3V entrera dans la carte par le GP15 (voir câblage proposé). Il sera interprété comme un 1 logique par la carte.
Pour information, cette entrée sera compris par le futur programme python car déclarée comme suis :
A
B
C
IMPORTANT, câblage bouton poussoir :
A et B sont toujours liés. (tout comme C et D). Lorsque vous appuyez sur le bouton, vous connectez (A,B) à (C,D).
usr=Pin(15,Pin.IN,Pin.PULL_DOWN)

## Slide 11: Programme d’introduction 1/5
On va apprendre à programmer en python la Pico, en suivant l’algorithme représenté par le diagramme d’états ci-après.
Le programme fourni comporte 6 parties qui s’écrivent à la suite :
1 importation des bibliothèques utiles,
2 déclaration des entrées, interfaces entre la carte et le monde extérieur (ici le bouton usr à câbler voir page précédente),
3 déclaration des sorties (ici la led verte interne)
4 déclaration et initialisation des constantes du programme,
5 écriture des fonctions utiles et des interruptions incluant l’évolution du graphe lié aux évènements externes,
6 écriture du programme principal (boucle while True:) (incluant l’évolution du graphe ainsi que l’affectation des sorties).
Au démarrage, l’état1 est actif. (représenté par le point noir qui pointe sur l’état1) : les leds doivent être éteintes.
si on appuie sur le bouton usr, l’état1 est désactivé et l’état2 est activé : on doit allumer la led verte ;
Au bout de 2s, l’état2 se désactive et l’état1 s’active.
Et ainsi de suite…

## Slide 12: Programme d’introduction 2/5
Le terme usr est appelé évènement. Il peut être modélisé par le passage de 0 à 1 (en binaire) du signal usr (voir figure) appelé front montant noté ↑usr.
Le passage d’un état à un autre dans le graphe se réalise sur apparition d’évènements : si vous appuyez une fois sur usr, le passage de état1 à état2 se fait.
Le passage de l’état2 à l’état1 se fait 2s après l’activation de l’état2, autrement dit la led reste allumée 2s et attend un autre front de usr pour se rallumer.
Gestion des évènements
usr
0
1
↑usr
0
1
Largeur qqs µs
t
t

## Slide 13: Programme d’introduction 3/5
Détail du programme1
#programme 1 (validé)
######## importation des bibliothèques
import machine,time #importation de la bibliothèque de la Pico (obligatoire)- et de time (gestion du temps)
#chargement sous bibliothèque Pin pour simplifier l'écriture du programme
from machine import Pin
######## déclaration des entrées
#déclaration de la variable binaire associée au port 15 de la carte en mode entrée (voir carte E/S) pour le bouton usr
usr=Pin(15,Pin.IN,Pin.PULL_DOWN)
######## déclaration sorties
#déclaration de la led verte interne de la carte en sortie
#Si pico
ledverte=Pin(25,Pin.OUT)
#Si pico W (wifi)
#ledverte=Pin("LED",Pin.OUT)
######### initialisation constantes
etat=1 #c'est l'état 1 qui est actif au départ
etr=0 #etr : évènement temporel relatif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
En fonction du modèle de Pico la déclaration de la led verte interne est différente.
Le bouton usr est déclaré sur GP15. Le paramètre PULL_DOWN permet la mise à 0 rapide du signal en cas de relâchement du bouton.

## Slide 14: Programme d’introduction 4/5
L’interruption garantit la réaction de la carte dès l’occurrence de l’évènement associé au port. On peut créer autant d’interruptions que d’entrées distinctes.
Création d’une interruption associée à la procédure detect_usr précédemment créée, à l’entrée usr et au front montant du signal (RISING)*
######## fonctions et interruptions (scrutations des évènements)
#fonction appelée par une interruption du front montant de usr
#évolution graphe liée par des évènements
def detect_usr(ref):
global etat
global etr
if etat==1:
etat=2
etr=time.ticks_ms()
return
#création de l’interruption sur l’entrée usr
usr.irq(detect_usr,trigger=Pin.IRQ_RISING) #au front montant (rising) du signal reçu par usr la fonction detect_usr est lancée en priorité.
etr mémorise la « date » courante c’est-à-dire le moment ou le front de usr est détecté. Il sera exploité car un évènement de type after sera à programmer.
La procédure detect_usr doit être paramétrée par ref. Les variables etat et etr sont utilisées dans d’autres procédures et la boucle principale et doivent donc être déclarées en global.
Détail du programme1
* FALLING pour un front descendant
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## Slide 15: Programme d’introduction 5/5
########### programme principal SED
while True:
#évolution graphe non liée par des évènements externes
if etat==2 and time.ticks_diff(time.ticks_ms(), etr) > 2000 : #mesure de l'écart temporel entre maintenant et etr en ms.
etat=1
#affectation des sorties
if etat==1:
ledverte.value(0) #Eteindre la led
if etat==2 :
ledverte.value(1) #Allumer la led
Affectation des sorties en fonction du numéro d’état courant.
On gère ici l’évènement temporel relatif apparaissant sous forme d’évènement after(2s) dans le graphe donc non traité par une interruption puisque en interne.
Boucle principale : ne s’interrompt que par un Ctrl-C dans le shell python.
Détail du programme1
Ce programme parait bien compliqué pour le peu qu’il fait : mais c’est un programme générique. Pour un diagramme d’états beaucoup plus complexe, le code évoluera à peine (si vous avez compris !).
Copiez le programme fourni (« sed_feux_1.py ») sur votre espace disque et l’ouvrir avec Thonny.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

## Slide 16: Branchement feux tricolores
*Résistance 470 Ω : jaune violet marron + or
Vous devez brancher 3 leds (verte, orange, rouge) sur la carte de prototypage en plaçant des résistances de 470 Ω* entre la led et le port de sortie (par exemple GP16 pour la verte). La figure ci-jointe montre le câblage. La disposition des éléments est proposé à titre d’exemple évidemment. Sur vos plaques, je préconise de placer les boutons (ou entrées) sur la plaque de gauche (fonction acquérir) et les leds (ou sorties) à droite (fonction convertir et/ou moduler si hacheur).
Vous pouvez tester et pensez à sauvegarder votre programme.
Pour rappel, le fil court de la led est l’anode et doit être branché sur la masse (GND).
Relié à la masse GND de la carte

## Slide 17: Branchement feux tricolores
Bouton trafic branché sur GP0
(voir plus loin)
Bouton usr branché sur GP15
Led rouge et sa résistance sur GP18
Le fil court de la led est reliée à la masse (colonne bleue à droite).

## Slide 18: Programmes feux tricolores
En complétant le programme d’introduction fourni précédemment, écrivez et testez le programme associé aux feux tricolores.
Rappels : dans le shell,
- Ctrl-C arrête le programme en cours et garde en mémoire le contenu des variables. Utile en phase de débogage.
- Ctrl-D effectue un soft reboot (équivalent au bouton STOP de Thonny)
Attention, les leds (sorties) sont à commande bistable, c’est-à-dire qu’il faut donner l’ordre de les éteindre (non visible sur le graphe).
Pour réussir brillamment cette manipulation, vous devez analyser le lien entre le programme python fourni et le diagramme des questions précédentes. Pas de bricolage !

## Slide 19: Programmes feux tricolores et trafic
Un nombre booléen est un nombre en base 2 : il n’a que deux valeurs possibles : 0 ou 1.
Modification du cahier des charges : la prise en compte de usr n’est possible que si le booléen « trafic » est à 1. Sur le diagramme cela apparait comme une garde (entre crochets).
L’évolution de l’état 3 à l’état 4 a lieu au moment où usr passe à 1 (front montant) à condition que « trafic » soit à 1.
Câbler un nouveau bouton que l’on appellera « trafic » (comme usr sur l’entrée de votre choix)
Modifier votre programme précédent afin de tenir compte de la garde [trafic].
Consulter l’aide si pb de branchement

## Slide 20: Programmes feux tricolores, trafic et mode de marche/arrêt
Modification du cahier des charges : on souhaite maintenant mettre en place deux modes de fonctionnement du système :
Mode arrêt (état5)
Mode fonctionnement normal (état composite)
Interprétation : A la mise en route, l’état5 est actif et les leds sont éteintes.
Lorsque l’évènement « marche » apparait, on active l’état1 (et désactive l’état5) et le diagramme suit son cours.
A tout moment, si l’évènement « arrêt » apparait, l’état5 s’active désactivant de fait n’importe quel état de « fonctionnement normal » et toutes les leds s’éteignent.
Branchez deux boutons marche et arrêt supplémentaires et complétez votre programme précédent pour réaliser un système ayant un comportement modélisé par ce diagramme d’états.

## Slide 21: Légendes des connecteurs de la Pico
Source : https://shop.mchobby.be/fr/