## Slide 1: Initiation à micropython 2 : Commande ventilateur
Concevoir : Générer un programme et l’implanter dans un système cible
Expérimenter : Etre capable d’effectuer un montage électronique contenant un hacheur et le tester
Prérequis : ce sujet fait suite au tp initiation Pico (feux tricolores)
Appuyer sur Ctrl-L pour mettre en plein écran.
Appuyer sur + tab pour basculer d’un document à un autre.
TP CPGE S2

## Slide 2: Diagramme d’états
L’objectif final est de réaliser la commande d’un ventilateur à l’aide d’une carte associée à un microcontrôleur en respectant ce diagramme d’états.
Lorsque le système est au repos, tout est arrêté (les leds sont éteintes).
Le potentiomètre angulaire permet de passer de 70% à 100% de la vitesse maximale du ventilateur en mode vitesse 3.

## Slide 3: Etapes du TP :
Etape 1 : Inventaire
Etape 2 : Commande MLI pour moteur à courant continu
Etape 3 : câblage des boutons et leds. (voir TP feux tricolores)
Etape 4 : Programmation Pico
Etape 5 : Tests
Etape 6 : Synthèse (description chaine fonctionnelle)
Etape 7 : Mise en place de l’entrée analogique (potentiomètre) et tests finaux.
Exemple de montage en fin de TP.

## Slide 4: Etape 1 : Inventaire du matériel utile
Carte Pico et un câble micro USB
Plaque de prototypage rapide (breadboard)
3 leds de couleurs verte, orange (ou jaune) et rouge
3 résistances de 470 Ω environ
Des fils…
2 boutons poussoir
Un hacheur DRV 8833
Un ventilateur (ou petit moteur MCC)
Une alimentation externe 9V-12V (ou coupleur de piles compatible ventilateur)
Un potentiomètre 10 kΩ

## Slide 5
Cliquer sur l’image pour comprendre les connections
En fin de séance, vous laissez le hacheur et les 2 boutons poussoirs sur la plaque, merci.
colonne médiane
Plaquette montage sans soudure (breadboard)
La plaquette permet de relier les composants sans soudure pour des tests.
La colonne + (rouge) sera branchée au 3.3V de la carte, et la colonne – (bleue ou noire) avec GND (ground).
Les composants à multiples entrées (comme le hacheur) doivent être placés à cheval sur la ligne médiane.

## Slide 6
Plaquette montage sans soudure
La plaquette permet de relier les composants sans soudure pour des tests.
La colonne + (rouge) sera branchée au 3.3V de la carte, et la colonne – (bleue ou noire) avec GND (ground).
Les composants à multiples entrées (comme le hacheur) doivent être placés à cheval sur la ligne médiane.
En fin de séance, vous laissez le hacheur et les 2 boutons poussoirs sur la plaque, merci.

## Slide 7: Etape 2 : Commande MLI pour moteur à courant continu
Avant d’aborder l’ensemble du graphe, on propose de tester le moteur du ventilateur. Dans le ventilateur, une diode a été placée et impose un sens de courant dans le moteur et par conséquence un sens de rotation. Le câblage du moteur doit donc respecter les instructions.
Le principe de la commande MLI (Modulation à Largeur d’Impulsions – PWM en anglais) exploite le comporte d’un composant appelé hacheur à placer entre la carte Pico et le moteur (fonction moduler)…
Veuillez noter que chaque différents hacheurs vendus se câblent et se pilotent différemment. Ici on ne parle que du DRV8833 de Pololu.

## Slide 8
Etape 2 : Signal PWM
La carte microcontrôleur Pico est capable de fournir un signal modulé à largeur d’impulsions (PWM, Pulse Width Modulation) pour chaque sortie.
Voir l’aide micropython (sortie PWM)
temps
Umax
a.T
T
temps
Umax
a’.T
T
T
u(t)
a.T
a.T
0
0
Signal PWM : le signal est de type créneau de période constante T. Il prend la valeur Umax pendant a.T, une portion de la période T. La tension Umax est fournie par l’alimentation externe (9V ici).
a est appelé rapport cyclique.
Calculer Umoy=<u> en fonction de Umax. En déduire l’intérêt de cette commande.
Notes: <u>=alpha.Umax
En faisant varier alpha de 0 à 1 la tension moyenne varie proportionnellement et donc la vitesse de rotation du moteur aussi.

## Slide 9: Étape 2 : Gestion du moteur (1/4)
Le hacheur (driver en anglais) DRV8833 propose un mode de commande nommé « fast decay » : chute rapide du courant induit en cas d’arrêt du moteur. Augmente la durée de vie du hacheur.
On choisit « Forward PWM, fast decay », donc l’entrée AIN2 sera branchée sur la masse et le moteur sur AOUT1 et AOUT2. (voir diapo suivante)
Schéma d’un modèle de pont en H type DRV8833
Les transistors A, B, C, D peuvent être modélisés par des interrupteurs.
Vs est la tension de puissance (9V pour le ventilateur)
Courant Sens 1
Attention ici, une diode est placée aux bornes du moteur du ventilateur, ce qui impose de respecter les polarités à ses bornes et donc son sens de rotation.
voir aide branchement DRV8833 et page suivante

## Slide 10: Étape 2 : Gestion moteur (2/4)
La sortie PWM branchée sur AIN1 sera fixée à 1000 Hz. (voir diapo suivante)
L’alimentation dite de « puissance » provient de l’alimentation externe (9V).
Toutes les masses sont communes, y compris celle de l’alimentation de puissance.
Plus de renseignements dans l’aide (sortie PWM).
Appeler l’enseignant pour vérification avant toute mise en tension
Ce driver 8833 contient sa propre régulation de tension, inutile de le brancher sur le 3,3V de la carte.
Branchement de la masse de l’alimentation sur GND sur hacheur
Tout câblage s’effectue Pico débranchée !
Appeler le professeur avant toute mise sous tension !
Ce schéma ne contient ni le câblage des leds ni celui des boutons.
GP20 a été choisie arbitrairement.
DRV8833
IMPORTANT

## Slide 11: Étape 2 : Gestion moteur (3/4) ; Ecriture du code de test moteur
import machine
from machine import Pin
mli=machine.PWM(Pin(20)) #commande MLI sur GP20
mli.freq(1000) #frequence MLI de 1000 Hz
mli.duty_u16(int(0.5*65535)) #tension moyenne moteur à 50% de Umax
Plus de renseignements dans l’aide (sortie PWM).
Mettre dans Thonny :
Tester en changeant le rapport cyclique et/ou la fréquence. Qu’observez-vous ?
Remarque, les hacheurs professionnels ont des fréquences autour de 25 kHz voire plus.
Notes: Lorsque le rapport cyclique augmente, pour ce type de hacheur, la tension moyenne aux bornes du moteur augmente donc sa vitesse angulaire. Le changement de fréquence n’a pas ici trop d’influence , il est conseillé de rester au delà de 1000 Hz.

## Slide 12: Etape 3 : câblage des boutons et leds.
Reprenez le câblage du TP feux tricolores précédent :
  3 leds câblées et 2 boutons qui étaient nommés usr et trafic et qui deviennent marche et arrêt.
  Vous pouvez aussi vous référer à l’aide micropython.
Les boutons poussoirs sont nommés (marche et arrêt) pour la compréhension du programme. Bien respecter le branchement des pattes B et C.
Utiliser les colonnes + (rouge) et – (bleue) de la plaque pour placer l’alimentation 3,3V (OUT) et la masse (GND).
Voir aide micropython « entrées externes ».
B
C
Pattes reliées
C
B
Pour ce type de bouton, il faut placer les fils coté méplat.
marche
GND
3V3

## Slide 13: Etape 4 : Programmation
Reprenez votre programme TP feux tricolores et modifier-le pour qu’il soit conforme au diagramme suivant.
Complétez votre programme avec la gestion du bouton arrêt. Testez au fur et à mesure.
Vous pouvez placer un « print(etat) » dans la boucle « while True:» pour visualiser sous le shell, l’état courant dans votre programme en fonctionnement.
Prérequis : faire le tp SED feux tricolores

## Slide 14: Etape 4 « le rebond » si pb avec les boutons
Vous pouvez constater que l’action sur le bouton marche peut engendrer un fonctionnement « aléatoire » : ceci est dû au phénomène appelé « rebond électrique » du bouton. En effet un appui sur le bouton peut être perçu comme plusieurs fronts montants par la carte (donc comme plusieurs évènements). Pour éviter ce problème, il faut ajouter les lignes suivantes :
global irq_time
if time.ticks_diff(time.ticks_ms(), irq_time)>10:
irq_time= time.ticks_ms()
…
import time #à ajouter en début de programme
irq_time=time.ticks_ms() #irq_time à déclarer en début de programme (dans l’espace déclaration) (time.ticks_ms() est une prise de date en milliseconde)
A placer au début de chaque procédure associée à une interruption liée à un bouton (ex : « def detect_marche(ref) : »)
Expliquez ce que réalisent ces lignes et implémenter–les.
Notes: La ligne time.ticks_ms() est une prise de date (un entier associé à l’horloge interne de la pico).
Grace à l’interruption (voir tp feux), lorsque l’on appuie sur le bouton, les lignes de code encadrées sont lues, et donc le délai entre la prise de date précédente et l’instant présent est mesuré (time.ticks_diff). S’il dépasse 10ms alors on reprend une date (la courante) et on effectue la suite du contenu de l’interruption (dans le if). Si l’interruption est inférieure à 10 ms alors le if est ignoré. Cela permet de ne prendre en compte que le premier front montant associé à l’entrée du bouton. (Il existe des solutions hardwares avec des condensateurs permettant de faire chuter rapidement le signal dès que l’on relâche le bouton).

## Slide 15: Etape 5 : Tests
A l’exception de la gestion du potentiomètre, complétez votre programme afin d’effectuer ce diagramme d’états.
N’oubliez pas d’arrêter le moteur à l’état 4.

## Slide 16: Etape 6 : Synthèse
Tracez les chaines d’information et de puissance pour ce montage en précisant les différents constituants.
Notes: Fonction acquérir : bouton poussoir
Fonction Traiter : microcontrôleur sur Pico
Fonction Communiquer : leds
Fonction Alimenter : alimentation extérieure
Fonction Distribuer : hacheur
Fonction convertir : moteur CC
Fonction Agir : Pales du ventilateur

## Slide 17: Etape 7 : mise en place de l’entrée analogique (potentiomètre) et tests finaux.
Débranchez la Pico.
Placez un potentiomètre rotatif sur une entrée ADC de votre choix : GP26, 27 ou 28.
Voir aide Pico entrée analogique (fiche 4)
Les entrées analogiques sont numérisées sur 12 bits, mais le signal est exprimé en entier de 0 à 65535 (16 bits).
Le potentiomètre est branché sur le 3,3V (OUT) de la carte.
Vous pouvez afficher sur le shell les valeurs lues par l’entrée analogique avec la fonction print. (voir aide entrée analogique)
Testez votre branchement avant de réaliser intégralement le diagramme d’états précédent.
Tests finaux !

## Slide 18: Valeurs dipôle résistant (résistor)
Retour à la page précédente

## Slide 19: Légendes des connecteurs Pico

## Slide 20: Connection hacheur DRV8833
Observer bien le sens du composant !
Ce hacheur possède sa propre régulation de tension. Inutile donc de le relier au 3,3V de la carte Pico.
1,2A en continu
A
B