## Slide 1
La barrière automatique de parking
Le lecteur RFID
Trois tags RFID
Le servo moteur
1° Présentation de la maquette
Séance 1
Notes: <number>

## Slide 2
Quel constat faites-vous ?
La barrière s’ouvre puis se referme avec un seul des trois badges donnés. Pour les deux autres badges, la barrière ne s’ouvre pas.
Problématique : Comment autoriser l’ouverture de la barrière pour les trois tags fournis ?
2° Fonctionnement de la maquette
Notes: <number>

## Slide 3
Réactivation des connaissances 5ème
Ce que je dois retenir :
Un algorithme liste étape par étape les instructions à suivre dans un ordre logique, pour accomplir une tâche ou résoudre un problème. Il est écrit dans un langage directement compréhensible par tous. On parle de langage naturel.
Par exemple : Le robot avance tout droit pendant 5 secondes puis tourne d’un quart de tour vers la droite, avance pendant 5 secondes et il s’arrête.
Un langage de programmation permet de traduire un algorithme pour qu’il soit compréhensible par un ordinateur ou une carte programmable. Un de ces langages de programmation est le langage de programmation graphique appelé programmation par blocs.
Par exemple : Programmation par blocs correspondant à l’algorithme ci-dessus.
Blocs d’instructions
L’ensemble de ces blocs constitue une séquence d’instructions.
Notes: <number>

## Slide 4
3° Activité (40 min)
Analyser le programme fourni par l’enseignant en répondant aux questions sur le document élève.
Apporter ensuite les modifications nécessaires afin de permettre l’ouverture de la barrière automatique grâce aux deux autres tags.
Téléverser le programme dans la maquette et vérifier son bon fonctionnement. (apporter les corrections si besoin et tester à nouveau le fonctionnement).
Notes: <number>

## Slide 5
Réactivation des connaissances 5ème
Ce que je dois retenir :
Pour programmer des objets ou des systèmes techniques un peu plus complexes, on doit utiliser des blocs particuliers :
Une variable est une information qui porte un nom. Le programme accède à cette information en utilisant le nom de la variable. Il existe 4 grands types de variables : numérique, texte, booléen (qui ne prend que 2 valeurs vrai ou faux) ou liste. Dans un algorithme, l’instruction en langage naturel pour associer une valeur à une variable est « affecter ».
Par exemple : on a créé une variable que l’on a nommée température.
Notes: <number>

## Slide 6
« Petit coup de pousse » si besoin …
Notes: <number>

## Slide 7
Exemple de programme pour l’ouverture de la barrière avec les 3 badges
Notes: <number>

## Slide 8
Ce que je dois retenir :
Pour programmer des objets ou des systèmes techniques un peu plus complexes, on doit utiliser des blocs particuliers :
Une condition est une expression utilisant de opérateurs arithmétiques (avec les symboles >, < ou =) ou logiques dont le résultat est soit vrai soit faux
Opérateurs arithmétiques : il s’agit d’une comparaison.
3 Opérateurs logiques
Les 2 conditions doivent être vraies.
Une des deux conditions doit être vraie.
La condition est fausse.
Notes: <number>

## Slide 9
Ce que je dois retenir :
Une variable est une donnée (nombre, lettre, mot, etc.) qui change de valeur lors de l'exécution du programme. Elle est désignée par un nom dans le programme. Sa valeur est stockée en mémoire pour être utilisée lorsque le programme en a besoin.
Par exemple : on a créé une variable que l’on a nommée température et une autre appelée « mouvement ».
Notes: <number>

## Slide 10
La barrière automatique de parking
Séance 2
Mise en situation :
La société qui gère le parking, souhaite qu’on améliore le fonctionnement de la barrière automatique. Lorsque le tag qui est présenté sur le lecteur ne permet pas l’ouverture de la barrière, alors l’utilisateur en est averti.
Problématique : Comment avertir l’utilisateur que son tag ne permet pas l’ouverture de la barrière du parking ?
Notes: <number>

## Slide 11
Proposition des élèves
Un signal sonore et/ou lumineux pourrait permettre d’indiquer que le tag ne permet pas l’ouverture de la barrière.
Un message écrit pourrait indiquer que le tag ne permet pas l’ouverture de la barrière.
Notes: <number>

## Slide 12
REMARQUES : exemple de câblage
Notes: <number>

## Slide 13
Ce que je dois retenir :
Un système automatisé réagit en fonction des entrées du programme qui le commande. Les entrées de programme peuvent provenir :
des données saisies par un utilisateur ;
des données provenant de capteurs qui mesurent une grandeur physique (température, distance …) ;
de la lecture de données stockées dans des fichiers (image, texte, CSV ...).
Les entrées sont ensuite analysées et traitées par le programme qui commandera les sorties du programme. Ces sorties de programme peuvent être :
des actionneurs (des moteurs, des lumières …) ;
des afficheurs (textes, images …) ;
des fichiers (écriture des données dans des fichiers (images, textes, CSV …).
Notes: <number>

## Slide 14
Lorsqu’on ajoute un capteur (entrée) ou/et un actionneur (sortie) dans un système automatisé, il faut toujours repérer sur quelle(s) broche(s) on les a connectés afin de bien l’indiquer dans le programme.
Exemple :
Le capteur de luminosité (entrée) est branché sur la broche A1.
Le capteur de présence (entrée) est connecté sur la broche D4.
La Led (sortie) est branchée sur la broche D2.
Notes: <number>

## Slide 15
Une instruction conditionnelle permet d’effectuer une action en fonction d’une condition vraie ou fausse associée à un événement.
Les instructions conditionnelles ont la forme suivante :
Ou
SI la condition est vraie ALORS l’instruction s’exécute, SINON c’est une autre qui se réalise.
Notes: <number>