## Slide 1: Chapitre 2 :
ANALYSE D’UN OST

## Slide 2
Dans de nombreuses agglomérations, en ville comme à la campagne, des créations de stations de vélos électriques fleurissent. Ceci a pour but d'inciter à utiliser le vélo au maximum et ainsi réduire l’impact environnemental.
Séance 1 : Mise en situation.

## Slide 3
Séance 1 : Fonctionnement d’une station de vélos électriques.
1. Comment fonctionne une station de vélos électriques ?
A l’aide des 2 vidéos, prendre notes des différents éléments de cette station afin, ensuite, de rédiger un texte expliquant l’expérience utilisateur.

## Slide 4
Séance 1 : Fonctionnement d’une station de vélos électriques.
2. Mise en commun fonctionnement :
Prise de notes :
Badge rfid, carte bleu, vélo électrique, station de location de vélo électrique, recharge du vélo en l'insérant dans le module de connexion, choix du vélo sur l'écran tactile, 30 secondes pour récupérer le vélo, application smartphone pour géolocaliser la station, emplacement vélo, lecteur RFID, niveau de charge, déverrouillage, verrouillage, panneaux solaires pour la recharge des vélos.

## Slide 5
Séance 1 : Fonctionnement d’une station de vélos électriques.
Expérience utilisateur :
L’utilisateur géolocalise la station de location de vélos électriques en utilisant une application sur son smartphone. Arrivé à la station, il se dirige vers la borne et il passe sa carte bleue ou sa carte RFID ou son téléphone devant le lecteur. L’utilisateur est alors autorisé à poursuivre. Grâce à l’écran tactile, il doit sélectionner « Prendre un vélo » puis choisir un vélo avec le meilleur niveau de charge. La borne déverrouille le vélo et l’utilisateur a ensuite 30 secondes pour retirer le vélo de son emplacement.
Au retour, l’utilisateur dépose le vélo dans un module de connexion qui le verrouille afin de procéder à sa charge.

## Slide 6
Séance 1 : Analyse fonctionnelle d’une station de vélos électriques.
1. Schéma annoté :
Ecran tactile
Lecteur de carte
Modules de connexion

## Slide 7
Séance 1 : Analyse fonctionnelle d’une station de vélos électriques.
2. Diagramme d’analyse fonctionnelle :
Fonction d’usage
Solutions techniques
Fonctions techniques
Identifier l’utilisateur
Verrouiller/déverrouiller le vélo
Recharger la batterie
Piloter le système
Communiquer avec
l’utilisateur
Lecteur carte (badge, carte bancaire, smartphone)
Module de connexion
Alimentation électrique et module de connexion
Ecran tactile
Louer et stocker des vélos électriques en assurant le chargement de leurs batteries.
Carte électronique programmable

## Slide 8
Séance 2 : Chaîne d’information d’une station de vélos électriques (fonction verrouillage/déverrouillage).
1. Mise en situation :
Tu arrives devant la station de vélos électriques pour prendre un vélo afin d’effectuer le déplacement que tu as prévu. Tu sors ton badge RFID et tu repars avec le vélo choisi.
Mais que s’est-il passé entre le moment où tu as passé ton badge et le moment où le connecteur de ton vélo s’est déverrouillé ?
La réponse à cette question se trouve directement dans la chaîne d’information et d’énergie de notre système.
C’est à toi d’essayer de répondre à cette question. Pour cela, suis le cheminement ci-dessous et réponds aux questions :

## Slide 9
Séance 2 : Chaîne d’information d’une station de vélos électriques (fonction verrouillage/déverrouillage).
2. Chaîne d’information :
Etape 1 : identifier le chemin de l’information dans l’objet au travers des différents composants :
L’utilisateur présente devant
qui reçoit le signal.
Le signal est alors traité par qui analyse la validité du badge et communique, par le biais de l’écran tactile, avec l’utilisateur pour le choix du vélo.
sa carte bancaire, son badge RFID ou son téléphone
le lecteur de carte
la carte électronique

## Slide 10
Etape 2 : Identifier pour chaque composant la forme du signal en entrée et en sortie pour connaître l’action qu’il réalise sur l’information :
• Emission du signal : Badge RFID
• Réception du signal :
Ondes électromagnétiques
Ondes électromagnétiques
Lecteur RFID permettant de badger
Signal électrique
Séance 2 : Chaîne d’information d’une station de vélos électriques (fonction verrouillage/déverrouillage).

## Slide 11
Séance 2 : Chaîne d’information d’une station de vélos électriques (fonction verrouillage/déverrouillage).
• Traitement du signal :
• Communication de l’information :
Signal électrique
Carte électronique
Signal électrique traité
Signal électrique traité
Informations visuelles

## Slide 12
Transmettre ou Communiquer
Acquérir
Traiter
Ondes électromagnétiques
Acquérir
Traiter
Transmettre
Communiquer
Informations
visuelles
Lecteur
RFID
Carte électronique
Ecran tactile
Signal électrique
Signal électrique traité
Etape 3 : Chaîne d’information de la station :
Séance 2 : Chaîne d’information d’une station de vélos électriques (fonction verrouillage/déverrouillage).

## Slide 13
Séance 2 : la technologie RFID.
a) RFID signifie
b) Un tag RFID comporte
c) L’alimentation en électricité de cette puce se fait par
Radio Frequency Identification.
ondes électromagnétiques.

## Slide 14
Antenne lecteur RFID
Tag RFID
Interface et ordinateur
Séance 2 : la technologie RFID.

## Slide 15
Séance 2 : la technologie RFID.
A – Envoi d’ondes électromagnétiques :
B – Conversion des ondes électromagnétiques en signal électrique :
C - Activation de la puce :
D – Envoi de l’information demandée :
E – Réception de l’information :
F – Lecture de l’information par l’opérateur :
Antenne du lecteur
TAG RFID (Antenne)
TAG RFID (module de télé-alimentation)
TAG RFID (Antenne)
Lecteur RFID
Interface et ordinateur

## Slide 16
Séance 3 : Chaîne d’énergie de la station de vélos électriques (fonction verrouillage/déverrouillage).
Etape 1 : identifier le chemin de l’énergie dans l’objet au travers des différents composants :
L’énergie électrique fournie par le réseau EDF la station de vélos. L’électricité est , après un passage par un transformateur, au travers du système par un relais et des câbles électriques. Chacun des électroaimants est ainsi alimenté en énergie électrique : ce sont eux qui permettent de l’électricité en énergie mécanique.
Un doigt métallique alors un mouvement de translation et permet le verrouillage / déverrouillage du connecteur implanté sur le vélo.
alimente
distribuée
convertir
transmet

## Slide 17
Etape 2 : Identifier pour chaque composant la forme du signal en entrée et en sortie pour connaître l’action qu’il réalise sur l’information :
Energie électrique réseau EDF
Energie électrique adaptée au système
Séance 3 : Chaîne d’énergie de la station de vélos électriques (fonction verrouillage/déverrouillage).

## Slide 18
Energie électrique
Energie mécanique
Séance 3 : Chaîne d’énergie de la station de vélos électriques.
Électroaimant et doigt métallique mobile
Électroaimant et doigt métallique mobile en position « rentrée »
Électroaimant et doigt métallique mobile en position « sortie »

## Slide 19
Séance 3 : Chaîne d’énergie de la station de vélos électriques (fonction verrouillage/déverrouillage).
Etape 3 : Chaîne d’énergie de la station :
Alimenter
Distribuer
Convertir
Transmettre
Transfo-rmateur
Câbles électriques, relais
Electroaimant
Doigt mobile
Energie électrique (réseau EDF)
Energie électrique
Energie électrique
modifiée
Energie mécanique
Energie mécanique

## Slide 20
Séance 3 : Synthèse.
Le fonctionnement de tout ou une partie d’un OST peut être décrit à l’aide des 2 chaînes : la chaîne d’information qui explique comment les informations sont transmises pour assurer son fonctionnement efficace et la chaîne d’énergie qui permet de comprendre comment l’énergie est transformée et utilisée à l’intérieur du système.

## Slide 21
Verrouiller – Déverrouiller un vélo
Ordres
Transmettre
Acquérir
Traiter
Chaine d’information
Chaine d’énergie
Convertir
Alimenter
Distribuer
Transmettre
Système étudié : la station de vélos électriques
Informations
internes
Informations
visuelles
Energie électrique
Lecteur RFID
Carte électronique
Ecran tactile
Ondes électro -magnétiques
Transformateur
Relais, câbles
Electro-aimant
Doigt mobile
Energie mécanique

## Slide 22
Séance 4 : Evaluation.