## Slide 1: ETAPE n°1-1
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Modem
Switch
Routeur
WIFI
11.XXX.XXX.XXX
La station mesure la température (22°C) et l’humidité (65%).
Notes: Des élèves sont répartis sur le réseau :
8 élèves sont placés sur les point suivants :
- Console de la station météo
- Routeur WIFI
- switch
- Modem
Serveur Weatherundeground du data center. (5.175.47.188)
Antenne relais 4G/5G (1.XXX.XXX.XXX)
téléphone portable (12.XXX.XXX.XXX)
modem du FASTFOOD (13.XXX.XXX.XXX)
Pour le moment aucun élève n’est placé sur les places des routeurs.

## Slide 2: ETAPE n°1-2
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Modem
Switch
Routeur
WIFI
11.XXX.XXX.XXX
La station mesure la température (22°C) et l’humidité (65%).
Elle envoie ces données au serveur « Weather Underground » via une requête HTTPS.
Les données sortent du collège via le modem (IP : 11.XXX.XXX.XXX)

## Slide 3: ETAPE n°1-3
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Le paquet part de la station météo pour aller au serveur qui se trouve quelque part dans le monde
Voici la requête envoyée par la station météo :
GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=VOTRE_ID&PASSWORD=VOTRE_CLE&tempC=22&humidity=65 ...
Destinataire :
11.XXX.XXX.XXX
Message 1
Notes: Le professeur donne ce 1er message à l’élève qui est sur l’emplacement de la station météo et il lui demande de transmettre cette information pour que les données arrivent au serveur.
(Le message passe par le routeur WIFI, le switch, le modem)
Le professeur pose la question :
QUESTION AUX ELEVES : Quels appareils manque t-il pour que le paquet qui part du modem et qui contient les informations, arrive au serveur ?
REPONSE ATTENDUE : il manque les routeurs.
5 élèves de plus se placent sur les points (routeur) suivants : 3, 2, 6, 8. Le réseau de routeurs est complet.
Le professeur pose la question :
QUESTION AUX ELEVES : comment sait-on à qui le paquet est-ce que le paquet doit aller ?
QUESTION AUX ELEVES : quand on envoie une carte postale qui sera expédiée par la poste, que doit on indiquer ?
REPONSE ATTENDUE : il faut ajouter l’adresse IP du destinataire.
L’élève écris l’adresse IP du destinataire (le serveur – 5.175.47.188)

## Slide 4: ETAPE n°2-1
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Le serveur de Weather Underground a reçu, compris et enregistré les données.
5.175.47.188
Notes: Le professeur demande aux élèves de transmettre cette information pour que les données arrivent au serveur.
Le paquet est passé de routeur en routeur (3, 1, 2, puis 6) et arrive au serveur.
QUESTION AUX ELEVES : Comment la station météo sait que le paquet est bien reçu ?
REPONSE ATTENDUE : Le serveur doit renvoyer la réponse, pour dire « bien reçu ». C’est un peut comme si vous envoyez un SMS pour dire « regarde les nouvelles baskets que j’ai eu pour mon anniversaire ». Et bien ensuite votre ami vous renvoie une réponse « Super » « très jolies » ou un « like »
Mais….

## Slide 5: ETAPE n°2-2
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Le serveur de Weather Underground a reçu, compris et enregistré les données.
Le serveur va envoyer un message à la station météo pour lui indiquer que tout s’est bien passé.
Cette réponse contient le Code 200 (OK). C’est l’équivalent d’un "Message bien reçu, merci ! » .:
HTTP/1.1 200 OK
Destinataire :
Message 2
Notes: QUESTION AUX ELEVES : Comment savoir à qui on doit envoyer la réponse ?
REPONSE ATTENDUE : Il faut ajouter l’adresse IP du collège.
Mais le serveur ne la connait pas…

## Slide 6: ETAPE n°2-3
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Le serveur de Weather Underground a reçu, compris et enregistré les données.
Le serveur va envoyer un message à la station météo pour lui indiquer que tout s’est bien passé.
Cette réponse contient le Code 200 (OK). C’est l’équivalent d’un "Message bien reçu, merci ! » .:
HTTP/1.1 200 OK
Emetteur :
Destinataire :
Message 2
Notes: QUESTION AUX ELEVES : Mais comment le serveur peut-il connaitre l’adresse IP de ma station météo ?
QUESTION AUX ELEVES : qu’est ce qu’il aurait fallu ajouter sur le 1er message envoyée par la station météo ?
REPONSE ATTENDUE : En plus de l’adresse IP de l’expéditeur, il faut aussi indiquer l’adresse IP de l’émetteur. Quand on a envoyé le message tout à l’heure, on aurait dû indiquer notre adresse IP. (IP du modem : 11.XXX.XXX.XXX)
Du coup, les élèves doivent recommencer : on redonne le 1er message au modem du collège et l’élève indique l’adresse IP (IP du modem : 11.XXX.XXX.XXX). Puis les élèves (routeurs) se font passer le message… qui arrive au serveur.
Le professeur donne le message de réponse à l’élève (qui est sur le serveur). Celui-ci prend ce message (la réponse du serveur), ajoute l’adresse de l’émetteur et celle de l’expéditeur (la sienne) dessus. Il donne ce message aux élèves (routeurs) qui le font passer jusqu’au modem du collège. Le message arrive à la station météo.

## Slide 7: ETAPE n°2-4
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Sur la station, je peux visualiser qu’elle est bien synchronisée avec le serveur, que les données sont bien reçues.
Notes: Le professeur affiche cette diapo et fait répéter des élèves qui expliquent ce qu’ils ont retenu.
Le professeur fait verbaliser les élèves sur ce qu’ils ont observé.

## Slide 8: ETAPE n°3
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Sur ta feuille, fais un petit résumé pour expliquer ce que tu as compris.
Utilise les mots :
Emetteur,
Destinataire
Routeur
Modem
Adresse IP.
Tu disposes de 5 minutes.
Notes: Les élèves vont à leur place et individuellement ils expliquent ce qu’ils ont retenu.
SYNTHESE :
SYNTHESE n°1 ATTENDUE : quand la station météo envoie un paquet, ce paquet contient l'adresse IP de destinataire et l'adresse IP de l'émetteur. Ce paquet passe de routeur en routeur et arrive au serveur qui stocke les données de la station météo.

## Slide 9
3
B.O du 29 février 2024
5
4
ETAPE n°4-1
La station météo envoie un nouveau paquet au serveur.
Voici la requête envoyée par la station météo :
GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=VOTRE_ID&PASSWORD=VOTRE_CLE&tempC=11&humidity=98 ...
Expéditeur : 11.XXX.XXX.XXX
Destinataire : 5.175.47.188
11.XXX.XXX.XXX
Message 3
Notes: Les élèves reprennent leur place dans ou autour du réseau.
On ajoute des élèves sur les routeurs pour que toutes les places soient occupées. (maintenant les routeurs 4, 7, 9, 10 sont également occupés par des élèves)
On explique que la station météo envoie de nouvelles données au serveur.
On donne le message n°3 et on demande à chaque élève du réseau d’expliquer ce qu’il fait quand il a le paquet entre les mains, à qui il passe ce paquet. Quand le paquet arrive sur le routeur n°3, l’élève a plusieurs possibilités : soit le donner au routeur 1, soit au routeur 4, soit au 7.
On demande aux élèves d’expliquer pour ce choix.
QUESTION AUX ELEVES : est-ce que les données vont suivre le même parcours qu’avant ?
REPONSE ATTENDUE : probablement que non. non car on va prendre le chemin le plus « court ».
QUESTION AUX ELEVES : est-ce que les données vont suivre le chemin le plus COURT ou le plus RAPIDE ?
REPONSE ATTENDUE : On va prendre le chemin le plus RAPIDE.
QUESTION AUX ELEVES : que devrait connaitre le routeur pour qu’il sache à quel routeur il doit transmettre son paquet ?
REPONSE ATTENDUE : il faudrait qu’il connaisse le chemin le plus rapide.

## Slide 10
3
B.O du 29 février 2024
5
4
ETAPE n°4-2
Chaque routeur a sa propre table de routage pour connaître le chemin le plus rapide
Exemple :
Table de routage du routeur 3
Notes: Le professeur distribue les 10 tables de routage à chacun des élèves placés sur un routeur.
Il explique la table de routage de routeur n°3 (affichée au tableau).
Il explique : Lorsqu’un routeur reçoit un message, il doit d’abord regarder à qui est destiner ce message (il trouve cette information sur le message). Puis, il regarde dans sa table de routage à qui il doit faire suivre le message. Exemple ; si le message doit arriver à 12.XXX.XXX.XXX, alors le routeur doit faire suivre le message au routeur 01.XXX.XXX.XXX
QUESTION AUX ELEVES : Si ce routeur n°3 a un paquet pour 05.175.47.188, à quel routeur doit il donner le paquet ?
REPONSE ATTENDUE : il doit donner le paquet à 04.XXX.XXX.XXX
L’élève du routeur 3 passe le paquet à l’élève du routeur 4.

## Slide 11
3
B.O du 29 février 2024
5
4
ETAPE n°4-3
Le paquet arrive au routeur 4
Exemple :
Table de routage du routeur 4
Notes: Une fois que le message arrive au routeur n°4, le professeur questionne les élèves.
QUESTION AUX ELEVES : Si ce routeur n°4 a un paquet pour 05.175.47.188, à quel routeur doit il donner le paquet ?
REPONSE ATTENDUE : il doit donner le paquet à 08.XXX.XXX.XXX
L’élève du routeur 4 passe le paquet à l’élève du routeur 8.
Et ainsi de suite pour que le paquet arrive au serveur.
Le message arrive au serveur

## Slide 12: ETAPE n°4-4
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Le serveur de Weather Underground a reçu, compris et enregistré les données.
Il va envoyer un message à la station météo pour lui indiquer que tout s’est bien passé.
HTTP/1.1 200 OK
Emetteur : 5.175.47.188
Destinataire : 11.XXX.XXX.XXX
Message 4
Notes: Le professeur donne le message de réponse à l’élève (qui est sur le serveur). Celui-ci prend ce message (la réponse du serveur), ajoute l’adresse de l’émetteur et celle de l’expéditeur (la sienne) dessus. Il donne ce message aux élèves (routeurs) qui le font passer jusqu’au modem du collège. Le message arrive à la station météo.
Quand le message de réponse est arrivé au « collège », le professeur fait verbaliser les élèves sur ce qu’ils ont observé.
Le professeur fait répéter des élèves qui expliquent ce qu’ils ont retenu de cette activité 4.

## Slide 13: ETAPE n°5-1
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Sur internet, quels problèmes techniques pourraient ralentir des paquets ou pourrait empêcher des paquets d’arriver à destination ?
Notes: QUESTION AUX ELEVES : Sur internet, quels problèmes techniques pourraient ralentir des paquets ou pourrait empêcher des paquets d’arriver à destination ?
REPONSE ATTENDUE : trop de trafic sur certaines parties du réseau, des routeurs hors service, des fibres optiques arrachées… compliqueraient le trafic des données
Quand les élèves ont fait leurs propositions, le professeur affiche les réponses (diapo suivante)

## Slide 14: ETAPE n°5-2
3
B.O du 29 février 2024
5
4
QUESTION : Sur internet, quels problèmes techniques pourraient ralentir des paquets ou pourrait empêcher des paquets d’arriver à destination ?
REPONSES :
trop de trafic sur certaines parties du réseau,
des routeurs hors service,
des fibres optiques arrachées
…
Tout cela compliquerait le trafic des données

## Slide 15
3
B.O du 29 février 2024
5
4
ETAPE n°5-3
Imaginons que le routeur n°4 tombe en panne.

## Slide 16
3
B.O du 29 février 2024
5
4
ETAPE n°5-3
Table de routage du routeur n°3.
Imaginons que le routeur n°4 tombe en panne.
Notes: QUESTION AUX ELEVES : Si le routeur 4 tombe en panne, quel problème cela va provoquer ? Que remarquez-vous dans cette table de routage du routeur n°3 (qui se trouve à côté du routeur 4) ?
REPONSE ATTENDUE : Le routeur ne doit plus envoyer le paquet à 04.XXX.XXX.XXX, car ce routeur 4 est hors service.

## Slide 17
3
B.O du 29 février 2024
5
4
ETAPE n°5-3
Table de routage du routeur n°3.
Imaginons que le routeur n°4 tombe en panne.
Notes: QUESTION AUX ELEVES : que faudrait-faire ?
REPONSE ATTENDUE : il faudrait modifier les tables de routage pour qu’elles n’envoient plus de paquets vers le routeur 4.XXX.XXX.XXX.

## Slide 18
3
B.O du 29 février 2024
5
4
ETAPE n°5-3
Les tables de routage sont sans cesse mise à jour.
Voici la nouvelle table de routage du routeur n°3
Imaginons que le routeur n°4 tombe en panne.
Notes: Le professeur explique : « Les tables de routage sont continuellement mises à jours pour trouver à chaque fois le chemin le plus rapide en fonction du trafic, des pannes, des problèmes. Je vais distribuer aux routeurs les nouvelles tables de routage mises à jour»
Le professeur distribue les nouvelles tables de routage. (les nouvelles tables de routage ont le n°2 et sont de couleur jaune)
Le professeur redonne le message 3 à l’élève de la station météo
Le professeur redonne le message 4 à l’élève du serveur
Les élèves recommencent leur activité débranchée en renvoyant le message 3 de la station météo au serveur, puis en renvoyant le message du serveur jusqu’au modem du collège.
Le paquet va prendre un trajet différent qui évite le routeur n°4 (HS)
Le professeur fait verbaliser les élèves sur ce qu’ils ont observé.
Le professeur fait répéter des élèves qui expliquent ce qu’ils ont retenu de cette activité 4.

## Slide 19: ETAPE n°6-1
Je suis quelque part dans la rue et je souhaite visualiser les données de la station météo du collège.
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Loading…
Notes: Le professeur demande aux élèves de changer de place, dans ou autour du réseau, pour que tout le monde se retrouve à un moment ou un autre acteur de l’activité débranchée.
Puis le professeur lit la diapo.

## Slide 20: ETAPE n°6-2
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Loading…
GET https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/5day?geocode=48.8566,2.3522&units=m&language=fr-FR
L’application veut communiquer avec le serveur pour récupérer les informations météo du collège.
L’application de mon smartphone envoie la requête suivante :
Expéditeur : 12.XXX.XXX.XXX
Destinataire : 5.175.47.188
Message 5
Notes: Le professeur donne le message 5 à l’élève qui joue le rôle du Smartphone qui est dans la rue.
Les élèves « routeur » font passer le message pour qu’il arrive au serveur.
Le message arrive au serveur.

## Slide 21: ETAPE n°6-3
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Le serveur de Weather Underground envoie un message à la station météo contenant les informations voulues
Emetteur : 5.175.47.188
Destinataire : 12.XXX.XXX.XXX
Message 6
{
"forecast": {
"temp": 11, "humidity": 98
}
}
Notes: Le professeur donne le message 6 à l’élève qui joue le rôle du serveur.
Les élèves « routeur » font passer le message pour qu’il arrive au Smartphone qui est dans la rue.
Le message arrive au Smartphone .

## Slide 22: ETAPE n°6-4
L’application du smartphone reçoit les informations en provenance du serveur et les affiche.
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Notes: L’application du téléphone affiche les données reçues du serveur.
Le professeur fait verbaliser les élèves sur ce qu’ils ont observé.
Le professeur fait répéter des élèves qui expliquent ce qu’ils ont retenu de cette activité 6.

## Slide 23: ETAPE n°7
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Sur ta feuille, fais un petit résumé pour expliquer ce que tu as compris.
Utilise les mots :
Chemin le plus…,
Table de routage
Routeur
Incident sur le réseau
Tu disposes de 5 minutes.
Notes: Les élèves vont à leur place et expliquent ce qu’ils ont retenu.
SYNTHESE :
SYNTHESE n°2 ATTENDUE : Les paquets passent de routeur en routeur en prenant le chemin le plus rapide. Pour connaitre le chemin le plus rapide, les routeurs ont des tables de routage qui leur permet de savoir vers qui ils doivent faire suivre le paquet. En cas de problème sur le réseau (panne d'un routeur, trafic trop important sur une partie de réseau, fibre optique cassée) Les tables de routage sont actualisées, mises à jour

## Slide 24: ETAPE n°8-1
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Je suis maintenant dans un fastfood .
Je me connecte au WIFI gratuit qu’il propose.
Notes: Le professeur demande aux élèves de changer de place, dans ou autour du réseau, pour que tout le monde se retrouve à un moment ou un autre acteur de l’activité débranchée.

## Slide 25: ETAPE n°8-2
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Je me connecte au serveur qui héberge mes données météo .
Je souhaite changer mon mot de passe.

## Slide 26: ETAPE n°8-3
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Voici la requête de modification de mot de passe envoyée par votre Smartphone :
{
"email": "votre_email@example.com",
"current_password": "ancien_mot_de_passe_chiffré",
" new_password": "nouveau_mot_de_passe_chiffré",
"session_token": "votre_jeton_de_session"
}
Emetteur : 13.XXX.XXX.XXX
Destinataire : 5.175.47.188
Message 7
Notes: Le professeur donne le message n°7 à l’élève qui a le Smartphone dans le fast-food.
L’élève fait passer le message jusqu’au serveur.

## Slide 27: ETAPE n°8-4
5.175.47.188
3
B.O du 29 février 2024
5
4
13.XXX.XXX.XXX
HTTPS

## Slide 28: ETAPE n°8-5
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Pour maintenir la confidentialité des données sur le réseau internet, toutes les données sont chiffrées (protocole HTTPS) et donc sécurisées.
Cependant il déconseillé de changer le mot de passe à partir de ce fast-food. Trop dangereux !
D’où vient la faille de vulnérabilité ?
HTTPS
Notes: QUESTION AUX ELEVES : D’où vient la faille de vulnérabilité ?
REPONSE ATTENDUE : quelqu’un peut intercepter les données entre le Smartphone et le routeur WIFI. C’est un wifi public peu sécurisé.

## Slide 29: ETAPE n°8-6
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Quels sont les risques d'un Wifi public ? Comment s'en protéger ?
Pour maintenir la confidentialité des données sur le réseau internet, toutes les données sont chiffrées (protocole HTTPS) et donc sécurisées.
Cependant il déconseillé de changer le mot de passe à partir de ce fast-food. Trop dangereux !
D’où vient la faille de vulnérabilité ?
HTTPS
Notes: Le professeur lance la vidéo.
https://youtube.com/shorts/sO0Y3CIzR9s?si=DQhan4541L9ttVPX

## Slide 30
ETAPE n°8-7
3
B.O du 29 février 2024
5
4
WIFI Public
HTTPS
Notes: Le professeur fait verbaliser les élèves sur ce qu’ils ont observé.
Le professeur fait répéter des élèves qui expliquent ce qu’ils ont retenu de cette activité 8.

## Slide 31: ETAPE n°9
3
B.O du 29 février 2024
5
4
Sur ta feuille, fais un petit résumé pour expliquer ce que tu as compris.
Utilise les mots :
Wifi public
VPN
Sécurisé
Données sensibles
Tu disposes de 5 minutes.
Notes: Les élèves vont à leur place et expliquent ce qu’ils ont retenu.
SYNTHESE :
SYNTHESE n°3 ATTENDUE : sur le réseau internet, toutes les données sont transmises via HTTPS (protocole sécurisé), ce qui empêche les interceptions ou modifications par des tiers. Attention, sur les wifi public, les données peuvent facilement être interceptées. Il ne faut pas utiliser de wifi public pour des données sensibles. On peut utiliser un VPN pour chiffrer les informations

## Slide 32: FIN
3
B.O du 29 février 2024
5
4