## Slide 1: Les technologies tactiles
et l’avenir de l’interface homme / machine
Tom MIETTE
03/02/2009

## Slide 2: Plan
Bref historique
Composantes d’un dispositif tactile
  Hardware
  Software
Applications dans le monde d’aujourd’hui
Projets et avenir du tactile
Démo : fabriquer son écran tactile
<number>
Tom MIETTE technologies tactiles
03/02/2009
Notes: <number>

## Slide 3
Du synthétiseur électronique à l’iPhone d’Apple…
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 4: L’origine des temps
1953 :
  Hugh Le Caine développe les premiers capteurs capacitifs pour son synthétiseur électronique
1960’s – 1972 :
  PLATO IV (Université de l’Illinois, commercialisé par IBM), premier écran à infrarouges
1971 :
  Sam Hurst, chercheur à l’ORNL, imagine le premier écran tactile résistif
1973 :
  Sam Hurst fonde Elo TouchSystems
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 5: Les temps modernes
1982 :
  Nimish Mehta, chercheur à l’Université de Toronto, conçoit le premier périphérique multi-touch (touch pad)
1984 :
  Bell Labs développe le premier écran multi-touch
1986 :
  Apparition du premier terminal « bi-manual »
1991 :
  Élaboration de la technologie bidirectionnelle
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 6: Les prémices du futur
2001 :
  Diamond Touch (Mitsubishi Research Labs), introduction des gestes complexes
2003 :
  Premier écran multi-utilisateurs
2006 :
  Jeff Han, Université de New York, fonde Perceptive Pixel
2007 :
  Apple iPhone
  Microsoft Surface Computing
2008 :
  N-Trig
2054 :
  Minority Report de Steven Spielberg
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 7: Pourquoi les technologies tactiles tardent-elles à apparaître ?
Raisons techniques
  Capacités graphiques des terminaux trop faibles
  OS inadaptés (« single-point »)
  Peu adaptées aux interfaces homme / machine existantes
Raisons humaines
  Le public n’est pas encore prêt
    La souris a mis 30 ans à se démocratiser
  Trop chères et encore trop fragiles
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 8
Terminologie et architecture logicielle
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 9: Single ou Multi-touch ?
Single-touch
  Un seul point de contact
  Un seul utilisateur
Multi-touch
  Plusieurs points de contact en même temps
  Plusieurs utilisateurs en même temps
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 10: Multi-touch ou multi-point ?
Multi-point
  Plusieurs point de contacts indépendants
  « plusieurs clics de souris »
Multi-touch
  Détection de « zones de contact »
  Pression, angle d’approche, type d’objets, etc.
  Interprétation de gestes
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 11: Architecture à 3 couches (1)
Dispositif de pointage (hardware)
  Reçoit et détermine
Couche logicielle
  Traduit, calibre et interprète
Dispositif d’affichage
  Affiche
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 12: Technologie capacitive
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>
Un courant uniforme parcourt la surface de l’écran
L’utilisateur soutire une partie du courant
Le point de contact est calculé en fonction de la valeur du courant aux 4 coins de l’écran
Exemples d’application
  Bornes extérieures, stations services, touch pad, etc.
  iPhone (Apple)

## Slide 13: Technologie résistive
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>
Deux couches conductrices sont séparées par un isolant
L’utilisateur applique une pression et crée un contact
Exemples d’application
  Baladeurs Archos
  Nintendo DS
  PDA, GPS

## Slide 14: Technologie à infrarouges
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>
Des diodes infrarouges créent un faisceau lumineux sur la surface de l’écran
L’utilisateur coupe le faisceau en X et en Y
Exemples d’application
  TouchSmart (HP)
  Albatron Touch

## Slide 15: Technologie à ondes de surface
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>
Des ondes ultrasoniques (inaudibles) parcourent la surface de l’écran
Des récepteurs calculent le temps de propagation des ondes et déterminent le point de contact
Exemples d’application
  iTouch « Touch-on-Tube » (Elo TouchSytems)

## Slide 16: Technologie FTIR
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>
Un faisceau infrarouge se propage dans un matériau réfléchissant (fibre optique)
L’utilisateur perturbe la propagation
Le faisceau dévié est capté par une caméra
Exemples d’application
  Perspective Pixel (Jeff Han)
  Magic Wall (CNN)

## Slide 17: Comparatif
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>
Technologie | Avantages | Inconvénients
Capacitive | Luminosité Temps de réponse | Fragilité Longévité Pointeur conducteur
Résistive | Prix Tous types de pointeurs Temps de réponse | Peu lumineux Fragilité Longévité
Infrarouges | Luminosité Longévité Tous types de pointeurs | Détecte le contact avant le toucher Temps de réponse
Ondes de surface | Luminosité Longévité | Très sensible aux rayures, poussières, etc.
FTIR | Prix Mise en œuvre simple | Très peu répandue

## Slide 18: Architecture à 3 couches (2)
Dispositif de pointage (hardware)
  Reçoit et détermine
Couche logicielle
  Traduit, calibre et interprète
Dispositif d’affichage
  Affiche
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 19: Architecture générale
Core API
OS compatible
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>
Dispositif de pointage
(couche hardware)
User
Contrôleur
Driver
Dispositif d’affichage
(couche hardware)
User
API
Applications compatibles

## Slide 20: Architecture logicielle détaillée
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>
Hardware (multi-touch, souris, touch pad, etc.)
Abstraction hardware
Transformation
Interprétation
Core API / Multi-touch API
points / zones de contacts
points / zones calibrés
événements multi-touch / gestes
données brutes
driver
+
OS
Applications

## Slide 21: Événements multi-touch
Les événements multi-touch (ou gestes) sont une liste d’informations permettant d’interpréter le mouvement
  position initiale
  direction
  position finale
  vitesse
  angle d’approche
  pression
  etc…
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 22: Cas pratique : rotation d’une photo
La couche d’interprétation identifie le mouvement grâce à la position initiale, la direction et la position finale
L’application de gestion des photos reçoit l’événement multi-touch « rotation » avec ses caractéristiques
L’application effectue le traitement et renvoie le résultat graphique correspondant
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 23: Architecture à 3 couches (3)
Dispositif de pointage (hardware)
  Reçoit et détermine
Couche logicielle
  Traduit, calibre et interprète
Dispositif d’affichage
  Affiche
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 24
L’essor du multi-touch au quotidien
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 25: Apple iPhone - iTouch
Écran capacitif amélioré (grille d’électrodes)
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>
iPhone OS (dérivé de MAC OS X avec support multi-touch)
360 pages de brevet
Premier appareil multi-touch « grand public »

## Slide 26: Microsoft Surface
Technologie de suivi vidéo à infrarouges
Windows Vista avec support multi-touch et .NET
Multi-users (52 points de contact simultanés)
Destinée aux commerces, entreprises, etc. (~10 k$)
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>
Capable d’identifier et d’interagir avec une multitude d’objets (non) communicants (formes ou code dominos) : WiFi, Bluetooth et RFID
Notes: <number>

## Slide 27: Perceptive Pixel (Jeff Han)
Technologie FTIR
OS dédié (Solaris 10) et interface revisitée (GNOME)
Multi-users
Adaptable à des écrans de très grandes tailles
Gestion de gestes complexes
Très bon marché : « kit pour un écran à 542$ »
Encore à l’état de projet universitaire
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 28: MPX (Multi-Pointer X Server)
Solution entièrement libre (Ubuntu Feisty, FreeBSD)
Modification sur Server X UNIX
Multi-point (plusieurs curseurs indépendants)
Multi-users
Compatible avec les applications existantes
Couplé avec DiamondTouch (Mitsubishi)
Abstraction totale du type de périphérique utilisé
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 29
Limitations et évolutions des interfaces homme / machine
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 30: Limitations
Les interfaces d’aujourd’hui ne conviennent pas au tactile
Le clavier reste indispensable
La couche logicielle n’exploite pas toujours les possibilités qu’offrent les écrans
Aucune norme n’existe
« Everything is best for something, and worst for something else. » Bill Buxton
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 31: Quel avenir ?
Oublier la souris
Créer un standard pour la gestuelle
Séparer distinctement les couches matérielle et logicielle
Repenser entièrement les interfaces homme / machine
Penser les applications de façon « multi-touch » et « multi-users »
Ordinateurs hybrides (tactile + clavier)
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 32
« L’écran tactile du pauvre » de Johnny Chung Lee, Université Carnegie Mellon (Pennsylvanie)
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 33: Nintendo Wii
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>
45°

## Slide 34: Ingrédients
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>
Wiimote Whiteboard software
http://www.cs.cmu.edu/~johnny/projects/wii/

## Slide 35: L’idée de Johnny Chung Lee
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>
Wiimote Whiteboard software

## Slide 36: Bibliographie
Jeff Han : http://cs.nyu.edu/~jhan/
MPX : http://wearables.unisa.edu.au/mpx/
Elo TouchSystems : http://www.elotouch.fr
Bill Buxton : http://www.billbuxton.com
« Touching the future » (The Economist 09/08)
« Ecrans tactiles : la révolution est en marche » : http://www.presence-pc.com/tests/ecran-tactile-22812/
03/02/2009
Tom MIETTE technologies tactiles
<number>

## Slide 37: Merci
des questions ?
Tom MIETTE
03/02/2009