## Slide 1
Lycée Polyvalent Le Corbusier St Etienne du Rouvray
Problèmatique…
Une imprimante HP 640C, connectée à un ordinateur par l’intermédiaire d’un port USB 2.0, présente un dysfonctionnement au niveau de l’entraînement du dispositif permettant d’effectuer le nettoyage des têtes d’impression, et d’assurer l’étanchéité des cartouches d’encre. Le service maintenance de l’entreprise vous sollicite pour réparer cette imprimante, et met à votre disposition son parc machines. Ce service possède quelques éléments récupérés sur différentes imprimantes dont un moteur en état de fonctionnement mais séparé de son entraînement.
ON DONNE :
Un poste informatique connecté au réseau pédagogique de l’établissement
Une animation permettant de mener à bien l’intervention, intitulée « Intervention »
Le dessin de définition d’un accouplement rigide à fabriquer, consultable et imprimable « ici »
Un plan de contrôle de conformité pour la pièce à fabriquer, consultable et imprimable « ici »
Un tour conventionnel Schaublin 102, ainsi que tout l’outillage (porte-outils, outils, …)
Une fraiseuse conventionnelle Schaublin type F1, ainsi que tout l’outillage (diviseur, pinces, attachements, outils, …)
Les instruments de contrôle (Micromètre 0-25, calibre à coulisse, tampon lisse Ø3H7, et tampon filetée M2x,4)
L’outillage pour mener à bien l’intervention (graisse, tournevis, empreintes torx, …)
Un moteur séparé de son entraînement
Un questionnaire informatique technique, intitulé « Questionnaire »
ON DEMANDE :
De procéder à l’intervention en suivant scrupuleusement le descriptif fourni
De fabriquer l’accouplement rigide en conformité avec le dessin de définition fourni
D’imprimer et remplir le plan de contrôle de conformité
De tester l’imprimante une fois l’intervention achevée
De remplir le questionnaire informatique, et de l’enregistrer sur le réseau dans Classes sur « Serveur SambaEdu », dans le répertoire de votre session
ON EXIGE :
Que la pièce réalisée soit conforme au dessin de définition
Que l’imprimante fonctionne à l’issue de l’intervention et ne soit pas dégradée
Que les postes de travail soit remis en état à l’issue de l’intervention (machines nettoyées, outillages et outils rangés, …)