## Slide 1
Lycée Polyvalent Le Corbusier St Etienne du Rouvray
Démontage du moteur d’entraînement du dispositif défectueux et réparation …
Outillage nécessaire : Pour accéder au moteur …
Deux tournevis plats pour servir de levier
Un chasse goupille Ø pour déclipser les éléments du carrossage en plastique
Deux empreintes torx à choisir en fonction de la taille des vis
Un chiffon doux pour éviter les dégradations des éléments plastiques (à poser sur le poste de démontage)

## Slide 2
Lycée Polyvalent Le Corbusier St Etienne du Rouvray
Descriptif de l’intervention :
1. Enlever les feuilles du bac.
2. Ouvrir le capot permettant d’accéder habituellement aux cartouches d’encre.
3. Extraire le bac permettant de réceptionner les feuilles imprimées.
4. Déclipser (x2) le carter renfermant la carte électronique et les diverses connexions.

## Slide 3
Lycée Polyvalent Le Corbusier St Etienne du Rouvray
5. Enlever le carter.
6. Dévisser les 2 vis situées au niveau du bac à feuilles.
7. Déclipser l’élément de calage des feuilles en tirant dessus d’un coup sec.
8. Déclipser le connecteur délicatement en tirant avec votre ongle sur la partie blanche..

## Slide 4
Lycée Polyvalent Le Corbusier St Etienne du Rouvray
11. Reproduire l’opération jusqu’à ce que l’ensemble des clips soit déverrouillé.
12. Séparer la platine métallique de son carrossage.
9. Extraire la piste électronique de liaison.
10. Déclipser le carrossage de l’imprimante en faisant levier avec le tournevis adapté.

## Slide 5
Lycée Polyvalent Le Corbusier St Etienne du Rouvray
15.Extraire le moteur.
16. Enlever les cartouches et dévisser les 2 vis de maintien du bloc porte-cartouches.
13. Déconnecter le moteur d’entraînement lié au dysfonctionnement.
14. Dévisser les 2 vis de maintien du moteur.

## Slide 6
Lycée Polyvalent Le Corbusier St Etienne du Rouvray
19. Enlever le bloc d’étanchéité de son logement .
20. Enlever les 2 vis du bloc moteur et enlever celui-ci.
17. Enlever le bloc porte-cartouches
18. Déplacer les pistes permettant la connectique avec les cartouches.

## Slide 7
Lycée Polyvalent Le Corbusier St Etienne du Rouvray
23. Séparer à l’aide d’une scie à métaux, la vis sans fin de son moteur d’entraînement. Puis ébavurer le sciage. La longueur à l’issue devra être de ……………mm.
24. Fabriquer l’accouplement rigide, d’après le « dessin de définition » fourni par le bureau d’études, puis monter l’ensemble en respectant la cote mesurée à l’étape 22.
Utiliser de la loctite pour empêcher le desserrage des vis de pression.
21. Enlever la roue dentée de son logement.
22. Mesurer la cote de sortie d’arbre associé à la vis sans fin (la noter).

## Slide 8
Lycée Polyvalent Le Corbusier St Etienne du Rouvray
25. Replacer le moteur ainsi assembler dans le bloc moteur. Mettre un peu de graisse sur la vis sans fin.
27. Replacer tous les éléments et assurer le remontage.
26. Revisser les 2 vis.
28. Brancher l’imprimante sur le port USB de l’ordinateur auquel elle était connectée avant l’intervention.
Puis réaliser un test d’impression.
Remarque : Aucun driver n’est nécessaire pour cette imprimante, sous Windows XP (reconnue par le système).