## Slide 1
Synthèse séquence 1 :
LE DESSIN DE DÉFINITION D’UN PRODUIT FINI
C’est un document de référence conforme aux normes et qui représente la pièce en une ou plusieurs vues.
Il est élaboré par les différents intervenants du cycle « conception-fabrication-contrôle » qui doivent maîtriser le même langage : le langage des normes ISO de cotation.
Son but :
définir les surfaces de la pièce et leurs dispositions relatives.
définir toutes les caractéristiques dimensionnelles et/ou géométriques de la pièce.
1/3

## Slide 2
Une nomenclature dans un dessin industriel est un tableau contenant la désignation de toutes les pièces qui composent un assemblage. Chaque pièce est identifiée par un numéro appelé aussi repère (REP).
2/3
Synthèse séquence 1 :
Une pièce est un produit fini comme par exemple une vis.
Les matériaux sont des produits semi-finis comme par exemple les plaques de plastique.

## Slide 3
Les fonctions techniques du char à voile sont :
Propulsion : le gréement, la commande de voile
Maintien : le châssis, l’essieu
Direction : la commande de direction
Gestion des mouvements : l’électronique embarquée
Protection : les capots, le nez
Déplacement : les roues arrière, la roue avant
Le gréement, la voile, les roues… sont des solutions techniques pour les fonctions techniques. Il peut exister plusieurs solutions techniques pour assurer une fonction technique.
Châssis :
- Support de voile
- Coque
- Traverse de châssis
Gréement
Essieu arrière
Capots de protections
Electronique embarquée
Commande de direction
Commande de voile
mat
bôme
voile
entretoise
supports de roue
traverse essieu arrière
capots
nez
Palonnier de direction
palonnier
pinces
arceau
Supports de servomoteurs
Support de l’interrupteur
Synthèse séquence 1 :
3/3
On peut décomposer la réalisation du char à voile en 7 sous-ensembles, en s’inspirant de la décomposition en fonctions techniques.