## Slide 1
Les clefs
Les tournevis
Les pinces
Le marteau
Outil de pose des œillets métalliques
Pince plate
Pince coupante
Pince à becs ronds
Pince emporte pièce
Tournevis cruciforme
Tournevis à bout plat
Clef plate
Clef
à molette
Clef à œil
L’outillage de base

## Slide 2
Montage d’un œillet métallique
L’œillet métallique permet le renforcement d’un matériau souple (ici le cuir de la chaussure) au passage d’un autre élément (ici un lacet) qui risquerait de l’endommager.
La pince emporte pièce permet la perforation du matériau sur lequel sera monté l’œillet.

## Slide 3
L’écrou hexagonal est le plus utilisé, il est manœuvré par une clef. Il existe différents types d’écrous.
Les écrous freins ne se dévissent pas même soumis à de fortes vibrations.
Les vis se caractérisent principalement par leur longueur, leur diamètre et la forme de leur tête.
Un boulon est constitué d’une vis et d’un écrou de même diamètre il permet de réunir deux pièces
vis
Assemblage de pièces avec vis et écrous

## Slide 4
Mise en place d’un écrou frein
Pour la pose d’un écrou frein, un petit étau doit être utilisé pour maintenir la tige filetée.
Le morceau de carton permet de serrer la tige filetée dans l’étau sans l’endommager.
Le montage de l’écrou frein sur une vis s’accompagne obligatoirement du blocage de la vis (ici avec un tournevis à bout plat).
Sens des aiguilles d’une montre pour visser (serrer)

## Slide 5
Mise en place d’un contre écrou
Le contre écrou permet le blocage d’un écrou au moyen d’un autre. Le contre écrou et l’écrou ont la même fonction que l’écrou frein.