## Slide 1
Devoir 3 1/3
Associer un procédé de fabrication à une forme.
Identifier les relations formes-matériaux-
procédés de réalisation.
Pièces de l’objet technique | Matériau utilisé et caractéristiques | Matériels et outillages à mettre en œuvre | Opération de fabrication | Qualité de l’état de surface obtenu et présence de copeaux
Feuille de plastique souple | polypropylène | Une paire de ciseau | Cisaillage | Lisse, propre Pas de copeaux
Tige d’acier de diamètre 5 mm | Acier | Scie à métaux et étau | Sciage | Rugueux, présence de copeaux
Compléter le tableau suivant :
Réalisation d’une biellette de direction :
Caractéristiques du matériau : fil de fer de diamètre 1 mm. Longueur de la pièce brute (avant façonnage) : 8 cm.
1 Retrouver l’ordre des opérations de fabrication de cette pièce.
Mesure et repérage sur le matériau de la longueur 8 cm.
Cisaillage du fil de fer à l’aide d’une pince coupante.
Déformation des extrémités à l’aide de la pince à becs fins.
2 Donner les outils ou machines utilisées.
Réglet, pince coupante, pince à becs fins.
Notes: <number>

## Slide 2
Devoir 3 2/3
Réaliser un assemblage ou tout ou partie d’un objet technique en suivant une procédure formalisée.
Effectuer un geste technique en respectant les consignes.
Rédiger la procédure qui permet de remplacer une roue de cette planche à roulette. On suppose que les roulements à billes et l’entretoise sont déjà montés sur la nouvelle roue.
Ecrou frein de diamètre 8 mm
Roulement
Entretoise
Tige filetée de l’essieu de diamètre 8 mm
Clef en tube coudée
Clef plate
Clef à molette
Pour monter la bougie sur cette culasse de scooter, quelle clef dois-je utiliser ? Justifier votre réponse. Dans quelle sens faut-il tourner la clef pour monter la bougie ?
Insérerer la roue sur la tige fileté. Positionner l’écrou frein sur la tige fileté et serrer le avec une clef plate.
culasse
bougie
La clef en tube coudée permet un montage facile de la bougie sur la culasse. Les autres clefs ne conviennent pas car on risque de ne pas pouvoir monter la bougie serrée sur la culasse.
Notes: <number>

## Slide 3
Devoir 3 3/3
Mesurer et contrôler à l’aide d’instruments de mesure, d’un gabarit.
Mesurer avec un réglet une dimension :
Pièce
Quelle est la longueur de la pièce (en mm)?
Une pièce doit mesurer 32 +- 2 mm. En mesurant avec un réglet, on trouve 33 mm. La pièce est-elle conforme ? OUI, car au maximum la pièce peut faire 34 mm
L’angle mesuré de la pièce thermo pliée :
Est supérieur à 90°
Est inférieur à 180°
Est vraisemblablement de 120°
Entoure la ou les bonnes propositions
Comment vérifier l’angle droit d’une pièce pliée ?
On peut utiliser une équerre, un rapporteur d’angle ou un gabarit dont l’angle est de 90°.
La longueur est de 73,5 mm
Notes: <number>