## Slide 1
Scie circulaire à table 1/2
Fiche de poste
DEFINITION : La scie circulaire à table est conçue pour la découpe de matériaux tendres comme le plastique et le bois. L’ épaisseur maximale de coupe est de 15 mm. Grâce à sa lame de scie inaccessible, l’utilisateur travaille en toute sécurité. Cette lame de scie en métal dur, tourne à 15000 tours par minute et assure une coupe franche et sans bavure des matériaux.
1
6
7
1
8
4
3
5
2
9

## Slide 2
Scie circulaire à table 2/2
9 | Interrupteur | Marche / arrêt
8 | Sac | Récupérer les copeaux
7 | Table | Poser la pièce
6 | Variateur | Adapter la vitesse de rotation de la scie
5 | Règle coulissante | Régler la butée avant
4 | Butée avant | Arrêter la pièce
3 | Bloc scie | Découper les matériaux
2 | Poignée | Déplacer le bloc scie
1 | Burette de lubrification | Refroidir la lame de scie
REP | DESIGNATION | FONCTION
Fiche de poste
REGLES DE SECURITE :
• Un seul utilisateur utilise la scie circulaire
Utiliser des lunettes de protection
• Respecter les épaisseurs de découpe maximales (plastique 15 mm)
• Bien relâcher la poignée pour faire glisser le bloc scie sur la matière.
La pièce est maintenue en position avec la main lors de la découpe.

## Slide 3
Perceuse à colonne 1/4
Fiche de poste
Boîte de vitesse
Moteur électrique
Interrupteur de mise en service (vert) et arrêt d’urgence (rouge)
Commande de descente
TABLE
Une perceuse est une machine qui sert à réaliser des perçages dans toutes sortes de matériaux.

## Slide 4
Perceuse à colonne 2/4
Fiche de poste
Mandrin
Foret : c’est l’outil coupant
Etau
Vis de blocage de l’étau sur la table
Mors fixe de l’étau
Mors mobile de l’étau
Poignée de l’étau
TABLE
Capot de protection

## Slide 5
Perceuse à colonne 3/4
Fiche de poste
Les parties mobiles réglables de la perceuse à colonne :
1
Colonne
Levier de blocage en rotation de la table
2
Manivelle de positionnement vertical de la table
Commande de descente
3
1 La table peut tourner autour de la colonne.
2 La table peut monter et descendre le long de la colonne.
3 La butée permet de bloquer la commande de descente du mandrin et du foret.

## Slide 6
Fiche de poste
Perceuse à colonne 4/4
LES RISQUES :
 Projection de particules (copeaux, éclats de foret…) ou de la pièce percée.
 Coupure avec les copeaux, les forets .
 Happement par le foret, le mandrin.
 Brûlure par l’échauffement des pièces percées et des forets.
 Manutention manuelle lors du positionnement de la pièce à percer.
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE :
Vêtements de travail en coton ajustés et longs (pantalon et manches longues) .
Gants (résistants aux coupures et à la chaleur).
Ne pas les porter durant la phase de perçage.
Lunettes de protection enveloppantes (avec coques latérales).

## Slide 7
Thermo plieuse 1/2
Fiche de poste
Butée de réglage horizontal
Table fixe
Bride de serrage
Fil chauffant
Table mobile
Levier
Indicateur d’angle
Minuteur
Bouton de mise en marche arrêt

## Slide 8
Thermo plieuse 2/2
Fiches de poste
Règles de sécurité à respecter :
- Mettre des gants de protection
- Les cheveux longs doivent être attachés
- Tout ce qui pend (écharpes, colliers, ...) doit être enlevé
- Les manches des vêtements doivent être serrées aux poignets
- Ne pas mettre les doigts sur le fil chauffant pendant l’utilisation
- Appuyer sur le bouton rouge d’arrêt en cas de problème
Principe du thermo pliage :
Le thermo pliage permet de plier des plaques de matières plastiques.
Le thermo pliage est basé sur le principe de la déformation à chaud d’un matériau en matière plastique.
Les matières plastiques thermo formables se ramollissent quand elles sont chauffées à une température d’environ 110°C, elles peuvent alors être déformées. En refroidissant, elles deviennent rigides et gardent la forme obtenue à chaud.

## Slide 9
Fiche de poste
Machine à commande numérique 1/2
Table
Capot amovible
Moteur de broche
Fraise (outil)
Broche
Un ordinateur muni d’un logiciel de dessin assisté par ordinateur permet la conception d’une maquette virtuelle de la pièce à réaliser
Le logiciel et l’ordinateur permettent également le pilotage de la machine à commande numérique
Exemple de pièce obtenue par fraisage à partir d’une maquette virtuelle
Interrupteur de mise en service
Bouton d’arrêt d’urgence

## Slide 10
Fiche de poste
Machine à commande numérique 2/2
Règles de sécurité à respecter :
Attention à ne pas se blesser avec l’outil lors du positionnement de la pièce à usiner. Il n’y a pas de règle de sécurité supplémentaire étant donné que l’usinage ne peut s’effectuer à l’abri du capot de protection que s’il est parfaitement fermé (position basse).
La fraise est l’outil principal utilisé sur la machine à commande numérique
Les différentes sortes d’usinages possibles avec une machine à commande numérique
Perçage
Détourage
Rainurage