## Slide 1
Contrôler une longueur
La mesure au réglet :
La mesure au calibre à coulisse ou pied à coulisse :
La comparaison à un gabarit :
Le réglet est un instrument de mesure très précis qui permet une lecture au millimètre et 1/2 millimètre
La longueur de cette pièce peut varier de plus ou moins 2 mm
Graduations au demi millimètre.
Le gabarit est un modèle servant à contrôler la dimension d’une pièce
Le calibre à coulisse numérique est un instrument de mesure très précis muni d’un afficheur permettant une lecture directe de
la dimension.
La zone délimitée par les deux lignes représente un intervalle de tolérance dans lequel la longueur de la pièce est considérée comme conforme.
Cet instrument de mesure est précis au centième de mm.
Graduations en mm.

## Slide 2
Contrôler un angle ou une forme
Mesurer avec un rapporteur d’angle :
Contrôler à l’aide d’un gabarit :
Contrôler avec une équerre :
Le rapporteur d’angle permet de contrôler n’importe quel angle de pliage.
Pièce pliée
L’équerre permet de contrôler un angle de pliage de 90°.
Le gabarit d’angle permet de contrôler un angle de pliage par comparaison.
Certains gabarits permettent de contrôler plusieurs angles de pliage.
La zone délimitée par les deux lignes représente la tolérance de l’angle de pliage de cette pièce.
Pièce dont il faut contrôler l’angle de pliage.