## Slide 1
Procédure d’utilisation de la scie circulaire 1/2
Le réglage de la règle coulissante permet en fait le réglage de la butée avant.
Le 0 de la règle correspond au bord de la table. Bloquer la règle (deux vis à serrer situées sous la règle).
Positionner la pièce à scier contre la butée avant.
Procédures d’utilisation :

## Slide 2
Mettre en service la scie circulaire. Vous devez porter des lunettes de protection.
Serrer les deux parties de la poignée pour lever le bloc scie.
Approcher le bloc scie de la pièce et laisser redescendre le bloc scie.
Votre autre main assure le blocage de la pièce sur la table : presser fortement la pièce sur la table. Tirer doucement le bloc scie pour commencer la coupe.
Aller jusqu’en butée, relever le bloc scie et le ramener en position initiale.
Procédure d’utilisation de la scie circulaire 2/2
Procédures d’utilisation :

## Slide 3
Procédure de centrage de l’étau pour percer des trous alignés de même diamètre :
Desserrer les écrous de blocage de l’étau (légèrement).
Ouvrir l’étau jusqu’à pouvoir positionner le gabarit de centrage.
Centrer le gabarit dans l’étau.
Resserrer l’étau.
Régler la position de la table et de l’étau jusqu’à ce que le foret vienne coulisser dans le trou du gabarit de centrage.
Resserrer les écrous de blocage de l’étau.
Régler la profondeur de perçage
Enlever le gabarit et positionner la pièce à percer dans l’étau.
Procédure d’utilisation de la perceuse 1/2
Procédures d’utilisation :

## Slide 4
Procédure d’utilisation de la perceuse 2/2
Vous devez porter des lunettes de protection.
Positionner et bloquer la pièce dans l’ étau.
Mettre le capot de protection en position
Mettre en service la perceuse
Agir sur la commande de descente et percer le matériau, en allant doucement jusqu’en butée.
Accompagner la remontée du mandrin doucement.
Eteindre la perceuse à colonne.
Enlever la pièce.
Ne pas souffler sur les copeaux.
Procédures d’utilisation :

## Slide 5
Procédure d’utilisation de la thermo plieuse
Procédures d’utilisation :
TECHNIQUE : Comment réaliser un pliage ?
1- Repérer sur la pièce l’emplacement du pliage (traçage).
2- Glisser la pièce dans la machine et aligner le pliage avec le fil chauffant.
3- Positionner et serrer la butée de réglage horizontal contre la pièce.
4- Serrer la pièce à l’aide des 2 vis de la butée de serrage.
5- Régler le temps de chauffage du minuteur.
6- Appuyer sur le bouton de mise en marche.
7- Lorsque la sonnerie se déclenche, mettre à l’arrêt la machine.
8- Relever le levier jusqu’à l’angle souhaité sur l’indicateur d’angle et attendre le refroidissement de la pièce.
9- Dégager la pièce de la machine et contrôler l’angle obtenu.

## Slide 6
Procédure d’utilisation de la machine à commande numérique
Procédures d’utilisation :
La machine à commande numérique présente dans la salle est d’une conception plus ancienne mais aussi plus facile à mettre en œuvre.
Les réglages ont été effectués par le professeur préalablement.
La procédure est simplifiée,
Pour obtenir le support de l’interrupteur :
Avec le logiciel, charger le fichier correspondant à votre travail à réaliser : interrupteur.
Transférer le fichier dans la machine.
Positionner la pièce dans l’étau en la centrant.
Vérifier manuellement que la pièce ne peut pas bouger.
Lancer l’usinage : touche Start.
En cas de problème appuyer sur la touche : Pause.
- Quand l’usinage est terminé, enlever la pièce de l’étau.
NE PAS SOUFFLER SUR LES COPEAUX.