## Slide 1
Devoir 3 1/3
Associer un procédé de fabrication à une forme.
Identifier les relations formes-matériaux-procédés de réalisation.
Pièces de l’objet technique | Matériau utilisé et caractéristiques | Matériels et outillages à mettre en œuvre | Opération de fabrication | Qualité de l’état de surface obtenu et présence de copeaux
Feuille de plastique souple | polypropylène |  |  | Lisse, propre Pas de copeaux
Tige d’acier de diamètre 5 mm |  |  |  | 
Compléter le tableau suivant :
Réalisation d’une biellette de direction :
Caractéristiques du matériau : fil de fer de diamètre 1 mm. Longueur de la pièce brute (avant façonnage) : 8 cm.
1 Retrouver l’ordre des opérations de fabrication de cette pièce.
2 Citer les outils ou machines utilisées.
Notes: <number>

## Slide 2
Devoir 3 2/3
Réaliser un assemblage ou tout ou partie d’un objet technique en suivant une procédure formalisée.
Effectuer un geste technique en respectant les consignes.
Pour monter la bougie sur cette culasse de scooter, quelle clef dois-je utiliser ? Justifier votre réponse. Dans quel sens faut-il tourner la clef pour monter la bougie ?
Clef à tube coudée
Clef plate
Clef à molette
culasse
bougie
Rédiger la procédure qui permet de remplacer une roue de cette planche à roulette. On suppose que les roulements à billes et l’entretoise sont déjà montés sur la nouvelle roue.
Ecrou frein de diamètre 8 mm
Roulement
Entretoise
Tige filetée de l’essieu de diamètre 8 mm
Notes: <number>

## Slide 3
Devoir 3 3/3
Mesurer et contrôler à l’aide d’instruments de mesure, d’un gabarit.
Mesurer avec un réglet une dimension :
Pièce
Quelle est la longueur de la pièce (en mm)?
Une pièce doit mesurer 32 +- 2 mm. En mesurant avec un réglet, on trouve 33 mm. La pièce est-elle conforme ?
L’angle mesuré de la pièce thermo pliée :
Est supérieur à 90°
Est inférieur à 180°
Est vraisemblablement de 120°
Entoure la ou les bonnes propositions
Comment vérifier l’angle droit d’une pièce pliée ?
Notes: <number>