## Slide 1
Synthèse 3 : Le façonnage des matériaux
Ce que je dois retenir (1/3)
Pièces de l’objet technique | Matériau utilisé | Matériels et outillages à mettre en œuvre | Opération de fabrication | Qualité de l’état de surface obtenu et présence de copeaux
Voile | polypropylène alvéolaire | Paire de ciseaux | Cisaillage | Lisse, propre Pas de copeaux
Mât | Tube d’aluminium | Coupe tube | Découpe par molette de pression | Lisse, propre Pas de copeaux
Mât | Tube d’aluminium | Scie à métaux et étau | Sciage | Rugueux Présence de copeaux
Biellette de direction | Fil de fer | Pince coupante | Cisaillage | Lisse, propre Pas de copeaux
Essieu | PVC expansé | Scie circulaire | Sciage | Lisse, propre Présence de copeaux
Traverse de châssis | Bois | Scie et boîte à onglets | Sciage | Assez lisse Présence de copeaux
Principe du cisaillage
Lame
Lame
Matériau à découper
Lame de scie circulaire
Molette de découpe du coupe tube
Notes: <number>

## Slide 2
Le réglet est un instrument de mesure utilisé pour contrôler les dimensions d’une pièce.
Le pied à coulisse électronique est un instrument de mesure à lecture directe et précis au centième de mm.
Le gabarit permet le contrôle d’une pièce par comparaison.
Synthèse 3 : Le contrôle des pièces
Ce que je dois retenir (2/3)
Le 0 du réglet est confondu avec le bord
A : Distance entre deux chiffres : 10 mm
B : Distance entre deux grandes graduations : 5 mm
C : Distance entre deux graduations moyennes : 1 mm
D : Distance entre une graduation moyenne et une petite graduation : 0,5 mm
Règle
Molette de déplacement de la partie mobile
Molette de blocage du vernier
Affichage numérique
Partie mobile
Bec fixe
Bec mobile
La mesure s’effectue entre les becs
Pièce de plastique thermo pliée
Gabarit
La pièce est posée sur le gabarit ce qui permet de contrôler les deux angles de pliage.

## Slide 3
Pour visser un écrou , il faut tourner l’outil, ici une clef, dans le sens des aiguilles d’une montre. Un tournevis doit être utilisé également pour maintenir la vis lors du serrage.
Synthèse 3 : L’assemblage des pièces
Ce que je dois retenir (3/3)
Pour assembler deux pièces de façon démontable, on peut utiliser un boulon. Il est constitué d’une vis et d’un écrou.
Vis
Deux pièces peuvent être également assemblées par soudure (assemblage thermique) ou par collage (assemblage chimique à froid).
Deux pièces peuvent-être également assemblées par déformation comme par exemple dans un rivetage.
Un plan (éclaté) permet de réaliser l’assemblage de plusieurs pièces.
La procédure d’assemblage peut se présenter également sous forme d’animations.